ДОДАТОК 5

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

Предмет закупівлі:09130000-9 – Нафта і дистиляти (паливно-мастильні матеріали).

Обсяг закупівлі :

Найменування 1 – Бензин А-92 - 3100 л.

Найменування 3 – Дизельне паливо - 1000 л;

Місце поставки товару:

39600, Полтавська обл., Кременчуцький район, смт. Козельщина, АЗС учасника переможця

Строк поставки товарів

вересень - грудень 2022 року;

Розділ І

Технічні та якісні характеристики:

БЕНЗИН МАРКИ А-92

| Атрибути | Примірні значення атрибутів |
| --- | --- |
| Марка | А-92, АІ-92 |
| Октанове число: моторний метод | не менше 82,5 |
| Октанове число: дослідний метод | не менше 92,0 |
| Вміст свинцю, мг /дм³ | не більше 10 |
| Вміст марганцю, мг / дм³ | не більше 18 |
| Концентрація фактичних смол, мг / 100 см³ | не більше 5 |
| Індукційний період бензину, хв | не менше 360 |
| Вміст сірки, мг / дм³ | не більше 150 |
| Об'ємна частка бензолу, % | не більше 1 |
| Корозія на мідній пластинці, (3 години за температури 50 Сo), клас | 1 |
| Зовнішній вигляд | Чиста прозора рідина |
| Густина за температури 15 Сo, кг/м³ | в межах 725-780 |
| Межі кипіння, Сo | 33-205 |
| Індукційний період, хв. | 800-900 |
| Згоряння | повне |
| Сезонність | не має ознак сезонності |
| Вимоги безпеки і охорони довкілля | Товар має відповідати вимогам технічних регламентів, зокрема Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затв.Постановою КМУ від 01.08.2013р. №927) та вимогам ДСТУ 7687:2015 (див. таблицю нижче "Вимоги щодо характеристик автомобільних бензинів"). Товар має супроводжуватись належним чином завіреною копією декларації відповідності та документу про якість (паспорт якості) палива. |
| ВИМОГИ ДО ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затв.Постановою КМУ від 01.08.2013р. №927) та вимогам ДСТУ 7687:2015 |
| Назва показника | Євро 3 | Євро 4 | Євро 5 |
| Октанове число за моторним методом |  |  |  |
| А-92 | не менше 82,5 | не менше 82,5 | не менше 82,5 |
| октанове число за дослідним методом |  |  |  |
| А-92 | не менше 92 | не менше 92 | не менше 92 |
| Тиск насиченої пари, кПа, в межах: |
| -у літній період (з 16 квітня до 15 жовтня) | 45-80 | 45-80 | 45-80 |
| -у зимовий період (з 16 листпада до 15 березня) | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| -у перехідний період (з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада) | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Вміст свинцю, мг/дм.куб, в межах | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Вміст марганцю, мг/дм.куб, не більше |
| до 01.01.2017 | 50 | 18 | 18 |
| після 01.01.2017 | 6 | 6 | 6 |
| Вміст сірки, мг/дм.куб, не більше | 150 | 50 | 10 |
| Концентрація фактичних смол, мг/100 см.куб. | 5 | 5 | 5 |
| Стабільність до окислювання (індукційний період), хв, не менше | 360 | 360 | 360 |
| Об'ємна частка бензолу, %, не більше | 1 | 1 | 1 |
| Корозія на мідній пластинці, (3 години за температурою 50 Со), клас, не більше | 1 | 1 | 1 |
| Густина за температури 15 Со, кг/м.куб, в межах | 720-775 | 720-775 | 720-775 |
| Вміст біоетанолу |
| Е5, %, не більше | 5 | 5 | 5 |
| Е7, %, понад, та не більше ніж | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Е10%, понад, та не більше ніж | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Зовнішній вигляд | Прозорий та світлий з різними відтінками, залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води. |
| Вимоги Технічного регламенту |  |  |  |
| Вимоги ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» |  |  |  |

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО

| Атрибути | Примірні значення атрибутів |
| --- | --- |
| ДСТУ | 7688:2015 |
| Кінематична в’язкість при температурі 40 градусів, мм2/с | у межах 2,00-4,50 |
| Цетановий індекс | не менше 46,0 |
| Цетанове число | не менше 51,0 |
| Зміст сірки мг/кг | не більш 50 |
| Щільність при температурі15 градусів С | в межах 820-845 |
| Зольність % | не більш 0,01 |
| Температура спалаху в закритому тиглі | не нижче 55 |

Дизельне паливо повинне відповідати  ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне підвищеної якості.

Розділ ІІ.

Документи, які учасник повинен надати для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі при подачі тендерної пропозиції (сканований в форматі PortableDocumentFormat):

  - Копії, засвідчені відповідно до вимог цієї Документації, сертифікатів відповідності та/або паспортів якості, які посвідчують якість та країну походження товару, що є предметом закупівлі.

  - Перелік автозаправних станцій в Полтавській області та за її межами, із зазначенням адрес (або місць розташування, якщо АЗС знаходиться на автомагістралі).