Додаток 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

І. Специфікація та технічні вимоги до Зарядні станції, код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного приладдя

Орієнтована вартість 620 000,00 грн.

Закупівля проводиться по КЕКВ 3110 та 2210.

| Характеристики Якщо вказані марки вважати «або еквівалент» (учасник може запропонувати кращі характеристики) | Кількість | Гарантія Не менше |
| --- | --- | --- |
| Тип станція заряду Ємність акумулятора 1612 Вт*год Тип батареї NCM Вихідна потужність 2000 Вт Вихідна напруга 220 - 240 В Період експлуатації від 800 зарядів до 80% потужності Виходи 4 х розетка 220 В, 2 x DC-роз'єм, 4 x USB Type A, 2 x USB Type C, прикурювач Спосіб заряджання станції авто (прикурювач), мережа, сонячна панель Час заряджання від мережі 220 В 1.6 г Особливості QC швидка зарядка 3.0, Wi-Fi, З індикатором рівня заряду, З дисплеєм, Підтримка додаткової батареї, функція ДБЖ, чиста синусоїда Температурний режим роботи - 20 С до +45 С Вхід для зарядки змінного струму (живлення) Зарядка X-Stream (макс. 1600 Вт) Вхід для зарядки змінного струму (напруга та сила струму) 220-240 В~50 Гц/60 Гц, 10 А Вхід сонячного заряду 11-100 В 13 А макс, 800 Вт макс Вхід для зарядки автомобіля Підтримує акумулятор 12 В/24 В, за замовчуванням 8 А Вихід змінного струму (x4) Чиста синусоїда, загальна 2000 Вт (сплеск 4600 Вт), 230 В~ (50 Гц/60 Гц) Максимальна потужність пристроїв, яку підтримує X-Boost 2500 Вт Вихід USB-A (x2) 5 В 2,4 А, макс. 12 Вт на порт Швидка зарядка USB-A (x2) 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, 18 Вт макс Вихід USB-C (x2) 5/9/12/15/20 В 5 А, 100 Вт макс Вихід автомобільного зарядного пристрою (x1) 12,6 В/10 А, 126 Вт макс Вихід DC5521 (x2) 12,6 В/3 А, на порт | 10 шт | 36 міс |
| Тип: ДБЖ Кількість розеток 4 Вихідна потужність 1500 ВА/900 Вт Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі 160 - 275 В Потужність 1500 ВА Час роботи в разі половинного навантаження 14 хв Акумуляторна батарея Вбудована Імпульсний захист, Дж 460 Форма вихідної напруги Апроксимована (ступінчаста) синусоїда Тип архітектури Лінійно-інтерактивні (line-interactive) | 10 шт. | 36 міс |
| Тип: ДБЖ Кількість розеток 4 х EURO з резервним харчуванням Вихідна потужність 2000 ВА / 1200 Вт Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі 165 - 300 В Потужність 2000 ВА Час роботи в разі половинного навантаження 30 хв (навантаження 100 Вт) Акумуляторна батарея Вбудована Форма вихідної напруги Апроксимована (ступінчаста) синусоїда Особливості З дисплеєм Тип архітектури Лінійно-інтерактивні (line-interactive) Тип використовуваної батареї Герметична обслуговувальна свинцево-кислотна 12 В, 9 А·год x 2 | 3 шт. | 36 міс. |

ІІ. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1.  При наданні технічних характеристик, Учасник складає порівняльну таблицю запропонованого товару з вимогами Замовника.

2. Товар повинен бути новим.

3. Гарантійні талони повинні бути обов’язково заповненні відповіднім чином. У разі порушення цієї вимоги Постачальником, Замовник може ініціювати розірвання договору, та відмови від прийняття  товару.

4. Для забезпечення безперебійної роботи ГУНП в Херсонській області, Учасник торгів повинен гарантувати безперебійну роботу усього обладнання протягом гарантійного терміну. У разі поломки, будь якого  обладнання (яке буде постачати Переможець торгів)  раніше встановленого гарантійного терміну, що сталось не з вини Замовника, Переможець повинен власними силами та за власний кошт здійснити ремонт або заміну комп’ютерної техніки протягом 2 (днів). На період ремонту, Постачальник зобов’язаний надати Замовнику еквівалентний товар з підмінного фонду. (Учасник надає гарантійний лист щодо згоди з даною вимогою, в листі обов’язково повинна бути вказана інформація щодо гарантійного терміну кожного комплектуючого: корпусу, системної плати, модуля пам’яті, жорсткого диску, процесору).

5. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

6. Доставка та розвантаження товару безпосередньо в складське приміщення Замовника виконується постачальником за власний рахунок!!! (надати гарантійний лист – щодо згоди з даною вимогою).

Найменування товару, яке пропонується Учасником, вказується зі ступенем деталізації, необхідним для його ідентифікації та перевірки технічних характеристик на офіційному сайті виробника (виробник, модель, артикул).

ІІІ. Інші вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен поставлятися Постачальником за заявкою Замовника на протязі трьох робочих днів після отримання ним від Замовника заявки на поставку обладнання.

2. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником по факту поставки комп’ютерного обладнання з відстрочкою платежу до 60 днів.

Підпис уповноваженої особи.________________________________

М.П.  (за наявності)