ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічна специфікація (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) на закупівлю:

Блок керування детектора

(код ДК 021:2015 31670000-3 Електричні частини машин чи апаратів)

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок керування детектора | шт | 1 |

Вимоги до товару:

| № з/п | Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напруга живлення | 100-240V змінного струму |
| 2 | Потужність | 32VA (100V), 40VA (240V) |
| 3 | Вихідна напруга | 15V постійного струму |
| 4 | Номінальний струм навантаження | 0.6A |
| 5 | Піковий струм навантаження: | 2.6A |
| 6 | Кількість роз'ємів | 4 |

Вимоги до учасника:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
|  | Товар повинен бути новим, не вживаним, зареєстрованим в Україні, мати відповідне маркування та пакування, бути повністю сумісний з рентгенівською системою RADREX (надати у складі тендерної пропозиції Технічий опис,або технічний паспорт або технічні умови) |  |
|  | Гарантійний термін на товар та монтаж (інсталяцію) повинен складати не менш ніж 6 місяців (з дня підписання Акту введення в експлуатацію) |  |
|  | Спроможність Учасника поставити товар та виконати монтаж (інсталяцію) товару (надати у складі тендерної пропозиції авторизаційний (гарантійний) лист виробника (представництва або філії виробника на території України) або представника, дилера, дистриб’ютора, уповноваженого на це виробником або представництвом чи філією виробника на території України, яким підтверджується можливість (повноваження) Учасника, здійснювати поставку, монтаж (інсталяцію)) визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. |  |
|  | Монтаж (інсталяція) повинен надаватися інженерами, що відповідну кваліфікацію та досвід з технічного обслуговування комп'ютерних томографів (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання, видані виробником (Toshiba Medical (Canon Medical)). |  |
|  | Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, у якій зазначено модель рентгенівської системи RADREX) |  |

⃰ Монтаж (інсталяція) включають в себе: доставку, встановлення, підключення, налаштування та тестування системи, введення в експлуатацію товару.