Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Дефектний акт

| Роздiл 1. Двері |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двері |  |  |
| Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,03 |
| Знімання наличників | 100 м | 0,104 |
| металопластикові |  |  |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | 100м2 | 0,016 |
| Дверi металопластикові | м2 | 1,6 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,002 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,002 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,002 |
| Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,0004 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0004 |
| Роздiл 2. Підлоги |  |  |
| Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,16 |
| Розбирання цементних стяжок пiдлог | 100м2 | 0,16 |
| Розбирання цементних плінтусів | 100м | 0,16 |
| Тип 3 |  |  |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,16 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,16 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,16 |
| Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм | м2 | 17,6 |
| Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,16 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші , кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,16 |
| Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 2,5 |
| Роздiл 3. Опорядження |  |  |
| Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,11 |
| Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 2,1 |
| стелі |  |  |
| Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,11 |
| Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,49 |
| Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,16 |
| Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,16 |
| Полiпшене фарбування водоемульсійними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,16 |
| Стіни |  |  |
| Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,11 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази СТ 29 | 100 м2 | 0,44 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати СТ 29 | 100 м2 | 0,44 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,44 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,54 |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 5,54 |
| Каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,03 |
| Труби каналізаційні WAVIN 50мм | м | 3 |
| Коліно 45 ф50мм | шт | 2 |
| Трійник 45 ф110*50мм | шт | 1 |
|  | 10к-т | 0,1 |
|  | комплект | 1 |
| Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | шт | 1 |
| Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 | 10м | 0,3 |
| Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,03 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,043 |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 0,043 |
| ІТ П Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0,2 |
| Регулятор перепаду тиску Danfoss AVP Ду 50 | шт | 1 |
| Імпульсна трубка AV Danfoss | шт. | 1 |
| Регулювальний 2 ходовий клапан Danfoss VB 2 Ду 50 | шт | 1 |
| Електропривід Danfoss AMV 20 | шт | 1 |
| Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 65/0.5-16 | шт | 2 |
| Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 273 мм | шт | 1 |
| Магнітний відмулювач SHVM-250/100 | шт | 1 |
| Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об&apos;ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |
| Монтаж табло лічильника тепла (теплообчислювач) | шт | 1 |
| Ультразвуковий витратомір фланцевий DN- 65, PN-25атм., Qnom- 25,0 м3/год Sharky 775, DN65 з теплообчислювачем | шт | 1 |
| Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |
| Датчик температури зовнішнього повітря ESMT | шт | 2 |
| Гільза занурення термоперетворювача Pt 500 | шт | 2 |
| Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0,13 |
| Крани кульовий сталевий р-16 бар д-100мм JiP-FF | шт | 2 |
| Засувка дискова, поворотна, типу "батерфляй", PN 16, T=120С WFY-WH DN100 | шт | 8 |
| Клапан зворотній, міжфланцевий PN 16, T=120С 895 DN100 | шт | 3 |
| Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0,01 |
| Клапан зворотній, міжфланцевий PN 16, T=120С 895 DN50 | шт | 1 |
| Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм | фільтр | 2 |
| Фільтр, сітковий, фланцевий PN16, 120С FVF DN100 | шт | 2 |
| Кран кульовий, в/в, діам.15 PN=16 бар, T=120грд | шт | 3 |
| Кран кульовий, в/в, діам.20 PN=16 бар, T=120грд | шт | 2 |
| Кран кульовий, в/з, діам.25 PN=16 бар, T=120грд | шт | 1 |
| Установлення кранів повітряних | комплек т | 3 |
| Автоматичний повітроспускник, дiаметр 15 мм | шт | 3 |
| Установлення манометрів з триходовим краном | комплек т | 9 |
| Манометр | шт. | 9 |
| Кран трьохходовий для манометра | шт | 9 |
| Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплек т | 5 |
| Термометр | шт | 5 |
| Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| Вентилятор Вентс 125М турбо | шт | 1 |
| Роздiл 1. Матеріали |  |  |
| Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 6 |
| Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 6 |
| Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 32 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,38 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,02 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м | 0,013 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0,005 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0,015 |
| Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,02 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.57х40 мм | м | 2 |
| Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,38 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.108х40 мм | м | 38 |
| Ізоляція трубопроводу(існуючого) діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,013 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.76х40 мм | м | 1,3 |
| Стрічка каучукова (50 мм х 3 мм х 15 м.) "Kaiflex" | рул | 2 |
| Стрічка самоклеюча армована чорна (50 мм х 3 мм х 15 м.) "Kaiflex" | рул | 1 |
| Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,02 |
| Трубна ізоляція зі вспіненого каучука (трубна) товщиною 13 мм. EF 18x13 Kaiflex | м | 1,5 |
| Трубна ізоляція зі вспіненого каучука (трубна) товщиною 19 мм. EF 22x19 Kaiflex | м | 0,5 |
| Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,03 |
| Рулона ізоляція зі вспіненого каучука товщиною 13 мм. (самоклеюча) PL13-R-SK Kaiflex | м2 | 1 |
| Рулона ізоляція зі вспіненого каучука товщиною 19 мм. (самоклеюча) PL19-R-SK Kaiflex | м2 | 1 |
| Мінеральна вата з односторонім покриттям алюмінієм товщ. 50 мм. | м2 | 1 |
| Стрічка алюмована самоклеюча (50 мм х 50 м.) | рул | 4 |
| Хомути пластикові (стяжки нейлонові) L=400 мм, (100 шт.) | уп | 1 |
| Стрічка бандажна Inox 189х6 | м | 90 |
| Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 14 |
| Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,14 |
| Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,14 |
| Приварювання різьб | 10 шт | 2,6 |
| Редукція сталева, приварна Ду100 / Ду50 | шт | 2 |
| Редукція сталева, приварна Ду100 / Ду65 | шт | 6 |
| Відвід сталевий, приварний Ду100, 90грд | шт | 18 |
| Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | 100шт | 0,04 |
| Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |
| Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 40 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,0156 |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 0,0156 |
| Автоматизація ІТП Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 3 |
| Датчик температури зовнішнього повітря ESMT | шт | 1 |
| Гільза занурення термоперетворювача Pt 500 | шт | 2 |
| Установлення реле тиску | комплект | 2 |
| Реле перепаду тиску YNS-106 Danfoss | шт | 1 |
| Реле тиску КРІ 35 з гільзою | шт | 1 |
| Капілярні трубки із нержавіючої сталі с накідними гайками G1/2та гільзами Danfoss | шт | 2 |
| Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |
| Контролер компактний ECL Comfort 310. з базовою частиною для монтажу на стіну та ключем А231 | шт | 1 |
| Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,02 |
| Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки IEK Форс IP54 EVS10-K03-10-54- Dc | шт | 2 |
| Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,02 |
| Свiтильник НПП 1301(60) | шт | 2 |
| Лампа енергозберігаюча LED, цоколь Е27 IEK | шт | 2 |
| Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,02 |
| Розетка 220В з заземлюючим контактом IEK Форс IP54 ERS12-K03-16-54-Dc | шт | 2 |
| Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм | 100шт | 0,01 |
| Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм | 100шт | 0,01 |
| Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |
| Щит управління | шт | 1 |
| Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0,81 |
| Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,31 |
| Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0,25 |
| Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,5 |
| Кабель контрольний мідний, марка ПВС 2х0, 75мм2 | 1000м | 0,066 |
| Кабель контрольний мідний, марка ПВС 3х0, 75мм2 | 1000м | 0,035 |
| Кабель контрольний мідний, марка ПВС 4х0, 75мм2 | 1000м | 0,015 |
| Кабель ПВС 3х1,5 | м | 32 |
| Провід ВВГ нг 3х1,5 | м | 14 |
| Кабель силовий ВВГнгд 5х4 | м | 25 |
| Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |
| Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,25 |
| Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,75 |
| Труба ПВХ гофрована з зонтом 32мм DKC 91932 | м | 25 |
| Труба ПВХ гофрована з зонтом 16мм DKC | м | 50 |
| Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,25 |
| Кабельний канал ТМС15/1Х17WO | м | 20 |
| Кабельний канал ТМС40/1Х17WO | м | 5 |
| Прокладання лотків | 100м | 0,04 |
| Лоток перфорований для кабелів 100х50 | м | 4 |
| Кронштейн стельовий 100мм DKC | шт | 4 |
| Коробка розподільча ПВХ 100х100х50мм ІР 44 DKC | шт | 2 |
| Роздiл 1. Пусконалагодка |  |  |
| Щит управління ІТП | шт | 1 |
| Роздiл 1. БАЛАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ |  |
| Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм | 10 шт | 4,1 |
| Автоматичний комбінований балансувальний клапан, DN 15 AB-QM, DN 15 Danfoss | шт | 4 |
| Автоматичний комбінований балансувальний клапан, DN 15 LF AB-QM, DN 15 Danfoss | шт | 7 |
| Автоматичний комбінований балансувальний клапан, DN 20 AB-QM, DN 20 Danfoss | шт | 30 |
| Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм | 10 шт | 0,3 |
| Автоматичний комбінований балансувальний клапан, DN 32 AB-QM, DN 32 Danfoss | шт | 3 |
| Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 1,76 |
| Кран кульовий американка в/з Ду15 мм | шт | 11 |
| Кран кульовий американка в/з Ду20 мм | шт | 71 |
| Кран кульовий американка з Ду32мм FIV | шт | 5 |
| Кран кульовий американка з Ду40мм FIV | шт | 1 |
| Кран кульовий, в/з, діам.15 PN=16 бар, T=120грд | шт | 88 |
| З&apos;єднання типу "американка", 1 1/4" (нікель) | шт | 3 |
| З&apos;єднання типу "американка", 1/2" (нікель) | шт | 11 |
| З&apos;єднання типу "американка", 3/4" (нікель) | шт | 30 |
| Трійник різьбовий в/в/в, 3/4" х 1/2" х 3/4" (нікель) | шт | 71 |
| Трійник різьбовий в/в/в, 1/2" х 1/2" х 1/2" (нікель) | шт | 11 |
| Трійник (нікель) 1 1/4" х 1/2" х 1 1/4" | шт | 5 |
| Трійник (нікель) 1 1/2" х 1/2" х 1 1/2" | шт | 1 |
| Ніпель різьбовий з/з, 1 1/4" (нікель) | шт | 3 |
| Ніпель різьбовий з/з, 1/2" (нікель) | шт | 11 |
| Ніпель різьбовий з/з, 3/4" (нікель) | шт | 30 |
| Приварювання різьб | 10 шт | 17,6 |
| Різьба сталева, приварна Ду15 | шт | 22 |
| Різьба сталева, приварна Ду20 | шт | 142 |
| Різьба сталева, приварна Ду32 | шт | 10 |
| Різьба сталева, приварна Ду40 | шт | 2 |
| Перехід Ду15/Ду20 | шт | 22 |
| Перехід Ду32/Ду40 | шт | 2 |
| Роздiл 1. Демонтаж |  |  |
| (Демонтаж) Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об&apos;ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1 |
| (Демонтаж) Установлення вузлів теплових елеваторних №3 - №5 | вузол | 2 |
| (Демонтаж) Установлення вузлів теплових елеваторних №1, №2 | вузол | 1 |
| (Демонтаж) Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 108 мм | гребінка | 1 |
| (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 1,92 |
| (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 1,24 |
| (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,49 |
| Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 2,676 |
| Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 15 км | т | 2,676 |
| Весь матеріал після демонтажу передати Замовнику згідно актів приймання-передачі демонтованих матеріалів. |  |  |
| Роздiл 2. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТА/АБО ЗАМІНА ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ |  |  |
| Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м2 | 0,03 |
| Мінеральна вата з односторонім покриттям алюмінієм товщ. 50 мм. | м2 | 3 |
| Стрічка бандажна Inox 189х6 | м | 310 |
| Стрічка алюмована самоклеюча (50 мм х 50 м.) | рул | 13 |
| Стрічка самоклеюча армована чорна (50 мм х 3 мм х 15 м.) "Kaiflex" | рул | 4 |
| Стрічка каучукова (50 мм х 3 мм х 15 м.) "Kaiflex" | рул | 9 |
| Iзоляцiя трубопроводу (існуючого) дiаметром 57 мм конструкцiями теплоiзоляцiйними комплектними на основi цилiндрiв мiнераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоiзоляцiйного шару 50 мм | 100м | 0,09 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.57х40 мм | м | 9 |
| Ізоляція трубопроводу(існуючого) діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,09 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної ватини на основі базальтового волокна діам.48х40 мм | м | 9 |
| Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,13 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.57х40 мм | м | 13 |
| Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 0,16 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.108х40 мм | м | 16 |
| Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв&apos;язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм | 100м | 1,2 |
| Фольговані теплоізоляційні циліндри з мінеральної вати на основі базальтового волокна діам.89х40 мм | м | 120 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,16 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 1,2 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,09 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 0,13 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,09 |
| Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 48 |
| Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,48 |
| Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,4055 |
| Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0745 |
| Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0,06 |
| Кран кульовий, в/в, діам.50мм PN=16 бар | шт | 4 |
| Кран кульовий, в/в, діам.40мм PN=16 бар | шт | 2 |
| Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 8 |
| Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 4 |
| Кран кульовий, в/а, діам.40 PN=16 бар, T=120грд | шт | 14 |
| З&apos;єднання типу "американка", 2" | шт | 14 |
| Будівельні роботи |  |  |
| Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | 100шт | 0,45 |
| Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0,45 |
| Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | 100 отв. | 0,28 |
| Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,14 |
| Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | 1 м3 | 0,15 |
| Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,42 |
| Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 1,67 |
| Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 1,67 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,929 |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 0,929 |