Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Генератор бензиновий, 17 кВт, 3 фази, ел.старт, код ДК 021:2015-31120000-3– Генератори»

Технічні вимоги до товару:

Бензиновий генератор – 1 шт.

|  | Основні технічні вимоги | Значення | Характеристики товару, що пропонується учасником до постачання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потужність максимальна, | 18 кВт |  |
| 2 | Потужність номінальна, | 16 кВт |  |
| 3 | Фази | 3 |  |
| 4 | Частота (Гц) | 50 |  |
| 5 | Швидкість двигуна | 3600 об./хв. |  |
| 6 | Ємність паливного баку | Не менше 25 літрів |  |
| 7 | Витрата пального при 100% навантаження | не більше 8 л/год. |  |
| 8 | Корпус | silent |  |
| 9 | Стартер | Є |  |
| 10 | Система контролю | AVR |  |
| 11 | Запуск | Електричний старт |  |
|  | Охолодження | Повітряне |  |
| Вимоги до двигуна |
| 12 | Модель | GX 690 або аналог |  |
| 13 | Потужність | 4- такт ний 24 Hp/3600 об/хв |  |
| 14 | Число циліндерів | 2 |  |
| 15 | Охолодження | рідина / полна циркуляція |  |
| Інші технічні характеристики генератора |
| 16 | Напруга | 220В/380В |  |
| 17 | Фази | 3 |  |
| 18 | Вага, кг | 150 |  |
| 19 | Вид палива | Бензин |  |
| 20 | Стартер | Електричний |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вислів «або еквівалент». Зміна наведених вище показників може бути тільки в сторону покращення.

Комплект поставки

| Найменування параметру | Значення | Критерій |
| --- | --- | --- |
| Охолоджувальна рідина | В комплекті | обов'язково |
| Акумуляторна батарея (АКБ) | В комплекті | обов'язково |
| Автоматичний зарядний пристрій АКБ | В комплекті | обов'язково |
| Трьохполюсний автоматичний вимикач | В комплекті | обов'язково |
| Глушник | В комплекті | обов'язково |
| Кнопка аварійної зупинки | В комплекті | обов'язково |
| Моторна олива | В комплекті | обов'язково |
| Комплект фільтрів (повітряний, паливний, масляний) на штатних місцях | В комплекті | обов'язково |
| Інструкція по експлуатації | В комплекті | обов'язково |

Додаткові вимоги:

- Товар повинен бути новим, не відновленим.

- Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється.

- На підтвердження відповідності технічним вимогам Замовника Учасник повинен надати таблицю відповідності товару згідно Додатку №3 до тендерної документації зазначаючи параметри запропонованого товару без значень «не менше/не більше», яка має включати погодження з додатковими вимогами а також технічний паспорт/інструкція з експлуатації Виробника товару. В разі якщо Учасник не є виробником товару, що запропонований до постачання, надати уповноважуючий документ від Виробника товару (Сертифікат дилера, авторизаційний лист, тощо).

- В разі виявлення неякісного товару Учасник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 5 (п’яти) календарних днів. Транспортування заміненого товару здійснюється за рахунок Учасника.

- Генератор повинен бути не раніше ніж 2022 року випуску. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про рік випуску товару.

- Ризики випадкового знищення та/або пошкодження Товару переходять до Замовника з моменту передачі Товару Замовника і підписання Сторонами відповідних документів про приймання-передачу товару та видаткової накладної.

- Товар запропонований Учасником має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і готовим до роботи.

- Технічні, якісні характеристики Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати у складі гарантійний лист із переліком таких заходів).

- Країна виробник – Україна або країни Євросоюзу або США.

- Учасник визначає ціну на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування до складу Покупця, страхування, навантаження, розвантаження, усіх інших витрат.

- Гарантійний строк Товару повинен бути не менше 12 місяців.

- При поставці, Товар повинен бути заправлений паливом на 30 відсотків від загального об’єму паливного бака для тестового запуску та перевірки роботи. Учасник проводить навчання та інструктаж з правил експлуатації і обслуговування устаткування.

- Транспортування Товару здійснюється за рахунок Учасника (для підтвердження обов’язково надати у складі Тендерної пропозиції Гарантійний лист щодо такого транспортування).

- Постачальник зобов'язаний здійснити передпродажну підготовку Товару.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п. 2 ч. 1 розпорядження Кабінету міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014р. № 829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.