| Медико-технічні вимоги Лампа операційна підвісна (за ДК 021-2015 33160000-9: Устаткування для операційних блоків)(за НК 024:2019: НК 024:2019: 12282 — Операційний світильник) | Відповідність ТАК/НІ з посиланням на відповідну сторінку |
| --- | --- |
| Використовується для проведення хірургічних операцій |  |
| Підвісного типу, має один купол |  |
| Загальна освітленість не менше 50 000 люкс |  |
| Кількість рефлекторів куполі не менше 5 |  |
| Діаметр корпусу лампи 500 (мм) |  |
| Простий та зручний механізм фокусування дозволяє сфокусувати світло від всіх рефлекторів у одну точку |  |
| Розмір поля фокусуємого світла 100-200 мм |  |
| Купол повинен мати рукоятку, що знімається і стерилізується |  |
| Колірна температура 4000±500 К |  |
| Комплектація не менше 5 ламп |  |
| Комплектація додатковими запасними лампами не менше 5 ламп |  |
| Тип лампи: накалювання з дзеркальною поверхнею |  |
| Напруга на лампи 24В |  |
| Потужність лампи 25Вт |  |
| Поворотний вузол, з повним обертанням навколо центральної осі на 360º |  |
| Балансир, що обертається навколо поворотного вузла 360º |  |
| Пантограф, що рухається вгору і вниз на 38º |  |
| Головка світильника (лампи), що обертається навколо пантографа на 160º |  |
| Споживча потужність не більше 140 Вт |  |
| Вага 50 кг |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| Обладнання повинно бути не раніше 2022 р. виготовлення |  |
| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу |  |
| Сервісне обслуговування та монтаж обладнання повинно здійснюватись інженером, що сертифікований виробником запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |

# Додаток 2

# до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

У разі, якщо у медико-технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".