Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних, код ДК021:2015:64210000-1 (Послуги мобільного телефонного зв’язку, код за ДК 021:2015:64212000-5-)

- Учасник повинен забезпечити підключення до глобальної мережі Інтернет у синхронному симетричному режимі та портти VPN з пропускною спроможністю не менше не менше  512 біт/с, незалежно від обсягу прийнятої та переданої інформації.

- Учасник повинен забезпечити бездротові канали передачі даних (передача інформації за допомогою радіоканалів наземного або супутникового зв'язку)

- Учасник повинен забезпечити покриття мережею - не менше 90 % території області.

- Учасник повинен Надавати безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж для виклику номерами спецслужб: 101, 102, 103, 104, 112.

- Учасник має бути включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг (указати порядковий номер запису). Має бути включений до Переліку операторів (провайдерів) телекомунікацій, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та мають чинні атестати відповідності систем захисту ЗВІД (доступ до мережі Інтернет).

- Учасник має забезпечити на період дії Договору надання послуг за технологією підключення VPN MPLS.

- Учасник має забезпечити на період дії Договору надання послуг протягом 24 годин на добу 7 днів на тиждень.

- Учасник має забезпечити працездатність каналу доступу до мережі Інтернет та каналів VPN не нижче 99,5%.

- Учасник має забезпечити якість рівня послуги з електрозабезпечення на рівні 90%.

- Учасник має забезпечити середній час відгуку в каналі між обладнанням Замовника та постачальника електронних комунікаційних послуг не більше 5мс.

- Учасник має забезпечити максимально припустимий час простою  каналу зв’язку який не повинен перевищувати 4 години на місяць.

- Учасник має забезпечити наступні умови сервісної підтримки:

- Моніторинг портів підключення віртуальної приватної мережі (далі – VPN) наданих Замовнику.

- Графічний аналіз завантаження портів та магістральних каналів (завантаженість каналу доступу до наданих замовнику каналів VPN) Замовника. Генерація по запиту детальних звітів по змісту трафіку (у робочі години).

- Оперативні консультації з представниками Замовника у робочі години.

- Поточне обслуговування кінцевого обладнання з боку Виконавця: нагляд за режимами роботи обладнання, реакція у випадку виникнення проблем.

- Оперативна заміна  (у т.ч. по гарантії) кінцевого обладнання з боку Виконавця в разі виходу з ладу.

- Розробка та підтримка адресного плану VPN для кожного з підрозділів Замовника. Модифікація вже розроблених адресних планів як реакція на постійний розвиток мережі.

- Учасник має забезпечити постійну технічну та сервісну підтримки 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 діб на рік, із закріпленням відповідальних інженерів (необхідно надати контактні дані: службовий, мобільний телефон, електронна пошта, тощо)

- Учасник має забезпечити інформування про заплановані (позапланові) технічні роботи Не менше як за 48 годин.

- Учасник має виділити діапазон публічних або приватних IP адрес (версії інтернет-протоколу (IP)) / виділення сегменту під мереж не менше 1 на кожне підключення.

- Учасник має забезпечити термін підключення не пізніше 1 календарного дня після укладення Договору.

- Учасник має забезпечити час гарантованого надання послуг доступу при відсутності централізованого електроживлення від 4-х до 8-ми годин шляхом живлення комунікаційного обладнання від акумуляторних батарей або електрогенератора при повному відключенні централізованого електроживлення, а за обставин непереборної сили – аварійне відновлення надання послуги продовж 4-х годин

23. Загальна кількість послуг: 17

| № | Назва послуг, які входять до тарифного пакету | Кількість послуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не менше 1000МБ/міс мобільний інтернет; Не менше 50 SMS на номери українських операторів | 15 |
| 2 | Не менше 10 000 МБ/міс Не менше 150 хв. на дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні, а також за кордон Не менше 100 SMS на українські номери | 2 |

Місце надання послуг: буде надано Замовником після укладення договору (м. Тернопіль).

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

_________________________________________________

[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]