# Додаток 1

# до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі

столярних виробів ( вікон )

код ДК 021:2015 – 44220000-8

# ІНФОРМАЦІЯ

# про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики

# предмета закупівлі «Столярні вироби ( вікна, двері )»

# ( ДК 021:2015 – 44220000-8 )

____________________________________________________________________,

(повна юридична назва Учасника)

# вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо участі  у відкритих торгах на закупівлю

# «Столярні вироби ( вікна, двері )»

# ( ДК 021:2015 – 44220000-8 )

Металопластикові двері  2050*1050 – 2 шт.

Армування  Steko S 500, (600 мм), колір - горіх, Т-стулка 105,  Рама 60 мм, СІРА ГУМА

Арм. - квадрат 1,5 мм, без порога

Фурнітура Дв.Вх. натисна ручка (Roto Vorne) 105)

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.77 м2 *С/Вт,

Металопластикові двері 2050*1050 – 2 шт.

Армування  Steko S 500, (600 мм), колір - білий,Т-стулка 105, Рама 60 мм, СІРА ГУМА

Арм. - квадрат 1,5 мм, без порога

Фурнітура Дв.Вх. натисна ручка (Roto Vorne) 105)

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.77 м2 *С/Вт,

двері  міжкімнатні  1000*2000 –2  шт.

полотно розміром 1000*2000, колір – білий, рама 80 мм біла.

Фурнітура (коробка телескопічна, комплект роликів до 100 кг, рейка 3 м, добір 120*30*2070, розсувна система 3 м з ручкою та замком.

ПРИМІТКА: двері закриваються на замок.

Металопластикове вікно 1180*1140 – 13 шт.

Профіль:  Steko 4 S , (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. Стандарт 1,2 мм

Фурнітура \П/В ВІК AXOR K-3\ ,

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.56 м2 *С/Вт,

Склопакет 4х16х4i,

Металопластикове вікно 570*1150 – 1 шт.

Профіль:  Steko 4 S , (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,2 мм

Фурнітура \П/В ВІК K-3\

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.56 м2 *С/Вт,

Склопакет 4х16х4i,

Металопластикове вікно 1440*1150 – 3 шт.

Профіль:  Steko 4 S , (58 мм), Білий, СІРА ГУМА Арм. стандарт 1,2 мм

Фурнітура \П/В ВІК AXOR K-3\ ,

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.56 м2 *С/Вт,

Склопакет 4х16х4i,

Склопакет 900*1500 – 2 шт.

Однокамерний 4-16-4I

Шумоізоляція Приведений опір теплопередачі R=0.58 м2 *С/Вт

Ручка віконна з ключем – 25 шт.

Фурнітура до дверей металопластикових поворотна-відкидна :

AXOR    900*1500 – 10 шт.

AXOR    900*2050 – 6 шт.

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Інші вимоги

Товар, що є предметом закупівлі повинен відповідати екологічним нормам, бути  новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України,  мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації, без дефектів.

При виявленні Замовником дефектів Товару,  Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни.

Поставка товару здійснюється окремими партіями, відповідно до наданого Замовником  замовлення на поставку Товару. Замовлення на поставку відповідної партії Товару подається Замовником у письмовій формі власноручно або електронним зв’язком, або/чи в усній формі (по телефону).

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. Товар при поставці повинен супроводжуватись видатковою накладною.

Забороняється надавати пропозиції на Товар походженням  з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

У вартість товару включаються витрати на уточнення розмірів конструкцій (попередній замір перед виготовленням) та всі супутні витрати Учасника, пов’язані з даною закупівлею (тара та упаковка, транспортування, завантаження і розвантаження товару, вивіз сміття при демонтажі і монтажі конструкцій, демонтаж, монтаж, у приміщенні Замовника, страхування, сплата податків, митних зборів тощо).

Поставка товару включає в себе комплекс супутніх послуг, а саме:

- уточнюючі заміри кожного дверного, віконного  пройому;

- доставку товару до місця поставки (встановлення), включаючи завантаження, розвантаження, транспортні, та інші послуги пов’язані з доставкою;

- демонтаж старих вікон та дверей ;

- очистку віконних та дверних отворів;

- монтаж вікон проводити з дотриманням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей.

Монтаж проводити з використанням піни монтажної, що відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-150:2008.

В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат (витрати пов’язані з виготовленням, доставкою, демонтажем та установкою), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі транспортні витрати та витрати пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами.

Документи, які необхідно надати в складі пропозиції:

- Гарантійний термін на Товар становить не менше трьох років                         з моменту поставки товару, терміни та умови його зберігання не порушені                 (у складі пропозиції надати Гарантійний лист ).