Додаток № 1

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Шини для транспортних засобів

за кодом ДК 021:2015 – 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

| № п/п | Найменування | Специфікація | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шина 8.25 R20 BC 57.У2 130/128К 12PR TT | Індекс навантаження шини – 130/128; Індекс швидкості –К; Вид шини – радіальна; Тип – камеральна «ТТ»; Кількість шарів коду – 12 PR; Малюнок прожектора – гусяча лапка; Камера 8.25-20 в комплекті Вага – 45кг Рік випуску:2022 | шт. | 12 |
| 2. | Шина 9.00 R20 ИН-142Б (універсальна) 14PR | Тип т/з – вантажний; Кількість шарів корду - 14 PR; Індекс швидкості – J до 100 км/год; Сезон – всесезоння; Профіль - 0; Тип прожектора – симетричний (ромб); Камера 9.00-20 в комплекті Рік випуску:2022 | шт. | 4 |
| 3. | Шина 12.00 R20 ИД304 16PR | Тип – вантажна; Сезон – всесезонна; Кількість шарів корду – 16PR; Тип прожектора – симетричний (ромб); Профіль – 0; Індекс швидкості – J до 100км/год; Індекс напруги – до 3350кг Рік випуску:2022 | шт. | 2 |
| 4 | Шина 185/75 R16C BC24 104/102N | Тип – легкогрузовий; Сезон – всесезонна; Індекс швидкості N – до 140 км/год; Індекс напруги 104 – до 900 кг; Тип прожектора – симетричний; Камера в комплекті Рік випуску:2022 | шт. | 6 |
| 5 | Шина 215/90R15C Я-245-1 99К | Тип транспортного засобу – мікроавтобуси; Посилена шина – С; Сезон – всесезонна; Індекс навантаження 99 (до 775кг/кон); Індекс швидкості К – до 110км/год; Камера в комплекті; Тип прожектора – симетричний Рік випуску:2022 | шт. | 6 |
| 6 | Шина 15.5 R38 TR07 134 A8 8PR | Тип – сільськогосподарська; Слойність корду - 8 PR; Сезон – всесезонна; Індекс навантаження 134 - до 2120кг; Індекс швидкості - А8– до 40км/год; Вісь – універсальна; Камера в комплекті Рік випуску:2022 | шт. | 4 |
| 7 | Шина 7.50 R20 B103 (універсальна) 103А6 (6PR) | Тип транспортного засобу – грузовий; Сезон – всесезонна; Індекс нагрузки 103 – до 875кг; Індекс швидкості А6– до 30км/год; Слойність корду 6 PR; Тип прожектора - симетричний Рік випуску:2022 | шт. | 4 |

Товар не повинен бути виробництва — резидентів російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів Російської Федерації/республіки Білорусь.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиць технічної специфікації).

Місце доставки:  46016, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Київська,7Г  (за рахунок постачальника)

Примітка: У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз “або еквівалент” (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов'язкове надання технічної документації (підтвердження), що запропонований еквівалент відповідає вимогам Замовника, тобто не гірше  за технічними та якісними характеристиками).