Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 39310000-8 – Обладнання для закладів громадського харчування (котел харчоварильний паровий електричний)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Обладнання для закладів громадського харчування (котел харчоварильний паровий електричний), код за ДК 021:2015 –  39310000-8 – Обладнання для закладів громадського харчування

Запропонований товар повинен відповідати наступним вимогам:

1.	Специфікація товару, що пропонується:

| № з/п | Найменування, опис, орієнтовний вид та характеристика товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел харчоварильний паровий електричний Технічні характеристики: корисний об'єм: 250-260 л вид енергоносія: електрика потужність: 28-30 кВт каркас: нержавіюча труба не менше 30*30*2 чаша котла – кругла: нержавіюча сталь — 304 товщиною від 2,0 мм дно чаші котла: нержавіюча сталь 304 товщиною від 2,0 мм водяна сорочка котла: нержавіюча сталь утеплення ємності: негорючий матеріал товщиною 20-30 мм обшивка котла: нержавіюча сталь 201-0,8 кран зливу: ДУ-80 /100 - нержавіюча сталь кран наливу води : Ду-15/20 - нержавіюча сталь в комплектацію входить міксер: якірного типу з лопатями оберти міксера: від 20 до 30 об/хв. режими роботи: варіння, підігрів, кипіння; габаритні розміри (ширина, довжина, висота): не менше 900 мм, не більше 1300 мм; гарантійний термін: не менше 12 місяців | шт. | 1 |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

- Товар має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, якісним та постачатися в упаковці, яка відповідає характеру товару та забезпечує його цілісність при транспортуванні та зберіганні.

- Наявність сервісного центру, сертифікованого виробником товару з можливістю проведення гарантійного та післягарантійного обслуговування або ремонту товару, або можливість надання зазначених послуг виробником товару.

- Все обладнання / товар має бути укомплектоване інструкцією або керівництвом по використанню.

- В ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату податків, митних тарифів тощо.

- Доставка обладнання здійснюється на склад Замовника з перевіркою відповідності, комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі.

- Товар буде прийматися замовником лише за наявності супровідних документів.

Документи, що надаються у складі тендерної пропозиції учасника:

Для підтвердження відповідності характеристик запропонованого обладнання вимогам технічної документації, необхідно надати копію паспорту на товар (або іншого документу) із зазначенням необхідних характеристик, чи посилання на товар, що пропонується, з офіційного веб-сайту виробника, або його уповноваженого представника  на території України, де зазначені характеристики, що вимагаються (з можливістю ознайомлення українською мовою).

Термін постачання: до 10 (десяти) днів з дня отримання замовлення від Замовника.

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад).

Ми,

підтверджуємо відповідності товарів та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі з урахуванням вимог, зазначених у цій документації;

-	гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій  документації.

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)