Технічні вимоги

(технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Придбання спеціалізованого транспортного засобу для надання ритуальних послуг (автомобіль-катафалк, автобус для перевезення померлого та супроводжуючих)

ДК 021:2015: 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб

1.Загальні вимоги.

1. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції повноваження учасника торгів на реалізацію та післяпродажне обслуговування запропонованого автомобіля протягом гарантійного терміну експлуатації продукції на території України від імені виробника, з посиланням на номер закупівлі Замовника, із зазначенням строку дії повноважень учасника торгів, з зазначенням контактного номеру телефону та електронної пошти відповідальної особи заводу виробника продукції (надати документ на мові виробника та його офіційний переклад на українську мову, видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі).

2. Учасник повинен мати базу з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування та продажу спеціалізованого автомобіля(надати лист у довільній формі).

3. Учасник гарантує можливість здійснення сервісного, гарантійного та післягарантійного обслуговування придбаної техніки на території України та надає перелік відповідних сервісних центрів(надати лист у довільній формі).

4. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення устаткування в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт додатково не оплачується Замовником) (надати лист у довільній формі).

5. Учасник повинен в момент поставки устаткування представити усі необхідні документи для реєстрації у відповідних реєстраційних органах (надати лист у довільній формі).

6. Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки на базу Замовника - DDP, сплату податків (інших обов`язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та розвантаження (надати лист у довільній формі).

7. Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на торги, не відповідає технічним вимогам, тендерна пропозиція такого Учасника буде відхилена (надати лист згоду).

8. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції брошуру або каталог завода-виробника, завірений печаткою завода виробника, українською мовою, який підтверджує відповідність пропозиції учасника технічним та якісним характеристикам даної тендерної документації та відповідає всім технічним характеристикам Додатку 3.

2. Інші вимоги:

1. Автомобіль під час передачі Замовнику має бути споряджений:

– інструкцією з експлуатації;

– сервісною книжкою;

–сертифікатом відповідності на предмет закупівлі;

– всі штатні робочі ємності мають бути заповнені відповідно до вимог виробника.

2. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за Договором. У разі виявлення недоліків при поставці товару Постачальник зобов’язується усунути їх протягом десяти робочих днів з дати виставлення претензії Замовником (представником Замовника).

3. У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». Запропоновані учасником характеристики мають відповідати вказаній в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

4. Якість товару: технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

5. Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) × 100%, де СЛ - ступінь локалізації виробництва; МВ - митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень; IВ - вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника - резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень; С - собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступені локалізації, а саме:

- лист в довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів, який формується та ведеться Уповноваженим органом відповідно до Постанови КМУ від 02.08.2022р. № 861, із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 20% у поточному 2024 році.

- сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

- сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

У випадку, якщо станом на дату подання тендерної пропозиції Учасником, вимоги щодо ступеня локалізації виробництв запропоновано учасником Товару не застосовуються, то учасник повинен замість документації/інформації, зазначеної в даному пункті, надати лист – роз’яснення з відповідним нормативним обґрунтуванням причин неподання відповідних документів/інформації.

- Детальні технічні вимоги

| Найменування технічних та якісних характеристик | Вимоги замовника | Підтвердження вимог Учасником |
| --- | --- | --- |
| Автомобіль | На базі Iveco Daily 50, новий, не раніше 2023 року випуску |  |
| Колісна формула | 4х2 |  |
| Розміри та кількість шин | Передня вісь 2 шт – 195/75R16 Задня вісь 4 шт – 195/75R16 |  |
| Двигун | дизельний, не нижче Євро-6 |  |
| Об’єм двигуна | Не менше 2900 см3 (4 цилідри, 16 клапанів) |  |
| Номінальна потужність двигуна | Не нижче 170 к. с. |  |
| Тип коробки передач | Механічна або автоматична |  |
| Колісна база автомобіля | не менше 4000 мм |  |
| Загальна кількість сидячих місць включаючи водія | не менше 12 (2 пасажири + 1 водій в кабіні та 9 пасажирів в салоні) |  |
| Рульове управління | З електропідсилювачем |  |
| Привід | Задній |  |
| Повна маса | Не більше 5200 кг. |  |
| Системи безпеки: | Адаптивна система екстреного гальмування – AEBS Система повної зупинки Обмеження швидкості 90 км/год |  |
| Габаритні розміри | Довжина: 7200 мм Ширина: 2000 |  |
| Комплектація: | Суміщені дзеркала заднього виду Імобілайзер Тахограф Радіо підготовка Кабіна здодатковою шумоізоляцією Запасне колесо Електропривід вікон Сидіння водія зтрьома регулюваннями Електропривод та підігрів дзеркал заднього огляду Роздільний центральний замок (фургон+кабіна) Звуковий сигнал заднього ходу Денні ходові вогні Ремені безпеки, три точкові на всих ередніх сидіннях |  |
| Додаткові вимоги | Передні та задні стабілізатори Паливний фільтр з підігрівом Передні гальма дискові , вентильовані з плаваючим супортом Задні гальма дискові з плаваючим супортом Стояночні гальма механічні,діють на задні колеса Багатоступінчата антикорозійна обробка, оцинковка днища кабіни та колісних арок Речовий відсік під пасажирським сидінням Передня підвіска незалежна,торсіонна,підсилена,з телескопічним амортизатором подвійної дії Задня підвіска ресорна багато листова з телескопічним амортизатором подвійної дії |  |
| Строк поставки товару | Протягом 180 календарних днів з моменту підписання договору |  |

Додаткове обладнання салону:

- Внутрішнє оздоблення салону: композитний алюміній з оббивкою

- Покриття підлоги – автолін, з відбортовкою з рифленого алюмінію

- Зсувний подіум з покриттям з рифленої нержавіючої сталі з стопором та роликом ковзання

- Спеціальні поручні при вході в салон та навколо подіуму

- Люк вентиляційний з функцією аварійного виходу

- Опалювач салону від системи охолодження двигуна

- Незалежний повітряний опалювач

- Бактерицидна лампа з перетворювачем напруги на 220В

- Рама кріплення вінків

- Витяжна вентиляція

- Штори віконних проймів

- Підніжка біля зсувних дверей

- Виносні підставки під труну

Листи та довідки, надані учасником, повинні містити дату та вихідний номер.