Додаток 2 до тендерної документації

Детальний технічний опис предмету закупівлі

Автоцистерна пожежна Автоцистерна пожежна АЦ-5,0-50

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

| Технічні характеристики пожежно-рятувального автомобіля |
| --- |
| Назва показника | Значення |
| Загальні відомості |
| Номенклатура та позначення | Назва пожежно-рятувальних автомобілів - Автоцистерна пожежна АЦ-5,0-50 |
| Призначення | Пожежно-рятувальний автомобіль - автоцистерна пожежна (далі - АЦ) призначена для перевезення особового складу підрозділу, вогнегасних речовин і пожежно-технічного оснащення (далі - ПТО) та аварійно-рятувального обладнання (далі - АРО) для гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. АЦ служить для: - доставки до місця проведення оперативних дій особового складу підрозділу, ПТО та АРО і запасу вогнегасних речовин; - проведення аварійно-рятувальних робіт; - подачі води з цистерни, відкритого водоймища, сторонньої ємності або гідранта через стаціонарний лафетний, переносний лафетний або ручні стволи; - подачі повітряно-механічної піни, із забором піноутворювача з штатного пінобаку або сторонньої ємності через стаціонарний лафетний, переносний лафетний або ручні стволи з відповідними насадками (піно генераторами); - освітлення місця надзвичайної події та простору навколо АЦ. АЦ може використовуватися в містах, сільських поселеннях, промислових районах підрозділами пожежної охорони як самостійна бойова одиниця, або як насосна установка при роботі «в перекачування» з однією або декількома іншими автоцистернами пожежними |
| Базове автомобільне шасі | Базою для монтажу складових частин пожежної надбудови служить не повнопривідне, безкапотне автомобільне здатне до безперервного витримування його конструктивно допустимої маси за передбачуваних умов використання без пошкодження, обладнане заднім бампером (заднім захисним пристроєм (ЗЗП)), виконаним у відповідності до Правил ЕЭК ООН № 58-02 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: І. Задних противоподкатных защитных устройств (ЗПЗУ) ІІ. Транспортных средств в отношении установки ЗПЗУ официально утвержденного типа ІІІ. Транспортных средств в отношении их задней противоподкатной защиты (ЗПЗ)», задній бампер стаціонарний, не регульований, обладнаний боковими (винесеними за габарити шасі) габаритними вогнями типу LED |
| Тип | безкапотне, не повнопривідне, 6-місне, обладнане: засобами для буксирування спереду та ззаду що забезпечують можливість буксирування АЦ з допустимою спорядженою масою |
| Колісна формула | 4х2, колеса переднього та заднього мостів шляхового ошинування, з можливістю блокування диференціалу заднього мосту |
| Компонувальна схема | кабіна над двигуном |
| Двигун: |  |
| тип | дизельний, чотиритактний, з безпосереднім уприскуванням палива, турбонагнітачем, рідинним охолодженням |
| екологічна норма | Євро-5 |
| потужність, | потужність двигуна повинна забезпечувати рух пожежно-рятувального автомобіля з максимальною швидкістю з конструктивно допустимою повною масою. Потужність, споживана пристроями відбору потужності, не повинна перевищувати значень, вказаних виробником, навіть під час одночасної роботи усіх компонентів; |
| заходи безпеки | Двигун можна завести тільки з місця водія. Конструкцією передбачено пристрій для відбирання потужності, швидкість обертання якого може бути вищою за дозволене для підключеного обладнання (протипожежного насосу) значення, тому відповідно передбачений пристрій для регулювання швидкості обертання в дозволених межах. Двигун транспортного засобу, що використовується для приведення в дію стаціонарно встановленого обладнання, забезпечує його безперервну роботу протягом 4 год. за звичайних умов роботи цього обладнання під час стояння транспортного засобу на місці без заміни охолоджувальних рідин і мастил. Протягом цього проміжку часу і за передбачуваних температурних умов експлуатації значення температури двигуна і трансмісії не перевищують величин, вказаних виробником |
| Коробка зміни передач: тип | механічна/автоматизована (роботизована)/автоматична |
| Бак паливний: | Запас пального повинен забезпечувати пробіг повністю спорядженого автомобіля на відстань не менше 300 км або стаціонарну роботу з пожежним насосом не менше 4 год. Конструкція горловини паливного бака повинна забезпечувати легкість пристосування устаткування, яке використовується з метою його заповнення. Поблизу горловини повинне бути стійке позначення виду пального, яке використовується. Кришка горловини паливного баку повинна бути надійно прикріплена до транспортного засобу. Горловина(и) паливного баку (баків) повинна(і) мати таку конструкцію або розміщуватись таким чином, щоб не виникало небезпеки контактування пального з нагрітими частинами транспортного засобу або обладнання, у тому числі системою випуску відпрацьованих газів. |
| місткість, л, не більше ніж | 400 |
| Підвіска передня задня | механічна ресорна зі стабілізаторами поперечної стійкості механічна ресорна зі стабілізаторами поперечної стійкості |
| Рама | стальна високої міцності драбинного типу з гнутого профілю |
| Передній буксирний пристрій: | забезпечує можливість буксирування АЦ з спорядженою масою |
| - тип | механічна петля типу «Шакл» з мінімально допустимим навантаженням 9 т на кожну |
| - кількість, шт. | 2 |
| - місце розташування | на передній поперечці перед переднім бампером |
| Задній буксирний пристрій: | забезпечує можливість буксирування АЦ з конструктивно допустимою повною масою |
| - тип | механічний причіпний пристрій типу «буксирна вилка» |
| - кількість, шт. | 1 |
| - місце розташування | на задній поперечці (поблизу нього вказане дозволене значення маси транспортного засобу, який допускається буксирувати) |
| Передній бампер | посилений пластик (SMC) |
| Дзеркала заднього виду | обладнані електро управлінням та підігрівом, спереду обладнані захисними решітками |
| Гальмова система: робоча | 2-х контурна, пневматична, для коліс усіх мостів, електронна гальмівна система (EBS) з анти-блокувальною системою (ABS), електронною системою курсової стійкості (ESP), гальмові механізми дискового типу, обладнана волого відокремлювачем (осушувач) з підігрівом. У разі, виникнення попередження про низький тиск в пневматичній гальмівній системі воно зникає не пізніше ніж через 60 с після запуску двигуна, без використання зовнішнього джерела постачання повітря |
| стоянкова | гальмові механізми заднього мосту з приводом від гальмових камер з пружинними енергоакумуляторами |
| допоміжна | «гальмо двигуна» та «гірське гальмо» |
| Система випуску відпрацьованих газів | Система випуску відпрацьованих газів сконструйована та встановлена таким чином, щоб захистити оператора та екіпаж від дії відпрацьованих газів та опіків. За необхідності, для використання на місці проведення робіт система випуску відпрацьованих газів допускає встановлювати додаткові пристрої, наприклад, знімний подовжувач вихлопної труби та/або пристрої для підключення до стаціонарної системи випускання відпрацьованих газів. Температура легкодоступних елементів системи випускання відпрацьованих газів транспортного засобу або встановленого обладнання (окрім випускного пристрою) не перевищує 86 °C. В місцях де виконати цю вимогу не можна, то поблизу гарячих частин встановлений попереджувальний знак, а в настанову з експлуатації внесено попередження. Кінець вихлопної труби сконструйований і встановлений таким чином, щоб забезпечувалася можливість використання легко знімних з'єднувачів та/або систем відведення відпрацьованих газів |
| Рульове керування | Лівостороннє кермо, обладнане підсилювачем, рульова колонка регулюється по куту нахилу |
| Колеса та шини: тип коліс тип шин протектор шин маркування тиску - диски | передні одноколісні, задні двоколісні, шляхового ошинування пневматичні рисунок протектора - шляховий, шини коліс забезпечують рух по ґрунтовим дорогам та дорогам з твердим покриттям над колесами на кузові автомобіля мається стійке маркування із зазначенням тиску у шинах, необхідного для передбачуваних умов використання автоцистерни пожежної пофарбовані, кріплення диска до маточини здійснюється за допомогою шпильок та фасонних гайок. Кріплення не клиновидного типу |
| Запасне колесо | одноколісного шляхового ошинування, з механізмом кріплення та піднімання/опускання за задньою віссю під рамою |
| Електрообладнання тип напруга, В | однодротове 24 |
| Максимальна швидкість руху з повним навантаженням по дорогах з твердим покриттям, км/год. | Не менше ніж 89 (з електронним обмежувачем швидкості) |
| Системи безпеки | Транспортний засіб не розрахований на роботу з приладами відбору потужності під час руху. Транспортний засіб споряджений автоматичним пристроєм подавання звукового попереджувального сигналу під час увімкнення передачі заднього ходу. Автоматичний пристрій подавання звукового попереджувального сигналу відповідає ДСТУ EN 981:2018. Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів безпеки та попередження. Потужність становить 73 дБА |
| Додатковий захист | Передні фари, задні комбіновані ліхтарі, протитуманні ліхтарі та бокові габаритні ліхтарі захищені металевими решітками, товщиною не менше 2 мм |
| Кабіна водія (базового шасі автомобіля) | Розташована над двигуном, 2-міcтна, перекидного типу, з гідравлічним механізмом перекидання. Можливість її перекидання забезпечується без використання сторонніх підйомних пристроїв, її конструкція така, що під час піднімання забезпечується її захист від випадкового опускання, пристрій для перекидання, забезпечує можливість перекидання, опускання й утримування кабіни та обладнання, що перебуває в ній. |
|  | Поблизу місця, з якого керують процесом перекидання кабіни, закріплена табличка з інструкціями для оператора з метою забезпечення того, щоб усі особи перебували на достатній відстані від кабіни під час проведення операцій щодо її підняття і опускання. |
|  | Пожежно-рятувальний транспортний засіб оснащений двома незалежними один від одного блокувальними пристроями, щоб унеможливити перекидання кабіни під час руху транспортного засобу. |
|  | Місце пасажира (командира відділення, начальника караулу) обладнане регульованим кріпленням та фіксатором для дихального апарату на стисненому повітрі одно балонного типу (V=7 л), що залишається прикріпленими до пристрою їх кріплення за уповільнення величиною 10 g, від'єднання апарату від кріплення здійснюється важелем розташованим поряд із апаратом (не допущене відмикання апарату важелями розміщеними в сидінні – важіль відмикання апарату розміщений не в сидінні, а над ним, з лівої сторони). Передбачена можливість надягання персоналом апарату під час руху транспортного засобу, пристрій для його зберігання є частиною спинки сидіння і має конструкцію, що дає змогу надягати засіб у положенні сидячи. |
|  | У кабіні водія передбачено прокладання електричних мереж для підключення живлення засобів зв'язку (біля місця водія), антени та всього додаткового електричного обладнання, що входить в комплектацію. Кабіна оснащена світловими індикаторами стану кожного з названих нижче пристроїв (якщо їх передбачено), ці індикатори добре видимі з місця водія і переважно позначені стандартними графічними символами відповідно до FprCEN/TS 15989: - двері кабіни, знімні сходинки, відсіки для обладнання (під час перебування в незакріпленому стані); - стаціонарно встановлене обладнання у разі висування більше ніж на 20 см за межі ширини, довжини і висоти транспортного засобу, що знаходиться в транспортному положенні; - ввімкнення пристроїв для відбирання потужності. Вітрове скло виготовлене з багатошарового скла. Усі інші вікна виготовлені зі скла, яке не утворює уламків під час розбиття. Забезпечена можливість щоденного перевіряння транспортного засобу без необхідності перекидання кабіни |
| Кабіна особового складу | Закрита, однорядна, салонного типу об'єднана з кабіною водія (базового шасі автомобіля), являє собою 4-х дверний модуль з системою кріплення, амортизації, перекидання і фіксації (об'єднана з кабіною водія). Кабіна особового складу об'єднана з кабіною водія, конструкція кабіни особового складу створює загальний салон та єдину просторову геометричну конструкцію з кабіною шасі автомобіля, із загальним об'ємом, що забезпечує можливість оперативної посадки і висадки, зручність і безпеку розміщення особового складу. Забезпечена можливість щоденного перевіряння транспортного засобу без необхідності перекидання кабіни. Кабіна особового складу об'єднана з кабіною водія і не потребує додаткових засобів зв’язку між ними. Кількість місць для сидіння - 4 шт. з стандартними спинками. Місце для сидіння визначене окремо для кожного пожежного-рятувальника, на всіх місцях для сидіння наявні підголівники, конструкція яких не заважає вільному сидінню особового складу в спеціальному одязі. Біля кожного місця для сидіння, передбачені поручні на висоті не менше як 500 мм від рівня підлоги. Рукоятки, поручні та/або бильця в усіх точках доступу до транспортних засобів, засувки, шухляди і відсіки для обладнання спроектовані з урахуванням користування засобами захисту рук згідно з ДСТУ EN 659:2017 «Захисні рукавички для пожежних. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Крісла, дверні карти, декоративне покриття стелі кабіни стійкі до стирання і ковзання. Обладнується двома дверима, які після повного відкривання залишаються у цьому положенні, забезпечена можливість блокування дверей, двері споряджено замками, двері кабіни екіпажу забезпечують такий самий рівень захисту, яким є мінімальний необхідний рівень захисту для кабіни водія. Дверні карти виготовлені з суцільного алюмінію. Ручки на дверях для безпечного виходу з кабіни розміщуються під кутом 45° та мають полімерне або порошкове покриття яскраво-жовтого кольору. Підлога, що розміщується у кабіні має не слизьку поверхню. Підлоги та нижня частина внутрішньої поверхні дверей виконані з матеріалу, стійкого до стирання та корозії. Забезпечена легкість чищення поверхні. Незахищені пристрої, які знаходиться в зоні доступу, конструктивно захищені від механічних пошкоджень діями персоналу, наприклад, пошкодження ногами. Обладнана сходинками, які ведуть до кабіни особового складу. Поверхня сходинок спроектована таким чином, що ризик ковзання зведено до мінімуму. Передбачено наявність рукояток, ручок та/або билець для користування одночасно із сходинками. Поверхня даху кабіни особового складу спроектована таким чином що вона витримує вагу не менше 90 кг з урахуванням устаткування яке перевозиться без появи залишкової деформації даху. На даху кабіни відсутнє будь-яке додаткове обладнання, окрім світлосигнальної балки СГУ. Кабіна разом зі сходинками автоматично освітлюється у разі відкривання дверей, які ведуть у відповідну частину кабіни, передбачений пристрій для включення освітлення у кабіні особового складу під час перебування у зачиненому стані, освітленість середини сходинок кабіни особового складу дорівнює не менше ніж 5 лк. Обладнана дизельним автономним обігрівачем сухого типу Eberspacher Airtronic D2 (робочою напругою 24 В, максимальною теплопродуктивністю 2,2 кВт, клас захисту ІР54). Електроживлення автономного обігрівача здійснюється від штатної електросистеми шасі автомобіля. Живлення дизельним паливом від штатного паливного баку шасі автомобіля. Управління обігрівачем здійснюється з кабіни бойового розрахунку у зоні обслуговування водія. Можливість перекидання кабіни особового складу об'єднаної з кабіною водія (базового шасі автомобіля) відповідає вимогам що ставляться до кабіни водія (базового шасі автомобіля). Пристрій для перекидання має достатню потужність для перекидання, опускання і утримання кабіни особового складу та устаткування, що перебуває у ній. Вікна кабіни екіпажу забезпечують такий самий рівень безпеки, який встановлено для бокових вікон кабіни водія. Унеможливлено випадкове від’єднання стаціонарно встановленого обладнання на випадок аварії або екстреного гальмування його відділенням або використанням пристроїв для закріплення обладнання, здатних витримувати прискорення гальмування 10 g у напрямку руху. Стаціонарно встановлене обладнання у разі перевертання залишається закріпленим. Усі відкриті гострі краї всередині кабіни, які не можна усунути конструкційно, оснащені захисними пристроями |
| Маса повна АЦ, не більше ніж, кг | 19 000 |
| Навантаження на осі | мінімальне та максимальне дозволене навантаження на вісь відповідають значенням, вказаним виробником шасі, за всіх рекомендованих умов навантаження |
| Габаритні розміри АЦ, не більше ніж, мм: довжина ширина висота | 8 500 2 800 3 400 |
| Пожежна надбудова та компонування | Пожежна надбудова каркасної конструкції з алюмінієвих профілів обклеєних алюмінієвим листом. Простір між кабіною автомобільного шасі та переднім кузовом пожежної надбудови закритий (по бічних сторонах та зверху) пластиковим спойлером, з плавним переходом між суміжними поверхнями, що сполучаються. Транспортний засіб має таку конструкцію, що найважче обладнання (за винятком драбин) розміщується у нижній частині відсіків, розташованих у нижній частині кузова транспортного засобу. У місцях де відстань від ручки дверей відсіку, рукоятки або важеля засувки у відкритому або закритому положенні під час перебування транспортного засобу на горизонтальній площині перевищує 2 м від рівня землі, передбачена наявність засобів для доступу до них. Для безпечного переміщення з поверхні землі на транспортний засіб (та у зворотному напрямку) пожежної висувної драбини, драбини-палки та напірно-всмоктувальних пожежних рукавів, передбачений механічний технічний засіб для її переміщення (піднімання/опускання) у вигляді механізму піднімання/опускання ПК ПОЖМАШИНА або Baggio De Sordi IDEA. Висувна пожежна драбина, драбина-палка та пенали з напірно-всмоктувальними пожежними рукавами розташовані зверху, паралельно пожежної надбудови з лівої сторони. Кріплення висувної драбини надійне і унеможливлює падіння драбини з автомобіля. Замок кріплення висувної пожежної драбини відмикається рухом однієї руки. Пенали для напірно-всмоктувальних пожежних рукавів виконані з алюмінію або композитних матеріалів. Пенали (ящики, рундуки) для всмоктувальних пожежних рукавів виконані з алюмінію або композитних матеріалів і розміщуються на даху пожежної надбудови з правої сторони. Ящик для іншого пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання виконаний з алюмінію і розміщується на даху переднього кузова пожежної надбудови. Дах надбудови обшитий рифленим алюмінієвим листом, для доступу на дах в задній правій частині надбудови змонтована стаціонарна драбина та підніжки виготовлені із алюмінієвих профілів, розміри сходинок для забезпечення доступу відповідають наступним показникам: висота першої сходинки від землі ≤600 мм, проміжок між сходинками ≤300 мм, різниця у висоті між найвищою сходинкою і дахом ≤350 мм, глибина підніжки ≥150 мм, ширина підніжки ≥250 мм. Щоб запобігти падінню обладнання, дах оснащений відбортовкою з мінімальною висотою 80 мм. Використовуються захисні огорожі, які стаціонарно встановлені в місці експлуатації, у міру необхідності, наприклад, за висотою. Для доступу на дах, робочу платформу передбачені елементи за які можна братися, приєднані до пожежно-рятувального автомобіля у такий спосіб, щоб забезпечується вільний доступ, елементи за які можна братися передбачені у вертикальній частині будь-якої драбини або іншого подібного засобу для доступу, сходинки та місця проходу мають поверхню, спроектовану таким чином, щоб знижувати ризик ковзання, елементи за які можна братися мають покриття порошковою емаллю жовтого кольору. Пожежно-технічне оснащення (ПТО) та аварійно-рятувальне обладнання (АРО) розміщується у відсіках та на даху пожежної надбудови, поверхня даху спроектована таким чином що вона витримує вагу не менше 180 кг з урахуванням устаткування яке перевозиться без появи залишкової деформації даху. Устаткування зручно розміщене на полицях та ящиках що знімаються та зручними для доступу, великовагове (від 20 кг) аварійно-рятувальне обладнання (за винятком драбин) розміщене розташоване в найближчих точках доступу, або на висувних полицях, висувні полиці мають замок-фіксатор, найважче устаткування розміщене у нижній частині відсіків, які розташовані у нижній частині кузова. Двері ящиків для зберігання інструменту, робочі платформи (відкидні підніжки), висувні шухляди та відсіки для устаткування, які перебувають у відкритому положенні, висуваються за межі пожежно-рятувального автомобіля більше ніж на 25 см, позначені з метою звернення уваги. Полиці пожежної надбудови мають можливість регулюватись по висоті. Усі гострі предмети, які постачаються разом з пожежно-рятувальним автомобілем, краї пожежної надбудови, а також стаціонарно встановлене устаткування мають технологічний захист. Стаціонарно встановлене обладнання, вантаж та замки для дверей, заслінки та шухляди захищені від випадкового послаблення. Блокувальні і стопорні пристрої, якими користуються, легко відмикаються. Схема розміщення та вузли кріплення ПТО та АРО забезпечують надійність його фіксації, оперативність розгортання, зручність і безпеку при зніманні та встановленні (схема узгоджується додатково із замовником до початку виробництва). Розміщення ПТО та АРО у відсіках враховує тактику його оперативного використання і об'єднане за його функціональним призначенням: - особисте спорядження пожежних-рятувальників; - устаткування для забору води і подачі ствола першої допомоги; - устаткування для підйому особового складу на висоту; - устаткування для проведення аварійно-рятувальних робіт; - устаткування для прокладання і обслуговування магістральних рукавних ліній і тому подібне. Кріплення устаткування здійснюється швидко рознімними затискачами типу «Quick Fist», швидко рознімними текстильними стрічками-затисками шириною 25 мм та 50 мм з металевими пряжками-затисками, затисками типу Fastex та Velcro, гумовими пасами, тощо. Бази (основи) кріплень під вогнегасниками, розгалуженнями, водозбірником, насадки під пожежні стволи, подовжувач лафетного ствола виконані з алюмінію або нержавіючої сталі. Кріплення напірних рукавів в касетах з гладкого алюмінієвого листа здійснюється швидко-рознімними текстильними стрічками шириною 70+5 мм з застібками Velcro. Забезпечена можливість виконання робіт з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу без зняття основних частин кузова. В надбудові на висувній стінці встановлений санітайзер (рукомийник) для особового складу, з краном для подачі води (споживання води з цистерни для води), тримачем паперових рушників, дозатором для рідкого мила, дозатором для антисептика, пістолетом на спіральному шлангу для обдуву повітрям. Матеріал – неіржавіюча сталь, алюміній, полімерні матеріали |
| Відсіки для обладнання | Відсіки для обладнання мають таку конструкцію, що забезпечується перешкоджання непередбачуваному відкриванню під час руху транспортного засобу, і не відчиняються під час екстреного гальмування. Відсіки для обладнання є провітрюваними, захищеними від погодних умов (наприклад попадання води, пилу) і забезпечують можливість зливання залишків води назовні. Відсіки для обладнання після відкриття залишаються у відкритому положенні, а також унеможливлюють затримку води як на внутрішній, так і на зовнішній поверхні. Відсіки, призначені для використання з метою перевезення посудин з горючими рідинами або газами, забезпечені прорізами для провітрювання, що сполучаються з зовнішнім середовищем, розташованими зверху та знизу |
| Передній відсік |  |
|  | Поперечного розміщення відносно поздовжньої осі пожежно-рятувального автомобіля, закритий, суцільнометалевий прямокутної форми каркасної конструкції з алюмінієвих профілів обклеєних алюмінієвим листом. Обладнаний дверима ролетної системи (тип профілю – екструдований (підвищеної жорсткості)) з ручним закриванням, із зовнішнім поперечним механізмом фіксації і механізмом замикання з ключем, виконання кулачків та фіксаторів обмежувачів з полімерних матеріалів. Направляючі ролетної системи шторних дверей конструктивно унеможливлюють контакт кріпильних елементів з ламелями що рухаються в них. Ролетні системи обладнані горизонтальними ущільнювачами для знімання залишків вологи та бруду з дверей ролетної системи, при їх змотуванні (відкривання/закривання дверей ролетної системи здійснюється без зусиль рухом однієї руки, при цьому ролет без зусиль автоматично піднімається в верхнє положення до фіксатора обмежувача та впирається в нього). Нижня частина відсіку виконана з рифленого алюмінієвого листа, робочі платформи (відкидні підніжки) – виконані з алюмінієвого профілю, витримують навантаження (без залишкових деформації) 210 кг про що наносяться відповідні позначки, мають таку конструкцію, що забезпечується перешкоджання ненавмисному відкриванню під час руху пожежно-рятувального автомобіля, і не відчиняються під час екстреного гальмування. Забезпечена легкість роботи з висувними шухлядами, піддонами та іншими засобами зберігання для розміщення устаткування, вони автоматично залишаються у закритому стані, а також у повністю відкритому положенні (у проміжних положеннях їх не передбачено). В передній частині відсіку (кузову) установлені універсальні кріплення (4 шт., по 2 шт. зліва і справа) для всіх типів одно балонних дихальних апаратів на стиснутому повітрі (об’єм балону 6 або 7 л), що залишається прикріпленими до пристрою їх кріплення за уповільнення величиною 10 g. Механізм висування та перекидання кожного апарату забезпечує оптимальну висоту для його надягання. Передбачена можливість надягання персоналом апарату поряд з кузовом без сторонньої допомоги. Відсіки провітрюються, захищені від несприятливих погодних умов, і забезпечують можливість витоку залишків води на зовні. Ручки відкривання робочих платформ (відкидних підніжок) вмонтовані у робочі платформи (відкидні підніжки) та не виступають за габарити самих платформ (відкидних підніжок). Стаціонарно встановлене устаткування, вантаж та замки для дверей, заслінок та висувних шухляд захищені від випадкового відкривання, блокувальні і стопорні пристрої легко відмикаються. Наявний дизельний автономний обігрівач сухого типу Yilkar YH 5 (робочою напругою 24 В, максимальною теплопродуктивністю 5 кВт, регулювання теплового потоку від 1 до 5 кВт, клас захисту ІР54) призначений для обігріву дихальних апаратів в зимовий час із забором палива із додаткового паливного баку ємністю 10 л, включення обігрівача здійснюється із кабіни водія. |
| Задні відсіки / насосний відсік | Насосний відсік закритого типу, задній — об'єднаний з насосним відсіком, відокремлений від відсіків для устаткування, з заднім розміщенням відносно шасі автомобіля прямокутної форми каркасної конструкції з алюмінієвих профілів обклеєних алюмінієвим листом. Обладнаний дверима ролетної системи (тип профілю – екструдований (підвищеної жорсткості)) з ручним закриванням, із зовнішнім поперечним механізмом фіксації і механізмом замикання з ключем, виконання кулачків та фіксаторів обмежувачів з полімерних матеріалів. Направляючі ролетної системи шторних дверей конструктивно унеможливлюють контакт кріпильних елементів з ламелями що рухаються в них. Ролетні системи обладнані горизонтальними ущільнювачами для знімання залишків вологи та бруду з дверей ролетної системи, при їх змотуванні (відкривання/закривання дверей ролетної системи здійснюється без зусиль рухом однієї руки, при цьому ролет без зусиль автоматично піднімається в верхнє положення до фіксатора обмежувача та впирається в нього). Стаціонарно встановлене устаткування, вантаж та замки для дверей, заслінок та висувних шухляд захищені від випадкового відкривання, блокувальні і стопорні пристрої легко відмикаються. Наявний дизельний автономний обігрівач сухого типу Yilkar YH 5 (робочою напругою 24 В, максимальною теплопродуктивністю 5 кВт, регулювання теплового потоку від 1 до 5 кВт, клас захисту ІР54) розміщений в надбудові автомобіля для обігріву водопінних комунікацій та насосного відсіку в зимовий час із забором палива із додаткового паливного баку ємністю 10 л, включення обігрівача здійснюється із кабіни водія. |
| Цистерна для води |  |
|  | Цистерна являє собою суцільну одно об'ємну ємність зварної стільникової конструкції з вбудованим піно баком (єдиний моноблок). Цистерна для води обладнана поздовжніми та поперечними стаціонарними і з’ємними хвилерізами з отворами в нижній частині для перетікання рідини. Кріплення стаціонарних хвилерізів виконано шляхом зварювання, кріплення з’ємних хвилерізів болтове з метизами з неіржавіючих матеріалів. Цистерна обладнана переливним трубопроводом та виходом через дно цистерни, відстійником з зливним краном та водо приймальником для забірного трубопроводу насоса, фланцями для під'єднання трубопроводів: забору води з цистерни в насос, подачі води від насосу в цистерну, забору води від гідранта без насоса. Цистерна обладнана пристроєм для контролю рівня заповнення і витрати води (покажчик рівня). Покажчик рівня доступний для чіткого візуального контролю з робочого місця оператора в насосному відсіку, а також з лівої і правої сторін пожежної надбудови (з використанням різнокольорових світлових LED-ліхтарів установлених на середньому кузові). Цистерна обладнана додатковим заправним патрубком для заповнення цистерни водою в обхід насосу від гідранта чи інших автоцистерн (виведений назад) умовним проходом (діаметром) 80 мм із зворотнім клапаном та захисною фільтр-сіткою з максимальним розміром вічка не більше ніж 5х5 мм, краном «клинового» типу та головкою муфтовою напірною ГМН-80. Маховик крану виготовлений із антикорозійних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання, рукоятка з композитно-полімерного матеріалу на металевому стрижні. Цистерна обладнана горловиною внутрішнім діаметром не менше ніж 450 мм з кришкою яка має швидко з’ємний затиск, що дозволяє проводити вільний огляд, очищення її внутрішньої порожнини і заправку наливанням (при необхідності). Оглядова горловина і кришка виготовлені із антикорозійних матеріалів. Доступ до горловини вільний і не потребує знімання основних кріпильних складових на даху надбудови. Кріплення цистерни на додатковій рамі унеможливлює передачу на неї додаткових навантажень при кутових коливаннях (скручуванні) рами шасі автомобіля. Цистерна витримує тиск 0,2 бар для можливості роботи з підпором від іншої цистерни. Матеріал цистерни – антикорозійні композитні матеріали (поліпропілен: поліпропіленові листи, труби і фурнітура). Ємність цистерни для води – 5000+100 л. Гарантія на цистерну – 5 років |
| Бак для домішок (піноутворювача) | Бак для домішок (піноутворювача), вбудований в цистерну (єдиний моноблок з цистерною для води). Бак для домішок (піноутворювача) обладнаний поперечними стаціонарними хвилерізами з отворами в нижній частині для перетікання рідини. Кріплення хвилерізів виконано шляхом зварювання. Бак для домішок (піноутворювача) обладнаний пристроєм для контролю рівня заповнення і витрати піноутворювача (покажчик рівня). Покажчик рівня доступний для чіткого візуального контролю з робочого місця оператора в насосному відсіку, а також з лівої і правої сторін пожежної надбудови (з використанням різнокольорових світлових LED-ліхтарів установлених на середньому кузові). Бак для домішок (піноутворювача) обладнаний горловиною внутрішнім діаметром не менше ніж 450 мм з кришкою яка має швидко з’ємний затиск, що дозволяє проводити вільний огляд, очищення його внутрішньої порожнини і заправку наливанням (при необхідності). Оглядова горловина і кришка виготовлені із антикорозійних матеріалів. Доступ до горловини вільний і не потребує знімання основних кріпильних складових на даху надбудови. Матеріал баку для домішок (піноутворювача) – антикорозійні композитні матеріали (поліпропілен: поліпропіленові листи, труби і фурнітура). Ємність баку для домішок (піноутворювача) не менше – 10 % від ємності цистерни для води і складає 500+10 л. Гарантія на бак для домішок (піноутворювача) – 5 років |
| Насос пожежний | В насосному відсіку встановлений насос відцентровий пожежний призначений для подачі вогнегасних речовин з водневим показником (рН) від 7 до 10, густиною до 1100 кг/м3 і масовою концентрацією твердих частинок до 5 кг/м3. Насос встановлено на підрамник через антивібраційні опори. Керування насосом здійснюється з робочого місця оператора насосного відсіку. Система управління частотою обертання валу насосу електрична, пов'язана з системою управління подачі палива двигуна шасі автомобіля, дозволяє управляти частотою обертання двигуна шасі автомобіля з насосного відсіку. |
|  | Форма і розміри ручних органів управління насосної установки, їх розташування забезпечують роботу в рукавицях. Біля кожного органу управління розташоване маркування, що визначає його призначення і положенняорма і розміри ручних органів управління насосної установки, їх розташування забезпечують роботу в рукавицях. Біля кожного органу управління розташоване маркування, що визначає його призначення і положення Тип відцентровий, протипожежний, одноступеневий Умовна познака FPN 10-3000 Модель PFРN-3010 Подача номінальна, л/хв. (л/с) 3 000 (50) Напір/тиск номінальні, м/МПа (бар) 100/1,0 (10) Тиск граничний, МПа (бар) 1,7 (17) Тиск динамічний випробувальний, МПа (бар) 2,25 (22,5) Кількість / умовний прохід всмоктувальних патрубків для забирання води, шт./мм 1/125 Кількість / умовний прохід патрубків для забирання піноутворювача зі стороннього резервуара, шт./мм 1/32 Кількість / умовний прохід напірних патрубків, шт./мм 2/80 |
| Обладнання для попередньої заливки | Обладнання для попередньої заливки що складається із: стаціонарного вакуумного насоса шиберного типу з електроприводом НВЕ-24, який розрахований на роботу від двох акумуляторних батарей шасі автомобіля та працює незалежно від основного ходового двигуна АЦ і приводу протипожежного насоса; вакуумного крану; пульта керування і системи трубопроводів. Пульт управління всмоктувальної вакуумної системи забезпечує її роботу в ручному режимі. Вакуумний насос встановлений в насосному відсіку в складі пожежного насосу і сполучений з протипожежним насосом за допомогою кульового крану. Вакуумна всмоктувальна система обладнана проміжним баком-відстійником з неіржавіючої сталі. Всі з’єднувальні рукави та рукав зливу - прозорі армовані. тип автономна, з шиберним електроприводним насосом НВЕ-24 найбільше розрідження що створюються у порожнині насоса, МПа (бар) 0,08 (0,8) час заповнення насосу, с, не більше ніж 40 час безперервної роботи, с, не менше ніж 60 напруга живлення, В 24 об’єм баку для оливи, л, не менше ніж 2 |
| Дозатор домішок (піноутворювача) | Дозатор домішок (піноутворювача) вбудований в пожежний насос тип водоструменевий ежектор регулювання витрати піноутворювача ручне кількість положень дозатора, шт. 7 максимальна кількість одночасно працюючих генераторів піни, шт. від 1 до 7 вкл. витрата піноутворювача на один піно генератор типу ГПС-600 залежно від % дозування, л/с від 0,24 до 0,36 вкл. Інформаційна табличка що містить написи з інформацією про функціональне призначення та порядок роботи, виконана шляхом гравірування чи пресування |
| Пристрій відбору потужності | Трансмісія забезпечує передачу крутного моменту від двигуна шасі автомобіля до пожежного насоса. Привід пожежного насоса здійснюється від пристрою відбору потужності синхронізованого з двигуном шасі автомобіля. Пристрій відбору потужності через муфту зчеплення забезпечує роботу пожежного насосу для подачі вогнегасних речовин при стаціонарному режимі роботи (при зупиненому автомобілі). Управління пристроєм відбору потужності (муфтою зчеплення) дистанційне електропневматичне. Включення і виключення пристрою відбору потужності (муфти зчеплення) здійснюється клавішами, що розташовані на панелі приладів кабіни та насосу. Тип - механічна коробка відбору потужності синхронізована з двигуном шасі автомобіля поєднана з муфтою зчеплення з пневматичним приводом увімкнення/вимкнення. Трансмісія - карданні вали з проміжним валом і редуктором |
| Системи безпеки | Доступ до небезпечних рухомих частин обмежений конструкцією або, в місцях де це неможливо, передбаченням відстані згідно з ДСТУ EN ISO 13857:2016 «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками», або встановленням огорож згідно з ДСТУ EN 953:2014 «Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож» та ДСТУ EN ISO 13857:2016 «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками». Транспортний засіб не розрахований на роботу з пристроями відбору потужності під час руху. При вмиканні пристрою відбору потужності водієві подається чітка індикація про його роботу. Індикатор розташований поблизу природної лінії спостереження водія |
| Комунікації водопінні |  |
|  | Водопінні комунікації складаються з комунікацій забору води, комунікацій забору піноутворювача, комунікації нагнітання води та піноутворювача і служать для: - забору протипожежним насосом води з цистерни, через забірний патрубок умовним проходом 125 мм; - забору протипожежним насосом води з стороннього резервуару, відкритої водойми або гідранта, через забірний патрубок (виведений назад) умовним проходом 125 мм з сполучною головкою ГМВ-125; - заповнення цистерни водою насосом з водойми, від гідранта, інших автоцистерн, через напірний патрубок умовним проходом 50 мм; - заповнення цистерни водою в обхід насосу від гідранта чи інших автоцистерн, через напірний патрубок (виведений назад) умовним проходом 70 мм з сполучною головкою ГМН-80; - розподілу і регулювання подачі вогнегасних речовин на дві викидні рукавні лінії, через напірні патрубки (виведені на кожну сторону) умовним проходом 80 мм з сполучними головками ГМН-80; - розподілу і регулювання подачі вогнегасних речовин на стаціонарний лафетний ствол, через патрубок умовним проходом 80 мм; - забору піноутворювача зі штатного пінобаку і подачу його в пінозмішувач насоса, через патрубок умовним проходом 32 мм; - забору піноутворювача зі стороннього резервуара і подачу його в пінозмішувач насоса, через забірний патрубок (виведений назад) умовним проходом 32 мм з сполучною головкою ГМН-50; Комунікації водяні та пінні виконані з корозійностійких матеріалів. На всмоктувальному патрубку насоса встановлено захисну фільтр-решітку конусоподібної форми з максимальним розміром вічка не більше ніж 10х10 мм. На патрубку заповнення цистерни водою в обхід насосу встановлено зворотній клапан та фільтр-сітку з максимальним розміром вічка не більше ніж 5х5 мм. На патрубку заповнення цистерни водою від насосу встановлено зворотній клапан. Між пінозмішувачем і краном для подачі піноутворювача з баку для домішок до протипожежного насосу встановлено зворотній клапан. На патрубку забору піноутворювача встановлено фільтр-сітку з максимальним розміром вічка не більше ніж 5х5 мм. Мановакуумметри протипожежного насосу механічні (аналогові), виконані у віброзахищеному варіанті, не «замерзаючі». Кран для зливання води з порожнини пожежного насосу установлений в легкодоступному місці діаметром 10 мм. Всі органи управління та контролю пожежного насосу мають інформаційні таблички, написи з інформацією про функціональне призначення, виконані шляхом гравірування, пресування чи фото-металізацією. Технологічні ємності, органи технічного контролю та обслуговування (пресмаслянки, ємності для гідравлічних рідин, контрольний щуп та заливна горловина масляної ванни, тощо) пожежного насосу та вакуумної системи розташовані в легко доступних місцях. Всмоктувальний патрубок пожежного насосу та патрубок для заповнення цистерни від стороннього вододжерела знаходяться в середині насосного відсіку, ззаду. Напірні патрубки виведені з насосного відсіку на кожну сторону в задній частині АЦ. Висота розташування напірних патрубків відносно поверхні дороги не більше ніж 1 300 мм. Всі патрубки обладнано швидкоз’ємними головками-заглушками. Всі напірні та всмоктувальні головки-заглушки (типу ГЗН та ГЗВ) водопінних комунікацій кріпляться до магістралей за допомогою ланцюгів з неіржавіючої сталі. Комунікації, що входять до складу насосної установки, мають розв'язку (еластичні елементи) від цистерни та насосу, не мають різких переходів, виконані з використанням «відводів» та конусних переходів і обладнані запірною та сполучною арматурою, що дозволяє здійснювати функціонування АЦ та мають такі характеристики: - протипожежний насос сполучений з вакуумною системою через кульовий кран, бак-відстійник та прозорі армовані рукави; - засувка, що сполучає протипожежний насос і стаціонарний лафетний ствол – з комбінованим приводом (пневматичний та ручний привод) відкривання/закривання, маховик засувки виготовлений із антикорозійних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання, рукоятка з композитно-полімерного матеріалу на металевому стрижні; - кран для подачі піноутворювача з баку для домішок до протипожежного насосу кульового типу, з пневматичним приводом та механічним дублюванням відкривання/закривання; - засувки для подачі води з порожнини насосу - механічні з ручним відкриванням, маховики засувок виготовлені із антикорозійних матеріалів, обладнані рукоятками для швидкого відкривання, рукоятки з композитно-полімерних матеріалів на металевих стрижнях; - засувка для подачі води з цистерни в протипожежний насос - механічна типу Батерфляй з пневматичним приводом та механічним дублюванням відкривання/закривання, маховик засувки виготовлений із антикорозійних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання, рукоятка з композитно-полімерного матеріалу на металевому стрижні; - засувка для подачі води з порожнини насосу до цистерни для води - механічна з ручним відкриванням, маховик засувки виготовлений із антикорозійних матеріалів, обладнаний рукояткою для швидкого відкривання, рукоятка з композитно-полімерного матеріалу на металевому стрижні, між засувкою та цистерною для води встановлено зворотній клапан; - забезпечена можливість промивки пінозмішувача водою з цистерни, привод кульового крану механічний дистанційний з щита насоса |
| Ствол лафетний (монітор) стаціонарний з ручним керуванням з можливістю використання в якості переносного лафетного ствола (монітора) | Ствол лафетний (монітор) Protek # 622-3 (з насадком Protek # 847) стаціонарний (встановлений на даху надбудови) з ручним керуванням з можливістю використання в якості переносного лафетного ствола (монітора) з стійкою фланцевою Protek # 656 та базою для переносного використання. Лафетний ствол (монітор) установлений на даху насосного відсіку. Має механізм складання/розкладання для забезпечення прийнятних кутів нахилу при роботі та забезпечення мінімально можливої висоти транспортного засобу при пересуванні. Ствол має ручне керування та насадок з регульованою витратою. Конструкція лафетного ствола забезпечує видалення залишків води. Ствол подає воду та/або водний розчин піноутворювача. Форма струменя може бути: пряма (суцільна), розпорошена, регулювання форми струменя - безступінчате. Управління та контроль здійснюються з даху насосного відсіку - тип Protek # 622-3 (з насадком Protek # 847 та стійкою фланцевою Protek # 656) - робочий тиск, МПа (бар) 0,69...1,4 (6,9...14) - витрата (регульована, номінальна при тиску 0,7 МПа (7 бар)), л/хв. (л/с) 1 200 – 1 600 – 2 000 – 2 400 (20-26,6-33,3-40) - максимальна дальність струменя води, м 60 - максимальна дальність струменя піни, м 40 - кут повороту в горизонтальній площині, град 360 - кут повороту в вертикальній площині, град від -15 до +90 |
| Стійка фланцева ствола лафетного стаціонарного (механізм складування / розкладання) | Стійка фланцева Protek # 656 забезпечує прийнятні кути нахилу при роботі та мінімально можливу висоту АЦ при пересуванні, відповідає параметрам ствола лафетного стаціонарного |
| База для ствола | База для ствола дозволяє встановлювати лафетний ствол Protek # 622-3 разом з відповідною насадкою через швидко знімне з’єднання. Призначена для переносного кріплення на поверхні землі та подачі до лафетного ствола вогнегасних речовин через дві рукавні лінії Ø77 мм. Обладнана двома напірними головками ГМН-80. База для ствола відповідає параметрам ствола лафетного стаціонарного Вхід 2 шт. ГМН-80 Якірний ремінь з карабіном так |
| Додаткове електрообладнання (електричне устаткування) | Проектування та вибирання електричних та електронних компонентів здійснене згідно з вимогами ДСТУ EN 60204-1:2015 «Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги». Електричні мережі мають чіткі позначення і будову, що під'єднання до джерела не відповідної електричної напруги та/або полярності не можливо. Передбачений головний вимикач маси, який здійснює знеструмлення усіх електричних систем (за винятком тих, які потребують постійного живлення), управління ним здійснюється з місця водія. В кабіні водія з боку пасажира забезпечене освітлення, достатнє для читання карт. При підключенні додаткового електроустаткування забезпечений баланс потужності джерел живлення при максимальній кількості включених споживачів у всьому діапазоні умов експлуатації, включаючи найбільш несприятливе їх поєднання (зима, ніч і т. д.) Система додаткового електрообладнання забезпечує освітлення відсіків для устаткування, робочих зон навколо кожного відсіку (світильники типу LED). Електричні/електронні кола та органи керування мають ступінь захисту оболонок, що відповідає вимогам щодо робочого середовища з метою уникнення несправностей, пов’язаних з неналежним способом захисту. Кабелі та з’єднувачі електричних кіл захищені з метою запобігання пошкодженню, що призводить до коротких замикань. Плавкі запобіжники позначені у відповідний спосіб залежно від максимальної потужності, дозволеної для електричного кола обладнання. Кабелі та окремі проводи оснащені кольоровими позначками або марковані числами з метою уникнення плутанини, клеми або точки з’єднання електричних кіл оснащені позначками із зазначенням величини максимальної напруги. Кабелі та проводи гнучкі і витримують вплив усіх прогнозованих умов навколишнього середовища (температура, вологість повітря, світло, ультрафіолетове випромінювання, хімічні та механічні впливи тощо) та встановлюються належним чином. Для кабелів та проводів на які діють високі зовнішні механічні навантаження, передбачені захисні трубки. Для кабелів та проводів на які діють високі тягові зусилля, вжиті заходи щодо зняття напружень з кабелів за допомогою тягових пристроїв. Під час встановлення та експлуатації радіуси згину кабелів та проводів не менші за значення, рекомендовані виробниками. Додаткові габаритні ліхтарі, тощо захищені решітками з неіржавіючої сталі, товщиною не менше 2 мм. На автоцистерні передбачений затиск за ГОСТ 21130-75 для підключення захисного заземлення. Заземлюючий пристрій дозволяє проводити підключення пожежного насоса, ручних стволів, піногенераторів та АЦ в цілому |
| Електричні кола, зарядне обладнання | Зарядне обладнання має достатню потужність для живлення всіх систем пожежно-рятувального автомобіля, які працюють під час його роботи у звичайному режимі, а також іншого обладнання, у тому числі мобільних радіо терміналів введення даних, іншого подібного обладнання, а також сигнального обладнання, на яке електроживлення має подаватися одночасно в умовах роботи двигуна транспортного засобу на холостих обертах і за нормальних умов експлуатації транспортного засобу. Додатково електрична мережа передбачає можливість зарядки акумуляторних батарей (включаючи акумуляторні батареї спеціального обладнання), від мережі 220 В під час стоянки та під час використання без застосування зовнішнього джерела струму. В електричну мережу пожежно-рятувального автомобіля включено комплекс заряджання акумуляторних батарей КЗА-24/220, який призначений для заряджання акумуляторних батарей базового автомобільного шасі від зовнішнього джерела струму під час стоянки автомобіля з можливістю підключення стаціонарних зарядних пристроїв, розрахованих на напругу живлення 220 В, 12 В та 24 В додаткового обладнання (акумуляторний інструмент і таке інше) і складається із: - спеціальної розетки Rettbox, з функцією автоматичного розмикання («відстрілювання») вилки після увімкнення запалювання двигуна базового шасі, в комплекті з вилкою підключення (встановлюється на місці штатного зберігання пожежно-рятувального автомобіля), класом захисту не нижче IP54; - інвертор-блок перетворення напруги живлення 24 В - 230 В; - блок контролю заряджання акумуляторних батарей, блок автоматики захисту з контролем живлення, комплект екранованих дротів розмикання (230 В) тощо. Пристрій для підключення зарядного пристрою постачається разом з захисним ковпаком і забезпечує можливість запобігання зміні полярності. Пристрій для підключення позначений ідентифікаційною табличкою, на якій вказано напругу заряджання та значення максимально допустимого струму. Забезпечена легкість доступу до акумуляторних батарей. Для акумуляторних батарей з рідким електролітом, відсік для їх розміщення кислотостійкий |
| Попереджувальний звуковий пристрій із низкою тонів різної чистоти | Пневматична сирена із декількома тонами для формування попереджувального сигналу із акустичними гудками для додаткового попереджувального ефекту: споживання струму, не більше 240 Вт рівень звукового стиснення на відстані 1 м, не менше 110 дБ (А) Комплектація: мембранні акустичні труби (роги) Fiamm TA/2 906-C, електричний компресор Fiamm MC4/FI (24 В постійного струму) з монтажною основою, автоматичним клапаном і механізмом перемикання, з'єднувальні шланги, комплект сполучних проводів, реле, снігозахисні ковпачки, тощо |
| Стаціонарна автомобільна радіостанція | Автоцистерна забезпечена місцем в кабіні водія в зоні доступу командира підрозділу та водія для встановлення автомобільної цифрової радіостанції УКХ діапазону з дисплеєм Motorola DM4601E та прокладені відповідні дроти електроживлення |
| Система GPS навігації та відео реєстрації для вантажного транспортного засобу із камерою заднього огляду | В кабіні водія установлено GPS навігатор з вбудованим відеореєстратором Azimuth M705 з підключеною камерою заднього огляду Reynd P10 Truck, яку встановлено у верхній частині пожежної надбудови над насосним відсіком, що живиться від бортової електромережі, та відповідає: GPS навігатор з вбудованим відеореєстратором розмір екрану, дюймів 7 ємність карти пам’яті, Гб 32 наявність GPS-модуля так операційна система Android, версія 4.4 оперативна пам’ять, Мб, не менше 512 передача даних по WI-FI каналу та кабелю так Комплектація: зарядний пристрій, карта пам’яті (тип – microSDHC, об’єм пам’яті 32 Гб, Class 10), автомобільне кріплення, камера заднього огляду. Має можливість заряджатись від бортової мережі через вбудовану зарядну систему |
| Система подачі сигналів пріоритету | Попереджувальна сигнальна балка: тип ультра тонка сигнальна балка порядок керування з блоку гучномовця тип світлових елементів LED світлова потужність, не менше ніж 200 Вт колір спалаху синій Балка захищена захисною решіткою з нержавіючої сталі. Гучномовець: номінальна потужність, не менше ніж 200 Вт рівень звукового стиснення, не менше ніж 120 дБ Проблискові маяки синього кольору: тип ультра тонкий, імпульсної дії, проблисковий маяк накладного типу розміщення на передній панелі кабіни не вище 1600 мм від рівня землі - 4 од. тип світлових елементів LED кількість LED в одному модулі, не менше ніж 6 максимальна потужність кожного, не менше ніж 9 Вт колір спалаху синій Всі (10 шт.) проблискові маяки підключені до блоку управляння, блок управляння розміщений в робочій зоні водія. Проблискові маяки захищені решітками з неіржавіючої сталі, товщиною не менше 2 мм. Система відповідає вимогам ДСТУ 3849-2018 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги» |
| Щогла для освітлення | Забезпечує освітлення простору навколо АЦ: чотирма LED прожекторами потужністю не менше ніж 80 Вт кожний з напругою живлення 24 В. Живлення від бортової електромережі. Клас захисту не нижче ніж IP65. Щогла установлена всередині пожежної надбудови. Щогла обладнана роботизованою cистемою позиціювання прожекторів (дистанційним електроприводним механізмом нахилу і повороту прожекторів) та багатофункціональним пультом дистанційного керування зі спіральним кабелем. Щогла та прожектори в транспортному положенні не виступають за верхній габарит попереджувальної сигнальної балки сигнально-гучномовного пристрою та спойлера, що розташовані на даху кабіни. Тип стаціонарна, телескопічна, пневматична Fireco Standard висота піднімання від рівня землі / даху надбудови, м, не менше ніж 6,0 / 3,6 кількість прожекторів, шт. 4 тип та потужність прожектора, тип / Вт, LED / 80 напруга живлення прожектора, В 24 привод висування пневматичний орієнтація щогли з прожекторами в горизонтальній площині дистанційна, електрична орієнтація прожекторів в вертикальній площині (по куту нахилу) дистанційна, електрична |
| Лебідка | Лебідка розташована в задній частині автомобіля під насосним відсіком, призначена для: - само витягування при працюючому двигуні за наявності серйозних перешкод перед автомобілем (земляний горб, колода, камінь, трясовина і т.п.); - витягування інших автомобілів, що застрягли або неспроможні рухатися самотужки; - пересування різних перешкод (конструкцій) таких як: повалений стовбур або дерево, бетонна плита і т.п. Лебідка закріплена на суцільнометалевій конструкції відповідно до рекомендацій виробників лебідки та шасі автомобіля і відповідає наступним характеристикам |
| Пневмосистема | Пневмосистема забезпечує функціонування електропневмоприводу системи дистанційного керування муфтою зчеплення, деякими засувками водопінних комунікацій та піднімання щогли для освітлення. Відбір стисненого повітря виконується згідно рекомендацій підприємства-виробника шасі автомобіля. Система пневмоприводу має пристрій підготовки повітря і фільтр-регулятор з системою електропневмоклапанів. Номінальний тиск в системі 6,5…7 бар |
| Фарбування, кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи | Пофарбування та нанесення світло повертаючих елементів виконані відповідно до ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги» для пожежно-рятувальних автомобілів та з урахуванням наступного: - автоцистерну пофарбовано в загальний червоний колір RAL 3000; - всі нанесені елементи виконані клейкою стрічкою з світло повертальним покриттям (схема нанесення світло повертаючих елементів узгоджується із замовником додатково). На бічні та задню поверхні АЦ нанесено світловідбиваюче маркування згідно Правил ЕЭК ООН № 104 (00) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающей маркировки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности». Всі жовті та червоні смуги виконані клейкою сегментованою стрічкою з світловідбиваючим покриттям. Зовнішні поверхні АЦ мають захисні лакофарбові покриття (окрім гуми, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) не нижче III класу за ГОСТ 9.032-74 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации», група умов експлуатації У1 по ГОСТ 9.104-79 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации». Зовнішні металеві поверхні забарвлені емаллю не менше ніж в два шари по ґрунту. Нижні поверхні кузовів, кабіни, відсіків, підніжок, елементів трансмісії, ходової частини (окрім гуми, пластику, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) мають захисні лакофарбові покриття не нижче VI класу за ГОСТ 9.032-74. Внутрішні поверхні кабіни, салону (окрім гуми, пластику, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) мають захисні лакофарбові покриття не нижче V класу за ГОСТ 9.032-74. Внутрішні поверхні кузовів, підніжок, відсіків для устаткування та пожежного насосу, підрамник (окрім деталей з алюмінієвих сплавів, гуми, пластику, скла і поверхонь з декоративними металевими покриттями) мають захисні лакофарбові покриття не нижче V класу за ГОСТ 9.032-74. Зовнішні та внутрішні шви клейових з'єднань оброблені кузовним герметиком. Поручні для підйому на надбудову покриті порошковою емаллю жовтого кольору. Конструкція транспортного засобу та конструкційні матеріали, з яких його виготовлено, забезпечують захист транспортного засобу від корозії. Конструкція передбачає захист конструкційних елементів і проміжків між ними від накопичення води, бруду і корозійних речовин. Внутрішні поверхні пустотілих профілів, які виготовлено з матеріалів, чутливих до корозії, оброблені антикорозійним матеріалом |
| Кліматичне виконання | АЦ забезпечує надійність та ефективність роботи і розрахована на експлуатацію в кліматичних умовах при температурі навколишнього повітря від 238 К до 313 К (від -35 °С до +40 °С), кліматичне виконання У (райони з помірним кліматом), категорії розміщення 1 (для експлуатації на відкритому повітрі), придатна для експлуатації в атмосфері типів 1 і 2 (умовно чистою і промисловою) по ГОСТ 15150-69, з розміщенням в період очікування в приміщенні з температурою повітря не нижче +5 °С |
| Гарантійні терміни | Гарантійний термін експлуатації АЦ – 12 місяців. Гарантійний термін експлуатації пожежного насосу – 12 місяців. Гарантійний термін експлуатації комбінованої цистерни для води баку для домішок (піноутворювача) – 5 років. Гарантійні терміни діють за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатування, викладених в експлуатаційній документації. Термін експлуатації АЦ – не менше 10 років. Гарантійні терміни на комплектуючі вироби-згідно нормативним документам на їх виготовлення. У межах гарантійного терміну експлуатації підприємство зобов'язується безоплатно усувати всі виявлені недоліки за умови дотримання споживачем правил, викладених в настанові щодо експлуатування. В разі внесення споживачем змін в конструкцію автоцистерни, без погодження з постачальником, гарантії знімаються. Виробник не несе відповідальності за недоліки (дефекти), виявлені в межах гарантійного терміну, якщо вони виникли внаслідок природного зношення АЦ або її частин, неправильного експлуатування або недотримання інструкцій щодо експлуатування, ремонту АЦ або її частин, проведених самим замовником (споживачем) або долучених ним третіх осіб без письмової згоди виробника. Гарантії якості АЦ не розповсюджуються на наступні деталі: лампи розжарювання, запобіжники плавкі, паливні фільтри обігрівачів |
| Документація по факту постачання | По факту поставки товару Постачальник разом з кожною пожежною автоцистерною надає: - настанову щодо експлуатування; - формуляр; - сервісну книжку на шасі автомобіля; - паспорта та гарантії на все обладнання та оснащення, що входить в комплектацію, (як мовою оригіналу так і українською (або російською) мовою); - тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива розроблені ДП «ДержавтотрансНДІпроект»; - норми витрат палива на роботу із спецагрегатами, розроблені виробником; - свідоцтво про здійснення перед продажного огляду виробником шасі; - всю необхідну документацію для реєстрації транспортного засобу в СБДР ДСНС України; у відповідності до постанови КМУ від 20 березня 2013 р. № 164 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» |
| Заходи із захисту довкілля | Технічні, якісні характеристики пожежно-рятувального автомобіля передбачають застосування заходів із захисту довкілля |

Детальний опис додаткового обладнання (комплектації)

Детальний опис та технічні характеристики додаткового обладнання (комплектації) викладено в таблиці.

Таблиця – Детальний опис та технічні характеристики комплектації

| Назва, параметри та характеристики | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- |
| Пожежно-технічне озброєння та аварійно-рятувальне обладнання |
| Водозбирач ВЗ-125: Водозбирач призначений для збирання води з двох пожежних рукавів і підведення її в пожежний насос | шт. | 1 |
| Сітка СВ-125 з канатом синтетичним діаметром 10…11 мм, довжиною 10+0,1 м: Сітка всмоктувальна призначена для захисту насосу від попадання в нього сторонніх предметів, а також для утримання води у всмоктувальній лінії при короткочасній зупинці насоса. Комплект поставки: канат синтетичний діаметром 10…11 мм, довжиною 10+0,1 м | шт. | 1 |
| Колонка КП: Колонка використовується для відкриття-закриття підземних гідрантів і підключення пожежних рукавів для відбору води | шт. | 1 |
| Розгалуження РТ-80: Розгалуження рукавне триходове призначене для поділу потоку та регулювання кількості води, що подається від напірної рукавної лінії та проходить крізь нього | шт. | 2 |
| Головка перехідна напірна ГПН 70х50 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»): Головка перехідна напірна призначена для швидкого з'єднання в комунікаціях пожежогасіння, пожежного устаткування різних умовних проходів | шт. | 2 |
| Головка перехідна напірна ГПН 80х70 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»): Головка перехідна напірна призначена для швидкого з'єднання в комунікаціях пожежогасіння, пожежного устаткування різних умовних проходів | шт. | 2 |
| Головка перехідна напірна ГПН 80х50 (ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з’єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»): Головка перехідна напірна призначена для швидкого з'єднання в комунікаціях пожежогасіння, пожежного устаткування різних умовних проходів | шт. | 2 |
| Рукав пожежний всмоктувальний типу «В» з двома закріпленими головками ГРВ-125: Рукав пожежний всмоктувальний призначений для забору води з вододжерела за допомогою пожежного насоса і транспортування її для пожежогасіння. На обох кінцях полімерного рукава закріплені головки рукавні всмоктувальні ГРВ-125 (ДСТУ 3950-2000). Кріплення кожної головки до рукава здійснюється посиленим алюмінієвим хомутом скаралупного типу за допомогою 6-ти болтів з корозіє стійкого металу. - внутрішній діаметр, мм 125,0±1,0 - довжина полімерного рукава, м 4,0±0,1 | шт. | 2 |
| Рукав пожежний напірно-всмоктувальний типу «НВ» з двома закріпленими головками ГРВ-80: Рукав пожежний напірно-всмоктувальний призначений для забору води з вододжерела за допомогою пожежного насоса або з системи протипожежного водопостачання і транспортування її для пожежогасіння. На обох кінцях полімерного рукава закріплені головки рукавні всмоктувальні ГРВ-80 (ДСТУ 3950-2000). Кріплення кожної головки до рукава здійснюється посиленим алюмінієвим хомутом скаралупного типу за допомогою 4-х болтів з корозіє стійкого металу. - внутрішній діаметр, мм 75,0±1,0 - довжина полімерного рукава, м 4,0±0,1 | шт. | 2 |
| Рукав пожежний напірний Ø51, з двома нав’язаними головками ГРН-50 з захисними нерозрізними полімерними манжетами: Рукав пожежний напірний призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском від насосу до пожежного обладнання, на обох кінцях рукава закріплені головки рукавні напірні ГРН-50 (ДСТУ 3950-2000) з захисними нерозрізними полімерними манжетами. - внутрішній діаметр, мм 51,0±1,0 - довжина рукава, м 20+1 | скатка | 10 |
| Рукав пожежний напірний Ø77, з двома нав’язаними головками ГРН-80 з захисними нерозрізними полімерними манжетами: Рукав пожежний напірний призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском від насосу до пожежного обладнання, на обох кінцях рукава закріплені головки рукавні напірні ГРН-80 (ДСТУ 3950-2000) з захисними нерозрізними полімерними манжетами. - внутрішній діаметр, мм 77,0±1,5 - довжина рукава, м 20+1 | скатка | 10 |
| Рукав пожежний напірний Ø32, з двома нав’язаними головками ГРН-32/50 з захисними нерозрізними полімерними манжетами: Рукав пожежний напірний призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском від насосу до пожежного обладнання, на обох кінцях рукава закріплені головки рукавні напірні ГРН-32/50 (ДСТУ 3950-2000) з захисними нерозрізними полімерними манжетами. - внутрішній діаметр, мм 32,0±1,5 - довжина рукава, м 20+1 | скатка | 4 |
| Ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний Protek # 2366 (з головкою ГМН-50): Ствол установлюється на виході напірної рукавної лінії, призначений для формування, спрямування та регулювання струменя вогнегасної речовини з можливістю його перекриття. Для з’єднання має головку муфтову напірну ГМН-50 (ДСТУ 3950-2000). Має насадку, що дозволяє змінювати тип струменя від розпиленого до суцільного та змінювати витрату. За допомогою пінних насадок Protek # 226 ствол забезпечує подачу піноутворюючих розчинів середньої кратності. Регульована номінальна витрата води, л/хв. 100-250-350-500 | шт. | 4 |
| Ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний Protek # 2360 (з головкою ГМН-50): Ствол установлюється на виході напірної рукавної лінії, призначений для формування, спрямування та регулювання струменя вогнегасної речовини з можливістю його перекриття. Для з’єднання має головку муфтову напірну ГМН-50 (ДСТУ 3950-2000). Регульована номінальна витрата води, л/хв. 20-40-100-150 | шт. | 2 |
| Насадок пінний універсальний Protek # 226 (на ствол пожежний ручний комбінований багаторежимний Protek # 2366): Насадок пінний призначений для створення піни середньої кратності, для формування і спрямованої подачі водо-пінного струменя (піни) середньої кратності в осередок пожежі. Надівається на бампер ствола Protek # 2366 і фіксується на ньому за допомогою однієї поворотної скоби без застосування інструментів | шт. | 1 |
| База Protek # 622-2 для ствола лафетного Protek # 622-3. Дозволяє установлювати лафетний ствол разом з відповідною насадкою через швидкознімне з’єднання. Призначена для переносного кріплення на поверхні землі та подачі до лафетного ствола вогнегасних речовин через дві рукавні лінії діаметром 77 мм. Обладнана двома головками муфтовими напірними ГМН-80 (ДСТУ 3950-2000). | шт. | 1 |
| Ключ К50-80 (ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) «Ключі для пожежної арматури. Технічні умови»): Ключ призначений для змикання (розмикання) з’єднувальних пожежних головок за ДСТУ 3950-2000 типорозмірів від 50 до 80 напірних і всмоктувальних пожежних рукавів, а також пожежного обладнання | шт. | 2 |
| Ключ К100-150 (ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) «Ключі для пожежної арматури. Технічні умови»): Ключ призначений для змикання (розмикання) з’єднувальних пожежних головок за ДСТУ 3950-2000 типорозмірів від 100 до 150 напірних і всмоктувальних пожежних рукавів, а також пожежного обладнання | шт. | 2 |
| Затримка рукавна (У-21-06-00): Затримка рукавна призначена для кріплення напірних рукавів при прокладанні їх на висоту. Матеріал канату – канат льняний ГОСТ 1765-70, або аналогічний синтетичний | шт. | 5 |
| Затискач 50-80 (ДСТУ 2799-94 (ГОСТ 2071-95) «Затискачі для пожежних рукавів. Технічні умови»): Затискач 50-80 призначений для швидкої ліквідації течі з отворів і свищів напірних пожежних рукавів без припинення подачі до них вогнегасних речовин | шт. | 5 |
| Гак для відкривання кришки пожежного гідранту (У-21-00-10): Гак призначений для відкривання кришки (люку) пожежного гідранту для подальшого підʼєднання колонки КП до підземного гідранта | шт. | 1 |
| Місток рукавний (гумовий): Місток призначений для захисту пожежних рукавів від пошкоджень при переїзді через них автомобільного транспорту | шт. | 2 |
| Вогнегасник порошковий ВП-9(з) (ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги і методи випробування»): Вогнегасник - порошковий закачаного типу, застосовуються як первинний засіб пожежогасіння на різних об'єктах, а також на автотранспорті | шт. | 2 |
| Драбина висувна пожежна ручна металева ВПД (ДСТУ 3906-99 «Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови»): Драбина застосовується для підняття особового складу, спеціального обладнання до другого і третього поверхів будівель, а також для забезпечення евакуації людей | шт. | 1 |
| Драбина-палиця пожежна ручна металева ДП (ДСТУ 3906-99 «Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови»): Призначена для виконання робіт на рівні вище людського зросту, для піднімання на перші поверхи будівель, тощо | шт. | 1 |
| Мотузка пожежна рятувальна термостійка МПРТ-30 (ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги): Мотузка призначена для проведення рятувальних робіт при гасінні пожежі | шт. | 1 |
| Мотузка пожежна рятувальна термостійка МПРТ-50 (ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги): Мотузка призначена для проведення рятувальних робіт при гасінні пожежі | шт. | 1 |
| Мотопомпа плаваюча ZHT Amphibio Hydra 2 (з головкою ГМН-80 та канатом синтетичним діаметром 10…11 мм, довжиною 10+0,1 м). | шт. | 1 |
| Інструмент рятувальника багатофункціональний для проникнення Hooligan Tool (Paratech 22-000600): Інструмент призначений для пробивання, скручування, роботи важелем Довжина, мм 762±5 Маса, кг 4,8 Або еквівалент. | шт. | 1 |
| Сокира-молот штурмова пожежна TopCut Fire Axe (Paratech 22-000610). Сокира призначена для пробивання отворів і проникання в приміщення, розбивання цегляних та інших перегородок, створювання проходів і шляхів евакуації людей. При необхідності сокиру можна використовувати в якості важеля. Лезо сокири виконано із інструментальної гартованої сталі, обух виконаний у вигляді молоту Довжина, мм 927±5 Маса, кг 3,9 Матеріал руків'я склопластик Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Ножиці для перерізання прутів: Ножиці призначені для розкриття металевих ґрат, перерізання прутів, арматури та інших елементів різних конструкцій. Ковані рукоятки високої міцності. Ексцентрикові гвинти забезпечують швидке регулювання губок Довжина, мм 900 Або еквівалент | шт. | 1 |
| Кувалда: Кувалда призначена для розбивання різних конструкцій, кування і рубки металів, а також інших видів робіт, де необхідна висока сила удару. Матеріал головки сталь Матеріал руків’я фібреглас (скловолокно) Довжина руків’я, мм, не більше ніж 900 Маса головки номінальна, кг 5,0 | шт. | 1 |
| Або еквівалент |  |  |
| Бензоріз: Бензоріз - ручний інструмент, призначений для розрізання різних матеріалів в залежності від оснащення: бетону, залізобетону, каменю, асфальту, цегли, металу. Характеристики: Потужність номінальна, кВт/к.с. 3,2/4,4 Маса, кг, не більше ніж 10,9 (без паливно-мастильної суміші, без диску) Діаметр відрізного круга, мм 350 Глибина різання (максимальна), мм 125 Комплектація: - олива для паливної суміші – 1 л; - диск з алмазним нанесенням, з високою зернистістю (по бетону і армованому бетону) – 1 шт.; - диск абразивний із синтетичної смоли (для сталі, профілю та армованої сталі) – 5 шт. | комплект | 1 |
| Або еквівалент. |  |  |
| Бензопилка: Бензопилка призначена для розпилювання деревини. Характеристики: Потужність номінальна, кВт / к.с. 3,5 / 4,8 Маса, кг, не більше ніж 5,6 (без паливно-мастильної суміші і ріжучого обладнання) Довжина шини номінальна, мм 400 Ланцюг, крок 3/8" Комплектація: - ланцюг запасний, шт. 2 - олива для змащування ланцюга, л 1 - олива моторна, л 1 | комплект | 1 |
| Або еквівалент. |  |  |
| Каністра комбінована: Призначена для приготування і зберігання паливної суміші (паливо, олива). На каністрі розміщене місце для інструментів (викрутка, ключ для свічок тощо) та системи заправки. Професійна комбінована каністра з двома відділеннями для 5 л паливна і 3 л оливи. Каністра з двома кришками - замками для захисту від дітей. Каністра в комплекті з випускною лійкою з кришкою, тримачем для дрібного ручного інструменту і тримачем системи заправки Місткість ємності для бензину, л 5 Місткість ємності для оливи, л 3 | шт. | 1 |
| Або еквівалент. |  |  |
| Шуруповерт (дриль) ударний акумуляторний Крутний момент, Нм 60 Діаметр патрона, мм 1,5…13 Швидкість обертання 1-ї передачі, хв.-1 0…450 Швидкість обертання 2-ї передачі, хв.-1 0…1600 Ємність акумулятора, А·год. / напруга, В 5,2 / 18 Маса без акумулятора, кг 1,3 Комплект постачання: - дриль ударний акумуляторний Metabo SB 18 LT BL (602316890), шт. 1 - пристрій зарядний Metabo ASC 55 Air Cooled (220 В AC / 12-36 В DC) (627044000), шт. 1 - батарея акумуляторна Metabo Li-Power (18 В, 5,2 Агод.) (625028000), шт. 2 Одна акумуляторна батарея має можливість заряджатись від бортової мережі через вбудовану зарядну систему Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Машинка кутова відрізна: Діаметр диска, мм 125 Ємність акумулятора, А·год. / напруга, В 5,2 / 18 Маса без акумулятора, кг 1,6 Комплект постачання: - машинка кутова відрізна Metabo W 18 L 9-125 (602247850), шт. 1 - пристрій зарядний Metabo ASC 55 Air Cooled (220 В AC / 12-36 В DC) (627044000), шт. 1 - батарея акумуляторна Metabo Li-Power (18 В, 5,2 Агод.) (625028000), шт. 2 - диск відрізний Metabo M-Calibur 125x1,6x22,23 мм, Inox, TF 41 (616286000), шт. 2 Одна акумуляторна батарея має можливість заряджатись від бортової мережі через вбудовану зарядну систему Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Пилка шабельна акумуляторна: з додатковим комплектом: АКБ 4 А.год – 1 шт., зарядний пристрій – 1 шт. Або еквівалент | комплект | 1 |
| Комбінований гідравлічний акумуляторний інструмент: Класифікація, технічні характеристики відповідають: класифікація комбінованого інструмента відповідно до ДСТУ EN 13204:2018, не нижче СК 36/360 ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ EN 13204:2018 за показниками не нижче 1I-2J-3H-4K-5I Комплектація: комбінований інструмент, шт. зарядний пристрій від мережі 220-230 В, шт. акумуляторна батарея (28В/5 А.год), шт. 1 1 2 1 Або еквівалент | комплект | 1 |
| Різак гідравлічний акумуляторний Weber RSU 180 Plus E-FORCE3. Класифікація за ДСТУ EN 13204:2017 BC185J-20.6 Ріжуча здатність за ДСТУ EN 13204:2017 1J-2K-3K-4K-5K Маса з АКБ, кг 20,6 Ширина захвату, мм 185 Комплектація: - різак гідравлічний акумуляторний Weber RSU 180 Plus E-FORCE3 1093512, шт. 1 - акумуляторна батарея (28 В / 5 А·год.), шт. 2 - зарядний пристрій від мережі 230 В, шт. 1 Одна акумуляторна батарея має можливість заряджатись від бортової мережі через вбудовану зарядну систему. Або еквівалент | шт. | 1 |
| Розтискач гідравлічний акумуляторний Weber SP 50 BS E-FORCE3 Класифікація за ДСТУ EN 13204:2017 BS50/805-20.9 Маса з АКБ, кг 20,9 Відстань розтискання, мм 805 Зусилля розтискання кН 50…501 Максимальне зусилля стискання, кН 144 Максимальна відстань стягування, мм 680 Максимальне зусилля стягування, кН 67 Комплектація: - розтискач гідравлічний акумуляторний Weber SP 50 BS E-FORCE3 1091735, шт. 1 - акумуляторна батарея (28 В / 5 А·год.), шт. 2 - зарядний пристрій від мережі 230 В, шт. 1 Або еквівалент | шт. | 1 |
| Комплект тягових ланцюгів Weber (571415) Сумісний з розтискачем гідравлічним акумуляторним, що входить в комплектацію. Комплектація: ланцюг з гаком (довжина 1,8 м) - 2 шт. замок ланцюговий - 2 шт. ящик пластиковий - 1 шт. (додатковий комплект). Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Упор кутовий універсальний Weber (1085337): Розміри (довжина х висота х ширина), мм 450 x 273 x 146 Маса, кг 12,3 Або еквівалент. | шт. | 1 |
| Домкрат гідравлічний акумуляторний Weber RZT 2-1170 E-FORCE 2: Класифікація за ДСТУ EN 13204:2017 TR189/360-99/270-20.4-E-I Кількість ступенів, шт. 2 Зусилля поштовху 1 та 2 ступенів, кН 99,0 / 189,0 Довжина складеного домкрату, мм 540 Хід штоків, мм 630 Довжина розкладеного домкрату, мм 1170 Маса з АКБ, кг 20,4 Комплектація: - домкрат гідравлічний акумуляторний Weber RZT 2-1170 E-FORCE 2 1088997, шт. 1 - акумуляторна батарея (28 В / 5 А·год.), шт. 2 - зарядний пристрій від мережі 230 В, шт. 1 Або еквівалент. | шт. | 1 |
| Комплект пневматичних підйомних подушок Weber: Подушка підйомна пневматична Weber W20 (8123390): - зусилля підйому, т 21,1 - висота підйому, мм 300 - тиск робочий, МПа (бар) 0,8 (8,0) Склад комплекту: - подушка підйомна пневматична Weber W20 (8123390), шт. 2 - редуктор тиску 200/300 бар із з'єднувачем для ручного з'єднання (8123713), шт. 1 - пульт керування подвійний, 8,0 бар, запобіжний клапан, автоматична зупинка (8123721), шт. 1 - шланг для подачі повітря жовтий, 8,0 бар, довжиною 5 м (8123756), шт. 1 - шланг для подачі повітря червоний, 8,0 бар, довжиною 5 м (8132178), шт. 1 - балон для стисненого повітря V=7 л / 300 бар, шт. 1 Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Комплект для руйнування скла Weber Glass Management Set 1080917: Розміри валізи для транспортування, мм 605 x 402 x 132 Маса комплекту з валізою для транспортування, кг 5,8 Комплект постачання: - склоріз (пилка з лезом для скла) Glass-Ex, шт. 1 - пробійник для скла, шт. 1 - ніж-стропоріз для пасів безпеки, шт. 1 - тримач захисної клейкої стрічки, шт. 1 - захисна клейка стрічка в рулоні, шт. 2 - окуляри захисні, шт. 1 - валіза для транспортування, шт. 1 Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Комплект механічних стійок для стабілізації Weber Stab-Fast ALU Basic 1078419: Маса комплекту, кг 19,0 Склад комплекту та параметри складових: - розкладна стійка, шт. 2 повздовжнє навантаження стійки, т 1,5 максимальна довжина розкладеної стійки, м 1,72 довжина складеної стійки, м 1,07 довжина кріпильної стрічки на стійці, м 5 матеріал стійки алюмінієвий сплав маса стійки, кг 7,2 - ніж-гачок, шт. 1 Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Димоблокувач портативний BIG F90 Pro (розміром 900-1500 мм) з футляром для транспортування: Розмір 900-1500 мм | шт. | 1 |
| Димоблокувач портативний BIG F70 Pro (розміром 700-1150 мм) з футляром для транспортування: Розмір 700-1150 мм | шт. | 1 |
| Комплект захисних чохлів на гострі кути Weber (8135517): Матеріал: CORDURA, вкладиш з поліестру Drenotex, водовідштовхувальний зовнішній матеріал стійкий до розриву. Склад комплекту: - захисний чохол для автомобільної стійки (300х350 мм) - 4 шт. - захисне покриття (650x650 мм) - 2 шт. - захисне покриття (1650x650 мм) - 1 шт. Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Ремінь стяжний з храповим механізмом і гаками з обох боків Скіф Інвест Premium (2500 кг (daN), 2'' (50), L=5 м): Тягове зусилля (пряме прикладання зусилля) – не менше 2000 кг Загальна довжина – не менше 5000 мм Комплект постачання: - стрічка з храповим механізмом і гаком, шт. 1 - стрічка з гаком, шт. | комплект | 2 |
| Комплект підставок для стабілізації Weber Stab-Pack: Матеріал - вологостійка фанера, деревина листяних порід або пластикова суміш. Розміри в зібраному стані, мм, не більше 600 x 400 x 320 Маса, кг, не більше 38,0 Комплект постачання: - пласкі прямокутні підставки різної товщини, шт. 3 - комбінований прямокутний елемент з регулюванням висоти, шт. 1 - клин дерев'яний, шт. 2 - тримач сталевий, шт. 1 Або еквівалент. | комплект | 1 |
| Пояс лямковий страхувальний комбінований Assecuro Neutron NFC CA171: Призначений для професійного використання, в тому числі і порятунку. Забезпечує свободу пересування. Відповідає ДСТУ EN 358-2001, ДСТУ EN 361-2001, ДСТУ EN 813:2006. Має основні елементи: кушак, пояс, наплічні лямки, пов'язки на лямки, бічні страхувальні вузли, задній страхувальний вузол, грудну перетинку, петлі і півкільця для кріплення інструменту, пряжки для регулювання довжини лямок. Матеріали поліамід, сталь з захисним покриттям Розмір універсальний (обхват талії від 800 мм до 1300 мм, обхват грудної клітини від 850 мм до 1200 мм) Кількість точок кріплення, шт. 4 Статичне розривне навантаження, кH, більше ніж 11 Маса, кг 1,8±0,1 Або еквівалент. | шт. | 1 |
| Ліхтар електричний (пожежний груповий): Ліхтар призначений для освітлення простору перед групою рятувальників в темну пору доби та в інших умовах низької видимості. Виготовлений із високоміцного термопластику, водонепроникний, стійкий до механічних пошкоджень, рукоятка частково прогумована. - тип основної лампи LED С4 - клас захисту IPХ7 - задні LED лампи, шт. / колір 2 / сині - тип акумулятора літій-іонний Комплектація: - ліхтар електричний, шт. 1 - тримач ліхтаря з зарядним пристроєм 12 В, шт. 2 (1 стаціонарно установлений, 1 укладений в ЗІ) - зарядний пристрій 230 В, шт. 1 - ремінь плечовий, шт. 1 | комплект | 3 |
| Або еквівалент. |  |  |
| Ліхтар електричний (пожежний індивідуальний): Ліхтар призначений для освітлення простору перед рятувальником в темну пору доби та в інших умовах низької видимості. Виготовлений із високоміцного термопластику, водонепроникний, стійкий до механічних пошкоджень. - тип основної лампи LED С4 - клас захисту IPХ4 - тип та параметри акумулятора Ni-MH Комплектація: - ліхтар електричний, шт. 1 - тримач ліхтаря з зарядним пристроєм 12 В, шт. 2 (1 стаціонарно установлений, 1 укладений в ЗІ) - зарядний пристрій 230 В, шт. 1 | комплект | 5 |
| Або еквівалент. |  |  |
| Ліхтар аварійно-сигнальний Euro-Blitz compact (Horizont group 21222 NEU): Дві опори, що відкидаються, забезпечують нерухомий стан. Автоматичне включення світлодіодного спалаху при розкладанні опор та можливість включення вбудованого світлодіодного безперервного світла. Можливість вимикання вручну та при складанні опор. Колір корпусу флуоресцентний жовтий / помаранчевий Енергія спалаху, Дж 0,4 Частота спалахів, шт. в хв. 60 Час роботи, год., не менше ніж 45 Живлення від внутрішнього акумуляторної батареї Габаритні розміри в складеному стані, мм, не більше ніж: - довжина 345 - ширина 185 - висота 90 Маса без АКБ, кг, не більше ніж 1,3 Ліхтар установлено в тримачі-зарядному пристрої. Акумуляторна батарея має можливість заряджатись від бортової мережі через вбудовану зарядну систему. Комплектація: - Ліхтар аварійно-сигнальний 2-сторонній Euro-Blitz compact (Horizont group 21222 NEU) з свинцево-гелевою АКБ (6 В, 4,5 А·год.), шт. 1 - Бокс транспортувально/зарядний, шт. 1 Або еквівалент. | комплект | 6 |
| Підготовка під встановлення камери тепловізійної пожежної (тепловізора пожежного): Автоцистерна забезпечена місцем в кабіні для встановлення камери тепловізійної пожежної та прокладені відповідні дроти електроживлення | місце | 1 |
| Підготовка під встановлення радіостанції цифрової портативної УКХ діапазону: Автоцистерна забезпечена місцями в кабіні для встановлення переносних УКХ діапазону та прокладені відповідні дроти електроживлення | місце | 4 |
| Ноші медичні складні. Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів в лікарнях, травмпунктах, спортивній та в екстреній медицині. Складаються в поздовжньо-поперечному напрямку у зручний чохол. Каркас нош виготовлений із сплаву алюмінію високої міцності, полотно із спеціальної тканини, яка легко дезінфікується. Ноші легкі, компактні, зручні та безпечні у використанні. | шт. | 1 |
| Підготовка під встановлення нош медичних жорстких суцільних (типу Біомед А18): Автоцистерна забезпечена місцем на даху для встановлення нош медичних жорстких суцільних (типу Біомед А18) | місце | 1 |
| Комплект діелектричного інструменту: Боти гумові формовані діелектричні – 2 пари; Рукавичкі гумові діелектричні – 2 пари; Килим гумовий діелектричний – 1 шт.; Ножиці для різання дротів діелектричні – 1 шт. | комплект | 1 |
| Зв’язка для ланки ГДЗС довжиною 5 метрів: Призначена для з'єднання між собою особового складу ланки ГДЗС при роботі в задимлених середовищах. Складається з металевого канату з коушами-карабінами на кінцях. Укладена в невеликий мішечок-кишеню, що одягається на пояс. Номінальний діаметр канату, мм 3,0 Довжина, м 5+0,1 | шт. | 1 |
| Стрічка сигнальна для огородження місця події червоно-білі смужки 75…80 мм: Колір біло-червоні смужки Ширина, мм 75…80 Довжина в рулоні, м 100 | шт. | 5 |
| Опора металева для стрічки огородження місця події: Довжина, мм 750 | шт. | 10 |
| Аптечка медична автомобільна-1 АМА-1: Відповідає ДСТУ 3961¬-2000 або наказу МОЗ від 07.07.1998 р. за №187 | шт. | 1 |
| Упор проти відкатний автомобільний: Упор проти відкатний автомобільний призначений для установлення під колеса автомобіля для запобігання небажаного його переміщення | шт. | 2 |
| Знак аварійної зупинки: Знак аварійної зупинки призначений для оснащення транспортних засобів і встановлення на частині доріг призначених для руху автомобільного транспорту для попередження в денний і нічний час про присутність транспортного засобу що зупинився (надходить з шасі автомобіля) | шт. | 1 |
| Трос буксирний БР-65: Трос буксирний призначений для буксирування автомобілів і інших транспортних засобів. Трос - еластична стропа з скобою на двох кінцях. З’єднання скоба-скоба Критичне навантаження, т 40 Довжина, м 6+0,1 | шт. | 1 |
| Вогнегасник порошковий ВП-2(з) (ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги і методи випробування»): Вогнегасник застосовуються як первинний засіб пожежогасіння на різних об'єктах, а також на автотранспорті (надходить з шасі автомобіля) | шт. | 1 |

Відповідно підпункту 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Замовник перевіряє інформацію про запропонований Учасником товар у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формується та ведеться Уповноваженим органом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 (далі - Перелік).

У разі невідповідності наданої Учасником інформації даним про товар у вказаному Переліку, та відсутності підстав для незастосування ступеню локалізації виробництва, тендерна пропозиція Учасника відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

__________________________________________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)