ДОДАТОК 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Послуги по утриманню вулично-шляхової (дорожньої) мережі Хмельницької міської територіальної громади. Виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків водоприймальних та оглядових колодязів. Заміна водоприймальних колодязів на залізобетонні на перетині вул. Січових Стрільців з внутрішньоквартальним проїздом в м. Хмельницькому |
| --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Влаштування дощоприймальних колодязів |  |  |  |
| 1 | Розбирання щебеневих покриттів та основ , проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій | м3 | 2,4 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 3,288 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,288 |  |
| 4 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стрiли екскаватора | м3 | 21,2 |  |
| 5 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом) , на проїзній частині вулиць і доріг за наявності систематичного руху транспорту) підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група грунтів 2 | м3 | 0,8 |  |
| 6 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 0,8 |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 38,5 |  |
| 8 | Планування площ ручним способом, група грунту 2 | м2 | 3,3 |  |
| 9 | Улаштування основи з відсіва | м3 | 1,024 |  |
| 10 | Улаштування колодязів каналізаційних із збірного залізобетону в мокрих грунтах | м3 | 4,92 |  |
| 11 | Колодязь прямокутний з днищем (1,6х1,6х1,5) | шт | 2 |  |
| 12 | Плита перекриття 1,6х1,6 | шт | 2 |  |
| 13 | Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 14 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 15 | Люк для колодязів | шт | 1 |  |
| 16 | Люк для колодязів з решіткою | шт | 1 |  |
| 17 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям відсівом | м3 | 10,82 |  |
| 18 | Відсів | м3 | 10,82 |  |
|  | Зливна камера |  |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стрiли екскаватора | м3 | 123,75 |  |
| 20 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом) підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група грунтів 2 | м3 | 2,475 |  |
| 21 | Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною більше 3 м в мокрих ґрунтах | м2 | 100 |  |
| 22 | Навантаження грунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 на автомобілі-самоскиди, група грунту 1, підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 45,68 |  |
| 23 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 79,94 |  |
| 24 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 80,55 |  |
| 25 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 3,29 |  |
| 26 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 18,57 |  |
| 27 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм | кг | 871 |  |
| 28 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт | 1 |  |
| 29 | Плита перекриття камери | шт | 1 |  |
| 30 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах | м3 | 0,6 |  |
| 31 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 32 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 33 | Люк для колодязів | шт | 1 |  |