|  | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ВП «Південноукраїнська АЕС» |
| --- | --- |

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | ЗЗаступник головного інженера ііз загальностанційних об’єктів |
|  | _____________М. ПРОНІН «___»________ 2022 р |

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Діагностика та технічне обслуговування хроматографа

Кристал 2000М ЛВП ЦВКГтаТМ

ТСдоПЗ(п).23.0300.0045-2022

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЦВКГтаТМ _____________В. ЄМЕЛЬЯНОВ «____» _______ 2022 р. |  | Начальник ЛВП ЦВКГтаТМ _____________ О. РЄПІНА «____» _______2022 р. |

ЗМІСТ

|  |  | Арк. |
| --- | --- | --- |
|  | Терміни та визначення………………………………………………..………. | 3 |
|  | Символи, скорочення та позначення …………………………....…………... | 4 |
| 1 2 3 4 | Повна назва послуги………………………………........................................... Вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги........................ Результат надання послуги................................................................................ Орієнтовні терміни надання послуги.............................................................. | 5 5 5 5 |

Терміни та визначення

| Технічна специфікація | Документ, що розробляється на продукцію імпортного виробництва, на яку не розробляються технічні умови. Технічна специфікація встановлює технічні вимоги, яким має відповідати продукція (СОУ НАЕК 042) |
| --- | --- |
| Технічні умови | Нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, і визначає процедури за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані таки вимоги (Закон України «Про стандартизацію») |

Скорочення та позначення

| ЦВКГтаТМ | Цех водопровідноканалізаційного господарства та теплових мереж |
| --- | --- |
| ВП | Водопостачання |
| ЛВП | Лабораторія водопостачання |

- ПОВНА НАЗВА ПОСЛУГ

Діагностика та технічне обслуговування газового хроматографа Кристал 2000М ЦВКГтаТМ.

- ВИМОГИ, ЯКІ ПОВИННІ ВРАХОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Технічне обслуговування хроматографа проводиться згідно документа, мовою оригіналу, «Руководство по эксплуатации 214.2.840.030РЭ3» (далі по тексту–«Руководство»)

2.2. Згідно з вказівками документа, мовою оригіналу, «Руководства» необхідно проводити періодичне технічне обслуговування газового хроматографа, яке включає наступне:

1 Регенерація або заміна адсорбента на  вхідних газових фільтрах (1 раз на квартал).

2 Перевірка герметичності з’єднань газових  ліній (1 раз на півроку).

3 Обслуговування випаровувача (1 раз на півроку).

4 Перевірка витрат газів (1 раз на рік).

5 Змазка електродвигуна термостата колонок ( 1 раз на рік).

6 Обслуговування детекторів ( 1 раз на півроку).

Періодичність  проведення вказаних послуг може змінюватись, але не рідше 1 разу на поточний рік.

2.3. При проведенні технічного обслуговування газового хроматографа впливу на  довкілля немає.

2.4  Послуги, відповідно до вимог документа «Руководства», повинні надаватися спеціалізованою організацією.

Виконавець повинен мати достатню кількість спеціально підготовленого персоналу та інструментів, спеціальних приладів, пристосувань, розхідних матеріалів для якісного надання послуг.

- РЕЗУЛЬТАТИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Після кожного технічного обслуговування складаються акти технічного обслуговування газового хроматографа, із зазначенням об’єму наданих послуг, протоколи вимірювань.

Виконавець веде журнал технічного обслуговування газового хроматографа.

- ОРІЄНТОВАНІ ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Послуги за договором надаються згідно розробленого виконавцем та узгодженого з замовником календарного плану, але не пізніше 30 листопада 2022 року.