Додаток 1

Інформація про технічні, якісні та інші вимоги предмета закупівлі

| Найменування товару | Підмітальна машина TEXAS Smart Sweep 800E або еквівалент |
| --- | --- |
| Основні технічні, якісні вимоги | Тип двигуна - 4-тактний, бензиновий |
|  | Об'єм двигуна - не менше 170 см куб |
|  | Потужність - не менше 3,5 кВт |
|  | Тип запуску - ручний + електростарт |
|  | Наявність фари - так |
|  | Трансмісія - 3 вперед + 1 назад |
|  | Максимальна швидкість руху - не менше 4 км/год |
|  | Робоча ширина підмітальної щітки – 80 см |
|  | Діаметр щітки - 350 мм |
|  | Максимальна швидкість обертання щітки - не менше 350 об/хв |
|  | Об'єм паливного бака - в діапазоні 1-1,5 л |
|  | Регулювання керма по висоті – так |
|  | Регулювання щітки по висоті – так |
|  | Допоміжні колеса - так |
|  | Вага - не більше 80 кг |
| Кількість | шт. |

- Особливі вимоги до предмета закупівлі:

- Товар повинен бути новим, якість якого відповідає умовам, встановлених чинним законодавством України для цієї категорії товару.

- Товар, який є предметом закупівлі, що пропонується Учасником, повинен відповідати технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі встановлених Замовником.

- Товар повинен бути у збірному, справному стані.

- Учасник обов’язково включає в ціну вартість доставки товару на територію КП «НУВКГ» за адресою  м. Ніжин, вул. Козача, 5.

- Вимоги до Учасника.

Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf або аналогу) в складі своєї пропозиції наступні документи:

- сертифікат дилера або лист-підтвердження від представника виробника в Україні, що Учасник є офіційним дилером, дійсний на дату проведення торгів;

-   Сервісне обслуговування та поточний ремонт закупленого Товару згідно даного предмету закупівлі  має проводитися лише на території Чернігівської області, (так як Замовник є підприємством критичної інфраструктури), що необхідно для мінімізації затримки в роботі Замовника.  Дана вимога до Учасника закупівлі повинна бути підтверджена Учасником наданням гарантійного листа в довільній формі на фірмовому бланку.