Додаток № 3

до закупівлі на відкритті торги:

# ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ (ДК 021:2015 – 44210000-5 – Конструкції та їх частини).

# Технічна специфікація на товар, надання послуг

# та виконання робіт:

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

| Конкретна назва предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. |
| --- | --- |
| Основний CPV код (для визначення предмета закупівлі, надання послуг та виконання робіт у т. ч. для лотів) та його назва: | 44210000-5 – Конструкції та їх частини. |
| Оцінка відповідності назви предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт згідно діючого законодавства України: | Замовник ознайомлений із тим, що згідно умов державної програми енергозбереження та вимог ДБН В.2.6-31:2021 мінімально допустиме значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель повинне становити не менше 0,9 м.кв. к/Вт у 1-й кліматичній зоні, а у 2-й кліматичні зоні – не менше 0,7 м.кв. к/Вт. Таким вимогам відповідають блоки віконні з профільної системи з монтажною глибиною на менше 70 мм. та двокамерним склопакетом з двома енергозберігаючими склами для 1-ї кліматичної зони. За вибір формули склопакету та профільної системи відповідальність несе замовник. ДСТУ Б EN 1279-1:2013 “Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи” (EN 1279-1:2004+АС:2006, IDT) п. 5.3; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 “Скло для будівництва. Склопакети. Частина 5: Оцінка відповідності” (EN 1279-5:2005+А1:2008+А2:2010, IDT) п.п. 4.3.2.12; 5.2.4 Таблиця 2 (адгезія герметик-скло); ДСТУ Б EN 1279-4:2013 “Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації” (EN 1279-4:2002, IDT). ДСТУ Б В.2.7-130:2007 “Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних конструкцій. Загальні технічні умови”. ДСТУ EN 14351-1:2020 “Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006+А2:2016, IDT)” п.п. 4.5, 4.12, 4.14; ДБН В.2.6-31:2021 теплова ізоляція та енергоефективність будівель п. 5.2, табл. 1 (поз. 7). |
| Опис предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | ЛОТ № 1. Місце поставки товарів, надання послуг та виконання робіт: 47501, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Бережанська МТГ, м. Бережани, пл. Незалежності, № 1 – 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ. 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ (КАЛАНЧА) – 7 шт. Найменування – КАЛАНЧА. Розмір – 830 мм. × 1800 мм. Кількість – 7 шт. Колір – спец. колір. станд. (зовн). Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – PKD. Остіклення – 4ST.BR/16Ar/4/16Ar/4I – 44 мм. ПРИМІТКА: Вікна глухі. 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ (РЕЗЕРВНИЙ ГАРАЖ) – 4 шт. Найменування – РЕЗЕРВНИЙ ГАРАЖ. Розмір – 1930 мм. × 1480 мм. Кількість – 4 шт. Колір – Білий. Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – Siegenia. Остіклення – 4ST.BR/16Ar/4/16Ar/4I – 44 мм. ПРИМІТКА: Вікна обладнанні системою провітрювання та відкривання. 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ (СКЛАД) – 3 шт. Найменування – СКЛАД. Розмір – 1580 мм. × 1610 мм.; 1600 мм. × 1600 мм.; 1420 мм. × 1480 мм. Кількість – 3 шт. Колір – Білий. Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – Siegenia. Остіклення – 4ST.BR/16Ar/4/16Ar/4I – 44 мм. ПРИМІТКА: Вікна обладнанні системою провітрювання та відкривання. 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ (ПОСТ ГДЗС) – 4 шт. Найменування – ПОСТ ГДЗС. Розмір – 1060 мм. × 1440 мм.; 1080 мм. × 1440 мм.; 920 мм. × 1510 мм.; 890 мм. × 1480 мм. Кількість – 4 шт. Колір – Білий. Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – Siegenia. Остіклення – 4ST.BR/16Ar/4/16Ar/4I – 44 мм. ПРИМІТКА: Вікна обладнанні системою провітрювання та відкривання. 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ (СХОДОВА ВІД КІНОТЕАТРУ) – 2 шт. Найменування – СХОДОВА ВІД КІНОТЕАТРУ. Розмір – 1320 мм. × 670 мм.; 1380 мм. × 1920 мм. (верхня частина віконного прийому – напівкругла (арочна)). Кількість – 2 шт. Колір – Білий. Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – Siegenia. Остіклення – 4ST.BR/16/4I – 24 мм. ПРИМІТКА: Вікна глухі. Місце поставки товарів, надання послуг та виконання робіт: 48000, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Підгаєцька МТГ, м. Підгайці, вул. Шевченка, № 33. – 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ. 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ (ПОСТ ГДЗС) – 2 шт. Найменування – ПОСТ ГДЗС. Розмір – 670 мм. × 1720 мм.; 750 мм. × 600 мм. Кількість – 2 шт. Колір – Білий. Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – Siegenia. Остіклення – 4ST.BR/16Ar/4/16Ar/4I – 44 мм. ПРИМІТКА: Вікна обладнанні системою провітрювання та відкривання. Місце поставки товарів, надання послуг та виконання робіт: 47201, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Зборівська МТГ, м. Зборів, вул. Гоголя, № 49. – 17 ДПРЧ 2 ДПРЗ. 17 ДПРЧ 2 ДПРЗ (РЕЗЕРВНИЙ ГАРАЖ) – 2 шт. Найменування – РЕЗЕРВНИЙ ГАРАЖ. Розмір – 2020 мм. × 1150 мм. Кількість – 2 шт. Колір – Білий. Профіль (серія) – Gealan 8000/9000. Фурнітура – Siegenia. Остіклення – 4ST.BR/16Ar/4/16Ar/4I – 44 мм. ПРИМІТКА: Вікна глухі та обладнанні системою провітрювання та відкривання. Профіль, фурнітура та остіклення мають бути новими та такими, що не були у використанні. |
| Сфера застосування предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт (за призначенням): | Встановлення в приміщеннях пожежних депо (підвищення енерго- та тепло ефективності). |
| Кількість предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ – 24 шт. |
| Умови поставки предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | Доставка ТОВАРУ, РОБІТ та ПОСЛУГ здійснюється транспортом учасника-переможця (Продавця) за рахунок його коштів. Місце поставки товарів, надання послуг та виконання робіт: 47501, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Бережанська МТГ, м. Бережани, пл. Незалежності, № 1. Місце поставки товарів, надання послуг та виконання робіт: 48000, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Підгаєцька МТГ, м. Підгайці, вул. Шевченка, № 33. Місце поставки товарів, надання послуг та виконання робіт: 47201, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Зборівська МТГ, м. Зборів, вул. Гоголя, № 49. ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ: 20 шт. ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ: 2 шт. ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 17 ДПРЧ 2 ДПРЗ: 2 шт. |
| Вимоги до якості поставки предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт, що закуповуються: | Матеріали (профіль, фурнітура, остіклення), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників. |
| Учасник зобов’язаний забезпечити: | Учасник зобов’язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт. |

Доставка ТОВАРУ, РОБІТ та ПОСЛУГ здійснюється транспортом учасника-переможця (Продавця) за рахунок його коштів.