ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю:

ДК 021:2015 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, Система киснепостачання для невідкладної терапії  (ДК 021:2015 33157800-3 - Киснеподавальні пристрої)

Система киснепостачання для невідкладної терапії – 2 шт.

1. Призначення:

| Призначення: | Відповідність Так/Ні |
| --- | --- |
| Для невідкладної терапії. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність Так/Ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новий кисневий балон 5 л | 1 шт. |  |
| 2 | Редуктор кисневий у комплекті з Канюлею назальною кисневою | 1 шт. |  |
| 3 | Ключ 32х19 | 1 шт. |  |
| 4 | Паспорт | 1 екземпляр |  |
| 5 | Висновок СЕС на редуктор | 1 екземпляр |  |
| 6 | Сертифікат відповідності ТР на редуктор | 1 екземпляр |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність Так/Ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги : |
|  | Максимальний робочий тиск в балоні, bar (МПа) | 15 (150) |  |
|  | Робочий тиск на вході в ротаметр, bar (МПа) | 3,5 (0,35) |  |
|  | Витрата кисню, л/хв | 5..25 |  |
|  | Максимальний об'єм кисню в балоні, л | 625 |  |
|  | Редуктор з ротаметром повинен забезпечувати: | - високу точність заданої витрати; - наочні покажчики; - зручне використання; - надійність; - економічність; - підвищену стійкість до замерзання. |  |

5. Інші умови:

| 1 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка:

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Відсутність у складі пропозиції документального підтвердження відповідності будь-якому пункту таблиць медико-технічних вимог з посиланням на відповідну сторінку в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації виробника устаткування  або в інших документах буде означати, що такий параметр в учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико-технічним вимогам.