Додаток 1

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги

до предмету закупівлі Системний блок персонального комп’ютера в комплекті

(код ДК 021:2015 – 30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина))

- Якість та надійність предмету закупівлі повинні відповідати наступним технічним вимогам:

  - Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. Рік виготовлення Товару не пізніше 2022 року.

  - Вимоги до безпеки. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів.

Наявність представника при передачі і поставці даного товару.

  - Поставка власним транспортом Учасника.

  - Сервісне обслуговування та поточний ремонт закупленої комп’ютерної техніки має проводитися лише на території України, (так як Замовник є підприємством критичної інфраструктури), що необхідно для мінімізації затримки в роботі Замовника.  Дана вимога до Учасника закупівлі повинна бути підтверджена Учасником наданням гарантійного листа в довільній формі на фірмовому бланку.

Системний блок персонального комп’ютера в комплекті  в кількості 2 комплекти, а саме :

| № з/п | Тип комплектуючих | Технічні характеристики | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип упаковки | BOX |
| 1 | Процессор Intel Core i3 (LGA1200) i3-10100, Box, 4x3.6 GHz (Turbo Boost 4.3 GHz), L3 6Mb, UHD Graphics 630 (1100 MHz), Comet Lake, 14 nm, TDP 65W (BX8070110100) | Кількість ядер, | 4 |
|  |  | Кількість потоків, | 8 |
|  |  | Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics 630 |
|  |  | Максимальна тактова частота процесора | 4,3 GHz |
|  |  | Розрахункова потужність, | 65 W |
|  |  | Тип, та максимальна частота пам’яті | DDR4 2666 Мгц |
|  |  | Тип роз’єму | Socket 1200 |
|  |  | Техпроцес | 14 нм |
|  |  | Об’єм кеш пам’яті L3 | 6Mb |
|  |  | Система охолодження | З комплектом поставки |
| 2 | Мат.плата 1200 (H510) MSI H510M PRO-E, H510, 2xDDR4, Int.Video(CPU), 4xSATA3, 1xPCI-E 16x 4.0, 2xPCI-E 1x 3.0, ALC897, RTL8111, 4xUSB3.2/6xUSB2.0, VGA/HDMI, MicroATX | Socket | Socket 1200 |
|  |  | Підтримка пам’яті, | DDR4 |
|  |  | Кількість каналів, | 2 |
|  |  | Мережевий контролер LAN, | Realtek RTL8111H |
|  |  | Характеристики введення\виведення | 1 x LAN (RJ45) port |
|  |  |  | 1 х HDMI/ 1 x VGA, |
|  |  |  | 2 x USB 3.2 , 4 x USB 2.0, |
|  |  |  | 2 x PS/2 |
|  |  |  | Мікрофонний вхід, Лінійний вихід |
|  |  | Внутрішні інтерфейси, | 4 x Sata 6.0 Gb/s Конектор живлення 1 x 24-pin, 1 x 8-pin 12В Колодки 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 2.0 4-pin для вентилятора 2 шт. Інші коннектори 1 х Clear CMOS джампер, 2 x System panel connectors, 1 x Chassis Intrusion connector, 1 x Front panel audio connector, 1 x TPM module connector, 2 x Serial port connector, 1 x 4-pin CPU fan connector, 1 x 4-pin system fan connector |
|  |  | Підтримка двоканального режиму роботи пам’яті | так |
|  |  | Максимальний обсяг оперативної пам’яті, | 64 Gb |
| 3 | Оперативна пам'ять 8Gb DDR4, 3200 MHz, G.Skill Aegis, 16-18-18-38, 1.35V (F4-3200C16S-8GIS) | Загальний об’єм оперативної пам’яті, | 8 Gb |
|  |  | Кількість модулів оперативної пам’яті | 1 |
|  |  | Обсяг пам'яті кожного модуля оперативної пам’яті, | 8Gb |
|  |  | Тип оперативної пам'яті, | DDR4 |
|  |  | Номінальна напруга живлення | 1.2V |
|  |  | ECC | NON-ECC |
|  |  | Частота, | 3200 МHz |
| 4 | Твердотільний накопичувач 256Gb, GTL Zeon, SATA3, 2.5", 3D TLC, 520/420MB/s (GTLZEON256GB) | Кількість | 1 |
|  |  | Форм-фактор | 2.5" |
|  |  | Форматована ємність, | 256 Gb |
|  |  | Інтерфейс, | SATAIII |
|  |  | Максимальна швидкість читання/запису, | 520 Mb/s/420 Mb/s |
|  |  | Об’єм | 2 TB |
| 5 | Жорсткий диск 3.5" 2Tb Western Digital Purple, SATA3, 64Mb, 5400 rpm (WD20PURZ) | Швидкість обертання шпинделя | 5400 об/хв |
|  |  | Інтерфейс | SATA III |
|  |  | Форм-фактор | 3,5" |
|  |  | Виробник | WD |
|  |  | Швидкість передачі даних | 145 МБ/с |
|  |  | Потужність блоку живлення | 400 Вт |
| 6 | Корпус GTL 1605+ Black, 400W, 120mm, Micro ATX / Mini ITX, 2 x 3.5 mm, USB2.0 x 2, ODD x 1, SSD x 2, 0.4 mm, 350x315x165, 3.3 kg | Кількість відсіків 2.5" | 2 |
|  |  | Кількіть відсіків 3.5" | 2 |
|  |  | Розміри | 350x315x165 мм |
|  |  | Кількість роз’ємів USB на передній панелі | 2х 2.0 |
|  |  | Форм-фактор материнської плати | Micro - ATX, Mini - ITX |
|  |  | Типорозмір | Minitower |
|  |  | Матеріал | метал 0,45 мм, пластик |
| 7 | Миша Frime FM-100B, Black, USB, оптична, 1000 dpi, 3 кнопки, 1.75 м | Підключення Інтерфейс підключення | Дротове USB |
| 8 | Клавіатура Gembird KB-MCH-04-UA USB, Black (KB-MCH-04-UA) | Інтерфейс підключення | USB |
|  |  | Розкладка клавіатури | українська ,російська, англійська, |
|  |  | Формат клавіатури | повнорозмірна |

3. Учасник в складі своєї пропозиції надає документи про країну походження Товару та  додає копію  підтверджуючого авторизаційного листа від компанії виробника запропонованого товару або його офіційного представництва, що підтверджує, що Учасник має право здійснювати постачання на території України товару, що є предметом закупівлі зі зазначенням номеру закупівлі, та назви учасника.

З метою підтвердження надання сервісної підтримки Учасник надає інформаційний лист від виробника обладнання, або його офіційного представництва в Україні про наявність сертифікованих сервісних центрів.

4. Місце постачання товару за адресою: 16600, Україна, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Козача, 5.

5. Учасник здійснює поставку товару на адресу Замовника за власний рахунок та власними транспортними засобами.  Поставка Товару здійснюється в повному обсязі. Строк поставки: протягом 10 днів після підписання договору, але не пізніше 31 серпня 2022 року.

6. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, мати оригінальну упаковку з необхідними маркуваннями заводу-виробника, дату виготовлення, гарантійний термін ( не менше 12 місяців).

7. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар в разі виявлення такого, без будь-якої додаткової оплати зі сторони Замовника.