Додаток 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

(Учасником надається технічне завдання з усіма кошторисними розрахунками)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ВИМОГИ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі«Послуги з відведення стічних вод (водовідведення в головному корпусі інв. № 10132-0004 МРЦ МВС України «Кремінці» за адресою Івано – Франківська обл..,  с. Татарів, вул. Шевченка 1)»  (ДК 021:2015: 90430000-0: Послуги з відведення стічних вод)

| № з/п | Найменування робіт i витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водовідведення |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,783 |  |
| 2 | Водовідлив із траншей | 100 м3 | 0,14 |  |
| 3 | Улаштування основи пiд трубопроводи | м3 основи | 15,2 |  |
| 4 | Встановлення дощоприймачів | 10 шт | 1,6 |  |
| 5 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних кільцях | 10 шт | 1,6 |  |
| 6 | Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних дiаметром 1,0 м iз збiрного залiзобетону, глибиною 1 м | шт | 2 |  |
| 7 | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм | 100 м | 0,76 |  |
| 8 | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 160 мм | 100 м | 0,58 |  |
| 9 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,816 |  |
| 10 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,834 |  |
| 11 | Демонтаж бруківки. | 100 м2 | 0,084 |  |
| 12 | Улаштування відкритих бетонних лотків розміром 1000х160 мм для водовідводу | м | 28 |  |
| 13 | Улаштування перекриттiв водозбірника | 100 м3 | 0,0092 |  |

- Наявність всіх необхідних, діючих, дозвільних документів, ліцензії, сертифікати для виконання необхідних послуг/робіт, відповідно до чинного законодавства

- Своєчасно забезпечувати об’єкт матеріалами, усі матеріали, обладнання та запчастини, що застосовуються при наданні послуг/виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

- Своєчасно усувати, в разі наявності та документального підтвердження, допущені дефекти і недоліки наданих послуг/виконаних робіт.

- Учасник несе повну відповідальність у разі виявлення Замовником, невідповідності обсягів і якості наданих послуг/ виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної Документації.

- Передати Замовнику, після завершення наданих послуг/виконаних робіт у порядку, передбаченому законодавством відповідну Документацію.

- Складати та передавати Замовнику акти наданих послуг/виконаних робіт.

- Забезпечити Учасником страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта в наслідок неналежного надання послуг/виконання робіт.

- Під час надання послуг/виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг/виконання робіт. (Гарантій лист)

- При наданні послуг/виконанні робіт дотримуватись вимог Правил охорони праці, пожежної безпеки. (Гарантій лист)

- Гарантувати якість закінчених послуг/робіт відповідно до вимог чинного законодавства.

Якісні вимоги: Учасник повинен надати послуги/виконати роботи, якість яких відповідає технічним умовам та вимогам Замовника.

- Учасник надає 24 місяці гарантії на надані послуги/виконані роботи  (Гарантій лист)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Послуги з відведення стічних вод (водовідведення в головному корпусі інв. № 10132-0004 МРЦ МВС України «Кремінці» за адресою Івано – Франківська обл..,  с. Татарів, вул. Шевченка 1)» (ДК 021:2015: 90430000-0: Послуги з відведення стічних вод)

Учасник подає пропозицію щодо надання послуг з урахуванням вимог цього технічного завдання.

- Послуги мають виконуватися кваліфікованими працівниками.

- Надання послуг проводити у відповідності до вимог чинного законодавства із застосуванням матеріальних ресурсів, які мають сертифікати. (Надати копії)

- Надання послуг та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент надання послуг санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об'єктів.

- Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

- Учасник гарантує якість закінчених послуг і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених нормативною документацією, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

- Учасник надає гарантійний термін на надані послуги – не менше 24 (двадцять чотири) місяців з дати підписання Акту виконаних робіт/наданих послуг. У випадку виявлення протягом гарантійного терміну недоліків та дефектів, Замовник запрошує Підрядника для складання відповідного дефектного акту. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені дефекти за власні кошти та своїми силами, або компенсувати Замовнику витрати на їх усунення. (Гарантій лист)

- Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на об'єкт матеріальних ресурсів (будівельні матеріали, конструкції тощо), виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при наданні послуг, повинні відповідати вимогам НАСТАНОВИ з визначення вартості будівництва  діючим на території України.

- Учасник надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку він передбачає надання послуг, згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання послуг на об'єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення). Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

- Учасник надає кошторисну документацію, що складається згідно з НАСТАНОВИ з визначення вартості будівництва. Сканований друкований розрахунок ціни (електронний файл формату pdf) на запропоновану вартість виконання послуги, що відповідає сумі закупівлі з урахуванням технологій у діючій версії програмного комплексу АВК або іншої, сумісної з ним*, а саме:

- Договірна ціна;

- Локальний кошторис

- Підсумкова відомість ресурсів

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок витрат заготівельно-складської складової.

- Вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

- Застосування коефіцієнтів при складанні ціни пропозиції (кошторисної документації) повинно бути обґрунтовано.

- До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

- Якщо пропозиція Учасника містить не всі види послуг або передбачає зміну обсягів та складу послуг, згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

- Учасник повинен залучити достатню кількість кваліфікованого персоналу, обладнання для надання послуг в тому числі в позаробочий час та вихідні дні.

- Учасник повинен надавати послуги з дотриманням правил техніки безпеки, використовувати екологічно безпечні матеріали, своєчасно вивозити сміття, тощо.

- Виконавець послуг повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України “Про охорону праці”. (Гарантій лист)

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник в складі тендерної пропозиції надає інформацію, складену у довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку

чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або

виробника, слід читати, «або аналог/еквівалент»