Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю товару:

Матеріали для господарської діяльності

(фланці сталеві)

код ДК 021:2015 - 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби,

обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам технічного завдання (або еквівалент але не гірше), встановленим у даному Додатку. Учасник повинен  підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам.  У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

- Рік виробництва  – 2021- 2022 р.

- Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншим подібним документом (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо);

- Учасник повинен надати Довідку в довільній формі про гарантійні терміни на продукцію.

- Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки: 84182, Донецька область,  м. Миколаївка, вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС,22.

- Технічні, кількісні та якісні вимоги:

| № з/п | Найменування товару, фізико - механічні характеристики | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ 6. __ 7. | Фланець сталевий Ду-300 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 300 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 324 мм Внутрішній діаметр фланця – 325 мм Зовнішній діаметр фланця – 440 мм Міжцентрова відстань - 400 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 22 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 24 мм Кількість отворів – 12 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. ______________________________________________________________ Фланець сталевий Ду-200 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 200 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 219 мм Внутрішній діаметр фланця – 222 мм Зовнішній діаметр фланця – 335 мм Міжцентрова відстань - 295 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 22 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 21 мм Кількість отворів – 8 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. _______________________________________________________________ Фланець сталевий Ду-150 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 150 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 159 мм Внутрішній діаметр фланця – 161 мм Зовнішній діаметр фланця – 280 мм Міжцентрова відстань - 240 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 22 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 21 мм Кількість отворів – 8 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. _______________________________________________________________ Фланець сталевий Ду-125 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 125 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 133 мм Внутрішній діаметр фланця – 135 мм Зовнішній діаметр фланця – 245 мм Міжцентрова відстань - 210 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 18 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 21 мм Кількість отворів – 8 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. _______________________________________________________________ Фланець сталевий Ду-100 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 100 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 108 мм Внутрішній діаметр фланця – 110 мм Зовнішній діаметр фланця – 215 мм Міжцентрова відстань - 180 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 18 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 19 мм Кількість отворів – 8 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. _______________________________________________________________ Фланець сталевий Ду-50 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 50 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 57 мм Внутрішній діаметр фланця – 59 мм Зовнішній діаметр фланця – 160 мм Міжцентрова відстань - 125 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 18 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 15 мм Кількість отворів – 4 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. ________________________________________________________________ Фланець сталевий Ду-80 мм Тип фланця - плоский Номінальний прохід Ду (Dn) – 80 мм Номінальний тиск Ру/РN – 10 кгс/ см кв. Матеріал фланця сталь -3 сп Для труби зовнішнього діаметра – 89 мм Внутрішній діаметр фланця – 91 мм Зовнішній діаметр фланця – 195 мм Міжцентрова відстань - 160 мм Діаметр отвору під болт кріплення – 18 мм Товщина фланця ( без дзеркала ) – 17 мм Кількість отворів – 8 Товар повинен бути новим, цілісним, без пошкоджень. Термін виготовлення -2021-22 рр. | шт. ______ шт. ______ шт. ______ шт. ____ шт. _____ шт. ______ шт. | 4 _____ 10 _____ 6 _____ 4 _____ 30 _____ 40 _____ 16 |

7. Дані характеристики товару повинні бути вказані в технічному паспорті або в іншій підтверджуючій документації.

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент». Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.