Додаток Г

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі –

Проведення калібрування мультиметра цифрового  FLUKE 8508A-01

У разі, якщо Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретну марку, виробника або конкретний процес, то вважається, що дана інформація містить вираз «або еквівалент».

Технічні вимоги до послуги

- Якість наданих Учасником послуг повинна відповідати вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність“, ДСТУ ISO\IEC 17025:2021 (ISO/IEC 17025:2021) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”.

- Транспортування ЗВТ здійснюється за рахунок Замовника.

- ЗВТ мають бути поставлені в упаковці (тарі), що забезпечує захист ЗВТ від його пошкодження  або  псування  під час транспортування  і  зберігання.

- Тривалість перебування ЗВТ на калібруванні не повинна перевищувати 30 робочих днів.

- За результатом калібрування виконавець зобов’язаний оформити належним чином (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025) сертифікат калібрування.

Технічні характеристики

1. Мультиметр цифровий  FLUKE 8508A-01

| Назва обладнання | Найменування технічних характеристик | Значення технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| Мультиметр цифровий FLUKE 8508A-01 | Діапазон частот: Діапазон вимірювання напруги: 3. Робоче значення вимірюваної сили струму: | 0,055; 1; 100 Гц 0,2; 2; 200; 1000 В 31А на частоті 55 Гц |
|  | Розширена відносна невизначеність: 1. Вимірювання напруги 2. Вимірювання струму | Не більше 0,01% Не більше 0,015% |