# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поточний ремонт (відновлення) кабельних ліній зовнішнього електропостачання, код 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт (відновлення) кабельних ліній зовнішнього електропостачання | послуга | 1 |

Опис: послуга передбачає виконання комплексу заходів (робіт) з усунення несправностей (відновлення чи заміни окремих частин) лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а саме існуючих кабельних ліній зовнішнього електропостачання (далі – КЛ) споживачів               Сирецько-Печерської, Оболонсько-Теремківської та Святошинсько-Броварської ліній метрополітену, що закріплені відповідно до актів балансової належності та експлуатаційної відповідальності за КП «Київський метрополітен», для відновлення їх робочого стану та нормальної експлуатації за функціональним призначенням.

Технічні та інші умови

1. Об’єкти надання послуг:

1.1. Кабельні лінії зовнішнього електропостачання – КЛ-10кВ.

1.2. Кабельні лінії зовнішнього електропостачання – КЛ-0,4кВ.

2. Орієнтовна кількість об’єктів:

КЛ-10кВ – 20 кабельних ліній;

КЛ-0,4кВ – 2 кабельні лінії.

3. Склад та обсяги (відомість) надання послуги:

3.1. На ремонт (відновлення) однієї КЛ-10кВ згідно з таблицею 1:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельні роботи. Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалом при довжині кабелю до 500 м | кабель | 1 |
| 2 | Кабельні роботи. Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалом при довжині кабелю до 1000 м | кабель | 1 |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м³ | 0,005 |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м³ | 0,011 |
| 5 | Нарізування швів у затверділому бетоні | 100 м шва | 0,125 |
| 6 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 1 м² | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м² | шт | 1 |
| 8 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,4 |
| 9 | Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 0,05 |
| 10 | Демонтаж дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м² | м3 | 0,9 |
| 11 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,03 |
| 12 | Розбирання покриття підлоги з металевих плит із стороною квадрату 1000 мм | м2 | 0,96 |
| 13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 1 |
| 14 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (загальна глибина 200 мм) | шт | 1 |
| 15 | Шурфування ґрунту для визначення місця врізки до кабельних ліній, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1,5 |
| 16 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (в місцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелів) | 100 м3 | 0,068 |
| 17 | Демонтаж покриття цеглою одного кабеля, прокладеного в траншеї | 100 м | 0,1 |
| 18 | Демонтаж кабеля до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,05 |
| 19 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриття, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,1 |
| 20 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,05 |
| 21 | Демонтаж муфти з’єднувальної для кабелю напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 1 |
| 22 | Демонтаж муфти кінцевої для кабелю напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 1 |
| 23 | Демонтаж розведених по пристроях та підключених жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм² | жила | 3 |
| 24 | Демонтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 1 |
| 25 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 1 |
| 26 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм² | жила | 3 |
| 27 | Монтаж муфти з’єднувальної для кабелю напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 2 |
| 28 | Муфта кабельна з’єднувальна 10 кВ Стп-10/150-240-нп | компл | 2 |
| 29 | Монтаж муфти кінцевої для кабелю напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 1 |
| 30 | Муфта кабельна кінцева 10 кВ КВтп 10/150-240-нп-Н | компл | 1 |
| 31 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,1 |
| 32 | Пісок природний, рядовий (фасований 50 кг) | м3 | 1 |
| 33 | Прокладання кабелю до 35 кВ, у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,05 |
| 34 | Прокладання кабелю до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,1 |
| 35 | Прокладання кабелю до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,05 |
| 36 | Кабель ААБ2л-10 – 3х240 або 3х185 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 37 | Випробування підвищеною напругою кабелю силового, напруга понад 10 кВ у діючих електроустановках, що знаходяться під напругою (з оформленням наряду-допуску) | Випро-бування | 3 |
| 38 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельної лінії (з оформленням наряду-допуску) | Лінія | 1 |
| 39 | Фазування електричної лінії, напруга понад 1 кВ в діючих електроустановках (з оформленням наряду-допуску) | Фазування | 3 |
| 40 | Лабораторiя пересувна монтажно-вимiрювальна | маш-год | 16 |
| 41 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 10 |
| 42 | Стрічка сигнальна «Обережно кабель» | м | 10 |
| 43 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м траншеї | 0,1 |
| 44 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,083 |
| 45 | Монтаж полички кабельної, що установлюється на стояках, маса до 0,9 кг (0,0009) | шт | 10 |
| 46 | Стояк збірних кабельних конструкцій (без поличок), маса до 1,6 кг (0,0016) | шт | 10 |
| 47 | Стійка кабельна Н=400 мм | шт | 10 |
| 48 | Поличка кабельна К1163ц, УЗ, L=400 | шт | 10 |
| 49 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (поблизу діючих кабелів) | км | 0,01 |
| 50 | Труба гофрована, діаметр 110 мм | м | 5 |
| 51 | Труба двостінна гнучка двошарова електротехнічна, діаметр 160 мм | м | 5 |
| 52 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 1 |
| 53 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0558 |
| 54 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 1 |
| 55 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м² | шт | 1 |
| 56 | Монтаж знімної металевої підлоги з плит розміром 500х500 стальних штампованих (раніше демонтованих) | м2 | 0,96 |
| 57 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м2 | 0,05 |
| 58 | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м² | м3 | 0,9 |
| 59 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | м2 | 5 |
| 60 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 5 |
| 61 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 3 |
| 62 | Камені бортові | шт | 3 |
| 63 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м2 | 0,05 |
| 64 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (загальна товщина 10 см) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м2 | 0,05 |
| 65 | Суміші асфальтобетонні | т | 1,204 |
| 66 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100 м2 | 0,125 |
| 67 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100 м2 | 0,125 |
| 68 | Улаштування парканів із готових щитів висотою до 2 м з установленням стовпів | м2 | 20,0 |
| 69 | Навантаження сміття вручну | т | 5,609 |
| 70 | Перевезення будівельного сміття до 30 км | т | 5,609 |
| 71 | Виготовлення виконавчих креслеників | кресленик | 2 |
| 72 | Нанесення змін траси кабельної лінії на планшет | зміна | 10 |
| 73 | Коригування виконавчих креслеників | кресленик | 2 |

3.2. На ремонт (відновлення) однієї КЛ-0,4кВ згідно з таблицею 2:

Таблиця 2

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельні роботи. Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалом при довжині кабелю до 500 м | Кабель | 1 |
| 2 | Кабельні роботи. Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалом при довжині кабелю до 1000 м | Кабель | 1 |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м3 | 0,005 |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м3 | 0,011 |
| 5 | Нарізування швів у затверділому бетоні | 100 м шва | 0,125 |
| 6 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 1 м² | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м² | шт | 1 |
| 8 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,5 |
| 9 | Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 0,05 |
| 10 | Демонтаж дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м² | м3 | 0,9 |
| 11 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,03 |
| 12 | Розбирання покриття підлоги з металевих плит із стороною квадрату 1000 мм | м² | 0,96 |
| 13 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 1 |
| 14 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (загальна глибина 200 мм) | шт | 1 |
| 15 | Шурфування грунту для визначення місця врізки до кабельних ліній, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1,5 |
| 16 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв) | 100 м3 | 0,068 |
| 17 | Демонтаж покриття цеглою одного кабеля, прокладеного в траншеї | 100 м | 0,1 |
| 18 | Демонтаж кабеля до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,05 |
| 19 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриття, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,1 |
| 20 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,05 |
| 21 | Демонтаж муфти з’єднувальної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 1 |
| 22 | Демонтаж муфти кінцевої для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 1 |
| 23 | Демонтаж розведених по пристроях та підключених жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм² | жила | 4 |
| 24 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм² | жила | 4 |
| 25 | Монтаж муфти з’єднувальної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 2 |
| 26 | Муфта кабельна з’єднувальна 1 кВ 4ПСтп 1/70-120 | компл | 2 |
| 27 | Монтаж муфти кінцевої для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 1 |
| 28 | Муфта кабельна кінцева 1 кВ 4ПКВтп 1/70-120 | компл | 1 |
| 29 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,1 |
| 30 | Пісок природний, рядовий (фасований 50 кг) | м3 | 1 |
| 31 | Прокладання кабеля до 35 кВ, у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,05 |
| 32 | Прокладання кабеля до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,1 |
| 33 | Прокладання кабеля до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,05 |
| 34 | Кабель АВВГ-1 – 4х120 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 35 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельної лінії (з оформленням наряду-допуску) | Лінія | 1 |
| 36 | Фазування електричної лінії, напруга до 1 кВ в діючих електроустановках (з оформленням наряду-допуску) | Фазування | 3 |
| 37 | Лабораторiя пересувна монтажно-вимiрювальна | маш-год | 8 |
| 38 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 10 |
| 39 | Стрічка сигнальна «Обережно кабель» | м | 10 |
| 40 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м траншеї | 0,1 |
| 41 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,083 |
| 42 | Монтаж полички кабельної, що установлюється на стояках, маса до 0,9 кг (0,0009) | шт | 10 |
| 43 | Стояк збірних кабельних конструкцій (без поличок), маса до 1,6 кг (0,0016) | шт | 10 |
| 44 | Стійка кабельна Н=400 мм | шт | 10 |
| 45 | Поличка кабельна К1163ц, УЗ, L=400 | шт | 10 |
| 46 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (поблизу діючих кабелів) | км | 0,005 |
| 47 | Труба гофрована, діаметр 110 мм | м | 5 |
| 48 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 1 |
| 49 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0558 |
| 50 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 1 |
| 51 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м² | шт | 1 |
| 52 | Монтаж знімної металевої підлоги з плит розміром 500х500 стальних штампованих (раніше демонтованої) | м2 | 0,96 |
| 53 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м2 | 0,05 |
| 54 | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м² | м3 | 0,9 |
| 55 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 0,05 |
| 56 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 5 |
| 57 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 3 |
| 58 | Камені бортові | шт | 3 |
| 59 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м2 | 0,05 |
| 60 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (загальна товщина 10 см) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100 м2 | 0,05 |
| 61 | Суміші асфальтобетонні | т | 1,204 |
| 62 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100 м2 | 0,125 |
| 63 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100 м2 | 0,125 |
| 64 | Улаштування парканів із готових щитів висотою до 2 м з установленням стовпів | м2 | 20,0 |
| 65 | Навантаження сміття вручну | т | 5,849 |
| 66 | Перевезення будівельного сміття до 30 км | т | 5,849 |
| 67 | Виготовлення виконавчих креслеників | кресленик | 2 |
| 68 | Нанесення змін траси кабельної лінії на планшет | зміна | 10 |
| 69 | Коригування виконавчих креслеників | кресленик | 2 |

4. Склад та обсяг послуги по кожному об’єкту уточняється в дефектних актах, складених комісією за участю представників Замовника (служби електропостачання КП «Київський метрополітен») та Виконавця, в залежності від місця, характеру та складності проведення ремонту (відновлення) та з урахуванням обсягів (відомостей), зазначених в таблицях 1 та 2 цієї технічної специфікації.

5. Немірні, не придатні для повторного використання, відрізки кабельної продукції, які були замінені за результатами надання послуги, передаються Виконавцем Замовнику для подальшої здачі в металобрухт.

6. Критеріями якості надання послуги є дотримання Виконавцем вимог чинного законодавства, Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, будівельних норм, стандартів та правил, а також відповідність кабельної продукції, що замінюється, технічному регламенту та/або нормативному(им) документу(ам).

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою учасника та є основою під час підготовки технічної специфікації до договору, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. При складанні учасником ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання послуг, вартість матеріальних ресурсів приймається за найменшою (при всіх рівних характеристиках) ціною на підставі проведеного претендентом-учасником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

3. Інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та під час укладання договору – не враховуються                           (не зазначаються).