Додаток № 1

до тендерної документації

Технічна специфікація                                                                                                                        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Дизельний навантажувач високої прохідності (Код ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання)

Місце поставки товару: 20300, територіальні межі міста Умань, Черкаська область.

Доставка:  до Замовника здійснюється Постачальником за власний рахунок. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в ціну товару.

Строк поставки товару: до  10 травня 2024 року

Кількість – 1 одиниця.

Вимоги до Товару:

Товар повинен бути заводського виконання, новий, без слідів та ознак використання, ремонту, відновлення тощо;

Ефективна робота в умовах бездоріжжя;

Висока здатність долати перешкоди, можливість роботи на поверхні зі значним ухилом;

Оптимізована система трансмісії, збільшений дорожній просвіт, нижчий центр ваги, покращена стійкість, стабільність і прохідність;

Позашляхові широкі шини з глибоким протектором;

Гнучке з'єднання ведучого моста надвисокої якості;

Ціна за одиницю Товару включає витрати на доставку Товару вантажоотримувачу.

Дата виготовлення Товару: не більше 12 місяців на момент постачання.

Гарантійний термін: згідно нормативно-технічної документації виробника, але не менше 24 місяців (та/або не менше 4000 мотогодин) з дати постачання та приймання транспортного засобу на склад покупця. Учаснику необхідно вказати конкретний гарантійний термін, який не повинен бути меншим ніж зазначений Замовником.

Перелік супровідної документації при поставці Товару*:

Настанова щодо експлуатування транспортного засобу.

Сервісна книжка.

Гарантійні талони.

Сертифікат відповідності.

*Всі документи, повинні бути оформлені українською мовою або мати переклад на українську мову, заповнені, з підписами та печатками.

Технічне завдання

на дизельний навантажувач високої прохідності

Основні характеристики:

1) Вантажопідйомність, кг, не менш: 3500

2) Максимальна висота підйому, мм, не менш: 3000

3) Долаємий ухил, %, не менш: 18

4) Швидкість переміщення, км/год, не менш: 18

5) Номінальна потужність двигуна, кВт/об/хв, не менш:  44,0 / 2450

6) Швидкість підйому (з вантажем), мм/с, не менш: 470

7) Дорожній просвіт по щоглі, мм, не менш: 275

8) Навантажувач високої прохідності

9) Двигун дизельний від провідних виробників даного типу обладнання – Німеччина, Японія, США тощо  (крім КНР).

10) Проблисковий маячок, фари LED,  дзеркало заднього виду, габаритні вогни

11) Подвійна система очищення повітря

12) Система безпеки: наявність датчика наявності оператора в кріслі с функцією блокування ходу та гідравліки навантажувача в випадку відсутності оператора

13) Кабіна з обігрівачем

14) Тип шин: пневмо

15) Каретка зміщення

У випадку якщо у цьому оголошенні в описі та / або в вимогах до предмету закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або  складових предмету закупівлі,  та/або  складових частини предмету закупівлі міститься посилання на конкретну торгівельну  марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, Учасник може пропонувати еквівалентні за технічними характеристиками товару. У розумінні цієї документації будь-які посилання на конкретну торгівельну  марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або  складових предмету закупівлі,  та/або  складових частини предмету закупівлі, джерело його походження або виробника всі такі посилання вживаються у значенні (або еквівалент).

Учасники можуть пропонувати товар з кращими характеристиками, в такому випадку Учасник надає лист в довільній формі з роз’ясненнями,  в чому саме полягає покращення якості товару.