| Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ВП «Південноукраїнська АЕС» |
| --- |
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ ЗГДЗВ ВП ПАЕС Андрій ПЕТРУК «___»____________2023 р. |
| Технічна специфікація до предмета закупівлі |
| «Реконструкція. Майданчик підготовки бригад аварійного реагування. м. Южноукраїнськ, Миколаївська область» |
| ТСдоПЗ(р).23.2400.08.001-2023 |

| ПОГОДЖЕНО: ЗГДКБ _____________ А. ПІСТУН «____»_______ 2023 р ГІ УКБ _____________ С. ЛУФЕРЕНКО «____»_______ 2023 р В.о. начальника УСО _____________ І. ПУРЛО «____»_______ 2023 р Директор СК «Олімп» _____________ О. СТЕПАНЦОВ «____»_______ 2023 р | РОЗРОБЛЕНО: Інженер УСО _____________ В. МАНОЙЛЕНКО «____»_______ 2023 р Інженер УКБ _____________ О. ГНЕЗДІЛОВ «____»_______ 2023 р |
| --- | --- |

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| 1. Повна назва роботи…………………………..………………………………... | 3 |
| 2. Вид роботи, належність об’єкта виконання роботи до СВБ………………... | 3 |
| 3. Місце виконання роботи……………………………………………………… | 3 |
| 4. Стан об’єкта виконання роботи………………………………………………. | 3 |
| 5. Опис і технічні характеристики роботи……………………………………… | 3 |
| 6. Вимоги до видів (засобів) забезпечення……..………………………………. | 5 |
| 7. Вимоги до виконавця робіт…………………………………………………. | 5 |
| Додатки: |  |
| Додаток А. Інші вимоги до виконання роботи…...….......................................... | 6 |
| Додаток Б. Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції……………………………………........ | 7 |
| Додаток В. Обсяги БМР та ТМЦ, що постачаються підрядником …………… | 8 |

- Повна назва роботи:

Реконструкція. Майданчик підготовки бригад аварійного реагування. м. Южноукраїнськ, Миколаївська область. Код 45454000-4 по ДК 021:2015

- Вид роботи, належність об’єкта виконання роботи до СВБ

2.1 Вид робіт: будівельні роботи. Реконструкція існуючого майданчика підготовки бригад аварійного реагування. Обсяги робіт зазначені в Додатку В до даної технічної специфікації.

2.2 Згідно НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» клас безпеки – 4Н.

- Місце виконання робіт

Миколаївська область, м. Южноукраїнськ. Територія місцевого спортивного комплексу «Олімп».

- Стан об’єкта, виконання робіт

Об’єкт являє собою існуючий відкритий спортивний майданчик, що розташований на території спортивного комплексу «Олімп» розміром 57 х 20 м з призначенням тенісний корт, волейбол у складі:

- сітчасте огородження по залізобетонних стовпчиках;

- асфальтобетонне покриття (тріщини, вибоїни);

- трибуни з лавками (лавки частково відсутні);

- стіна для тренувань з тенісним м’ячом;

- електроосвітлення майданчику (частково існує).

- Опис і технічні характеристики роботи

  - Безпосередні дії з ліквідації аварій і захисту діючих АЕС здійснюють аварійні групи і бригади АЕС. Їх організація, склад, завдання та порядок дій визначено у типових і плануючих документах ДП «НАЕК «Енергоатом» і деталізовано у відповідних документах аварійної готовності та реагування АЕС. Відповідно до цих документів на ВП ПАЕС створено і підтримується в стані готовності аварійно-технічні засоби.

Для проведення ефективного навчання практичної підготовки та тренування персоналу включеного до аварійних бригад необхідна наявність відповідно облаштованого майданчика.

Для підготовки аварійних бригад ПАЕС, до обов’язків яких входить виконання заходів з аварійної готовності та реагування, вдосконалення знань та навичок з ліквідації наслідків аварійних подій, необхідно проводити протиаварійні тренування.

З метою виконання вищезазначених заходів з підготовки бригад аварійного реагування передбачено реконструкцію одного з майданчиків існуючого в комплексі СК «Олімп».

Закупівля будівельних робіт має метою створення майданчика з відповідними характеристиками, в результаті виконання яких буде створено майданчик з поліуретановим покриттям (покриття не входить до обсягів даної закупівлі) для комфортної підготовки бригад аварійного реагування з гарантованим забезпеченням надійності, технологічності, високого рівня безпеки та помірних експлуатаційних витрат.

Для максимальної економії та ефективності прийнято рішення про реконструкцію існуючого майданчика із закупівлею відповідних будівельних робіт.

  - Передбачається виконання таких видів робіт:

- демонтаж асфальтобетонної основи майданчика;

- демонтаж існуючої залізобетонної стінки для тренувань;

- демонтаж існуючих бетонних сходів;

- улаштування зливовідвідних лотків;

- облицювання тротуарною плиткою трибун, сходів та пішохідної доріжки;

- улаштування бетонної основи спортивного майданчика;

- улаштування дерев’яної стінки для тренувань.

5.2. Передбачаються такі основні види будівельно-монтажних робіт:

- влаштування котловану під залізобетонний стовпчастий фундамент;

- влаштування залізобетонного стовпчастого фундаменту під металеві опори   освітлення;

- зворотне засипання котловану з пошаровим ущільненням;

- очищення будівельного майданчика від будівельного сміття.

Демонтажні роботи не включені до обсягів БМР Додатку В, в зв’язку з їх виконанням.

Вимоги до бетонної основи майданчику:

- на ущільнену щебеневу основу викласти плівку ПЕП 200 мкм, на хлист між рулонами плівки – не менше 200мм.;

- перепади на 3-х м не більше 5-6 мм.;

- в неармований бетон, необхідно додати фібру (0,9-1 кг/1м³);

- термошви  - через кожні 6 м, не менше 2 на майданчик;

- по периметру влаштовується бордюр, ширина бордюру 6-8 см. (Альтернатива бордюру - стрічковий фундамент).

- основа влаштовується на 1,5 см нижче відносно бордюру;

- перед нанесенням поліуретанового покриття  основа повинна бути очищена від сміття та сторонніх предметів.

  - Роботи виконувати у відповідності до робочого проекту ПВ-024-22 «Реконструкція. Майданчик підготовки бригад аварійного реагування. м.Южноукраїнськ, Миколаївська область.»

  - По тексту цієї ТС, де мають місце посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію пов’язані з будівельними роботами, що закуповуються, передбачені міжнародними та/або національними стандартами нормами та правилами, вважати прийнятним біля такого посилання вираз «або еквівалент».

- Вимоги до видів (засобів) забезпечення

6.1 Будівельні матеріали, які постачаються Підрядником та потребують сертифікації, повинні бути сертифіковані, декларовані відповідати вимогам проєктної документації та пройти вхідний контроль на майданчику Замовника згідно з ПЛ.0.0021.0037 «Управління закупівлями продукції. Організація робіт з проведення вхідного контролю продукції, що надходить до ВП ПАЭС. Положення», СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю для ВП Компанії».

- Вимоги до виконавця робіт

7.1 Виконавець робіт (та/або субпідрядник, в залежності від виду робіт, які вони будуть виконувати власними силами) повинен мати достатню кількість обладнання, інструментів, спеціальних приладів, запасних частин, пристосувань, розхідних матеріалів для виконання робіт.

7.2 Виконавець робіт (та/або субпідрядник, в залежності від виду робіт, які вони будуть виконувати власними силами) повинен мати достатню кількість спеціально підготовленого персоналу відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

До монтажних робіт повинні допускатися особи, що пройшли навчання та перевірку знань правил з охорони праці.

7.3 Виконавець робіт (та/або субпідрядник, в залежності від виду робіт, які вони будуть виконувати власними силами) повинен мати досвід з виконання будівельно-монтажних робіт.

Додаток А

Інші вимоги до виконання роботи

(не застосовуються під час оцінки тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі)

А.1 Підстава для виконання роботи

А.1.1 Робочий проект ПВ-024-22 «Реконструкція. Майданчик підготовки бригад аварійного реагування. м. Южноукраїнськ, Миколаївська область.»

А.2 Перелік нормативних посилань

Будівельно-монтажні роботи слід виконувати відповідно до вимог наступних нормативних документів:

- Закон України «Про охорону праці»;

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд»;

- ДСТУ Б В.2.6-199:2014 «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення»;

- ДСТУ Б В.2.6-200:2014 «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу»;

- ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних конструкцій та споруд від корозії»;

- НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»;

- НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», Учасник повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

А.3 Етапи виконання робіт

Строк виконання робіт: з дати укладання договору до 31.12.2023р.

А.4 Порядок контролю та приймання робіт

Виконання робіт  проводиться відповідно до договору. Роботи приймаються актом здачі-приймання виконаних робіт, згідно державних стандартів і технічних умов.

Документи готуються Виконавцем робіт на українській мові і надаються в електронному вигляді і двох друкарських примірниках кожен.

Прийомку робіт виконує комісія згідно з діючими нормами.

А.5 Вимоги до гарантій

А.5.1 Виконавець повинен гарантувати надійну і безперервну експлуатацію об’єктів будівництва за призначенням після виконання робіт не менш ніж 12 місяців після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.

А.5.2 У разі виникання недоліків, дефектів або виходу з ладу об’єктів будівництва, роботи по відновленню їх нормальної експлуатації  в продовж гарантійного терміну здійснюються за рахунок Виконавця.

При відмові, або неможливості усунення недоліків і дефектів об’єктів будівництва Виконавцем, можливо усунення цих недоліків сторонньою організацією за рахунок Виконавця.

Додаток Б.

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції

Б.1 Документи, які підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі вимогам, наведеним в розділі 7 ТСдоПЗ «Вимоги до виконавця робіт»

Б.2 Інформація про декларації або діючі дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- 	роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Додаток В

Обсяги БМР та ТМЦ, що постачаються підрядником

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Розділ 1. Залізобетонні лотки |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,027 |
| 2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,027 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 47,25 |
| 4 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів | 100м3 | 0,1 |
| 5 | Лотки каналів збірні з/б марки ЛТ-3 | шт | 68 |
| 6 | Укладання плит покриття площею до 1 м2 при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м | 100шт | 0,06 |
| 7 | Плити перекриття П1-5 серія 3.006.1-2.87(Ф66) | шт | 6 |
| 8 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (у відвал) | 1000м3 | 0,005 |
| 9 | Перевезення ґрунту до 12 км | т | 8,75 |
| 10 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,05 |
| Розділ 2. Лотки пластикові |
| 11 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,037 |
| 12 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0092 |
| 13 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 16,1 |
| 14 | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic (або еквівалент) з шириною гідравлічного перерізу 200мм | 100 м | 1,12 |
| 15 | Лотки пластикові 1000х160х155 з пластиковою решіткою | шт | 112 |
| 16 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (у відвал) | 1000м3 | 0,002 |
| 17 | Перевезення ґрунту до 12 км | т | 3,5 |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,02 |
| Розділ 3. Трибуни |
| 18 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,2863 |
| 19 | Плитки для тротуарів квадратні, довжина 400 мм, ширина 400 мм, товщина 40 мм | м2 | 286,3 |
| 20 | Виготовлення каркасу лав | т | 2,154 |
| 21 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,62328 |
| 22 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,78016 |
| 23 | Сталь листова 5мм | т | 0,08 |
| 24 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 187,5 |
| 25 | Монтаж каркасу лав | т | 2,154 |
| 26 | Установлення елементів каркаса з брусів | м3 | 4 |
| 27 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 4 |
| 28 | Саморізи 3,5х30 мм | шт | 3070 |
| 29 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 1,2 |
| 30 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 раза | 100м2 | 1,2 |
| 31 | Фарбування дерев’яних поверхонь емаллю CONTACT (або еквівалент) за 2 рази | 100м2 | 2,3 |
| 32 | Емаль CONTACT (або еквівалент) | л | 50 |
| Розділ 4. Влаштування сходів |
| 33 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,01857 |
| 34 | Улаштування основи сходів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,02 |
| 35 | Улаштування ступенів | 100м3 | 0,05 |
| 36 | Сiтка сталева зварена з ар-ри 8АIII | т | 0,088 |
| 37 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,114 |
| 38 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм | 100кг | 0,12 |
| 39 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |
| 40 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,086 |
| 41 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,02 |
| 42 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит) | 100шт | 0,24 |
| 43 | Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП15.4(Ф69) | шт | 24 |
| Розділ 5. Озеленення |
| 44 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,07375 |
| 45 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 129,06 |
| 46 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 2,95 |
| 47 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 2,95 |
| Роздiл 6. Деформаційні шви |
| 48 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (або еквівалент), глибина різання 200 мм | 1 м різ. | 360 |
| Роздiл 7. Бетонна основа майданчику |
| 49 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 2,8 |
| 50 | Розбирання дорожніх покриттів та основ бетонних | 100 м3 | 0,56 |
| 51 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 4,8 |
| 52 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 5,1 |
| 53 | Перевезення сміття до 5 км | т | 510 |
| 54 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,081 |
| 55 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 141,75 |
| 56 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,56 |
| 57 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 1,12 |
| 58 | Улаштування цементнобетонногопокриття за товщини 26 10 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м | 1000 м2 | 1,12 |
| 59 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм F50, W4 | м3 | 131 |
| 60 | Плiвка полiетиленова ПЕ 200 мкн | м2 | 1120 |
| 61 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 14,2 |
| 62 | Сiтка арматурна ф12мм, клас А 400С (чарунки 150х150) | т | 14,2 |
| 63 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-закладних деталей | т | 0,01124 |
| 64 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1,04 |
| 65 | Сталь листова 4мм | т | 0,00064 |
| 66 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00192 |
| 67 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,01124 |
| 68 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-закладних деталей | т | 0,00118 |
| 69 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,091 |
| 70 | Сталь листова 4мм | т | 0,00064 |
| 71 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,00118 |
| 72 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-закладних деталей | т | 0,0436 |
| 73 | Сталь листова 10мм | т | 0,02112 |
| 74 | Сталь листова 4мм | т | 0,01192 |
| 75 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, д/у проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 1,35 |
| 76 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00864 |
| 77 | Болти, гайки, шайби | т | 0,003516 |
| 78 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0436 |
| 79 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-закладних деталей | т | 0,15719 |
| 80 | Сталь листова 10мм | т | 0,14531 |
| 81 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,01188 |
| 82 | Болти, гайки, шайби | т | 0,0128 |
| 83 | Саморізи 3,5х50 мм | шт | 440 |
| 84 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т | 0,15719 |
| 85 | Зведення стін із брусів товщиною 100 мм | 100м2 | 0,57 |
| 86 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,5 |
| 87 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 1,88 |
| 88 | Нанесення деревозахисного шару грунтовки складом Pinotex Base (або еквівалент) | 100м2 | 1,254 |
| 89 | Грунтовка Pinotex Base (або еквівалент) | л | 12,54 |
| 90 | Нанесення деревозахисного шару грунтовки складом Pinotex Classic lasur (або еквівалент) | 100м2 | 1,254 |
| 91 | Грунтовка Pinotex Classic lasur (або еквівалент) | л | 16,302 |
| 92 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,16 |
| 93 | Камені бетонні бордюрні БР.100.20.08 | шт | 16 |
| Роздiл 8. Влаштування монолітного залізобетонного стовпчастого фундаменту ФС-1 опор електроосвітлення |
| 94 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1(рослинного шару) | 1000м3 | 0,03978 |
| 95 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,1446 |
| 96 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 300,786 |
| 97 | Полив водою ущільнювального ґрунту внасипах | 1000м3 | 0,02352 |
| 98 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,2352 |
| 99 | Улаштування основи щебеневої | 1 м3 | 3,456 |
| 100 | Улаштування основи з відсіву | 1 м3 | 1,452 |
| 101 | Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт | м3 | 1,5972 |
| 102 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,024 |
| 103 | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори | 100опор | 0,06 |
| 104 | Арматура-сітки, клас АІІІ, діаметр 12-14 мм | т | 1,3998 |
| 105 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 0,8556 |
| 106 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм | 100кг | 0,3384 |
| 107 | Анкерна основа zst-540 ф. Столб | шт | 6 |
| 108 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 18,26 |
| 109 | Суміші бетонні готові важкі, клас В30 [М-400], крупність заповнювача більше 40 мм, F100 W6 сульфатостійкі | м3 | 9,6 |
| 110 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,36 |
| 111 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (зворотна засипка) | 1000м3 | 0,16747 |
| 112 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 293,07 |
| 113 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,16747 |
| 114 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 1,6747 |
| 115 | Улаштування бетонної підливки під металеву опору | 100м3 | 0,0011 |
| Роздiл 9. БМР на електроосвітлення |
| 116 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм | шт | 1 |
| 117 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т | опора | 6 |
| 118 | Опора освітлення оцинкована багатогранна ОВОГ 120/4 12м 103/252 D540 | шт | 3 |
| 119 | Опора освітлення оцинкована багатогранна СРМН 145/4 14,5 м 120/370 D540 | шт | 3 |
| 120 | Кронштейн оцинкований для монтажу прожекторів ST WT2/LP3 довжина плеча-2м, довжина блискавкоприймача -3м. | шт | 6 |
| 121 | Установлення світильників з лампами розжарювання | шт | 12 |
| 122 | Світильник прожектор Ledvance ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK IP65 (або еквівалент) | шт | 12 |
| 123 | Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг | шт | 6 |
| 124 | Ввідний щиток NTB-2 ROSA (або еквівалент) | шт | 6 |
| 125 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 12 |
| 126 | Запобіжник D 01 16A/400V ROSA (або еквівалент) | шт | 12 |
| 127 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,25 |
| 128 | Чотирьохжильний кабель силовий з мідними жилами ВВГзнг-LS 4x6мм2 (ож) | 1000м | 0,26 |
| 129 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГзнг-LS 3x1,5мм2 (ож) | 1000м | 0,165 |
| 130 | Труба поліетиленова по основi пiдлоги, дiаметр до 50 мм | 100 м | 1,8 |
| 131 | Труба поліетиленова діаметром 32 мм | м | 180 |
| 132 | Труба сталева в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр до 40 мм | 100 м | 0,07 |
| 133 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 7 |
| 134 | Труба "гофра" | 100 м | 0,4 |
| 135 | Труба "гофра"д 32 | 1000м | 0,04 |
| 136 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,14 |
| 137 | Короб з плоскою кришкою 40х40 | шт | 7 |
| 138 | Дюбель забивной с ударным шурупом SMK 6Х40 | шт | 40 |
| 139 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм, 3 м | 10 шт | 0,6 |
| 140 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,15 |
| 141 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0675 |
| 142 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0675 |
| 143 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,345 |
| 144 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,345 |
| 145 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних | 100 м3 | 0,025 |
| 146 | Улаштування цементобетонного покриття | 100 м2 | 0,125 |
| 147 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3,3125 |
| 148 | Герметизація проходів при вводі кабелів (видалені ресурси) | прохід | 3 |
| 149 | Мінеральна вата для проходок | м3 | 0,00045 |
| 150 | Мінераловатна плита для проходок | м3 | 0,0036 |
| 151 | Фламопласт КС-3 (шпаклівка) | кг | 0,15 |
| 152 | Фламопласт КС-1 (фарба) | кг | 0,075 |
| 153 | Щиток керування освітленням ЯУОН9601-3747 із ввідним вимикачем Schneider Electric EASY 9 3P 32A С на відхідних 3xSchneider Electric EASY 9 3P 16A С; (або еквівалент) | шт | 1 |