Державне підприємство

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська атомна електрична станція»

Служба контролю металу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

_______________ М. ФЕОФЕНТОВ

«____»______________ 2022 р.

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Приймання на тимчасове зберігання та перевезення радіоактивних відходів

у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання

типу IR2HCT із радіонуклідом Ірідій-192

ТСдоПЗ(п).23.0019.0062-2022

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

| Посада | Підпис | Дата | Ініціали та прізвище |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ВТС |  |  | Д. МІТЮШЕВ |
| Начальник СКМ |  |  | А. БАЖУКОВ |
| Перевірено |
| Начальник лабораторії ДЗКР |  |  | В. НИЧЕПУРЕНКО |
| Розробив |
| Майстер з ремонту 1-гр. лабораторії ДЗКР |  |  | С. ПАВЛОВ |

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Джерело іонізуючого випромінювання  - об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання.

Поводження с радіоактивними відходами – всі види діяльності, пов'язані з збором, перевезенням, переробкою, зберіганням та/або захороненням радіоактивних відходів.

Радіоактивні відходи - матеріальні об'єкти і субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує рівні, встановлені діючими нормативами, за умови, що використання цих  об'єктів і субстанцій не передбачається.

Замовник – фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги, або надає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг у майбутньому.

Виконавець – фізична чи юридична особа, предметом діяльності якого є надання послуг споживачу відповідно до умов договору.

СИМВОЛИ, СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

| ВП ПАЕС | Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» |
| --- | --- |
| ВДІВ | відпрацьоване джерело іонізуючого випромінювання |
| РАВ | радіоактивні відходи |
| СВБ | системи важливі для безпеки |

## Повна назва послуги:

Приймання на тимчасове зберігання та перевезення радіоактивних відходів у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання типу IR2HCT із радіонуклідом Ірідій-192.

## Вид послуги, належність об'єкта надання послуги до СВБ

Вид послуги  – тимчасове зберігання та перевезення радіоактивних відходів.

Вказаний в п. 1.1 об'єкт надання послуги (ВДІВ) не класифікується відповідно до НП 306.2.141-2008, та не використовується в системах, важливих для безпеки АЕС.

## Стан об'єкта надання послуги

Для виконання радіографічного контролю зварних з'єднань обладнання та трубопроводів АЕС служба контролю металу ВП ПАЕС використовує закриті джерела гамма-випромінювання з радіонуклідом іридій-192 з періодом напіврозпаду 74 діб. Це закриті джерела іонізуючого випромінювання типу IR2HСТ. Після закінчення корисного терміну використання вищевказані радіонуклідні джерела, непридатні для подальшої експлуатації, переводяться у стан радіоактивних відходів, списуються та передаються на захоронення до спеціалізованого підприємства з поводження з радіоактивними відходами.

## Опис і технічні характеристики послуги

В рамках виконання послуги спеціалізоване підприємство повинно прийняти на тимчасове зберігання та виконати перевезення радіоактивних відходів у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання типу IR2HCT із радіонуклідом Ірідій-192.

## Вимоги до Виконавця послуги

У Виконавця послуги повинна бути:

- наявність персоналу відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у поводженні з радіоактивними відходами;

- наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технології з поводження з радіоактивними відходами;

- наявність документально підтвердженого досвіду по наданню аналогічних послуг з приймання на тимчасове зберігання та перевезення радіоактивних відходів у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання типу IR2HCT із радіонуклідом Ірідій-192»;

- наявність дозвільних документів на виконання послуг з приймання на тимчасове зберігання та перевезення радіоактивних відходів.

- Інше

Наявність у персоналу допуску для виконання особливих робіт згідно з діючим законодавством України.

## Додатки до ТСдоПЗ(п)

Додаток А «Інші вимоги до надання послуги»

Додаток Б «Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції»

Додаток А до Технічної спеціфікації до предмета закупівлі

Інші вимоги до надання послуги

А.1 Підстава для надання послуги

ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (п.11.22).

А.2 Перелік нормативних посилань

НП 306.5.161-2010 Вимоги та умови  безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання  у радіоізотопній дефектоскопії.

А.3 Порядок контролю та приймання наданих послуг

Виконавець, після надання замовлених послуг, надає Замовнику належно оформлений Акт здачі-приймання наданих послуг. Підписаний Замовником та Виконавцем Акт здачі-приймання наданих послуг є підтвердженням прийняття послуги та відсутності претензій до Виконавця.

А.4 Вимоги до документації

Замовник надає Виконавцю оригінали документів, а саме:

- сертифікат на ВДІВ, а у разі його відсутності Акт втрати сертифікату на ВДІВ;

- Реєстраційні картки на ВДІВ (за наявності);

- Паспорт на партію РАВ;

- Облікову картку РАВ.

Виконавець надає Замовнику наступні дозвільні документи:

- копію ліцензії на право провадження діяльності з переробки та зберігання радіоактивних відходів;

- копію ліцензії на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів;

- копію санітарного паспорту на спеціалізований транспортний засіб;

- копію сертифіката на пакувальний комплект.

Додаток Б до Технічної спеціфікації до предмета закупівлі

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції

Б.1 Документи, які підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі вимогам, наведеним в розділі 5 ТСд ПЗ(п)