Додаток 4 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю:

| Послуги з благоустрою населених пунктів: зимове утримання вулично-дорожньої мережі старостинського округу з центром у с.Шаровечка (с. Шаровечка, с. Мацьківці, с. Малашівці, с. Волиця, с. Водички, с. Климківці) Хмельницької міської територіальної громади (чищення від снігу) |
| --- |
| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |
| 1.1. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1.1.1. | Очищення доріг трактором потужністю не менше 80-85 к.с., обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав-7 разів | км | 421,05 |  |
| 1.1.2 | Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером важкого типу не менше 170 к.с. -4 рази | км | 240,6 |  |
| 1.2. | Якість послуг з зимового утримання вулично-дорожньої мережі (чищення від снігу), що надається, повинна відповідати вимогам: Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Технічних правил ремонту і утримання вулиці і доріг населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 (редакція від 16.02.2021 р.); Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух»; Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198; П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг, тощо. |  |
| 1.3. | Для якісного та своєчасного надання послуг Учасник повинен мати: достатню кількість необхідного: техніки та мати персонал відповідної кваліфікації |  |
| 1.4. | Очищення вулиць та доріг спецтехнікою обладнаною відвалом для прибирання снігу. |  |
| 1.5. | Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даних технічного завдання |  |
| 1.6. | Прибирання снігу необхідно починати протягом години після початку снігопаду (безпосередньої заявки Замовника). У разі цілодобового снігопаду прибирання доріг проводити неодноразово (в залежності від кількості та інтенсивності опадів). |  |
| 1.7. | Виконання робіт Учасник погоджує безпосередньо з Замовником. |  |
| 1.8. | По завершенню виконання робіт Учасник зобов’язаний надавати звіт Замовнику. |  |
| 1.9. | Для запобігання створення аварійних ситуацій на дорогах та ризиків травмування мешканців Учасник зобов’язаний вчасно проводити чищення снігу на територіях, що прибираються, та несе відповідальність в разі їх виникнення |  |
| 2.Організаційні вимоги |
| 2.1. | Місце надання послуг: вулично-дорожня мережа cтаростинського округу з центром у с. Шаровечка (с. Шаровечка, с. Мацьківці, с. Малашівці, с. Волиця, с. Водички, с. Климківці) Хмельницької міської територіальної громади |  |
| 2.2. | Учасник гарантує, що якість послуг, який закуповується, відповідає вимогам Замовника |  |
| 2.3. | В разі виявлення Замовником неякісного виконання послуг Учасником, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт-претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії) |  |
| 2.4. | Учасник повинен забезпечити дотримання правил охорони праці, загальних заходів безпеки згідно ДСТУ та схем огородження, використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг. |  |
| 2.5. | Техніка надається в справному технічному стані з водієм та заправлена паливно-мастильними матеріалами |  |

* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

** Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою (за наявності).