Додаток 3

# до тендерної документації

Форма „ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ" подається Учасником на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(технічні вимоги до предмету закупівлі, якісні характеристики предмету закупівлі, умови поставки та інші основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю)

1.Предмет закупівлі: Трубопровід гумово-армований напірно-всмоктуючий ДУ460мм L=4700мм

(код згідно ДК 021:2015: 44160000-9  “Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”)

2. Загальний опис предмету закупівлі (товару):

| № | Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровід гумово-армований напірно-всмоктуючий ДУ460мм L=4700мм | 1 | шт |

3. Технічні вимоги до предмету закупівлі (товару):

3.1. Вид товару: Трубопровід гумово-армований напірно-всмоктуючий.

3.2. Призначення товару: компенсація кута нахилу між насосною станцією та рухомою понтонною станцією місця забору води при зміни рівня води в річці.

3.3. Місце встановлення товару: всмоктуюча гілка трубопроводу насосної станції.

3.4. Розміри трубопроводу (креслення) (одиниця виміру - мм):

3.5. Товар повинен відповідати наступним технічним характеристикам:

- тип з’єднання – фланцевий, згідно креслення (одиниця виміру - мм):

- має експлуатуватись при розрядженні вакууму до 0,8 Атм та можливість експлуатуватись при робочому тиску до 1,0 МПа.;

- має експлуатуватись за умови робочої жорсткості води (Ph): 4,5-9,0;

- має мати можливість зміни куту нахилу при навантажені, до 60 градусів;

- має бути виготовлений зі спеціальної озоностійкої гумової суміші, та згідно умов експлуатації бути армованим текстильним кордом, проволокою та бандажними кільцями.

3.6. Щодо товару мають бути наявними документи про його відповідність державному стандарту або технічним умовам виробника.

3.7. Товар повинен відповідати вимогам з експлуатації, вимогам охорони праці та екології. Учасник повинен гарантувати, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

4. Учасник повинен надати в електронному вигляді скановані документи:

4.1. сертифікат якості (відповідності) на товар (якщо товар не підлягає сертифікації – Учасник має надати довідку про це) та/або паспорт якості на товар тощо (виданий заводом-виробником документ, що засвідчує якість товару).

4.2. висновок санітарно-епідеміологічної експертизи для використання товару в системі водопостачання (якщо експертиза щодо такого товару є обов’язковою);

4.3.копія паспорту/сертифікату якості/декларації відповідності або іншого документу від заводу-виробника, який підтверджує якість на товар;

Ненадання Учасником (незавантаження на електронний майданчик до початку аукціону) вказаних у цьому пункті обов’язкових документів є підставою для відхилення (дискваліфікації) пропозиції Учасника.

5. Місце та умови поставки товару: доставка товару здійснюється на умовах DDP склад Замовника за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вулиця Заводська-2 (47.6628451900033, 34.11869894800831).

6. Умови приймання товару: товар приймається за кількісними та якісними показниками.

У випадку невідповідності кількості або якості товару Учасник (Постачальник) зобов’язується у термін до 5 (п’яти) діб з моменту письмового звернення Замовника здійснити допоставку товару, здійснити заміну неякісного товару на товар належної якості.

7. Строк виготовлення і/або поставки товару: 7 робочих днів з дати підписання договору.

8. Пакування товару має забезпечувати його збереження під час транспортування (доставки), а також відповідати вимогам щодо захисту довкілля.

9. Гарантійний строк використання товару: не менше 6 місяців з моменту введення в експлуатацію, якщо інше не встановлено державними нормами або технічними умовами виробника.

10. Ціна за одиницю товару розраховується Учасником і вказується з урахуванням всіх витрат Учасника, які він планує понести у зв’язку із постачанням товару: податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на доставку товару та відповідно до цін, діючих на ринку на даний товар. Ціна товару визначаються у національній валюті України.

11. Умови оплати за товар:

- 50% вартості товару Покупець сплачує на рахунок Постачальника протягом 2 банківських днів від дати замовлення товару;

- залишок коштів (50% вартості товару) Покупець сплачує на рахунок Постачальника протягом 1 дня з моменту повідомлення (електронною поштою) про готовність товару до відвантаження.

В пропозицію Учасника включаються всі витрати, які він планує понести у зв’язку із постачанням товару, включаючи витрати на доставку товару Замовнику (Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, м.Покров, вул. Заводська-2).

Підписуючи цю форму «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ» ми, що уповноважені Учасником ____________________________ (назва Учасника) на підписання пропозиції та договору про закупівлю, засвідчуємо згоду Учасника на виконання визначених у цій формі умов поставки товару та особливих вимог до предмету закупівлі і зобов’язуємось неухильно їх дотримуватись при виконанні договору про закупівлю.

_______________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)