ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| Кількість наданих послуг | № п/п Найменування послуг К-сть/ послуги 1. Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 12 |
| Місце надання послуг | вул. Водопровідна, буд. 1, м. Одеса, 65007. |
| Строк надання послуг | З 01.01.2024 до 31.12.2024 року включно |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Вимоги до предмета закупівлі:

Технічне обслуговування включає в себе щомісячно:

- виконання технічного нагляду за правильним утриманням і організацією експлуатації системи Замовником;

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф;

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання;

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими (полум'я, комбінованими) сповіщувачами;

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними та тепловими сповіщувами;

- ТО технічних засобів і систем. Оповіщувач світлозвуковий;

- ТО технічних засобів і систем. Моноблок мовленого сповіщення ВЕЛЛЕЗ;

- ТО технічних засобів і систем. Гучномовці.
Обслуговування один раз в квартал включає в себе:

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф.

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання.

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими (полум'я, комбінованими) сповіщувачами . 
- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними та тепловими сповіщувами.

- ТО технічних засобів і систем. Оповіщувач світлозвуковий.

- ТО технічних засобів і систем. Моноблок мовленого сповіщення ВЕЛЛЕЗ.

ТО технічних засобів і систем. Гучномовці.

- надання технічних рекомендацій по покращенню роботи системи.

Перелік обладнання. Учбово-курсовий комбінат (вул. Водопровідна, 1)

| Найменування обладнання | Кількість |
| --- | --- |
| Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тіras PRIMA A | 1 |
| «M-GSM» - комунікатор, що призначений для реалізації зв’язку об’єктового приладу з ПЦС в каналі GSM (GPRS) | 1 |
| DETECTO MNL 100 – адресний ручний пожежний сповіщувач | 3 |
| DETECTO SMK 100 – адресний димовий пожежний сповіщувач | 36 |
| DETECTO SMK 110 - адресний димовий пожежний сповіщувач, сповіщувачі оснащений ізолятором короткого замикання | 4 |
| Модуль «M-OUT8R» на 8 релейних виходів | 1 |
| AM-Converter – адресний модуль | 1 |
| Акумулятор 7 А/г, 12 В | 2 |
| Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2001 1р АсКо | 1 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист щодо застосування заходів із захисту довкілля, передбачених законодавством України.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі щодо впровадження заходів із запобігання забруднення навколишнього середовища.