Додаток 1

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ

на закупівлю товару:

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник":

34220000-5 «Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери»

Напівпричеп-платформа (34223100-7 «Напівпричепи»)

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі

І. Вимоги  до предмету закупівлі

  - Загальна кількість – 1 (одна) штуки.

1.2.Вимоги до умов поставки та вартість техніки:

Поставка техніки на умовах DDP - згідно письмової заявки Замовника. У вартість техніки повинні бути включені: доставка техніки замовнику, запуск в експлуатацію і інструктаж правилам експлуатації фахівців замовника.

1.3.Вимоги до строку поставки товару:

90 (дев’яносто) робочих днів з моменту отримання письмової заявки від Покупця, але не пізніше 01.12.2024 р.

1.4. Інші вимоги:

- Товар має бути таким, що не перебував до моменту відвантаження Покупцю в експлуатації за своїм функціональним призначенням;

- Товар має бути у зібраному та справному стані;

- Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії.

- Рік випуску: не раніше 2023 року.

1.5. Технічні та якісні вимоги до  напівпричепа-платформи

| № з/п | ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА | ТЕХНИЧНІ ХАРАКТИРИСТИКИ УЧАСНИКА |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Низькорамний напівпричіп-платформа |  |
|  | Вантажопідйомність, кг | 30 000 |  |
|  | Повна маса до, кг не більше | 42 500 |  |
|  | Власна маса до, кг | 12 500 |  |
|  | Ширина, мм | 2 550 |  |
|  | Розширення, мм | 3 500 |  |
|  | Довжина робочої платформи, мм | 10 000 |  |
|  | Довжина гузнека | 3 350 |  |
|  | Висота робочої платформи, мм | 500 |  |
|  | Висота сідла тягачя, мм | 1 200/±10 |  |
|  | Міжосьова відстань 1а-2а-3я осі, мм | 1 310 |  |
|  | Навантаження на зчіпний пристрій, кг не більше | 17 000 |  |
|  | Навантаження на осі, кг не більше | 27 000 |  |
|  | Швидкість, км/год | 90 |  |
|  | Настил робочої платформи | дерево товщиною 45 мм, та рифлений метал товщиною 5 мм |  |
|  | Пневмосистема | WABCO |  |
|  | Осі | GIGANT (або аналог) |  |
|  | Розмір шин | 235/75 R17.5 |  |
|  | Тип заїзду та спосіб розчеплення переднього гузнека | Передній заїзд, спосіб розчеплення переднього гузнека гідравлічний |  |
|  | Зварна конструкція | машинна сталь S355 та S 690 QL |  |

*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»

ІІ.  Документальне підтвердження Учасником у складі тендерної пропозиції гарантійних зобов’язань:

2.1.Гарантійний лист про те, що гарантія на низькорамний напівпричіп,  становить не менше - 36 місяців або 150 тис. км. пробігу, в залежності від того, що настане раніше, з моменту отримання товару Покупцем.

2.2.Гарантійний лист про те, що Учасник забезпечує передпродажну підготовку, пусконалагоджувальні роботи, гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування. Введення автомобіля в експлуатацію та інструктаж обслуговуючого персоналу на базі Учасника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції);

2.3.Гарантійний лист про наявність в Учасника центрів сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування, складу запасних частин з обов’язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів цілодобової гарячої лінії такого центру.

2.4. Гарантійний лист про те, що гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється фахівцями Учасника або за його дорученням, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

2.5. Гарантійний лист, про те, що у разі визнання його Переможцем при поставці товару надасть  замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

2.6. Гарантійний лист про можливість здійснення виїзного сервісу на протязі 24 годин після виклику від Замовника.

2.7.Учасник повинен  надати оригінали/копії договорів з виробниками комплектуючих (осі, рамна конструкція) для підтвердження права на здійснення сервісної співпраці.

ІІІ. Документальне підтвердження Учасником технічних та якісних характеристик, у складі тендерної пропозиції Учасника:

3.1. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що запропонований ним товар у складі пропозиції, не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022 р. включно.

3.2. Оригінал/копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001, виданого виробнику товару.

3.4. Оригінал/копію сертифікату відповідності на запропонований (або аналогічний за технічним призначенням запропонованому та від того самого виробника) товар.

3.5. Лист-згоду з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі, що викладенні у Тендерній документації Замовника.

3.6. Гарантійний лист про зобов’язання Учасника провести Інструктаж обслуговуючого персоналу замовника, фахівцями Учасника на місті доставки техніки (Вимоги до інструктажу персоналу замовника, роботі на даній техніці).

3.7. З метою перевірки відповідності учасника вимогам , замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити для підтвердження вказаної інформації.

.