ДОДАТОК 3

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- Технічні вимоги до предмета закупівлі

1. Автобус спеціалізований для перевезення школярів (далі – Автобус) має відповідати стандарту ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги».

2. Вимоги до кількість місць для пасажирів та планування салону:

- автобус повинен мати не менше 36 місць для школярів;

- автобус повинен мати не менше 3 місць для супроводжуючих осіб;

- автобус повинен мати не менше 1 місця для сидіння членів екіпажу;

- сидіння для школярів в автобусі повинні бути встановлені так, щоб школярі сиділи обличчям у напрямі руху автобуса вперед;

- усі пасажирські сидіння повинні бути обладнані інтегрованими підголовниками не нижче Правил ЄЕК ООН R 25-03

3 Вимоги до робочого місця водія:

- робоче місце водія має бути обладнане тахографом, звуковою (зумер) і світловою сигналізацією про перевищення швидкості 70 км/год.

- робоче місце водія має бути обладнане звуковою сигналізацією (зумером) “Прошу зупинитись!”. Кнопки для її вмикання рівномірно розташовані вздовж лівої і правої стінок салону автобуса.

4.Автобус повинен бути обладнаний автономними закритими системами обігріву салону, що забезпечують підтримання на висоті 60 см від підлоги температури не менше плюс 15С при температурі зовнішнього повітря до мінус 25С. Ці умови забезпечуються не пізніше, як через 30 хв. після запуску системи обігріву.

5.Автобус повинен бути обладнаний внутрішніми гучномовними пристроями, доступними для користування як водієм, так і особами, які супроводять школярів.

6.Автобус повинен бути з обох сторін обладнаний зовнішніми дзеркалами заднього виду з електропідігріванням. Праве дзеркало повинне забезпечувати водієві з його робочого місця можливість візуального контролю за процесом входу та виходу школярів.

7.Автобус повинен бути оснащений двома медичними аптечками та двома порошковими вогнегасниками з зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг кожний.

- Інші вимоги до предмета закупівлі

1. Автобус повинен мати торгову марку, бути новим, виготовленим не раніше 2023 року, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

2.Автобус повинен бути виготовлений згідно нормативно-технічної документації виробника і готовим до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації, чинних на дату розкриття тендерних пропозицій.

3. Гарантійний строк на автобус повинен бути не менше ніж на 24 місяці або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такого автобуса у місці його кінцевого призначення.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:

- детальну технічну характеристику автобуса, в тому числі креслення загального виду та схему розташування сидінь;

- сертифікат типу колісного транспортного засобу, чинний на дату подання тендерної пропозиції та виданий на його підставі сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу або сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу;

- інформацію в довільній формі щодо наявності станцій технічного обслуговування (СТО) на території області поставки, що підтверджується сервісною книжкою, яка надається учасником в складі тендерної пропозиції;

- учасники, які не є безпосередніми виробниками товару, що є предметом цієї закупівлі, повинні надати у складі тендерної пропозиції лист від виробника щодо можливості постачання Учаснику товару з підтвердженням гарантійного строку, кількості товару та оригінал договору про співпрацю з виробником укладеного з виробником;

- гарантійний лист про те, що учасник при поставці товару дотримуватиметься застосування заходів із захисту довкілля та вживатиме необхідні заходи для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Підтвердження ступеню локалізації виробництва:

Тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

у 2022 році - 10 відсотків;

у 2023 році - 15 відсотків;

у 2024 році - 20 відсотків;

у 2025 році - 25 відсотків;

у 2026 році - 30 відсотків;

у 2027 році - 35 відсотків;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту - 40 відсотків.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:

СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) × 100%,

де СЛ - ступінь локалізації виробництва;

МВ - митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ - вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника - резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С - собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може щороку, не пізніше 31 жовтня, змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5 відсотків у бік зменшення або до 10 відсотків у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі, визначеного підпунктом 2 цього пункту.

Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої закупівлі товару, визначеного підпунктом 2 пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі».

Для підтвердження відповідного ступеню локалізації Учаснику необхідно надати у складі пропозиції інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, який формує та веде Уповноважений орган або вказати безпосередньо посилання на відповідний товар.

У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника сприймати як «або еквівалент».