Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент".

Кількість: 1 комплект.

Склад комплекту:

| Назва | Кількість/ шт. | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Цифровий мікшерний пульт BEHRINGER X32 Full (32 mic/2ste/16aux) або еквівалент | 1 | Цифровий мікшерний пульт з не менше 40 входами та не менше 25 шинами для студії та живих виступів не менше 32 повністю програмованих мікрофонних підсилювачів Midas для аудіофільської якості звуку не менше 25 повністю автоматизованих моторизованих 100-мм фейдерів забезпечують миттєвий огляд, потужне керування сценами та керування DAW. не менше 16 виходів XLR плюс 6 додаткових лінійних входів/виходів, 2 роз’єми для навушників та секція двостороннього зв’язку із вбудованим або зовнішнім мікрофоном Індивідуальні та динамічні РК-дисплеї Scribble Strips на всіх каналах та шинах, що забезпечують просте призначення та інтуїтивно зрозуміле розрізнення каналів 32 x 32-канальний аудіоінтерфейс USB 2.0 з дистанційним керуванням DAW, що емулює HUI* та Mackie Control* Кольоровий TFT-екран з діагоналлю 7 дюймів та високою роздільною здатністю для зручного перегляду компонентів та параметрів робочого процесу Основний LCR, 6 матричних шин та 16 шин мікшування, кожна з яких оснащена вставками, 6-смуговим параметричним еквалайзером та повною динамічною обробкою, а також 8 DCA та 6 mute-груп. Віртуальний рек ефектів з 8 слотами стереофонічних ефектів включає висококласні симулятори, такі як Lexicon 480L* і PCM70*, EMT250* і Quantec QRS* і т.д. Потужне керування сценами для зручної обробки складних постановок 48-канальна підтримка Digital Snake* через порти AES50 з підтримкою мережі SuperMAC від Klark Teknik для наднизьких джиттера та затримок Роз’єм USB типу A для зберігання файлів та стиснених стереозаписів, а також попередніх налаштувань шоу та оновлень системи Виділена і проста у використанні секція лінійки каналів з елементами керування прямим доступом і графічним інтерфейсом для інтуїтивно зрозумілого робочого процесу. Додаткова секція управління, що визначається користувачем, дозволяє на льоту коригувати ваші улюблені параметри Можливість підключення ULTRANET для персональної системи моніторингу Behringer P-16* плюс цифровий стереовиход AES/EBU та MIDI Мережеве дистанційне керування налаштуваннями шоу з програмним редактором на екрані через Ethernet Вбудований порт розширення для карт аудіоінтерфейсу або цифрових мережних мостів; |
| Активна акустична система QSC K 12.2 (або еквівалент) | 2 | - 2-смугова акустична система з підсилювачами класу D - Сумарна вихідна потужність: 1000 Вт RMS / 2000 Вт peak - 12-дюймовий НЧ динамік - 1.4-дюймовий компресійний драйвер - Діапазон відтворних частот : 45 Hz - 20 kHz (- 10dB) - Максимальний звуковий тиск: 132 dB - Дисплей: Multi - function display (45 mm x 25.4 mm) / 2 selection buttons - Покриття 75° асиметричне - Вбудований DSP процесор - Вбудований мікшер: Three - Channel Mixer : Mix - Out Output (Post Gain) : 1 x XLR - Корпус: удароміцний ABS пластик Способи установки : - На дні корпусу є вбудованих дві "склянки" діаметром 35 мм для установки на акустичну стійку-треногу або сполучну стійку типу "сабвуфер-сателлит" - Монтажні кріплення М10 або скоби для підвісу - Кріплення для спеціальної ліри YOKE для горизонтального і вертикального підвісу (з можливістю регулювати кут нахилу) Комплектація: АС, кабель живлення, інструкція Розміри: не більше 602 x 356 x 350 мм Вага: не більше 17.7 кг. |
| Сабвуфер QSC KS118 (або еквівалент) | 2 | Підсилювач на 3600 Вт класу D. 18-дюймовий (460 мм) динамік прямого випромінювання з високою амплітудою. Режими всеспрямованого і кардіоїдну випромінювання (для кардіоїдну необхідно не менше 2 пристроїв). Можна вибрати режим DEEP ™ для екстремальної підтримки низьких частот. Частота кросовера і затримка налаштовуються. Сцени для поширених випадків застосування, їх можна зберігати і завантажувати. Посилений корпус з фарбованого дерева для підвищення міцності. Вертикальне чи горизонтальне розміщення (при вертикальному потрібна стійка з різьбленням M20). 4 надміцних колеса з низьким рівнем шуму. Розміри, мм: не більше 640 x 520 x 785. Вага, кг: не більше 47. |
| Активна акустична система QSC CP12 (або еквівалент) | 2 | Двосмугова активна АС, підсилювач 800 Вт НЧ + 200 Вт ВЧ (пікова), підсилювач клас D, НЧ 12 ", ВЧ 1,4", покриття 75 ° осесиметричне, частотний діапазон 47 Гц - 20 кГц (-10дБ), 126 дБ (peak ), вбудований DSP процесор, 2 входи XLR + TRS 1/4 "+ 1 вхід minijack TRS 1/8", 1 XLR вихід суми, 3 точки підвісу М10, 35 мм стакан для установки на стійку, корпус - поліпропілен, Розміри 516 мм x 350 мм x 323 мм, Вага 13,7 кг |
| Вокальний мікрофон Shure Beta 58 (або еквівалент) | 8 | Призначення: Вокальні; Роз'єми: XLR; Тип: Мікрофони; Спрямованість: Кардіоїдні; Вид: Динамічні; Кабель у комплекті: Є; Чутливість - 57,5 дБ; Вага не більше 370 г; Діапазон частот: 55-14000 Гц; Розміри: не більше 166 х 54.2 мм; Опір: 150 Ом; Гарантія не менше 12 місяців. |
| Мікрофонний кабель | 10 | Кабель до мікрофона Довжина: 10 м Кабельна основа Cordial CME 220 Роз'єми |
| Настільна мікрофонна стійка | 10 | Настільна підставка з круглою основою і трубою підставки Кріплення 3/8" з адаптером 3/8" на 5/8". Висота: 160 мм Кругла основа: Ø 180 мм Вага: не більше 1,5 кг Колір: чорний |
| Мікрофонна радіосистема AKG WMS 470 C5 Set BD9-50MW (або еквівалент) | 3 | Тип: із ручним мікрофоном Застосування: вокальна Тип мікрофона: динамічний Перетворення сигналу: конденсаторні Спрямованість: суперкардіоїда Капсюль С5 Чутливість мікрофона 145 дБ Частотний діапазон мікрофона 35 – 20 000 Гц Коефіцієнт нелінійних спотворень 0.3% Співвідношення сигнал/шум 76 дБА Кількість каналів: не менше 16 Спрямованість мікрофона: кардіоїда Діапазон частот: UHF Радіус дії до 100 м Рознімання: Jack (6.35 мм), XLR Живлення 1 батарейка АА (до 14 годин роботи) Розміри: приймач: 200 x 45 x 160 мм, передавач: 240 х 50 мм Вага: приймач – не більше 700 г, передавач – не більше 200 г Колір чорний |
| Стійка-перехідник між сабвуфером і акустичною системою | 2 | довжина прибл. 0,88 м до 1,36 м Регулювання висоти за допомогою захисної шини Верхній край: 35 мм Нижній кінець підходить для монтажу 35 мм і M20 Вага: не більше 1,2 кг Колір: чорний |
| Стійки для акустичних систем | 1 | Матеріал: алюміній На максимальній висоті може утримувати до 30 кг центричного навантаження Висота: 1,25 м - прибл. 2,00 м Діаметр полюса: 35 мм Вага (за штуку): не більше 2,16 кг Загальна вага, включаючи сумку для перенесення (без упаковки): не більше 4,73 кг Колір: Чорний Набір з двох підставок, включає сумку для перенесення. |
| Мультикор | 1 | Кабель-мультикор з 32-ма каналами. Довжина – не менше 30 метрів, діаметр - 27 мм. Кабель обладнань металевим "stage box" 24-ма входами і 8-ма виходами XLR мама XLR тато. |
| Підвісний мікрофон Audio-Technica PRO45 (або еквівалент) | 3 | Тип: всенаправлений конденсаторний мікрофон Направленність: всенаправлений Призначений: мікрофон з високим рівнем звукового тиску ідеально підходять для підвішування над хорами та оркестрами Особливості: конденсаторний елемент широкого діапазону дії з маломасивною мембраною для чудової продуктивності, автономна електроніка усуває необхідність у зовнішніх силових модулях, плоска, плавна частотна характеристика Частотна характеристика: 70 - 16 000 Гц Чутливість відкритої ланцюга: -37 дБ (14,1 мВ) відносно 1 В при 1 Па Імпеданс: 100 Ом Максимальний рівень вхідного звуку: 134 дБ SPL, 1 кГц при 1% THD Динамічний діапазон: 106 дБ, 1 кГц при максимальному рівні звукового тиску Співвідношення сигнал/шум: 66 дБ, 1 кГц при 1 Па Вимоги до фантомного живлення: 9-52V DC, 2 мА типовий Вихідний роз'єм: вбудований 3-контактний тип XLRM Кабель: 7,6 м в довжину, постійно прикріплений Вага, г: 15 Розмір, мм: довжина - 56,9, діаметр головки - 12,0 Колір: чорний |
| Електричний подовжувач Bemis (КОЛОДКА-Вилка) з з/до 20м (ПВС 3*1,5) | 4 | Подовжувач типу КОЛОДКА-ВИЛКА призначений для підключення різних електричних пристроїв і інструментів, що знаходяться на віддаленні від стаціонарної розетки. Корпус КОЛОДКИ виконаний з ударостійкого каучуку, що забезпечує тривалу експлуатацію. Провід - ПВС ГОСТ. Контактна група - підпружинена, що забезпечує ідеальну фіксацію вилки навантаження, кількість розеток - 3 . Захист подовжувача IP44. Це реалізовано за допомогою кришок розеток. Сумарна потужність навантаження - не більше 3,5 кВт. |
| Комплект: П-подібна стійка для світлових приладів | 1 | Комплект: П-подібна стійка для світлових приладів Cталева ферма: Трикутний профіль Основа: 150мм Довжина: 1.5м 2 штуки в комплекті Стійка тринога: Лебідка з автоматичним гальмом Регульована висота: 1650 - 3000 мм 2 штуки в комплекті Т-подібний перехідник для встановлення ферми на стійку - 2 шт. Максимальне навантаження на систему - 125кг |
| Світлодіодний проектор Freecolor 1810 RGBW (або еквівалент) | 6 | Джерело:18 світлодіодів по 10 Вт 4-в-1 RGBW Оптична група: оптична лінза високої чіткості Кут розкриття 25 ° Ефекти:16 000 000 кольорів Лінійний димер 0% - 100% Інтерфейс / управління: Мультифункціональний дисплей із 4-ма кнопками 7 каналів DMX512 Master/slave Автоматичний режим Звукова активація Блок живлення: Вхід AC 110В-240В/50-60Гц Потужність 230 Вт Рознімання: DMX512: XLR 3-пін живлення |
| Лампа POWER light BEAM-R17 (або еквівалент) | 4 | Колір корпусу: Чорний Кількість режимів роботи: Не менше 4 Тип живлення : Мережа Кількість ламп: 1 шт. Потужність: 520-550 Вт Спосіб монтажу: Комбіноване Ступінь захисту IP: Не нижче 20 Тип лампи: Газорозрядна Тип освітлення: Обертова головка Застосування освітлення: Для клубів, Для шоу, Для театрів, Для концертних залів Тип освітлення за мобільністю: Переносне Вид освітлення: Спрямоване Користувальницькі характеристики Лампа YODN 17R 350 Вт. Тип BEAM / SPOT / WASH Кількіть каналів DMX 16 / 22 Призма 6 і 24 грані Статичні GOBO 17 + відкритий Динамічні GOBO 12 + відкритий Zoom Так Frost Так Кольори Не менше 14 кольорів + білий |
| Активна акустична система HL AUDIO USK15A BT/USB (або еквівалент) | 4 | 2-смугова активна мобільна акустична система Вбудований медіа плеєр USB/SD card Бездротове під'єднання й передавання аудіо по Bluetooth 2 ручних радіо мікрофони VHF Пріоритетний дакер керований сигналом із мікрофонних каналів НЧ 15"+ ВЧ 1" Потужність 125Вт RMS Вбудований підсилювач 100 Вт Частотний діапазон 35 Гц — 20 кГц Чутливість 101 дБ 2 х 1/4" входу, RCA входи, iPod/mp3 вхід 1/8" TRS jack 2-смуговий еквалайзер, луна Вбудований акумулятор 12 В, 7.4 А Пластиковий ABS корпус Стакан 35 мм для встановлення на стійку Колеса та ручка для транспортування Пульт ДК входить до комплекту Вага: не більше 18 кг Розміри: не більше 482 x 442 x 730 мм Тривалість автономної роботи — не менше 8 год. за середнього рівня гучності. |
| Пульт для управління світлом POWERlight DMX -2400 (або еквівалент) | 1 | Вхідна потужність: DC 9-12Вт .; 300mA MIDI вхід: 5 PIN сокет. DMX вхід: 3 PIN мама XLR сокет х 1. 192-канальний DMX контролер. 12 категорій підключаються приладів по 16 DMX каналів. Не менше 6 програмованих Чейзом по 240 сцен. Не менше 30 банків по 8 програмованих сцен. Розміри:не більше 482 х 132х 70 мм. Вага: не більшге 1.8 кг. |
| Димогенератор ADJ VF1600 (або еквівалент) | 1 | Мобільний DMX- димогенератор потужністю 1500 Вт Високопродуктивний нагрівач швидко нагріває рідину, залишаючи менше слідів. Технологія електронного термоконтролю (ETS) для оптимального нагрівання Датчик відключення за низького рівня рідини для захисту насоса Час нагріву: 8 хвилин Вихід: 20 000 куб. футів (560 куб. метрів) за хвилину Об'єм знімного бака з рідиною для диму: 2,3 л Комплект поставки включає провідний та бездротовий пульти дистанційного керування. Перемикач виходу диму на задній панелі 3-контактний вхід/вихід DMX Для використання тільки з високоякісною рідиною для диму на водній основі Габарити (ДxШxВ): не більше 490x330x320 мм Маса: не більше 10 кг. |

Інші вимоги до предмету закупівлі:

- Графік поставок – 5 днів після укладання угоди.

- Місцезнаходження: 82660, смт. Славське, Львівська область,Стрийський район, вул.. В.Івасюка, 24.

- Постачання, транспортування, монтаж та налагоджування товару здійснюється транспортом постачальника і за рахунок постачальника.

- Замовник має право у випадку наявності претензії до кількості, комплектності, якості, зміни кольору товару відмовитися  від прийняття товару.

- Товар повинен бути новим, таким що не був в експлуатації, про що Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист.

- Упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.

- Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.

- Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, згідно даного Додатку 1.

- Учасник повинен надати копію сертифікату відповідності або іншого документу, що підтверджує якість товару або гарантійний лист від учасника про надання таких документів при поставці Товару.

У разі посилання в тендерній документації чи в даному технічному завданні зокрема  на конкретні торгові марку, модель, патент – такий вираз слід читати «… або еквівалент». Під еквівалентом розіють товар (складові частини товару), які за своїми технічними характеристиками  відпоавідають або є кращими, ніж ті, що визначені замовником у даному додатку.