Додаток 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Твердопаливний котел ПРОСКУРІВ АОТВ-75НМ (або еквівалент), твердопаливний котел ПРОСКУРІВ АОТВ-50НМ (або еквівалент)», код ДК 021:2015: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі  (номенклатурна позиція -  44621220-7 Котли для систем центрального опалення)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальні положення |
| 1 | Твердопаливний котел ПРОСКУРІВ АОТВ-75НМ Кількість – 1 шт. Технічні характеристики: Кількість контурів - Одноконтурний (опалення) ККД - 75-80% Приблизна витрата палива - антрацит: 10,5 кг/год, вугілля: 19 кг/год, дрова: 38 кг/год. Максимальна завантажувальна доза - 190 л. дрова Діаметр з'єднання - G1 ½ Сторона завантаження палива - Фронтальна Діаметр димоходу - 220 мм. Теплова потужність, кВт - 78 Робота в автономному режимі від одного завантаження До 6 годин До 8 годин Тип котла - Класичний Робочий тиск води - 0,2 МПа кПа Вид застосовуваного палива Антрацит Вугілля Дрова Тривалість робочого циклу: антрацит/вугілля - 8 год, дрова - 6 год. Габарити (ВхШхГ) - 1400х635х890 мм. Вага – до 350 кг. Колір - Червоний Тип камери згоряння - Закрита Спосіб завантаження палива - ручне завантаження Корисний об'єм камери згоряння, л - 151-200 Гарантія – не менше 5 років Тип розпалювання - Ручний (підпал) Матеріал теплообмінника - Сталь Площа обігріву, кв.м. – до 750 Керування - Механічне |  |
| 2 | Твердопаливний котел ПРОСКУРІВ АОТВ-50НМ Кількість – 1 шт. Технічні характеристики: 1) Кількість контурів - Одноконтурний (опалення) 2) ККД - 75-80% 3) Приблизна витрата палива - антрацит: 7 кг/год, вугілля: 12,5 кг/год, дрова: 25 кг/год 4) Максимальна завантажувальна доза - 105 л. дрова 5) Діаметр з'єднання - G1 ½ 6) Сторона завантаження палива - Фронтальна 7) Діаметр димоходу – 170х170 або 180 мм. 8) Теплова потужність, кВт - 54 9) Робота в автономному режимі від одного завантаження - до 6 годин 10) Тип котла - Класичний 11) Робочий тиск води - 0,2 МПа кПа 12) Вид застосовуваного палива Антрацит Вугілля Дрова 13) Тривалість робочого циклу: антрацит/вугілля - 8 год, дрова - 6 год. 14) Габарити (ВхШхГ) - 1390х480х890 мм. 15) Вага – до 250 кг. 16) Колір - Червоний 17) Тип камери згоряння - Закрита 18) Спосіб завантаження палива - ручне завантаження 19) Корисний об'єм камери згоряння, л - 101-150 20) Гарантія – не менше 5 років 21) Тип розпалювання - Ручний (підпал) 22) Матеріал теплообмінника - Сталь 23) Площа обігріву, кв.м. - до 500 24) Керування - Механічне |  |
| 2. Організаційні положення |
| 2.1. | Місце поставки товару – 29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14/1. Строк поставки – до 01.09.2022 року |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити товар. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. |  |
| 2.4. | Учасник гарантує, що якість Товару, який закуповується, відповідає вимогам Замовника, сертифікатам якості виробника, санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка встановлює якість товару. |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. |  |
| 2.6. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити товар. |  |
| 2.7. | Строк поставки: протягом 5-и (п’яти) банківських днів з дати заявки. |  |

Примітка:

* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

** Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою (за наявності).