Додаток 2 до Оголошення

Технічне завдання

до закупівлі

«Каналізаційні люки та дощоприймачі з решітками в асортименті»

код ДК 021:2015 – 44420000-0 – Будівельні товари

Уточнюючі коди ДК 021:2015: 44423710-1 – Каналізаційні люки; код ДК 021:2015: 44423750-3 – решітки ливне стоків; ДК 021:2015: 44423760-6 – Технологічні люки

Люк Л-60.80.10-ВЧ важкий з високоміцного чавуну з запірним пристроєм і з ущільнюючою прокладкою з фіксацією у відкритому положенні модернізований клас навантаження С250

у кількості 40 штук

Внутрішній діаметр – не менше 600 мм, зовнішній діаметр – не менше 800 мм, висота – не менше 100мм, маса – не менше 44 кг, наявність шаблону отвору для перевірки загазованості колодязя, наявність гумової прокладки, люк повинен фіксуватись у відкритому положенні, наявність антивандального штифта і запірного пристрою, матеріал – високоміцний чавун (ВЧ-50)

Зона застосування: автомобільні дороги з інтенсивним рухом.

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

Уточнюючий код ДК 021:2015: 44423750-3 - Решітки ливнестоків

Дощоприймальчі магістральні ДМ-54.94.10-ВЧ з високоміцного чавуну і з обоймою, важкий чавунний з запірним пристроєм  клас навантаження С250

у кількості 15 штук

Дощоприймач в комплекті з обоймою  (зовнішній розмір 940х540х100, внутрішній розмір 778х373мм) для встановлення на міських дорогах з інтенсивним рухом.

Має бути обладнаний запірним пристроєм і антивандальним елементом для кришки.

Вага комплекту не менше 50 кг.

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

Решітки дощоприймальні з сірого чавуну без обойми, клас навантаження С250

до дощоприймача ДМ-54.94.10-ВЧ

у кількості 15 штук

Дощоприймач  (решітка) розміром 800х400х38 для встановлення на міських дорогах з інтенсивним рухом.

Вага решітки не менше 55 кг, чавун марки СЧ-20 (або еквівалент)

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

Уточнюючий код ДК 021:2015: 44423760-6 – Технологічні люки

Люк Л-63.77.12-ПК-Ф5 важкий полімерпіщаний чорний кл. С

у кількості 10 штук

Перелік супровідної документації для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Сертифікат відповідності (якості) від виробника;

- Паспорт на виріб.

.