ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Сервісне обслуговування повітродувних агрегатів «KUBICEK»

код ДК 021:2015-50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

1. Характеристика обладнання:

1.1. Роторная повітродувка KUBICEK (№2) тип 3D80C -300PK, заводський номер 1138737, двигун Hoyer IE2, К0796-1, 90 кВт., Виконання - шумопоглинаючий кожух 3D90B-DM300, рік виготовлення - 2013, встановлене 28.12.2013, введено в експлуатацію 24.12.2015р.

1.2. Роторна повітродувка KUBICEK (№3) тип3D80C -300PK, заводський номер 1675064, двигун Hoyer IE2, К0796-1, 90 кВт., Виконання – шумопоглинаючий кожух 3D90B-DM300, рік виготовлення - 2016, встановлене 28.12.2016р., введено в експлуатацію 06.12.2016г.

2. Перелік та зміст надання послуг/виконання робіт:

| № | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | Загальне обстеження повітродувок, визначення поточного технічного стану, рівню зносу їх вузлів і складових частин. |
| 2 | Випробувальні пуски і зупинки, перевірка роботи агрегатів на різних експлуатаційних і короткострокових перехідних режимах, виявлення відхилень від норми у роботі агрегатів, або стану їх окремих вузлів під час роботи. |
| 3 | Діагностування вузлів та механізмів повітродувок, виявлення відхилень робочих характеристик обладнання від заводських налаштувань (зниження робочого тиску, втрати повітря, надмірної витрати потужності, поява ознак надмірної вібрації, шуму, люфту механічних з’єднань). |
| 4 | Визначення особливих умов або режимів, що припустимі під час експлуатації, але можуть викликати короткочасні надмірні механічні навантаження в елементах обладнання, і можуть бути причиною неефективних втрат потужності, або передчасного зносу окремих вузлів. Визначення елементів, що зазнають надмірного зносу внаслідок особливих умов або режимів експлуатації обладнання на об’єкті. |
| 5 | Ревізія механічної передачі. Часткове розбирання/збирання вузлів механічної трансмісії агрегатів, огляд стану пасів. Перевірка правильності взаємного розташування частин механічної передачі, виконання необхідних налагоджувальних робіт. |
| 6 | Ревізія всмоктувальних та напірних колекторів, часткове розбирання/збирання. Ущільнення з’єднань, ревізія фільтрувальних елементів повітря, ревізія глушників, перевірка щільності системи всмоктування та напірної частини. Перевірка роботи контрольних приладів надлишкового вимірювання тиску і вакууму. Ревізія і перевірка правильної роботи запобіжних клапанів скиду надлишкового повітря, налагоджувальні роботи. |
| 7 | Загальний техогляд роторних блоків повітродувок. Перевірка відсутності зайвих механічних навантажень під час обертання робочих органів роторних блоків. Перевірка щільності у системах змащення, заміна масла в блоках роторів повітродувок. |
| 8 | Перевірка рівня вібрації роторного блоку та двигуна повітродувки в різних режимах, перевірка стану підшипників, роторів та інше. |
| 9 | Виміри витрати повітря (продуктивності повітродувки) в різних режимах, температури, тиску та інше. |
| 10 | Поточний сервіс шаф керування повітродувками |

Перелік матеріалів, необхідних для проведення ТО:

- ремінь механічної трансмісії ХРС 2500 (ОРИГІНАЛ) – 8 шт.

- моторне масло SAE 5W-40 (у розфасовці місткістю 5л) - 4 шт.

-  прокладки  - 4 шт.

- фільтр очищення повітря 42161 - 2 шт.

- промивка LIQUI MOLI  (в розфасовці по 0,3 л) – 4 шт.

У вартість сервісного обслуговування входить вартість робіт та матеріалів.

3. Місце надання послуг: Об’єкти замовника, розташовані на території м. Миколаївка Донецької області.

4. Гарантійний термін: не менше 12 місяців.

5. Термін надання послуг/виконання робіт: до 31.03.2024р.

6. Перелік документів, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції:

6.1. Документ, виданий заводом виробником обладнання, що підтверджує повноваження Учасника на виконання сервісних та ремонтних робіт будь якої складності від імені заводу-виробника – (в разі якщо учасником є завод- виробник даного обладнання,  зазначена інформація (документ) не надається).

6.2. Лист від Учасника у довільній формі, який містить інформацію про наявність сервісних центрів (центру) на території України по обслуговуванню обладнання, що є предметом закупівлі, із зазначенням їх адрес, контактів, тощо.

6.3. Лист-погодження про можливість виконання сервісних та ремонтних робіт безпосередньо на об`єкті Замовника.

6.4. Технічна специфікація, складену учасником за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка.

В разі, якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної  документації .

До уваги учасників!

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, – вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.

__________________________ (ПІБ, підпис, відбиток печатки (на наявності) Учасника