# Додаток 1

# до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі

лабораторних меблів

код ДК 021:2015 – 39180000-7

# ІНФОРМАЦІЯ

# про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики

предмета закупівлі «Лабораторних меблів»

( код ДК 021:2015 – 39180000-7)

____________________________________________________________________,                                        (повна юридична назва Учасника)

вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю «Лабораторні меблі»

(ДК 021:2015 – 39180000-7)

| № п/п | Найменування та вимоги Замовника | Од. вим. | К-ть | Пропонується учасником | Відповідність, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіл лабораторний посилений | Шт. | 1 |  |  |
| 1.1 | В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, RAL 9016. |  |  |  |  |
| 1.2 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп’ятниками. |  |  |  |  |
| 1.3 | Стіл повинен бути обладнаний лицьовим та бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. |  |  |  |  |
| 1.4 | З'ємний лицьовий екран повинен забезпечувати доступ до необхідних комунікацій і бути обладнаний засувками. |  |  |  |  |
| 1.5 | Стіл повинен бути виготовлений в посиленому варіанті і витримувати навантаження - до 500 кгс / м². |  |  |  |  |
| 1.6 | Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм без бортика світло-сірого кольору. |  |  |  |  |
| 1.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х750х900 (для роботи сидячи). |  |  |  |  |
| 2 | Шухляда підвісна лабораторна | Шт. | 1 |  |  |
| 2.1 | В основі шухляди повинна бути щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити білого кольору товщиною не менше 18 мм. |  |  |  |  |
| 2.2 | Всі робочі торці повинні бути обклеєні кромкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - товщиною не менше 0,6 мм. |  |  |  |  |
| 2.3 | Шухляда повинна комплектуватися кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвішування до каркаса столів. |  |  |  |  |
| 2.4 | Виконання: одна висувна шухляда з ручками. |  |  |  |  |
| 2.5 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х194. |  |  |  |  |
| 3 | Стіл лабораторний посилений | Шт. | 1 |  |  |
| 3.1 | В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, RAL 9016. |  |  |  |  |
| 3.2 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп’ятниками. |  |  |  |  |
| 3.3 | Стіл повинен бути обладнаний лицьовими та бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. |  |  |  |  |
| 3.4 | З'ємні лицьові екрани повинні забезпечувати доступ до необхідних комунікацій і бути обладнані засувками. |  |  |  |  |
| 3.5 | Стіл повинен бути виготовлений в посиленому варіанті і витримувати навантаження - до 500 кгс / м². |  |  |  |  |
| 3.6 | Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм без бортика світло-сірого кольору. |  |  |  |  |
| 3.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи сидячи). |  |  |  |  |
| 4 | Шухляда підвісна лабораторна | Шт. | 3 |  |  |
| 4.1 | В основі шухляди повинна бути щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити білого кольору товщиною не менше 18 мм. |  |  |  |  |
| 4.2 | Всі робочі торці повинні бути обклеєні кромкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - товщиною не менше 0,6 мм. |  |  |  |  |
| 4.3 | Шухляда повинна комплектуватися кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвішування до каркаса столів. |  |  |  |  |
| 4.4 | Виконання: одна висувна шухляда з ручками. |  |  |  |  |
| 4.5 | Габарити (ДхГхВ), мм: 500х520х194. |  |  |  |  |
| 5 | Стіл робочий | Шт. | 4 |  |  |
| 5.1 | В основі столу повинна бути щитова розбірна конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити білого кольору товщиною не менше 18 мм. |  |  |  |  |
| 5.2 | Всі робочі торці повинні бути обклеєні кромкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - товщиною не менше 0,6 мм. |  |  |  |  |
| 5.3 | Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком spc by Durcon) товщиною 16 мм світло-сірого кольору. |  |  |  |  |
| 5.4 | Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп’ятниками. |  |  |  |  |
| 5.5 | Стіл ліворуч має бути обладнаний стаціонарної тумбою з висувною шухлядою і дверцятами. |  |  |  |  |
| 5.6 | На верхню шухляду повинен бути встановлений замок. |  |  |  |  |
| 5.7 | Габарити (ДхГхВ), мм: 1500x600x750. |  |  |  |  |
| 6 | Тумба викотна лабораторна | Шт. | 2 |  |  |
| 6.1 | В основі тумби повинна бути щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити білого кольору товщиною не менше 18 мм. |  |  |  |  |
| 6.2 | Всі робочі торці повинні бути обклеєні кромкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - товщиною не менше 0,6 мм. |  |  |  |  |
| 6.3 | Тумба повинні бути встановлена на роликові опори, передні – з фіксатором руху. |  |  |  |  |
| 6.4 | Виконання: мобільна, 1 розпашні дверцята (ліві) з 1 регульованою полицею всередині. |  |  |  |  |
| 6.5 | На дверцята повинен бути встановлений замок. |  |  |  |  |
| 6.6 | Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х620. |  |  |  |  |
| 7 | Стілець лабораторний | Шт. | 4 |  |  |
| 7.1 | Стілець повинен бути призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. |  |  |  |  |
| 7.2 | Стілець повинен бути обладнаний: стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт); регульованою спинкою; підлокітниками; роликовими опорами. |  |  |  |  |
| 7.3 | Матеріал оббивки має бути шкірозамінник, який витримує обробку дезінфікуючими засобами. |  |  |  |  |
| 7.4 | Колір шкірозамінника повинен бути блакитний. |  |  |  |  |
| 7.5 | Ширина сидіння має бути не менше 475 мм. Глибина сидіння має бути не менше 445 мм. |  |  |  |  |
| 7.6 | Максимальне навантаження, яку витримує стілець, не менше 120 кг. |  |  |  |  |
| 8 | Шафа для посуду | Шт. | 1 |  |  |
| 8.1 | В основі шафи має бути металевий подіум, виготовлений з товстостінної (не менше 2 мм) прямокутної стальної труби 25х25 мм та пофарбований епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матової текстурою, RAL 9016. |  |  |  |  |
| 8.2 | Висота подіуму повинна бути не менше ніж 100 мм. |  |  |  |  |
| 8.3 | Шафа повинна бути обладнана прихованим механізмом плавного регулювання по рівню підлоги. |  |  |  |  |
| 8.4 | Корпус шафи повинен бути виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірної порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою, RAL 9016. |  |  |  |  |
| 8.5 | Шафа має бути розділена по горизонталі на два відділення: нижнє та верхнє. |  |  |  |  |
| 8.6 | Нижнє відділення має бути обладнане 2 металевими дверцятами з замком та 1 регульованою металевою полицею. |  |  |  |  |
| 8.7 | Верхнє відділення має бути обладнане 2 металевими дверцятами з замком та 2 регульованими металевими полицями |  |  |  |  |
| 8.8 | Дверцята мають бути подвійні, для шумопоглинання всередині повинні бути заповнені полістиролом. |  |  |  |  |
| 8.9 | В комплекті повинно бути передбачено кронштейн для кріплення шафи до стіни. |  |  |  |  |
| 8.10 | Габарити (ДхГхВ), мм: 900х400х1800. |  |  |  |  |

- Продукція повинна відповідати вимогам, встановленим у технічному завданні.

- Якість Товару підтверджується при поставці кожної партії Товару, переданої за договором.

- Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок Учасника.

- Товар постачається за заявкою Замовника. Товар непошкоджений.

- В разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом трьох календарних днів.

- Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.

У складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати такі документи:

- Копію сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 9001:2015, міжнародного зразка).

- Копія сертифікату відповідності на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.

- Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.

- Копія сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 14001:2015, міжнародного зразка), що регламентує постачання хімічної сировини та комплексне оснащення лабораторій реактивами, посудом, меблями, приладами та аналітичним обладнанням.

- Паспорти якості/відповідності на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.

- Гарантійний термін обслуговування – не менше 18 місяців з дати постачання товару замовнику (у складі тендерної пропозиції надати відповідний гарантійний лист).

- Товар повинен бути комплектним та поставлятися в упаковці, що забезпечує його безпечне транспортування та розвантаження (у складі тендерної пропозиції надати відповідний гарантійний лист).

Посада

повноваженої особи Учасника  _______підпис ________ініціали та прізвище