Комерційна пропозиція

Екскаватори-навантажувачі «ELEX» вироблені з використанням найсучасніших технологій, гарантують максимальні функціональні характеристики та надійність завдяки потужному двигуну та конструкції, призначеними для робіт у важких умовах. Екскаватори-навантажувачі універсальні у використанні та пропонують комфортні умови роботи завдяки легкості керування обладнанням та ергономічною кабіною.

| Додаткові опції |
| --- |
| Найменування |  |
| Ківш вузький ЭП-70.02.00.000 |  |
| Ківш широкий ЭП-70.01.00.000-01 |  |
| Ківш стандартний ЭП-70.01.00.000 |  |
| Щелепа верхня (ніж скельний) ЭП-70.07.01.000 |  |
| Швидкознімна каретка (адаптер Q-FIT) |  |
| Ківш багатофункціональний (4 в 1) ЭП1-70.03.00.000 |  |
| Ківш планувальний CX 120 |  |
| Вили палетні ISO 3 1200 |  |
| Корчувальник гідравлічний "крокодил" |  |
| Відвал для снігу SP 3-2500 3-х позиційний (ширина 2,5 м) |  |
| Відвал для снігу SP 5-2500 5-ти позиційний (ширина 2,5 м) |  |
| Відвал для снігу SP 3-3000 3-х позиційний (ширина 3 м) |  |
| Відвал для снігу SP 5-3000 5-ти позиційний (ширина 3 м) |  |
| Щітка дорожня |  |
| Щітка дорожня з баком |  |
| Щітка дорожня з прибордюрною щіткою |  |
| Гідромолот Epiroc SB 302 мембранного типу з перехідною плитою ЭП-70.10.00.000 |  |

Гарантія: 12 місяців або 2000 мотогодин (за першою подією).

Вісь копання екскаваторного обладнання, яка зміщується (± 575мм), дозволяє виконувати роботи в умовах обмеженого простору.

Екскаватор-навантажувач має можливість переміщуватися по дорогах загального призначення власним ходом. Також, його габаритні розміри дозволяють перевозити екскаватор-навантажувач по дорогах загального призначення на звичайних вантажних автомобілях, без застосування низькопрофільних платформ.

Періодичність сервісного обслуговування (на підставі додаткових угод. Виконується сервісною службою):

- технічне обслуговування №1  (ТО№1) через 125 мотогодин;

- технічне обслуговування №2  (ТО№2) через 250 мотогодин;

- технічне обслуговування №3  (ТО№3) через 1000 мотогодин.

Ми зацікавлені у розвитку співпраці з Вами, або ж з Вашим містом і пропонуємо розглянути можливість покупки нової машини для своїх потреб, а також для потреб громади. Пропонований екскаватор-навантажувач простий в експлуатації, невибагливий в обслуговуванні та за своїми технічними характеристиками виконаний на рівні зарубіжних аналогів.

Більш докладно про екскаватор-навантажувач можна дізнатися на сайті: www.elex.kr.ua

Екскаватор-навантажувач на власному шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідро підсилювачем керма.

ДВИГУН

Двигун відомого світового виробника Weichai – з електронною системою вприску BOSH, надійний, економний, масово поширений двигун. Двигун об'ємом 4080 см³ забезпечує високий крутний момент навіть при низьких обертах.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СARRARO (Італія) гідромеханічна/напівавтоматична з вмонтованим гідротрансформатором. На рульовій колонці встановлений електричний перемикач реверса та перемикання передач. 4 передачі переднього та заднього ходу

МОСТИ Надпотужні мости виробництва СARRARO (Італія).

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Гальмівна система забезпечує надійне і ефективне гальмування машини.

Робочі гальма дискові, що працюють в маслі, з роздільним приводом на праве і ліве задні колеса.

Система приводу робочих гальм - здвоєні педалі, гідропривід;

Стояночні гальма дискові вбудовані в задній міст;

ГІДРОСИСТЕМА

Гідросистема забезпечує високу точність і плавність управління, одночасне виконання декількох робочих рухів і малий час циклу. Гідронасос здвоєний шестеренний.

Тип гідронасоса: шестеренний в чавунному корпусі;

Робочий тиск - 23 Мпа (230 бар); максимальний тиск - 25 Мпа (250 бар);

Максимальна продуктивність насоса - 120 л/хв.

БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ, БІЛЬШЕ КОМФОРТУ

ОБЛАДНАННЯ КАБІНИ

• Регульована рульова колонка

• Віброізоляційний килимок для підлоги, який забезпечує зниження вібрацій та шуму в кабіні

• Потужна система обігріву та кондиціонер (A/C)

• Охолоджувальне відділення для зберігання

• Ергономічні панелі керування та ручне гальмо

• Виконана аудіо підготовка для підключення аудіо системи

• Тросовий механізм фіксатора стріли

• Конструкція кабіни відповідно до сертифікатів FOPS та ROPS

Технічні характеристики і основні комплектуючі:

| ДВИГУН | Weichai WP4.1G110E311 |
| --- | --- |
| Повна потужність | 82 kW (111 к.с.) |
| Максимальний обертовий момент при 1400 об/хв | 460 Нм |
| Число циліндрів / робочий об'єм | 4 / 4,088л |
| Стартер | 12 v, 4,0 кВт |
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | Однопровідна система електрообладнання, що забезпечує контроль і функціонування всіх систем машини. |
| Робоча напруга | 12 В |
| ПРИВІД КОЛЕС | Підключаємий привід передніх коліс (режим 4 WD) забезпечує машині високу прохідність. Режим 2 WD дозволяє економити паливо і ресурс трансмісії при швидкісному пересуванні по дорогах з твердим покриттям. Синхронізована, чотирьохступінчата коробка передач з сервоуправлінням дозволяє перемикати передачі під час руху, змінювати напрямок пересування машини. |
| Гідравлічна система | Hydrosila, 56см3+56см3, 25 Мпа/250 бар |
| Трансмісія | Гідромеханічна з гідротрансформатором. Гарантує запас обертового моменту для виконання будь-яких, навіть найскладніших і трудомістких операцій. |
| 1 та 2 передачі | для пересування в робочому режимі |
| 3 та 4 передачі | Транспортні |
| транспортна швидкість | Не більше 40 км/год. |
| Передній ведучий міст | Балансирний, що підключається, CARRARO (Італія) |
| Управління | Примусове, електромеханічне. (Можливе підключення на 1, 2 і 3 передачах КПП) |
| Задній міст | Жорсткозакріплений, СARRARO (Італія) |
| Привід | Постійний, карданний вал |
| Коробка зміни передач | Гідромеханічна, КПП автомат CARRARO (Італія) |
| Число передач вперед/назад | 4 |
| Рульове управління забезпечує комфортне і ефективне управління, гарантує легкість, швидкість, плавність і підвищену маневреність | Гідрооб'ємне, передні керовані колеса |
| Тип механізму повороту | Насос-дозатор, гідроциліндр, рульова трапеція, шестеренний насос |
| шестеренний насос рульового управління | Hydrosila НШ GP2K16L-G3C4G-1F-CZ (на двигуні) |

ГАБАРИТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ЕКСКАВАТОРА-НАВАНТАЖУВАЧА:

| Технічні характеристики екскаватора-навантажувача |
| --- |
| Позначення | Найменування параметру | Значення, мм |
| Н1 | Максимальна габаритна висота (по кабіні) | 2 800 |
| Н2 | Максимальна висота | 3 030 |
| Н4 | Дорожній просвіт (кліренс) | 320 |
| R3 | Мінімальний радіус повороту з ковшем в транспортному положенні | 5 500 |
| L3 | Колісна база | 2 280 |
| W1 | Максимальна ширина машини | 2 280 |
| W3 | Колія передніх коліс | 1 920 |
| W3 | Колія задніх коліс | 1 730 |
|  | Габаритна довжина (робоче обладнання в транспортному положенні) | 6 400 |

| ЕКСКАВАТОРНЕ УСТАТКУВАННЯ | Найменування параметру | Значення |
| --- | --- | --- |
| АА4 | Кут повороту ковша зворотної лопати | 195° |
| НН9 | Транспортна висота зворотної лопати | 3 660 мм |
| НН10 | Навантажувальна висота зворотної лопати, не менше | 4 400 мм |
| НН11 | Глибина копання зворотної лопати | 5 410 мм |
| LL5 | Виліт ріжучої кромки ковша від осі обертання поворотної колонки | 6 540 мм |
|  | Максимальна висота зворотної лопати по зубах ковша | 6 270 мм |
|  | Зсув каретки зворотної лопати від центральної осі | 575 мм |
|  | Номінальна вантажопідйомність екскаватора без зміщення осі копання | 850 / 600 |
|  | Номінальна вантажопідйомність екскаватора при максимальному зміщенні осі копання | 600 / 300 |
|  | Номінальна місткість зворотної лопати | 0,25 м³ |
|  | Максимальне зусилля різання екскаватора | 3 000 кг |

| НАВАНТАЖУ-ВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ | Найменування параметру | Значення |
| --- | --- | --- |
| А2 | Кут розвантаження | 52° |
| А3 | Максимальний кут закидання повністю піднятого ковша | 64° |
| А4 | Максимальний кут закидання ковша на рівні стоянки | 43° |
| А5 | Максимальний кут закидання ковша в транспортному положенні | 40° |
| А6 | Максимальний кут копання | 86° |
| Н6 | Глибина копання | 140 мм |
| Н7 | Висота підйому у транспортному положенні | 420 мм |
| Н9 | Висота шарніра максимально піднятого ковша | 3 365 мм |
| Н10 | Габаритна робоча висота з максимально піднятим ковшем | 4 320 мм |
| НН12 | Максимальна висота розвантаження закритого універсального ковша | 2 650 мм |
| НН13 | Максимальна висота розвантаження розкритого універсального ковша | 3 270 мм |
| W5 | Ширина ковша | 2 260 мм |
| LL6 | Виліт кромки ковша при розвантаженні | 600 мм |
|  | Номінальна вантажопідйомність навантажувача | 2 200 кг |
|  | Номінальна місткість ковша | 1,05 м³ |
|  | Виривне зусилля навантажувача, що розвивається циліндрами стріли | 3 850 кг |
|  | Виривне зусилля навантажувача, що розвивається циліндрами ковша | 6 000 кг |

| ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Найменування параметру | Значення |
| Експлуатаційна маса | 7 700 кг |
| Розподіл експлуатаційної маси по передній осі | 2 780 кг |
| Розподіл експлуатаційної маси по задній осі | 4 920 кг |
| ШИНИ |  |
| передні | 12,5/80-18 (12PR) |
| задні | 16.9/28 (12PR) |
| ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ |  |
| Паливний бак | 140 л |
| Система охолодження двигуна | 18 л |
| Найменування параметру | Значення |
| Трансмісія | 20 л |
| Задній міст | 17 л |
| Передній міст | 17 л |
| Гідравлічний бак | 100 л |