Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

код ДК 021:2015 – 31430000-9 - Електричні акумулятори

(Автомобільні акумулятори різної потужності)

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

- Обсяги та предмет закупівлі:

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобільний акумулятор 6 СТ ємністю не менше 220 | шт | 8 |
| 2 | Автомобільний акумулятор 6 CT ємністю не менше 80 | шт | 1 |
| 3 | Автомобільний акумулятор 6 СТ ємністю не менше 190 | шт | 4 |
| 4 | Автомобільний акумулятор 6 СТ ємністю не менше 100 | шт | 3 |
| 5 | Автомобільний акумулятор 6 СТ ємністю не менше 145 | шт | 2 |
| 6 | Автомобільний акумулятор 6 CT ємністю не менше 125 | шт | 2 |
| РАЗОМ | шт. | 20 |

- Місце поставки товару (дислокація) та кількість: 69096, м. Запоріжжя, вул. Дніпрогесівська, буд. 7

3. Якісні характеристики:

3.1. Вимоги щодо показників товару  :

Товар повинен відповідати технічним вимогам до предмету закупівлі, викладеним у цьому додатку або його аналогу, але за технічними та якісними характеристиками не нижчими ніж викладені у цьому додатку.

Товари, що постачаються, повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати, пов’язані із заміною товару, несе постачальник.

3.2. Характеристика залитих автомобільних акумуляторів 6 СТ

ємністю не менше 220

| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| 2 | Назва товару |  |  |
| 3 | Виробник, країна походження |  |  |
| Розмір та характеристики |
| 4 | Напруга, не менше (V): | 12 |  |
| 5 | Полярність: | плюс ліворуч |  |
| 6 | Ємність, не менше (Ah) | 220 |  |
| 7 | Пусковий струм (А): | 1250 - 1500 |  |
| 8 | Габарити, не більше (мм): | 518х276х242 |  |
| 9 | Застосування | Вантажні автомобілі |  |
| 10 | Стан | Новий / без використання |  |

3.3. Характеристика залитих автомобільних акумуляторів 6 СТ

ємністю не менше 145

| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| 2 | Назва товару |  |  |
| 3 | Виробник, країна походження |  |  |
| Розмір та характеристики |
| 4 | Напруга, не менше (V): | 12 |  |
| 5 | Полярність: | плюс праворуч |  |
| 6 | Ємність, не менше (Ah) | 145 |  |
| 7 | Пусковий струм (А): | 950 - 1100 |  |
| 8 | Габарити, не більше (мм): | 513 x 189 x 223 |  |
| 9 | Застосування | Вантажні автомобілі |  |
| 10 | Стан | Новий / без використання |  |

3.4. Характеристика залитих автомобільних акумуляторів 6 СТ

ємністю не менше 125

| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| 2 | Назва товару |  |  |
| 3 | Виробник, країна походження |  |  |
| Розмір та характеристики |
| 4 | Напруга, не менше (V): | 12 |  |
| 5 | Полярність: | плюс праворуч |  |
| 6 | Ємність, не менше (Ah): | 125 |  |
| 7 | Пусковий струм (А): | 800 - 1000 |  |
| 8 | Габарити, не більше (мм): | 230 х 263 х 278 |  |
| 9 | Застосування | Вантажні автомобілі |  |
| 10 | Стан | Новий / без використання |  |

3.5. Характеристика залитих автомобільних акумуляторів 6 СТ

ємністю не менше 100

| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| 2 | Назва товару |  |  |
| 3 | Виробник, країна походження |  |  |
| Розмір та характеристики |
| 4 | Напруга, не менше (V): | 12 |  |
| 5 | Полярність: | плюс праворуч |  |
| 6 | Ємність, не менше (Ah) | 100 |  |
| 7 | Пусковий струм (А): | 900 - 1100 |  |
| 8 | Габарити, не більше (мм): | 350 х 175 х 190 |  |
| 9 | Застосування | Вантажні автомобілі |  |
| 10 | Стан | Новий / без використання |  |

3.6. Характеристика автомобільних акумуляторів 6 СТ ємністю не менше 80

| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| 2 | Назва товару |  |  |
| 3 | Виробник, країна походження |  |  |
| Розмір та характеристики |
| 4 | Напруга, не менше (V): | 12 |  |
| 5 | Полярність: | плюс праворуч |  |
| 6 | Ємність, не менше (Ah) | 80 |  |
| 7 | Пусковий струм (А): | 800 - 1000 |  |
| 8 | Габарити, не більші (мм): | 315х175х190 |  |
| 9 | Додаткові вимоги | EFB, START-STOP |  |
| 10 | Застосування | Легкові автомобілі |  |
| 11 | Стан | Новий / без використання |  |

3.7. Характеристика залитих автомобільних акумуляторів 6 СТ

ємністю не менше 190

| № | Найменування | Технічна характеристика | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| 2 | Назва товару |  |  |
| 3 | Виробник, країна походження |  |  |
| Розмір та характеристики |
| 4 | Напруга, не менше (V): | 12 |  |
| 5 | Полярність: | плюс ліворуч |  |
| 6 | Ємність, не менше (Ah) | 190 |  |
| 7 | Пусковий струм (А): | 1200 - 1300 |  |
| 8 | Габарити, не більші (мм): | 513 х 222 х 220 мм |  |
| 9 | Застосування | Вантажні автомобілі |  |
| 10 | Стан | Новий / без використання |  |

4. Витрати, які Учасник  включає в ціну товару:

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

5. Загальні умови постачання товарів:

5.1. При постачанні товару  повинні надаватися  супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. Під час отримання товару, обсяг товару має  відповідати обсягу,  який зазначена у супровідних документах.  Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

5.2. Доставка та розвантаження товару  здійснюється  за  рахунок  та  силами Учасника.

5.3. У разі виникнення сумнівів щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником та не підлягає в подальшому відшкодуванню такої вартості Замовником.

________________                  ______________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)