ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на закупівлю:

Пункт здоров’я для виїзного прийому сімейного лікаря

«ДК 021:2015 – 44210000-9 Конструкції та їх частини»

Місце поставки товару – Замовника. 09185, Київська обл.., Білоцерківський р-н,  ІІІ  відділок ДП Д  9 січня, Чупира, вул.  Молодіжна, 4

Технічна специфікація

| Назва | Комплекта-ція |
| --- | --- |
| Несучі стіни | Каркас дерев’яний, оброблений біозахистом Термоізоляція зовнішніх конструкцій: - базальтова мінеральна вата – 100 мм, пароізоляція ; гідроізоляція - супердифузийна мембрана. Внутрішнє оздоблення – вагонка соснова дерев’яна, пофарбоване водним лаком Tikkurila для внутрішніх робіт OSB Зовнішнє оздоблення (фасад) - натуральне дерево сосна – имітіція брусу 130мм х 22мм , пофарбована водним лаком Tikkurila. |
| Вікна | Металопластикові, подвійний склопакет. |
| Дах | Тип –двоскатний, металопрофіль. Термоізоляція: мінеральна вата – 100 мм, пароізоляція. |

|  | гідроізоляція - супердифузійна мембрана. Стеля - вагонка соснова дерев’яна, пофарбоване водним лаком для внутрішніх робіт. Без водостокової системи. |
| --- | --- |
| Вхідні двері | Металеві. |
| Внутрішні перегородки | Каркас - натуральне дерево, брус, оброблений біозахистом . Оздоблення - вагонка соснова дерев’яна, пофарбована водним лаком Tikkurila для внутрішніх робіт (колір замовника); |
| Підлога | Нижня частина підлоги – дошка підлоги 32мм; Гідробар’єр; Утеплювач - мінеральна вата 150 мм між лагами; Паробар’єр; Вентиляційний канал з виходами в стіни; Верхня частина підлоги– дошка підлоги 32мм; |
| Двері міжкімнатні | модель із врізними ручками, без замків. |

| ВИВОДИ ПІД САНТЕХНІКУ ТА ЕЛЕКТРИКУ |
| --- |
| Унітаз | Вивод під унітаз підлоговий 1шт |
| Душова кабіна | Виводи під душову кабіну |
| Водонагрівач | Виводи під водонагрівач 50 л. |
| Інші виводи | Під рукомийник в санвузлі. виходи під розетки для електроконвекторів, під світильники, під вимикачі |
| Доставка | Доставку та зборку споруди замовник організовує самостійно за власний рахунок. |

План та розміри модульної споруди

Інші вимоги до товару та до учасників процедури закупівлі:

- Копію сертифікату відповідності на споруду виданий державним органом сертифікації;

- Технічний паспорт на споруду;

3.  Копію акта проходження покриття на важкозаймистість (пожежна безпека);

4. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні) та при поставці повинен бути укомплектованим інструкціями про монтаж, використання та зберігання, викладеними українською мовою;

5. Товар при поставці повинен супроводжуватись копіями чинних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або технічних паспортів, та/або декларацій про відповідність товару;

6.  Гарантія на весь товар: строком (терміном) не менше 12 місяців;

7. Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».