# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вісь колісної пари, код 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на норматив- ний, технічний або інший документ** | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вісь колісної пари | ДСТУ ГОСТ 31334:2009 | шт | 20 | *** | **** |

Примітка: ДСТУ ГОСТ 31334:2009 Осі для рухомого складу залізниць колії 1520 мм. Технічні умови.

Опис: товар серійного виробництва призначений для формування нових колісних пар з суцільнокатаними колесами вагонів моделей 81-714 і 81-717 та їх модифікації експлуатаційного парку метрополітену.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Конструкція, основні розміри товару та вимоги до нього:

– відповідають (в межах допусків (відхилень)) зазначеним на ескізі 1 додатку до технічної специфікації Замовника;

– підтверджуються конструкторським(и) документом(ами) на виготовлення: _____________________ (учасником зазначається позначення відповідного(их) конструкторського(их) документа(ів) (кресленика(ів)), відповідно до якого(их) виготовляється товар, та найменування виробу, зазначеного на ньому(них)).

1.2. Матеріал виготовлення товару – сталь марки ОС.

1.3. Механічні властивості товару відповідають вимогам нормативного документу, зазначеного в таблиці цієї технічної специфікації.

2. Маркування товару:

2.1. Маркування наноситься на кожну одиницю товару.

2.2. Маркування наноситься відповідно до ескізу 2 додатку до технічної специфікації до предмета закупівлі, на торці шийки зі сторони подовженої підматочинної частини осі та містить:

- умовний номер або товарний знак підприємства виробника;

- номер осі;

- номер плавки;

- дату виготовлення;

- приймальне тавро ВТК;

- дату обробки осі;

- умовний номер підприємства, що перенесло знаки маркування.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

Увага! Перелік документів, що надаються при поставці з товаром (партією товару), визначений пунктом 2.3 Проєкту договору (Додаток 3 до тендерної документації).

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником на інший(і) чинний(і) в Україні нормативний(і) документ(и), ніж зазначений(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника, але у будь-якому випадку сфера застосування нормативного документа, зазначеного в технічній специфікації учасника повинна поширюватися на товар, що пропонується до постачання.

У разі посилання учасником в технічній специфікації на технічні умови (ТУ, ТУ У), учасник в тендерній пропозиції надає копію цих технічних умови (з усіма змінами, якщо такі були) або витяг з них в частині: найменування, сфери застосування, характеристик товару, що пропонується до постачання;

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).

Додаток до технічної специфікації

Ескіз 1. Конструкція та основні розміри товару

Ескіз 1. Конструкція та основні розміри товару (продовження)

Ескіз 1. Конструкція та основні розміри товару (продовження)

Умовні позначення:

1 - умовний номер або товарний знак підприємства виробника;

2 - номер осі;

3 - номер плавки;

4 - дата виготовлення;

5 - приймальне тавро ВТК;

6 - умовний номер підприємства, що перенесло знаки маркування;

7 - дата обробки осі.

Ескіз 2. Маркування товару