ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Навігаційна система для картування серця)

| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навігаційна система для картування серця | комплект | 1 |

Медико-технічні вимоги:

| № з/п | Характеристики | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Можливість відтворення електроанатомічної 3D геометрії камер серця |  |
| 2 | Сумісність з радіочастотними аблаційними генераторами. Можливість виведення абляційної інформації на екран |  |
| 3 | Метод 3-вимірної нефлюороскопічної навігації за допомогою безперервної локалізації катетерів із магнітним імпедансним відстеженням |  |
| Технічна комплектація: |
| 4 | Модуль управління оперативною та графічною обробкою даних, який складається з робочої станції (комп’ютера), моніторів та аксесуарів до робочої станції |  |
| 5 | Модуль підсилювача, який приймає сигнали від катетерів і електродів ЕКГ, які використовуються під час ЕФ процедур. Він підсилює ці сигнали та передає їх на робочу станцію дя обробки та відображення в реальному часі |  |
| Програмне забезпечення та функціональні можливості системи: |
| 6 | Програма побудови карт – Анатомічної, Активаційної та карти фракцинацій |  |
| 7 | Можливість використання діагностичних катетерів високої чіткості |  |
| 8 | Наявність індикатору стабільності абляційного електрода, який змінює колір в залежності від положення катетера до критеріїв стабільності |  |
| 9 | Можливість респіраторного стримування. Який приймає сигнал, якщо форма хвилі дихання знаходиться в межах зазначеного допустимого діапазону |  |
| 10 | Можливість аналізу та редагування електроанатомічних карт |  |
| 11 | Можливість архівування отриманих при дослідженні даних |  |
| Має комплектуватися наступним: |
| 12 | Сполучний мдуль для підключення абляційного катетера з функцією вимірювання сили контакту та місцевого імпедансу |  |
| 13 | Набір Референтних Електродів (10 шт) |  |
| 14 | Катетер діагностичний високої роздільної здатності (5 шт) |  |
| 15 | Кабель підключення для діагностичного катетера високої роздільної здатності (5 шт) |  |
| 16 | Катетер абляційний з функцією вимірювання сили контакту та місцевого імпедансу (5 шт) |  |
| 17 | Кабель підключення для абляційного катетера з функцією вимірювання сили контакту та місцевого імпедансу (5 шт) |  |

У разі, якщо дані Медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнанняу, то вважається, що Медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Загальні вимоги:

- Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист Учасника).

- Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок Учасника (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист Учасника).

- Сервісне обслуговування обладнання, запропоноване Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованими спеціалістами (інженерним персоналом, що сертифіковані виробником), які мають відповідні знання та навички, та пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист Учасника).

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним обладнання, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати копію листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого представництва), яким підтверджується можливість поставки Учасником Обладнання, яке є предметом закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Замовника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі та кількість відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

- Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника або інструкції користувача з посиланням на відповідну сторінку.

- Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист Учасника).