Додаток 1  до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ

згідно предмета закупівлі: «Світильник»

код «ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура»

Конкретна назва предмета закупівлі: Вуличний світильник LED COB 30W-3600lum SUNLED

Номенклатурна позиція  315210000-4 Світильники

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальні положення | Загальні положення |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 100 штук |  |
| 1.2 | Товар повинен бути новим, не бувшим у використанні, відповідати державним стандартам та заявленим параметрам, мати відповідну сертифікацію, передбачену законодавством. Призначення та застосування товару: встановлення на стовпи (опори) для освітлення вулиць, проїжджої частини, тощо. |  |
| 1.3. | Товар повинен бути упакованим. На упаковці повинна бути зазначена назва товару, назва виробника, гарантійний термін, дата виготовлення. Упаковка повинна захищати товар від механічних пошкоджень, надати лист гарантію. |  |
| 1.4. | Термін виготовлення товару – 2022 рік. Товар повинен бути цілісним та мати маркування на самому товарі чи пакуванні. Маркування повинно бути таким, що дає змогу ідентифікувати товар, його походження, відповідність заявленим Замовником технічним характеристикам, термін виробництва, тощо. |  |
| 2. | Найменування та характеристики Товару | Характеристики Товару |
| 2.2 | Вуличний світильник LED COB 30W-3600lum SUNLED |  |
| 2.2.1 | Тип світильника | Консольний вуличний COBRA |  |  |
| 2.2.2 | Матеріал корпусу | Алюміній з порошковим фарбуванням |  |  |
| 2.2.3 | Матеріал розсіювача | Скляна лінза |  |  |
| 2.2.4 | Колірна температура, К | 6500 |  |  |
| 2.2.5 | Потужність лампи, Вт | 30 |  |  |
| 2.2.6 | Світловий потік, Lm | 3600 |  |  |
| 2.2.7 | Номінальна напруга, В | 220 |  |  |
| 2.2.8 | Вага, кг | 1,11 |  |  |
| 2.2.9 | Гарантійний термін, місяців | 24 |  |  |
| 2.2.10 | Габаритний розмір (довжина* ширина*висота), мм | 500*213*61 |  |  |
| 2.2.11 | Ступінь захисту IP | 65 |  |  |
| 2.2.12 | Клас енергоефективності | А+ |  |  |
| 2.2.13 | Джерело світла | Світлодіодна матриця COB (led) |  |  |
| 2.2.14 | Світловіддача, Лм/Вт | 120 |  |  |
| 2.2.15 | Робоча напруга, В | 85-265 |  |  |
| 2.2.16 | Кут розсіювання світла, градуси | 120 |  |  |
| 2.2.17 | Діаметр кріплення, мм | 52 |  |  |
| 3 | Організаційні вимоги Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: | Організаційні вимоги |
| 3.1 | У часник в складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікат якості та/або декларацію про відповідність та/або сертифікат якості на товар. |  |
| 3.2 | Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати авторизаційний лист на лед-світильники від виробника або диллера чи дистриб’ютора торгової марки в Україні, адресований Замовнику з вказанням номеру закупівлі, в якому буде вказано перелік запропонованого товару, його кількість, гарантія вчасної поставки, належної якості та виконання гарантійних зобов’язань |  |
| 3.3 | Гарантійний термін зберігання товару становить не менше 2 (двох) років від дати поставки товару. Гарантійний термін експлуатації товару повинен відповідати строку, встановленому у відповідній документації на товар (стандарти, ТУ, паспорт, тощо), але в будь-якому разі повинен складати не менше 2 (двох) років з дати поставки. |  |
| 3.4 | Товар повинен бути в оригінальній непошкодженій заводській упаковці з незмивним маркуванням, яка повинна забезпечити повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик під час транспортування та зберігання. Вартість упаковки входить в ціну товару. Упаковка не повертається. |  |
| 3.5 | В рамках гарантійного терміну обмін чи ремонт товару здійснюється за рахунок учасника (постачальника) (з врахуванням витрат на доставку). Учасник у складі пропозиції подає гарантійний лист стосовно цих вимог. В листі обов’язково повинна бути вказана електронна адреса та телефон Постачальника для узгодження питань з гарантійного обслуговування |  |
| 3.6 | Поставка Товару повинна здійснюватися окремими партіями виключно на підставі заявки/ок Замовника (Покупця), у строк, що не перевищує 2 робочих дні з моменту направлення заявки електронною поштою (день направлення заявки не враховується) або телефонним зв‘язком. Учасник у складі пропозиції подає гарантійний лист стосовно всіх вимог цього пункту Технічної специфікації. В листі обов’язково повинна бути вказана електронна адреса для подання заявок та телефон Постачальника для узгодження поставок |  |
| 3.7 | Постачання Товару до складу замовника (покупця) повинно здійснюватися за рахунок учасника (постачальника), витрати на поставку включаються до ціни товару. Постачання Товару повинно здійснюватися на склад замовника (покупця) за адресою: 80600, Львівська область, Золочівський район, м. Броди, вул. Залізнична, 44. |  |
| 3.8 | При постачанні товару, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам, вказаним в Технічній специфікації цієї документації, Постачальник (Продавець) зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник (Продавець). |  |
| 3.9 | Якщо учасник торгів не є виробником товару, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: - документ, що підтверджує повноваження учасника торгів на реалізацію продукції від імені виробника (учасник надає оригінал або завірену копію листа від виробника чи сертифікат дилера/дистриб’ютора). |  |
| 3.10 | Для підтвердження згоди з технічними вимогами Замовника, Учасник у складі своєї пропозиції повинен подати інформацію, зазначену у цьому додатку, завірену власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує пропозицію та печаткою учасника закупівлі (у разі наявності печатки). |  |
| 4. | Подання аналогу/еквіваленту предмету закупівлі не передбачається |

Інші вимоги

- Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника за формою розділів 1, 2, 3 порівняльної таблиці Технічної специфікації. Інформація заповнюється учасником в порівняльній таблиці в стовбцях «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити конкретний цифровий показник або текстову інформацію про технічну чи іншу характеристику товару, що пропонується. У разі ненадання такої інформації або невідповідності запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.

- Учасник закупівлі погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація або запропонований товар не відповідає технічним вимогам Замовника, пропозиція такого учасника може бути відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

- Ціна на товар повинна враховувати витрати на забезпечення передпродажної підготовки, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, вказаного замовником у цьому оголошенні, страхування, сплату митних тарифів та усіх інших витрат. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, Замовником не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни закупівлі чи визнання закупівлі такою, що не відбулася). Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

- Учасник повинен здійснювати постачання товару, який відповідає вимогам діючого законодавства щодо його якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання.