ДОДАТОК  3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні

та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Реконструкція інженерних мереж електрозабезпечення електроустановок, розміщених у відокремленій будівлі блоку променевої терапії Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний центр», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 31»

Розділ 1. Відомість обсягів робіт

| п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/ | м3 | 185,22 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 18,5 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 203,72 |  |
| 4 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 203,72 |  |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 16,5 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 16 |  |
| 7 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 144 |  |
| 8 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 144 |  |
| 9 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 160 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 10 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 10,3 |  |
| 11 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 52 |  |
| 12 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 26 |  |
| 13 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 25 |  |
| 14 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (монолітні закладення) | м3 | 6,1 |  |
| 15 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 160 |  |
| 16 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 32,5 |  |
| 17 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 63 мм | м | 161,6 |  |
| 18 | Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 80 мм | м | 3 |  |

|  | Роздiл 3. стіни, перегородки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 47,9 |  |
| 20 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 17,3 |  |
| 21 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 37 |  |
| 22 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 13 |  |
| 23 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | шт | 4 |  |
| 24 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 18 |  |
| 25 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 12 |  |
| 26 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 12 |  |
| 27 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 4. Підлоги |  |  |  |
| 28 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 16 |  |
| 29 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 10,05 |  |
| 30 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 10,05 |  |
| 31 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 10,05 |  |
| 32 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 67 |  |
| 33 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 67 |  |
| 34 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 67 |  |
| 35 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (направляючих конструкцій) | т | 0,135 |  |
|  | Роздiл 5. Улаштування покриття |  |  |  |
| 36 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 10 |  |
| 37 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,02052 |  |
|  | Роздiл 6. Покрівля |  |  |  |
| 38 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 1,044 |  |
| 39 | Установлення кріплень крокв скобами | шт | 78 |  |
| 40 | Установлення кріплень крокв болтами | шт | 52 |  |
| 41 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 80 |  |
| 42 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 80 |  |
| 43 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 16,5 |  |
| 44 | Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | м | 12 |  |
|  | Роздiл 7. Улаштування горизонтальних діафрагм-2шт |  |  |  |
| 45 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,54336 |  |
| 46 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] діафрагми | т | 0,54336 |  |
| 47 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, фанерою марки "ДФ-2" товщиною 4 мм (азбестоцементними плоскими листами) | м2 | 18 |  |
|  | Роздiл 8. Прорізи |  |  |  |
| 48 | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер | т | 1,49288 |  |
| 49 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 | м2 | 95 |  |
| 50 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | м2 | 95 |  |
|  | Роздiл 9. Оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 51 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 260 |  |
| 52 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | м2 | 15 |  |
| 53 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 260 |  |
| 54 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 15 |  |
| 55 | Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 260 |  |
| 56 | Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів) | м2 | 15 |  |
| 57 | Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | м2 | 65 |  |
|  | Роздiл 10. Вимощення |  |  |  |
| 58 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 27 |  |
| 59 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 5 |  |
| 60 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 10 |  |
| 61 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 50 |  |
| 62 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 | м2 | 50 |  |
| 63 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 52 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-02 на Вогнезахист дерев'яних конструкцій |  |  |  |
| 64 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 295 |  |
| 65 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття Ammokote WW додавати до норми 13-71-1 | м2 | 295 |  |
| 66 | На кожний наступний шар нанесенняемалі ПФ-115 | м2 | 295 |  |
| 67 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття Ekocept 450-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 95 |  |
| 68 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з Ekocept 450-1 додавати до норми 13-71-1 | м2 | 295 |  |
| 69 | Антисептування водними розчинами покриттів | м2 | 295 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-01 на Кабельна мережа КЛ-6 кВ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Розбирання та відновлення асфальтобетонного покриття |  |  |  |
| 70 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 8,32 |  |
| 71 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 26 |  |
| 72 | Навантаження сміття вручну | т | 55,7856 |  |
| 73 | Перевезення сміття до 15 км | т | 55,7856 |  |
| 74 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 10,4 |  |
| 75 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 20,8 |  |
| 76 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 104 |  |
| 77 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 104 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 78 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 81 |  |
| 79 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 108 |  |
| 80 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 12 |  |
| 81 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 201 |  |
| 82 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 | м3 | 201 |  |
| 83 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 138,87 |  |
| 84 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 138,87 |  |
| 85 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (пісок) | м3 | 40,35 |  |
| 86 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 269 |  |
| 87 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 269 |  |
| 88 | Перетинання кабелів з трубопроводом | перет. | 12 |  |
| 89 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 306 |  |
| 90 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,232 |  |
| 91 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 232 |  |
| 92 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 269 |  |
| 93 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг | м | 20 |  |
| 94 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 2 |  |
| 95 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 4 |  |
| 96 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 14 |  |
| 97 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 |  |
| 98 | Улаштування уведення кабелів у будинок | увед. | 4 |  |
| 99 | Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 8 |  |
| 100 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2 | жил | 32 |  |
| 101 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | Випроб. | 4 |  |
| 102 | Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ | Вимір. | 4 |  |
| 103 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ | Фаз-ня | 4 |  |
| 104 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 10,4 |  |
| 105 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 15,6 |  |
| 106 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 104 |  |
| 107 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 104 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-02 на Кабельна мережа КЛ-0, 4кВ |  |  |  |
| 108 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 22,5 |  |
| 109 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(пісок) | м3 | 8,1 |  |
| 110 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту | м3 | 8,64 |  |
| 111 | Перетинання кабелів з трубопроводом | перет. | 4 |  |
| 112 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 30 |  |
| 113 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 30 |  |
| 114 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг | м | 30 |  |
| 115 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 30 |  |
| 116 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,06 |  |
| 117 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 30 |  |
| 118 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 30 |  |
| 119 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 30 |  |
| 120 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг | м | 57,4 |  |
| 121 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг | м | 57,4 |  |
| 122 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 2,6 |  |
| 123 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 2,6 |  |
| 124 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 4 |  |
| 125 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 4 |  |
| 126 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 2 |  |
| 127 | Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 16 |  |
| 128 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2 | жил | 64 |  |
| 129 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | Випроб. | 4 |  |
| 130 | Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ | Вимір. | 4 |  |
| 131 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ | Фаз-ня | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-03 на Монтажні роботи електросилового обладнання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж електросилового обладнання |  |  |  |
| 132 | Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т | шт | 2 |  |
| 133 | Монтаж камери вимикача навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО | шт | 8 |  |
| 134 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-1113, 1114У3 | шт | 2 |  |
| 135 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-1413У3 | шт | 4 |  |
| 136 | Монтаж та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі діспетчерського керування вуличним освітленням ЩО90-1603У3 | шт | 2 |  |
| 137 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів секційної панелі ЩО90-1303, 1311У3 | шт | 2 |  |
| 138 | Щит розподільний або шафа вводу на один трансформатор потужністю 225 кВа | шт | 1 |  |
| 139 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 140 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |  |
| 141 | Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9 (для 8-ми опорних ізоляторів) | шт | 2 |  |
| 142 | Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9 (з 3-ма опорними ізоляторами) | шт | 2 |  |
| 143 | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 700 мм2 | м | 36 |  |
| 144 | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 1000 мм2 | м | 36 |  |
| 145 | Монтаж ізолятора опорного напругою 35 кВ | шт | 26 |  |
| 146 | Монтаж ізолятора проходного напругою 35 кВ [комплект - 3 штуки] | комплект | 1 |  |
| 147 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,4106 |  |
| 148 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (улаштування плити азбестоцементної прохідної) | м2 | 1 |  |
| 149 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1 |  |
| 150 | Установлення кронштейнів | кг | 22,7 |  |
| 151 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.(підставка ізолююча) | шт | 2 |  |
| 152 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0053 |  |
| 153 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 154 | Стояк збірних кабельних конструкцій [без поличок], маса до 1,6 кг | шт | 15 |  |
| 155 | Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг | шт | 15 |  |
| 156 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 15 |  |
| 157 | Закладення кінцеве сухе із застосуванням бандажуючих муфт для контрольного кабеля з гумовою або пластмасовою ізоляцією перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 14 | шт | 30 |  |
| 158 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 4 |  |
| 159 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 21 |  |
| 160 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 158 |  |
| 161 | Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища | шт | 6 |  |
| 162 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 6 |  |
| 163 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  |
| 164 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 6 |  |
| 165 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 105 |  |
| 166 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 105 |  |
|  | Роздiл 2. Заземлювач ТП |  |  |  |
| 167 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 16,75 |  |
| 168 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 16,2 |  |
| 169 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 67 |  |
| 170 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 93 |  |
| 171 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм | м | 30 |  |
| 172 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (Д16мм-6,0м) | шт | 48 |  |
| 173 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 15 |  |
| 174 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 12 |  |
| 175 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 12 |  |
| 176 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 12 |  |
| 177 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 17,5 |  |
| 178 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 17 |  |
| 179 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 70 |  |
| 180 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18мм | шт | 24 |  |
| 181 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 80 |  |
| 182 | Установлення і складання рядових каркасів (монтаж блискавкоприймача) | статив | 3 |  |
| 183 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | коробка | 6 |  |
| 184 | Прилад ПС на 1 промінь | шт | 6 |  |
| 185 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 6 |  |
| 186 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 6 |  |
| 187 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 6 |  |
| 188 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 6 |  |
|  | Вiддiл 1. Комплектація ТП |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-05 на пусконалагоджувальні роботи електрообладнання трансформаторної підстанції |  |  |  |
| 189 | Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА | шт | 2 |  |
| 190 | Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 20 шт | Приєдн. | 2 |  |
| 191 | Вимикач навантаження, напруга до 11 кВ | шт | 12 |  |
| 192 | Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ | шт | 12 |  |
| 193 | Випробування на вільне протікання трансформаторного масла і вимірювання коефіцієнта просочування кабельної лінії низького тиску [гідравлічні і просочувальні випробування] | Випроб. | 2 |  |
| 194 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 6 |  |
| 195 | Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ | Вимір. | 6 |  |
| 196 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |  |
| 197 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м | Вимір. | 1 |  |
| 198 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 26 |  |
| 199 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 6 |  |
| 200 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту | Вимір. | 1 |  |
| 201 | Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ | Випроб. | 24 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-06 на монтажні роботи ТП- 117 |  |  |  |
| 202 | Монтаж камери резервної збірного розподільного пристрою серії КСО | шт | 2 |  |
| 203 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 |  |
| 204 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ (обмежувач перенапруги) | комплект | 6 |  |
| 205 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | м | 10 |  |
| 206 | Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 4 |  |
| 207 | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 700 мм2 | м | 10 |  |
| 208 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина | шт | 2 |  |
| 209 | Монтаж камери вимикача навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО | шт | 2 |  |
| 210 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 20 |  |
| 211 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 212 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-08 на пусконалагоджувальні роботи електрообладнання ТП-117 |  |  |  |
| 213 | Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 5 шт | Приєдн. | 2 |  |
| 214 | Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА | шт | 6 |  |
| 215 | Пристрій автоматичний обмеження струму або напруги ротора | Пристр. | 2 |  |
| 216 | Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги | Вимір. | 2 |  |
| 217 | Вимикач навантаження, напруга до 11 кВ | шт | 2 |  |
| 218 | Випробування на вільне протікання трансформаторного масла і вимірювання коефіцієнта просочування кабельної лінії низького тиску [гідравлічні і просочувальні випробування] | Випроб. | 2 |  |
| 219 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-09 на монтажні роботи в приміщенні електрощитової |  |  |  |
| 220 | (Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 221 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 222 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 2 |  |
| 223 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 10 |  |

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 4245,76 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,2 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2397,28 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |
| 5 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 1299,78 |
| 6 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 799,35 |
| 7 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 |
| 8 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 12,5 |
| 9 | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 923,44 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 9678,11 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,0 |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 10 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 34,76778 |
| 11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 64,5529956 |
| 12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 29,4856 |
| 13 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,5148 |
| 14 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 39,6243 |
| 15 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 2,53586 |
| 16 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш. год | 0,04 |
| 17 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,4656 |
| 18 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 107,23364 |
| 19 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 3,9065082 |
| 20 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,7416532 |
| 21 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 28,4266 |
| 22 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т | маш. год | 2,704 |
| 23 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 4,18518 |
| 24 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 92,28918 |
| 25 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 1,6754 |
| 26 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 5,4275296 |
| 27 | Установки для зварювання аргонодугового | маш. год | 14,4366 |
| 28 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 94,9524336 |
| 29 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 14,833728 |
| 30 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 4,848 |
| 31 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,149288 |
| 32 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 12,20057 |
| 33 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 13,5675 |
| 34 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 49,166 |
| 35 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3 | маш. год | 17,072964 |
| 36 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 51,6463577 |
| 37 | Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] | маш. год | 0,62176 |
| 38 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 5,174 |
| 39 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л | маш. год | 0,028 |
| 40 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 2,265268 |
| 41 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 0,64496 |
| 42 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 2,68656 |
| 43 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,27864 |
| 44 | Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т | маш. год | 0,83592 |
| 45 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 2,65032 |
| 46 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 30,24 |
| 47 | Лабораторія пересувна вимірювально- настройкова, пенал | маш. год | 3,24 |
| 48 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 4,6128 |
| 49 | Верстат трубообрізний | маш. год | 0,132 |
| 50 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0,084 |
| 51 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 52,3064 |
| 52 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,9116824 |
| 53 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 19,063 |
| 54 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 7,71264 |
| 55 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,4028 |
| 56 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 0,2444 |
| 57 | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт | маш. год | 51,846 |
| 58 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 2,24 |
| 59 | Перевезення сміття до 15 км | т | 55,7856 |
|  | Разом по розділу II | грн. |  |
|  | в тому числі енергоносії: |  |  |
|  | Бензин | кг | 1122,377 |
|  | Дизельне паливо | кг | 1430,12 |
|  | Електроенергія | кВт-год | 1525,882 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 534,486 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 154,308 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 31,341 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 60 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 5,82136 |
| 61 | Пістолет монтажний | маш. год | 29,13164 |
| 62 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 69,7879 |
| 63 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 8,7482 |
| 64 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 0,62 |
| 65 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 69,8279 |
| 66 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А | маш. год | 17,3719 |
| 67 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 16,8630416 |
| 68 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,480896 |
| 69 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 4,2785 |
| 70 | Гудронатори ручні | маш. год | 0,1248 |
| 71 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,597696 |
| 72 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 4,1665 |
| 73 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 46,05275 |
| 74 | Пилка дискова електрична | маш. год | 0,3654 |
| 75 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 14,8204204 |
| 76 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 0,1 |
| 77 | Дрилі електричні | маш. год | 18,244708 |
| 78 | Вібратори поверхневі | маш. год | 11,1287 |
| 79 | Вібратори глибинні | маш. год | 2,27975 |
| 80 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 1,053 |
| 81 | Перфоратори електричні | маш. год | 8,3508 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 82 | Дюбель-шурупи К904 | шт | 12 |
| 83 | Затискач універсальний для дроту оцинкований С-011 | шт | 26 |
| 84 | Затискач для стержня D18 оцинкований С- 044 | шт | 6 |
| 85 | Тримач для дроту NIRO з шурупом та підкладкою Н-051 | шт | 88 |
| 86 | Антикорозійна стрічка 50мм 10м G-115 | шт | 2 |
| 87 | Тримач полоси В40 металевий з дюбелем Н-039 | шт | 10 |
| 88 | Шина вимірювання потенціалів G290 | шт | 6 |
| 89 | Зажим для дроту оцинкований С021 | шт | 10 |
| 90 | Плита прохідна азбестоцементна | шт | 2 |
| 91 | Плита для встановлення 8-ми прохідних ізоляторів 1кВ | шт | 2 |
| 92 | Плита для встановлення 3-х опорних ізоляторів 10кВ | шт | 2 |
| 93 | Плита для встановлення 3-х прохідних ізоляторів 10кВ | шт | 1 |
| 94 | Конструкція для кріплення кабелю 6 кВ | шт | 2 |
| 95 | Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею пресовані, товщина 10 мм | м2 | 19,8 |
| 96 | Піна монтажна DF 1201 | шт | 12 |
| 97 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0624 |
| 98 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,0088 |
| 99 | Болти М12х30 | шт | 62 |
| 100 | гайка М12 | шт | 62 |
| 101 | Шайба М12 | шт | 64 |
| 102 | Болти М10х40 | шт | 16 |
| 103 | Гайка М10 | шт | 16 |
| 104 | Шайба М10 | шт | 32 |
| 105 | Болти М10х40 з гайкою та шайбою | комплект | 40 |
| 106 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00123687 |
| 107 | Бязь сурова | 10м2 | 0,078 |
| 108 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0003036 |
| 109 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,002157 |
| 110 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0033872 |
| 111 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | т | 0,0048 |
| 112 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00019693 |
| 113 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0075768 |
| 114 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,00052 |
| 115 | Фарбник | уп | 30 |
| 116 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,016209 |
| 117 | Грунтовка бітумна | кг | 154 |
| 118 | Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна | т | 0,00155 |
| 119 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,019275 |
| 120 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0002693 |
| 121 | Каніфоль соснова | т | 0,0034248 |
| 122 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 8,02096 |
| 123 | Контакт Петрова гасовий | т | 0,00018 |
| 124 | Молоткова фарба по металу HN (ВLТ HAMMERED | кг | 25,75 |
| 125 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла | т | 0,00002 |
| 126 | Білило густотерте цинкове | т | 0,02562 |
| 127 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00021 |
| 128 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева | т | 0,00027 |
| 129 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева | т | 0,000915 |
| 130 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0000156 |
| 131 | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,001 |
| 132 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,000162 |
| 133 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,0201 |
| 134 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 | т | 0,5205 |
| 135 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,00084 |
| 136 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,040372 |
| 137 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,0046495 |
| 138 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище | т | 0,0001 |
| 139 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,000108 |
| 140 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,000109 |
| 141 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,002163 |
| 142 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,003386 |
| 143 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,02 |
| 144 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0216 |
| 145 | Розріджувач HN BTL THINNERS | л | 3,5 |
| 146 | Грунт алкідний модифікований MALKOR | л | 13,5 |
| 147 | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б | м2 | 71,5 |
| 148 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 7,202 |
| 149 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,005272 |
| 150 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,03516 |
| 151 | ПНД/ПВД 110-труба гнучка двустінна гофрована Д110мм | м | 469,76 |
| 152 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0402 |
| 153 | Шпагат паперовий | т | 0,00001 |
| 154 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,00003 |
| 155 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм | т | 0,00036 |
| 156 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0001 |
| 157 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0022852 |
| 158 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0043065 |
| 159 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,001045 |
| 160 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,01186384 |
| 161 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0164609 |
| 162 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0098 |
| 163 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,12515 |
| 164 | Мастика бутилкаучукова будівельна МББП- 65 "Лило-1" | т | 0,0065 |
| 165 | Папір шліфувальний | м2 | 3,3 |
| 166 | Дрантя | кг | 47,3725 |
| 167 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 39,655 |
| 168 | Фарба жовта | кг | 4 |
| 169 | Фарба зелена | кг | 4 |
| 170 | Фарба червона | кг | 4 |
| 171 | Фарба чорна | кг | 12 |
| 172 | Фарба ПФ15 | кг | 101,75 |
| 173 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,29745 |
| 174 | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т | 0,000325 |
| 175 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0057256 |
| 176 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,000336 |
| 177 | Лак, марка 177 | т | 0,019469 |
| 178 | Оліфа натуральна | кг | 2,8443 |
| 179 | Емаль МС-17, пісочна | т | 0,0012 |
| 180 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 2,207 |
| 181 | Мастика бітумна | т | 0,0054 |
| 182 | Клоччя просочене | кг | 6,0493 |
| 183 | Стрічка сигнальна ЛС-250 | м | 269 |
| 184 | Стрічка сигнальна ЛС-500 | м | 30 |
| 185 | Шпаклівка | кг | 275 |
| 186 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 2,64 |
| 187 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 0,014 |
| 188 | Рядно | м2 | 9,4262 |
| 189 | Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350 | м2 | 75,6 |
| 190 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 3,52872 |
| 191 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 1,27 |
| 192 | Скоби оцинкована К115ц | шт | 30 |
| 193 | Кабельний кінцевик алюмінієво-мідний | шт | 30 |
| 194 | Муфта кінцева внутрішньої установки 3КВТп-10-35/50 | шт | 4 |
| 195 | Сталь кругла | т | 0,222 |
| 196 | Вертикальний заземлювач оцинкований (комплект стержневого уземлювача G18/60) | шт | 18 |
| 197 | Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,0028 |
| 198 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,1041945 |
| 199 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,000041 |
| 200 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0024339 |
| 201 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,55 |
| 202 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,2252 |
| 203 | Шпаклівка клейова | т | 0,01375 |
| 204 | Саморіз-фарбований | шт | 1930 |
| 205 | Розпірний анкер М10 L=120 | шт | 156 |
| 206 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,03538 |
| 207 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,001538 |
| 208 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,16704 |
| 209 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,96 |
| 210 | Брус обрізний 60х80мм з закругленням | м | 4,6 |
| 211 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт | м3 | 0,48 |
| 212 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,06264 |
| 213 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,96 |
| 214 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,005 |
| 215 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 0,0312 |
| 216 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 0,86652 |
| 217 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,0844 |
| 218 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,001231 |
| 219 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,18 |
| 220 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,012 |
| 221 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт | м3 | 0,00104 |
| 222 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,01005 |
| 223 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,0729 |
| 224 | Фанера декоративна однобічна, І сорт, марка ДФ-2, товщина 4 мм | м3 | 0,0756 |
| 225 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0252 |
| 226 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 4,3036 |
| 227 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 8,4032 |
| 228 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 16,29888 |
| 229 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,0504 |
| 230 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,0504 |
| 231 | Труба Тр 65х2,5 (L=1,5м гнута, пофарбована) | м | 3 |
| 232 | Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм | м | 24,48 |
| 233 | Лоток перфорований оцинкований 200*50*3000 | шт | 5 |
| 234 | Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм | т | 0,0000072 |
| 235 | Плакат попереджувальний | шт | 2 |
| 236 | Флажок Ф35 У1 | шт | 16 |
| 237 | Плакат попереджувальний переносний | шт | 40 |
| 238 | Показник напруги до 10кВ | шт | 2 |
| 239 | Болти діелектичні (пар) | шт | 2 |
| 240 | Захисні окуляри | шт | 5 |
| 241 | Коврик гумовий діелектричний 900*1500*6 | шт | 8 |
| 242 | Переносне заземлення до 1кВ П3РУ-1М | шт | 2 |
| 243 | Переносне заземлення до 15кВ 3ПП-15М | шт | 4 |
| 244 | Натяжна труба К274 | шт | 1 |
| 245 | Скоби для ізоляторів | шт | 58 |
| 246 | Двері сталеві, Д1 (1140х2500) | шт | 4 |
| 247 | Жалюзійна решітка ВЖ1(53,2кг) | шт | 6 |
| 248 | Ворота В1(323кг) | шт | 2 |
| 249 | Жалюзійна решітка ВЖ2 (24,92кг) | шт | 4 |

| 250 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,0088 |
| --- | --- | --- | --- |
| 251 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т | 0,02116 |
| 252 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,16819 |
| 253 | Полоса 6х50(L=676мм) | т | 0,0288 |
| 254 | Кутик 100х100х8 (L=3500) | т | 0,51456 |
| 255 | Направляючі металеві конструкції | т | 0,135 |
| 256 | Кріплення для бар'єру в камері трансформатора | кг | 5,3 |
| 257 | Розкладки, розмір 19х19 мм | пм | 8 |
| 258 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 6,82713 |
| 259 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,669 |
| 260 | Гарячекатана арматурна сталь , клас А-240, діаметр 6,5 мм | т | 0,0631802 |
| 261 | Гарячекатана арматурна сталь , клас А-240, діаметр 8 мм | т | 0,038316 |
| 262 | Гарячекатана арматурна сталь , клас А- 400С, діаметр 12 мм | т | 0,3146856 |
| 263 | Кутик 40х40х3мм (L=200 мм) | шт | 8 |
| 264 | Глина звичайна | м3 | 1,152 |
| 265 | Глина бетонітова | м3 | 0,45 |
| 266 | Вода | м3 | 25,925 |
| 267 | Арматура 12мм 400С(L=300) (24штх0,27кг) | кг | 6,48 |
| 268 | З'днальний вироб МС1(20штх0,55кг) | кг | 11 |
| 269 | З'днальний вироб МС2 (4штх0,76кг) | кг | 3,04 |
| 270 | Кабелі силові ААБл 3х120(ож)-10 | м | 580,32 |
| 271 | Кабелі силові ВВГ нг 4х95-1 | м | 127,504 |
| 272 | Кабелі силові ВВГ нг 4х70-1 | м | 127,504 |
| 273 | Кабелі силові ААШв3х50-10,0кв.мм | м | 32,24 |
| 274 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 2х1, 5 | м | 6,24 |
| 275 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 3х1, 5 | м | 49,92 |
| 276 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 4х1, 5 | м | 10,4 |
| 277 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 2х2, 5мм | м | 23,92 |
| 278 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 5х1, 5мм | м | 10,4 |
| 279 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 3х2, 5мм | м | 3,12 |
| 280 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 2х4 мм | м | 31,2 |
| 281 | Кабелі силові з мідними жилами ВВГ нг 4х10 мм | м | 29,12 |
| 282 | Кабелі силові КВВГ 7х4 | м | 20,8 |
| 283 | Провід ПВ1 1х4 | м | 10,4 |
| 284 | Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 | т | 0,003104 |
| 285 | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 | т | 0,000528 |
| 286 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,007043 |
| 287 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,31864 |
| 288 | Сталь штабова оцинкована 40х4 мм | м/п | 77 |
| 289 | Дріт для блисковкозахисту W08/AL | м/п | 88 |
| 290 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0366 |
| 291 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0102888 |
| 292 | Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, І сорт | т | 0,00144 |
| 293 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,001575 |
| 294 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0171 |
| 295 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0001616 |
| 296 | Емаль ЭП-51 світло-сіра | т | 0,003 |
| 297 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0222 |
| 298 | Емаль КО-811 кремній-органічна чорна | т | 0,003113 |
| 299 | Паста антисептична | т | 0,0020462 |
| 300 | Вогнезахисний матеріал Ammokote WW | кг | 134 |
| 301 | Емаль ПФ-115 | кг | 53,7 |
| 302 | Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1 | кг | 108,9 |
| 303 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 | шт | 4 |
| 304 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 58,464 |
| 305 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 1,809 |
| 306 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 1,3095 |
| 307 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 11,67 |
| 308 | Клинець, марка 300 | м3 | 0,9246 |
| 309 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 1,8492 |
| 310 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 40,0192 |
| 311 | Пісок природний, рядовий | м3 | 122,4125 |
| 312 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 27,6349 |
| 313 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 29,9388 |
| 314 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3,024 |
| 315 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 11,22 |
| 316 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 25,067556 |
| 317 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,7336 |
| 318 | Розетка РШ-П-2-0-1П3-01-10А2 | шт | 4 |
| 319 | Вимикач 1-но клавішний 16А ,ІР44 | шт | 6 |
| 320 | Кінцевик мідний 25 | шт | 16 |
| 321 | Муфта термоусаджувальна кінцева 3КВтп 10 70-120 | шт | 2 |
| 322 | Муфта термоусаджувальна з'эднувальна 3Стп 10 70-120 3КВтп 10 70-120 | шт | 4 |
| 323 | Муфта термоусаджувальна кінцева 4 ПКВ(Н)тп 1 35-70 | шт | 8 |
| 324 | Муфта кінцева для кабелю 3 КВТп-10-35/50 | шт | 4 |
| 325 | Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) на чотирьох точках комерційного обліку | шт | 1 |
| 326 | Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм | т | 0,0018004 |
| 327 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,006728 |
| 328 | Блискавкоприймач М- 07/70 | шт | 3 |
| 329 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 | шт | 6 |
| 330 | Пристрій FLP B+C maxi V/3 | шт | 6 |
| 331 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | 10м | 0,0128 |
| 332 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,02792 |
| 333 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм | т | 0,0012 |
| 334 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м3 | 0,8652 |
| 335 | Теплоізоляція напівжорстка П-12 | м3 | 0,005 |
| 336 | Бірка маркувальна | 100шт | 2,81002 |
| 337 | Бірка-прикінцевлювач А631, А671 | 100шт | 0,88 |
| 338 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,12728 |
| 339 | Втулка В69 | 100шт | 0,51712 |
| 340 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,0075 |
| 341 | Гільза з'єднувальна Г-25 | 100шт | 0,2448 |
| 342 | Утримувач К188 | 100шт | 2,7202 |
| 343 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,408 |
| 344 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,592 |
| 345 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 4,53612 |
| 346 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,00306 |
| 347 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,2448 |
| 348 | Кнопка К227 | 100шт | 8,45028 |
| 349 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 3,52604 |
| 350 | Гак У625 | 100шт | 0,0612 |
| 351 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0012 |
| 352 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,62614 |
| 353 | Металеві прокладки | т | 0,48 |
| 354 | Муфти поліетиленові | шт | 27,1488 |
| 355 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0,1 |
| 356 | Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а | 100шт | 0,0612 |
| 357 | Наконечники кабельні | 100шт | 1,1207 |
| 358 | Наконечники кабельні | шт | 88 |
| 359 | Наконечники кабельні DT120 | шт | 18 |
| 360 | Наконечники кабельні DT070 | шт | 16 |
| 361 | Наконечники кабельні DT095 | шт | 16 |
| 362 | Нитки швейні | кг | 0,1552 |
| 363 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 3,51 |
| 364 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,016 |
| 365 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 6,97916 |
| 366 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 1,083 |
| 367 | Перемичка заземлювальна | шт | 63,48 |
| 368 | Рукавичка термоусаджувальна | шт | 28,56 |
| 369 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,1648 |
| 370 | Колодка КП-25 | шт | 4 |
| 371 | Профіль монтажний, кутик К-242 | 100шт | 0,00808 |
| 372 | Розетка стельова РП | 100шт | 0,0612 |
| 373 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,3045 |
| 374 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,6924 |
| 375 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 1,37496 |
| 376 | Скоби будівельні | кг | 64,368 |
| 377 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,08 |
| 378 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,36 |
| 379 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00016 |
| 380 | Ізолююча штанга до 10кВ | шт | 2 |
| 381 | Ізолююча штанга до 1кВ | шт | 1 |
| 382 | Штанга ізолююча ШОУ15 | шт | 2 |
| 383 | Ізолюючі кліщі до 1 кВ К-1000 | шт | 2 |
| 384 | Шина алюмінієва 8*80 | м | 12 |
| 385 | Шина алюмінієва 10*100 | м | 36 |
| 386 | Шина алюмінієва 6*60мм | м | 24 |
| 387 | Шина алюмінієва 80*6мм | м | 10 |
| 388 | Електроди ВЛ-10, вольфрамові | т | 0,00000865 |
| 389 | Провід ПВ3 1х25 ж/з колеру | м | 12 |
| 390 | Заземляючий гнучкий провідник СГ- 1(1500мм) | шт | 2 |
| 391 | Вазелін технічний | т | 0,002658 |
| 392 | Клей БМК5 | кг | 0,8888 |
| 393 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,004459 |
| 394 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00003 |
| 395 | Лак спиртовий | т | 0,001 |
| 396 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,0008324 |
| 397 | Паста "Гои" | кг | 0,52 |
| 398 | Припой ПОС-18 | т | 0,00454 |
| 399 | Пропан-бутан технічний | м3 | 1,86267 |
| 400 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0042 |
| 401 | Тавот | кг | 29,28084 |
| 402 | Ущільнювальна суміш УС-65 | кг | 14,4 |
| 403 | Чорнила незмивні | кг | 0,048 |
| 404 | Світильник CL-303 15 Вт | шт | 6 |
| 405 | Світильник 100Вт TAURUS ENERLIGHT | шт | 6 |
| 406 | Світильник переносний | шт | 1 |
| 407 | Кронштейни для встановлення 3-х опорних ізоляторів | шт | 2 |
| 408 | Кронштейни У116 У3 | шт | 6 |
| 409 | Підставка ізолююча | шт | 2 |
| 410 | Стійка кабельна оцинкована К1152ц У3 | шт | 15 |
| 411 | Поличка кабельна оцинкована К1161ц У3 | шт | 15 |
| 412 | Профнастил ПК-35 | м2 | 104,5 |
| 413 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6 | шт | 13 |
| 414 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6- | шт | 10 |
| 415 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3,5 | шт | 1 |
| 416 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 4.4.3,5 | шт | 9 |
| 417 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 7.4.6 з отвором 300х300 | шт | 10 |
| 418 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.3.6 | шт | 11 |
| 419 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.4.6 | шт | 17 |
| 420 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.4.3,5 | шт | 4 |
| 421 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6 | шт | 25 |
| 422 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.3,5 ГОСТ 13579-78 iз бетону марки | шт | 3 |
| 423 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 5 |
| 424 | Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1- 1 вип.2(Ф309) | шт | 4 |
| 425 | Перемички з/б марки 3ПП14-71 серія 1.038.1-1 вип.2(Ф309) | шт | 4 |
| 426 | Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія 1.038.1-1 вип.2(Ф309) | шт | 4 |
| 427 | Плита ПП 0,35х0,045х1,5 | шт | 18 |
| 428 | Плита ПБП12-12-8 | шт | 14 |
| 429 | Плита ПБП12-12-8(L=500) | шт | 2 |
| 430 | Панелі перекриття марки ПБП 60.12-8. | шт | 10 |
| 431 | Поребрики (1м) | шт | 52 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 432 | Електроенергія | кВт-год | 199,9888 |
| 433 | Мастильні матеріали | кг | 1,8356 |
| 434 | Гідравлічна рідина | кг | 1,3958 |
| 435 | Дрова | м3 | 0,012 |
| IV. Устаткування |  |  |
| 436 | Обмежувачі перенапруг ОПН-КР/ТЕL6/7,2 УХЛ2 | шт | 6 |
| 437 | Швфа обліку та розподілу електроенергії ЯУР-У4-16-2 | шт | 2 |
| 438 | Лічильник електроенергії типу АСЕ6000 | шт | 4 |
| 439 | Вимикач навантаження 4р 40А | шт | 2 |
| 440 | Трансформатор силовий , масляний ТМ- 630/6,0/0,4/У1,схема та група з'єднань обмоток Д/Ун-11 | шт | 2 |
| 441 | Трансформатор струму ТОЛ-10 50/5 0,5s | шт | 6 |
| 442 | Комплектний розподільчий пристрій 6 кВ з комірок типу КСО-393, що складається з 12 панелей, з них 4 тореві | шт | 1 |
| 443 | Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з панелей ЩО90, що складається з 12 панелей, з них 2 торцеві та додатково два захисних металевих кожухів | шт | 1 |
| 444 | Щит освітлення навісний на 12 модулей з вимикачем вводу В25/3 Ір=25А та вимикачами ліній В10/1, Ір=10А-4 шт. шини РЕ та N | шт | 1 |
| 445 | Камера розподільного пристрою 6кВт КСО- 366 | шт | 2 |
| 446 | Шинний міст з роз'єднувачем і 3-ма ізоляторами | шт | 2 |
| 447 | Шинний міст (для 8-ми ізоляторів) | шт | 2 |
| 448 | Ізолятори прохідні серії 10 кВ ИП-10/630- 750-1192 | шт | 6 |
| 449 | Блок живлення ИП-02--МР3С | шт | 1 |
| 450 | Ящик з перекидним рубильником Uн=380В Ін=250А | шт | 1 |
| 451 | Ящик з понижувальним трансформатором, 220/12В, 250рубильником Uн=380В Ін=250А | шт | 1 |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  | Електроенергія | кВт-год | 1725,871 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 534,486 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 156,144 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 32,737 |
|  | Дрова | м3 | 0,012 |
|  | Бензин | л | 1516,726 |
|  | Дизельне паливо | л | 1682,494 |

1. Загальні вимоги:

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

Кошторисна документація та Акти виконаних робіт надавати в програмному комплексі АВК-5.

Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку про наявність комплексу АВК-5 із наданням підтверджуючого документу, а саме: сканованої копії чинної ліцензії на програмний комплекс АВК -5.

Розрахунок договірної ціни тендерної пропозиції та підтверджуючих розрахунків за статтями витрат відповідно до Державних стандартів України, складеної у повній відповідності технічним вимогам Замовника, вказаних в Додатку 2 тендерної документації:

-          Локальні кошториси;

-	Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

-	Розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи зі структури будівельної організації);

-          Підсумкові відомості ресурсів;

-	Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

-	Розрахунок прибутку.

1.4. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше), про що у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

2. Вимоги щодо  виконання робіт:

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – не менше 5 років.

2.2. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства. Свої зобов’язання учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

2.3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник надає у складі тендерної пропозиції копію чинного договору укладеного з учасником щодо вивезення твердих будівельних відходів (будівельного сміття), термін дії вказаного договору повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2024 року або містити умови пролонгації.

3. До відома:

Об'єкт «Реконструкція» - є об’єктом класу наслідків (відповідальності) - (CC1), надалі Об’єкт.

4.  Вимоги щодо формування договірної ціни.

4.1. Відповідно до норм чинного законодавства ціна тендерної пропозиції Переможця торгів є договірною ціною на об’єкт реконструкції, яка формується підрядником із залученням субпідрядних організацій.

4.2.  Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати реконструкцію по Об’єкту  відповідно до Додатку 2.

4.3. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт відповідно до Технічного завдання на виконання будівельних робіт по Об’єкту з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

4.4. Договірна ціна розраховується відповідно до  кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

4.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

4.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.