Додаток 4

тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

Предмет закупівлі : «Послуги з прокладання локальних мереж, встановлення та підключення мережевого обладнання для доступу до мережі Інтернет, встановлення Wi-Fi мережі на території дендрологічного парку місцевого значення «Ладижинський гай» за адресою: м. Ладижин,  вул. Будівельників, 5 Вінницька область

Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 72710000-0 «Послуги у сфері локальних мереж»

Загальні відомості.

Забезпечити на території дендрологічного парку  місцевого значення «Ладижинський гай» за адресою: м. Ладижин,  вул. Будівельників, 5 Вінницька область прокладання локальних мереж, встановлення та підключення мережевого обладнання, встановлення Wi-Fi мережі для надання вільного доступу відвідувачів до мережі Інтернет.

Максимально можлива кількість одночасно підключень має бути  не менше ніж 200 користувачів.

При виконанні робіт врахувати та частково використати існуючу  волоконно-оптичну мережу    відео нагляду.

Кліматичні умови експлуатації:

Температура повітря: -40 ... +40 ° С;

Вологість повітря: 0 ... 80%

Обсяги обладнання та матеріалів,  які покладені на підрядника.

Підбір та поставка необхідних матеріалів, обладнання та комплектуючих.

1. Волоконно-оптичний кабель 4-х волоконний            250 м

2. Плетена пара FTP CAT5e 4P 24AWGPE (аналог)      305 м

3. ПВХ труба d20   305 м

4. Оптичний бокс 02-04 (аналог)  2 шт

5. Оптичний бокс 04-16 (аналог)  2 шт

6. Оптичний Пігтейл SC/UPC  16 шт

7. Оптичний Патчкорд SC/UPC  – SC/UPC  10 шт

8. Пластиковий бокс 400х500х240 ір65  1 шт

9. Пластиковий бокс 300х400х220 ip65  5 шт

10. Розетка накладна  220V 12 шт

11. RG-EG210G-P Маршрутизатор серії Ruijie Reyee  2 шт

12. RG-ES205GC-P 5-портовий гігабітний інтелектуальний POE комутатор Ruijie  9 шт

13. RG-NBS3100-8GT2SFP 8-портовий гігабітний L2 керований комутатор Ruijie   1 шт

14. RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8-портовий гігабітний L2 керований комутатор POE Ruijie  2 шт

15. RG-EAP602 Зовнішня дводіапазонна точка бездротового доступу серії Ruijie   15 шт

16. DH-TAM1GT1GT-30 PoE + Midspan інжектор   1 шт

17. UOF7201GE 1Гб медіа конвертор   8 шт

18. SFP-1.25G-3KM-TX/RX   10 шт

Обсяги робіт, які покладені на підрядника.

1. Монтаж та налаштування комутаторів   13 шт

2. Монтаж та налаштування Wi-Fi точок  15 шт

3. Підключення інжектора PoE   1 шт

4. Встановлення медіа конверторів  8 шт

5. Встановлення SFP модулів  10 шт

6. Монтаж кабелів в існуючих кабель-каналах та по стінам і конструкціям споруд   555 м

7. Прокладання ПВХ труби  305 м

8. Зварювання оптичних ліній зв'язку (кількість зварок)   16 шт

9. Монтаж оптичних боксів    4 шт

10. Встановлення пластикових боксів  IP65   6 шт

11. Монтаж  розеток 220V 12 шт

Виконання  монтажних робіт згідно КНД 45-141-99 «Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку». В процесі будівництва виконувати заходи по охороні праці, техніці безпеки, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної та екологічної охорони, згідно діючих нормативних документів.

Проведення комплексу необхідних приймально-здавальних вимірювань та випробувань обладнання мережі.

Виготовлення виконавчої документації на змонтовану Wi-Fi мережу у відповідності з діючими нормами.

Документація та сертифікати.

Учасник-переможець після укладання договору про закупівлю разом зі здачею монтажних і пусконалагоджувальних робіт повинен надати Замовнику такі документи:

специфікація обладнання і робіт;

заводські паспорти, сертифікати відповідності УКРСЕПРО та гарантійні талони на придбане обладнання;

протоколи вимірювань та схема підключення обладнання.

Все обладнання повинно бути сертифікованим, і вся технічна документація (специфікації, описи, інструкції) повинна бути написана українською мовою.

Приймально-здавальні вимірювання та випробування.

Після завершення монтажних і пусконалагоджувальних робіт проводяться приймально-здавальні випробування, в ході яких представник замовника підтверджує або не підтверджує працездатність системи в рамках обумовлених у цьому технічному завданні функціональних особливостей.

У разі невиконання зазначених нижче умов параметри системи повинні бути приведені у відповідність з даними пунктами технічного завдання.

Додаткові умови.

Підбір матеріалів і обладнання узгоджується із замовником.

Конструкція системи повинна забезпечувати:

зручність технічного обслуговування і експлуатації;

ремонтопридатність;

захист від несанкціонованого доступу до елементів управління параметрами;

санкціонований доступ до всіх елементів, вузлів і блокам, які вимагають регулювання або заміни в процесі експлуатації.

Всі інші питання, не відмічені в цьому Технічному завданні, виясняються і вирішуються на стадії підготовки та монтажу, оформляються в письмовій формі за підписом обох сторін та є невід’ємною частиною цього завдання.

1. Обладнання для створення безпровідної локальної мережі Wi-Fi:

| № з/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор 10 портів 10/100 / 1000M Base-T Робоча температура від -20 до +50 градусів Цельсія 3af/at 1000Base-T до 70 Вт на порт RAM 256 МБ ROM 16 МБ Підтримка локальної переадресації роумінгу рівня L2/L3 між точками доступу | 2 |
| 2 | Комутатор Ethernet порти: 4 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+) 1 вихідний порт 10/100/1000 Base-T PoE IEEE 802.3at/802.af Робоча температура від 0 до +50 | 9 |
| 3 | Wi-Fi точка доступу Робочі діапазони: - 2.4 ГГц: 802.11 b/g/n； - 5 ГГц: 802.11a/b/g/n/ac; Просторові потоки: - 2.4 ГГц: 2 Просторові потоки 2x2 MIMO; - 5 ГГц: 2 Просторові потоки, 2x2 MIMO; Максимальна пропускна здатність : - 2,4 ГГц: 300 Мбіт/с; - 5 ГГц: 867 Мбіт/с; Сервісні порти: 2 порти Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с (один з яких підтримує 802.3af/при PoE); Джерело живлення: 802.3af/802.3at, DC 12 В, 1,5 А; Додатково: - підтримка технології 802.11ac Wave2 - ступінь захисту IP68 - захист від перенапруг 6KV ¦ Рейтинг IP IP68 | 15 |
| 4 | Комутатор Порти 8 портів 10/100/1000 Base-T PoE+ 2 вихідні порти SFP 1000Base-X PoE живлення порт 30 Вт, бюджет 125 Вт Робоча температура від 0 до 50°С | 3 |
| 5 | Медіаконвертор (Port Ethernet 10/100/1000 Base-TX/SC_PC) | 8 |

2. Вимоги до обладнання для безпровідної  локальної мережі Wi-Fi :

| Вимоги до зв'язку (усе тут перелічене) | ∙ Стійка висока продуктивність і надійний бездротовий зв'язок відповідно до групи стандартів IEEE 802.11. ∙ Підтримка стандартів IEEE 802.11a/b/g/n/ac. ∙ Застосування централізованого керування за допомогою контролера. Для можливості об'єднати кілька точок в єдину Wi-Fi мережу, в якій клієнт буде автоматично перемикатися при переміщенні від однієї точки до іншої. |
| --- | --- |
| Радіо-частотні діапазони, що використовуються | ∙ Діапазонах 2,4 ГГц та 5 ГГц відповідно до стандартів IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Фізичне посилення антени (не менше) | ∙ 2 дБі на просторовий потік. |
| Вихідна потужність сигналу при використанні інтегрованих антен (не менше) | ∙ 17 дБм для діапазону 2,4 ГГц; ∙ 12 дБм для діапазону 5 ГГц; |
| Максимальні швидкості модуляції на фізичному рівні (не менше) | ∙ 100 Мбіт/с для діапазону 2,4 ГГц; ∙ 300 Мбіт/с для діапазону 5 ГГц; |
| Наявність портів Ethernet | ∙ Не менше 2-х портів RJ-45 з автовизначенням MDI/MDIX і автовизначенням 10/100/1000 Мбіт/с. |
| Вимоги до умов експлуатації (не гірше) | ∙ ззовні приміщення; ∙ діапазон робочих температур від -30°C до +50°C; ∙ вологість 10-90 % без утворення конденсату. ∙ захист від перенапруги 6 кВ ∙ клас захисту ІР68 |
| Електроживлення (усе тут перелічене) | ∙ вхід живлення постійного струму 12 V DC; ∙ по Ethernet (PoE) відповідно до стандарту IEEE ∙ 802.3af/at, що дозволяє використати наявні комутатори ∙ PoE без їх модернізації. |
| Енергоспоживання (не більше) | ∙ у режимі простою: 4,7 Вт; ∙ у звичайному режимі: 12,5 Вт; ∙ при максимальному навантаженні: 13,5 Вт. |
| Керування (усе тут перелічене) | ∙ веб-інтерфейс користувача (HTTPS); ∙ за допомогою хмарного сервісу ∙ можливість побудови стартової сторінки при підключенні до Wi-Fi мережі |

3. Орієнтовний перелік пасивного обладнання для мережі:

| № | Найменування послуги та товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оптичний бокс типу 02-04 | шт | 2 |
|  | Оптичні Пігтейли | шт | 16 |
|  | Оптичні Патчкорди | шт | 10 |
|  | Оптичний кабель FinMark UT004-SM-15 | м | 250 |
|  | Оптичний бокс типу 04-16 | шт | 2 |
|  | Пластиковий бокс 400х500х240 | шт | 1 |
|  | Пластиковий бокс 300х400х220 | шт | 5 |
|  | Розетка 220V | шт | 12 |
|  | Вита пара FTP CAT5e 4P 24AWGPE | м | 305 |
|  | ПВХ труба | м | 305 |

4. Технічні вимоги до структурованої кабельної мережі:

- При побудові СКС використовувати матеріали та обладнання ведучих світових виробників  з подальшою системною гарантією на не менш 3 років на змонтовану СКС.

- При реалізації кабельних ліній від комутаційних центрів до користувачів повинен використовуватись кабель  категорії не нижчої ніж Cat 5, що сертифікований в Україні.

- При побудові СКС передбачити оптимальні траси прокладання кабельних ліній та розміщення комутаційних вузлів. Кабелі мають прокладатися в пластикових коробах.

- Для магістральних з’єднань між головним комутаційним центром та локальними комутаційними  центрами  СКС, які завдовжки більше ніж 90 м, застосовувати волоконно-оптичні кабелі.

- Учасник повинен гарантувати у своїй пропозиції, що всі запропоновані ним матеріали, комплектуючі та обладнання, що будуть використані для надання послуг, є новими, раніше не використовувались та будуть прийняті на системну гарантію виробником (не менш 2 років, що передбачене основними умовами, які будуть включені до договору) – необхідно надати гарантійний лист.

- Якщо запропоновані учасником закупівлі технічні, якісні та кількісні характеристики, за технічними параметрами відрізняється від тих, що вимагаються замовником учасник в складі тендерної пропозиції обов’язково подає порівняльну таблицю порівняння запропонованих ним параметрів, що визначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.

Будь-які посилання в цьому додатку на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника,  передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).