Додаток № 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Умови для Учасника

та перелік документів, які підтверджують

відповідність його пропозиції таким умовам

Перелік документів, які надаються Учасником у складі пропозиції

для підтвердження її відповідності умовам, визначеним в оголошенні:

- Форма «Цінова пропозиція» (Додаток № 4).

- Інформація в довільній формі про наявність в учасника ліцензій або документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності за предметом закупівлі, або документів, що посвідчують їх видачу (постанова або наказ про видачу), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження господарської діяльності за предметом закупівлі законом не передбачено, необхідно надати інформацію в довільній формі про відсутність в учасника ліцензій або документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності за предметом закупівлі в зв’язку з тим, що їх отримання не передбачено законом.

- Інформація про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для надання послуг за предметом закупівлі.

Інформація повинна бути складена у відповідності до Таблиці № 1.

Таблиця № 1

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| № з/п | Посада | П.І.Б. | Освіта/ кваліфікація* | Загальний стаж роботи (роки)* | Штатний працівник/ цивільно-правова угода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*графи 4, 5 не є обов'язковими для заповнення щодо працівників робітничих професій.

Учасник обов’язково повинен підтвердити наявність майстра та працівників відповідних робітничих професій для забезпечення якісного та вчасного надання послуг за предметом закупівлі.

4. Інформація щодо наявності техніки та обладнання, необхідних для надання послуг за предметом закупівлі.

Інформація повинна бути складена у відповідності до Таблиці № 2.

Таблиця № 2

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність техніки (транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо)

| № з/п | Назва | Тип/марка/модель | Кількість | Зазначення приналежності* | Документ, підтверджуючий приналежність (назва документу, номер, дата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*якщо Учасник є власником, зазначається «власний», у інших випадках – зазначається «право користування» (договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством України);

**зазначається номер та дата документу, на підставі якого здійснюється використання власної чи залученої техніки (свідоцтво про реєстрацію, інший документ що посвідчує право власності (обліку) учасника, договір оренди (лізингу), надання послуг, суборенди тощо).

5. Довідка в довільній формі щодо виконання аналогічних договорів про закупівлю.

Аналогічним договором відповідно до умов даного оголошення є виконаний в повному обсязі договір з будівництва, реконструкції, капітального та/або поточного ремонту мостіння (мощення) тротуарів та/або інших покриттів з укладанням фігурних елементів мостіння (мощення).

До довідки обов’язково додаються копії документів, що підтверджують виконання договорів:

- копії договорів та додаткових угод до них (за наявності) з усіма невід’ємними додатками;

- копії актів приймання-передачі до кожного договору, які підтверджують повне виконання договорів.

6. Лист-згода з умовами договору про закупівлю, проєкт якого міститься                                 в Додатку № 6, складений у довільній формі.

7. Інформація у довільній формі про те, що учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність,                   а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.

8. Виписка з ЄДРЮОФОП.

9. Інформація у довільній формі про форму оподаткування учасника з наданням підтвердження у вигляді копії документа, виданого відповідним уповноваженим органом державної влади.

Всі документи пропозиції подаються Учасниками на фірмовому бланку за підписом керівника підприємства і скріплені печаткою (у разі її використання) або у формі електронного документа із накладанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису на кваліфікованому сертифікаті, та мають бути актуальними на час проведення аукціону. Учасники для підтвердження відповідності пропозиції умовам, визначеним в даному оголошенні, мають право подати інші документи, які не передбачені даним Додатком № 1.

Замовник залишає за собою право витребувати від Учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження відповідності пропозиції Учасника умовам, визначеним в цьому оголошенні.

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, що не надав будь-яких з перелічених вище документів або ці документи містять недостовірну інформацію, як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. Перелік підстав для відхилення пропозиції Учасника наведено в Додатку № 6.

Замовник має право за власним бажанням у разі необхідності перевірити наявність обладнання, матеріально-технічної бази та кваліфікаційного персоналу Учасника. В разі їх відсутності або невідповідності інформації, що міститься у пропозиції Учасника, така пропозиція буде відхилена незалежно від її ціни як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі відхилення пропозиції Учасника, яка визначена найбільш економічно вигідною            за результатами електронного аукціону, Замовник розглядає наступну пропозицію Учасника, яка визначена електронною системою закупівель наступною найбільш економічно вигідною.

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників, не подаються ними у складі пропозиції. Якщо один або декілька з вищезазначених документів, що вимагаються                 у складі пропозиції, не передбачені для Учасника законодавством України, Учасник повинен надати:

- довідку у довільній формі про те, що такі документи не можуть бути подані                       з посиланням на відповідні норми законодавства України.

Додаток № 2

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок,

допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки.

Опис формальних помилок:

1. Інформація/документ, подана учасником у складі пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:

- уживання великої літери;

- уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;

- використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;

- зазначення унікального номера оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель - помилка в цифрах;

- застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;

- написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;

- нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну пропозиції учасника та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником у складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника (у разі її використання).

5. У складі пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник у своїй пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

6. Подання документа (документів) учасником у складі пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником у складі пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником у складі пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником у складі пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником у складі пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником у складі пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) учасником у складі пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Приклади формальних помилок:

- «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «Довідка» замість «Гарантійний лист», «Інформація» замість «Довідка»;

- «м. київ» замість «м. Київ»;

- «поряд-ок» замість «поря-док»;

- «ненадається» замість «не надається»;

- «____________ №_____________» замість «14.12.2020 №320/14/54-03»;

- учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «GIF» замість документа у форматі «PDF» (Portable Document Format) чи «JPEG» (Joint Photographic Experts Group).

Замовник не відхиляє пропозицію учасника при виявленні формальних (несуттєвих) помилок, гарантуючи при цьому дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюється уповноваженою особою замовника.

Додаток № 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на Поточний ремонт покриття з улаштуванням пандусів з фігурних елементів мощення навколо парку імені М.В. Гоголя в смт. Диканька Полтавського району Полтавської області

Учасник під час надання послуг відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності обладнання та матеріалів, які знаходяться в зоні надання послуг.

Учасник визначає ціну пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України,                       з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

- Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів | м2 | 79 |  |
| 2 | (Демонтаж) Установлення бетонних бордюрів | м | 38 |  |
| 3 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250мм | м2 | 79 |  |
| 4 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 31,6 |  |
| 5 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | м3 | 11,85 |  |
| 6 | Прокладання геотекстиля | м2 | 79 |  |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм На кожний 1 см зміни товщини шару доодавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 5 см) Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню Улаштування основи із гранвідсіву за товщини шару 12 см Улаштування основи із гранвідсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 5 см) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу Плитка тротуарна фігурна сіра «Цегла» h=40 мм Плитка тротуарна фігурна червона «Цегла» h=40 мм | м2 м2 м2 м3 м2 м2 м2 м м2 м2 | 79 -79 79 7,9 79 -79 79 77 40 39 |  |

Якщо в тексті даного оголошення є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, машини, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає: порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, машини, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.

Поточний ремонт покриття проводиться у відповідності до вимог «Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу № 154 від 23.09.2003 року.

При наданні послуг необхідно дотримуватись усіх заходів із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства.

Умови надання послуг: об’єкт, що експлуатується.

- Якісні характеристики предмета закупівлі

Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам наказу Держжитлокомунгоспу               № 154 від 23.09.2003 року та інших нормативно-технічних документів та державних стандартів України.

- Строк надання послуг

Жовтень-листопад 2022 року.

- Гарантійний термін

Гарантійний строк експлуатації об’єкта з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в):

- в частині якості робіт - 10 років;

- в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – строк, визначений виробником будівельних матеріалів.

Документи, що вимагаються від учасника

на підтвердження його відповідності Технічному завданню:

- лист-згода з кількісними, якісними характеристиками предмета закупівлі, строком надання послуг та гарантійним терміном, визначеними Технічним завданням, складений                      у довільній формі та підписаний відповідно до вимог Документації.

Документи, що вимагаються від переможця закупівлі

на підтвердження його відповідності Технічному завданню:

Переможець закупівлі разом з підписаним з боку переможця договором про закупівлю надає Замовнику:

- договірну ціну, сформовану відповідно до вимог щодо формування договірної ціни, викладених у даному Додатку № 4.

Договірна ціна надається за підписом уповноваженої посадової особи переможця закупівлі та скріплена печаткою (в разі її використання) і є невід’ємною частиною договору про закупівлю.

Вимоги щодо формування договірної ціни переможця закупівлі

Договірна ціна повинна відповідати ціні, яку запропонував учасник за результатами електронного аукціону.

Договірна ціна є твердою. Розрахунок договірної ціни повинен відповідати вимогам Кошторисної норми України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281.

До договірної ціни мають бути надані усі підтверджуючі розрахунки.

Розрахунок договірної ціни може здійснюватись переможцем з використанням будь-якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.

Договірна ціна повинна бути розрахована відповідно до даного Технічного завдання, технології надання послуг, використання конкретних матеріалів і конструкцій з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів їх постачання, якості послуг, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Додаток № 4

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (повна назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо закупівлі послуг    з Поточного ремонту покриття з улаштуванням пандусів з фігурних елементів мощення навколо парку імені М.В. Гоголя в смт. Диканька Полтавського району Полтавської області згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника спрощеної закупівлі.

Повне найменування Учасника ________________________________________________

Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________

Телефон____________________________________________________________________

Електронна пошта:___________________________________________________________

Керівник Учасника  (прізвище, ім’я, по батькові)_________________________________

Код ЄДРПОУ/ІПН___________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус Учасника, дата утворення, місце реєстрації ________________________________________________________________________________

Вивчивши вимоги Замовника спрощеної закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених цією пропозицією, за наступною ціною:

Ціна пропозиції* ___________________грн. (цифрами та літерами), в т.ч. ПДВ___________________грн. (цифрами та літерами) (або без ПДВ).

Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої пропозиції,                є достовірною.

Ми гарантуємо, що послуги з поточного ремонту, які будуть нами надані, та всі будівельні матеріали, вироби і конструкції, які будуть використані під час надання послуг, запропоновані нами цією пропозицією, є якісними у відповідності до діючого законодавства України.

Посада, підпис, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі використання).

* Ціна зазначається учасниками з урахуванням ЗУ «Про податок на додану вартість». До ціни пропозиції учасник включає всі витрати, в тому числі витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно предмета закупівлі.

Додаток № 5

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ПРОЄКТ

ДОГОВІР № _____

про закупівлю послуг

м. ________________                                                 « ____»  ____________  2022 року

Виконавчий комітет Диканської селищної ради (далі – Замовник), в особі ______________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,

та _________________________________________________________________ (далі – Виконавець), в особі _______________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________, з другої сторони, надалі разом за текстом - Сторони, уклали цей договір про закупівлю послуг (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов'язується             за завданням Замовника надати послуги з Поточного ремонту покриття з улаштуванням пандусів з фігурних елементів мощення в смт. Диканька Полтавського району Полтавської області, (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Код за ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 (Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

1.2. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.3. Строк надання Послуг: жовтень - листопад 2022 року.

1.4. Місце надання Послуг: парк ім. М.В. Гоголя в смт. Диканька Полтавського району Полтавської області.

1.5. Виконавець повинен надавати Послуги власними силами та засобами – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного обладнання та якісних матеріалів та обладнання, якість яких відповідає вимогам відповідних діючих державних, міжнародних стандартів та технічним умовам виробника обладнання.

1.6. Результатом наданих Послуг є підписання акту приймання виконаних будівельних робіт, який підтверджує належну якість та комплектність наданих Послуг.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна ціна Договору становить ______________ грн. (_____________________ гривень __________ коп.) в тому числі ПДВ - _____________ грн. (або без ПДВ), що визначається Договірною ціною, яка є невід'ємною частиною Договору.

2.2. У випадку зміни цін, тарифів на роботи і послуги при прийнятті відповідними органами нормативно-правових актів, зміна вартості Послуг за Договором узгоджується Сторонами та оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ

3.1. Розрахунки і платежі за надані Послуги здійснюються на підставі рахунку, Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3).

3.2. Виконавець після закінчення надання Послуг надає Замовнику Акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), які свідчать про надання Послуг та підписуються Сторонами.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), Замовник зобов'язаний підписати їх, або в той же строк надати Виконавцю мотивовану відмову у прийнятті.

3.3. За даним Договором розрахунки між Сторонами щодо оплати Послуг здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування Замовником відповідних сум на банківський рахунок Виконавця, вказаний у Договорі.

3.4. Оплата наданих Послуг проводиться після їх надання за Договором протягом               10-ти календарних днів з моменту підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3) та отримання рахунку на оплату Послуг від Виконавця.

4.   ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

1) надати Послуги в обсязі та у терміни, передбачені Договором;

2) мати відповідні належні дозволи на надання Послуг, визначених цим Договором;

3) забезпечувати контроль за якістю матеріалів, які використовуються при наданні Послуг, згідно ДСТУ та інших нормативних документів, що засвідчують їх якість;

4) у випадку псування майна Замовника, нести повну матеріальну відповідальність за нанесений збиток;

5) забезпечувати залучення для надання Послуг робітників і фахівців у достатній кількості і необхідної кваліфікації з метою дотримання термінів та якості надання Послуг;

6) надавати Замовнику на паперових носіях необхідну документацію, передбачену Договором та умовами надання такого виду послуг.

7) при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань згідно цього Договору, терміново повідомити про це Замовника.

4.2. Замовник зобов’язується:

1) у разі необхідності надавати Виконавцю необхідну наявну технічну документацію;

2) оплатити Виконавцю надані ним Послуги в розмірі та у терміни, встановлені даним Договором.

4.3. Виконавець має право:

1) вимагати виконання умов Договору у повному обсязі;

2) вносити на розгляд Сторін пропозиції щодо поліпшення Послуг, що надаються, та зменшення їх вартості.

4.4. Замовник має право:

1) вимагати виконання умов Договору у повному обсязі;

2) відмовитись від оплати за Договором у разі, якщо Виконавець надав Послуги з порушенням встановлених норм, стандартів, правил тощо, які містять вимоги щодо якості Послуг, що надаються;

3) розірвати Договір у односторонньому порядку у разі систематичного (2 рази та більше) порушення умов Договору Виконавцем. При цьому оплаті буде підлягати та частина Послуг, яка буде прийнята Замовником відповідним актом. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного листа Замовника (письмово чи засобами електронного зв’язку).

5.   ГАРАНТІЇ І ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

5.1. Виконавець забезпечує гарантійний термін щодо наданих Послуг - __________ років, протягом яких зобов'язується проводити гарантійні ремонтні роботи, з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

5.2. Виконавець усуває виниклі в гарантійний період недоліки за свій рахунок при умові дотримання технічних умов експлуатації дорожнього покриття. При цьому термін усунення не повинен перевищувати 10 (десяти) робочих днів.

5.3. Перебіг гарантійного терміну переривається на час простою (неможливості використання) дорожнього покриття у зв’язку з усуненням Виконавцем виявлених недоліків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та/або цим Договором.

6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день такого прострочення.

6.3. До завершення надання Послуг та передачі їх результату Замовнику, Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів наданих Послуг, їх пошкодження або втрату переданого йому на відповідальне зберігання майна Замовника.

6.4. Ризик випадкового пошкодження або втрати матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна лежить на Стороні, з чиєї вини сталися такі пошкодження або втрата.

6.5. Виплата штрафних санкцій і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань в натурі.

6.6. При невиконанні умов цього Договору будь-якою Стороною, що триватиме більш ніж 1 (один) місяць, Договір може бути в односторонньому порядку розірваний іншою Стороною. При цьому згода на розірвання Договору Сторони, яка допустила невиконання або неналежне виконання Договору, не потрібна. Договір вважається розірваним з дня отримання відповідною Стороною письмового повідомлення про це від іншої Сторони.

6.7. Кожна зі Сторін Договору має право не застосовувати штрафні санкції, передбачені цим Договором.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (згідно пункту 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 №671/97-ВР) та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

7.2. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини та наслідки форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилання на них.

8. Строк ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє                   до 31 грудня 2022 року.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.3. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів на виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін.

9.4. Умови Договору можуть змінюватися за взаємною згодою Сторін відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

9.5. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони, які мають юридичну силу, лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово, шляхом укладання додаткової угоди, підписаної обома Сторонами,  та скріплені печатками.

9.6. Порядок змін умов Договору:

9.6.1. Будь-яка Сторона, яка ініціює внесення змін до умов Договору, надсилає іншій Стороні пропозицію із описом змін, які пропонуються.

9.6.2. Пропозиція про внесення змін до умов Договору надсилається у письмовому вигляді поштовим зв’язком за контактними даними, які визначені умовами Договору. Пропозиція супроводжується проєктом додаткової угоди за підписом уповноваженої особи Сторони, яка надала таку пропозицію, із описом змін до умов Договору, та копіями документів, які підтверджують необхідність внесення таких змін (за потреби). Пропозиція може надаватись будь-якою Стороною засобами електронного зв’язку із обов’язковим направленням у найкоротші строки іншій Стороні оригіналу примірника у паперовому вигляді. Перебіг строку розгляду пропозиції починається з дня отримання екземпляру, наданого у паперовому вигляді.

9.6.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін до умов Договору, протягом 2-х робочих днів з дня її отримання розглядає надану пропозицію та повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду. У повідомленні можуть зазначатись підстави або обґрунтування, які вплинули на відмову у прийнятті пропозиції щодо внесення змін до умов Договору.

9.6.4. У разі прийняття пропозиції щодо внесення змін до умов Договору Стороною, яка отримала таку пропозицію, уповноваженою особою такої Сторони укладається додаткова угода в погодженій обома Сторонами редакції в двох автентичних екземплярах та направляється протягом 3-х робочих днів з дня її укладання іншій Стороні.

9.6.5. У разі, якщо Стороною, яка отримала пропозицію щодо внесення змін до умов Договору, приймається пропозиція не в цілому, або пропонуються зміни до наданої пропозиції, такою Стороною протягом 2-х робочих днів з дня отримання пропозиції направляється відповідне повідомлення із переліком (або описом) запропонованих змін. Розгляд такого повідомлення іншою Стороною відбувається на умовах та у порядку визначеному п. 11.3.3 Договору.

9.6.6. У разі якщо Сторона, якій направляється пропозиція щодо внесення змін до умов Договору, не повідомляє іншій Стороні про результати розгляду такої пропозиції або відповідь про прийняття пропозиції одержано із запізненням, Сторона, яка надіслала пропозицію, звільняється від зобов'язань, які стосуються переліку запропонованих змін.

9.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, усні або письмові угоди, листування, протоколи, інші документи, що відносяться до предмету цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.8. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до інших (третіх) осіб, а також укладення будь-яких договорів, угод тощо щодо забезпечення виконання зобов’язань Стороною допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

9.9. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2011 року № 2297-VІ, кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на обробку її персональних даних (ПІБ, посада, назва суб’єкта господарювання, адреса суб’єкта господарювання, телефон, електронна адреса суб’єкта господарювання) в базах персональних даних, які обробляються в ході господарської діяльності іншої Сторони Договору з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Кожна із Сторін Договору несе відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до чинного закорнодавства України.

9.10. Усі спори що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.11. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні предмета цього Договору українською мовою, у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін, що мають однакову юридичну силу.

- ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Невід’ємною частиною Договору є:

- Додаток № 1 «Договірна ціна».

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| _____________________________________ ЄДРПОУ ____________________________ E-mail: ______________________________ Тел. ________________________________ Адреса: _____________________________ р/р _________________________________ МФО _______________________________ | ____________________________________ ЄДРПОУ __________________________ Е-mail: ____________________________ Тел. ______________________________ Адреса: ____________________________ р/р ________________________________ МФО ______________________________ ІПН _______________________________ |
| _____________________ /________________/ | __________________ /________________/ |

Додаток № 6

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Перелік підстав для відхилення пропозиції Учасника

та порядок укладення договору про закупівлю

Відповідно до ч. 13 ст. 14 Закону Замовник відхиляє пропозицію Учасника в разі, якщо:

- пропозиція Учасника не відповідає умовам, визначеним в даному оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі;

- Учасник, який визначений переможцем закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю.

Відповідно до ч. 7 ст. 33 та ч. 2 ст. 41 Закону Замовник відхиляє пропозицію Учасника-переможця у разі якщо договір про закупівлю не укладено з вини Учасника-переможця, зокрема, якщо Учасник-переможець не надав Замовнику:

- відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі, якщо про це було зазначено в оголошенні;

- підписаний договір у строк, визначений Законом.

Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до Замовника через електронну систему закупівель з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції. Замовник зобов’язаний надати йому відповідь в строк не пізніше ніж через 3 робочих дні.

Учасник, якого не визнано переможцем, може звернутися через електронну систему закупівель до Замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією Учасника, який надіслав звернення, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через       5 днів з дня надходження такого звернення.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, який визнаний переможцем закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

Перелік документів, які надаються переможцем

під час укладання договору про закупівлю:

1. Копії документів, які підтверджують повноваження особи на підписання договору про закупівлю (не надаються – якщо Учасником є фізична особа-підприємець):

- для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати договори про закупівлю та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо);

- для осіб, що уповноважені учасником на підписання договорів про закупівлю, та які не входять до кола осіб, що представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства із зазначенням повноважень повіреного та документи, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників, тощо).

2. Копія ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності за предметом закупівлі, або документів, що посвідчують їх видачу (постанова або наказ про видачу), - якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Документи переможця, зазначені у даному Додатку № 6, надаються переможцем Замовнику разом з наданням підписаного з боку переможця договору про закупівлю у строк, визначений Законом.