ДОДАТОК 7

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у частині Прилуцького району Чернігівської області на територіях Варвинської селищної, Ладанської селищної, Линовицької селищної, Малодівицької селищної, Парафіївської селищної, Прилуцької міської, Срібнянської селищної, Сухополов’янської сільської, Талалаївської селищної, Яблунівської сільської територіальних громад у 2024 році (код за ДК 021:2015 - 63710000-9 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту») (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

1.1. Дефектний акт

1.2. У договірній ціні слід передбачити кошти на покриття ризику в сумі  -                           7 895 993,00 гривень (без ПДВ). Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, в договірній ціні не передбачаються.

| Мінімальна кількість техніки, що необхідна для надання послуг згідно з технічним завданням |
| --- |
| № | Назва механізму | Кількість, шт |
| 1 | Навантажувач | 2 |
| 2 | Автомобілі самоскиди | 3 |
| 3 | Кран на автомобільному ходу | 1 |
| 4 | Автогрейдер | 2 |
| 5 | Каток | 4 |
| 6 | Фреза | 1 |
| 7 | Маркірувальна машина | 1 |
| 8 | Машина для ліквідації вибоїн струменевим методом | 1 |
| 9 | Машини для розподілення протиожеледних матеріалів або машини з обладнанням для розподілення протиожеледних матеріалів | 6 |
| 10 | Машини та механізми снігоочисні плужні | 4 |
| 11 | Автомобілі для перевезення працівників | 2 |
|  | Всього : | 27 |

1.3. Мінімальна кількість техніки, що необхідна для надання послуг згідно технічного завдання

1.4. Учасник обов’язково має підтвердити відповідність Учасника міжнародним системам шляхом подання:

- копії чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2015 та копії звіту про аудит або іншого документу, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації;

- копії чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015 та копії звіту про аудит або іншого документу, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації;

- копії чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001:2018 та копії звіту про аудит або іншого документу, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим акредитованим органом по сертифікації.