ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Ремонт вакуумної системи та системи киснепостачання)

Місце проведення послуг: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

Перелік послуг, які необхідно провести :

| № з/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт системи киснепостачання (кардіологічний центр) | 1 послуга |
| 1.1. | Демонтаж-монтаж розетки кисневої | 1шт. |
| 1.2. | Монтаж трубопровода системи киснепостачання (труба М1 8*1мм в кабельному лотку) | 1м |
| 2. | Поточний ремонт вакуумної системи відділення кардіохірургії та трансплантації органів і тканин | 1 послуга |
| 2.1 | Монтаж трубопровода вакуумної системи (Труба М1 15*1) | 6м |
| 2.2. | Монтаж трійника магістрального Д-15 | 1шт. |
| 2.3. | Монтаж відводу мідного 15 кут 90 | 2шт. |
| 2.4. | Мотаж крана кульового 1/2 із муфтою мідною ДУ-15х1/2 внутр. з накидною гайкою під прокладку | 2 к-т |
| 2.5. | Підключення (врізка) до вакуумної системи, перевірка системи на герметичність | 1 посл |

Послуги повинні бути надані з моменту підписання договору, але не пізніше ніж до 31.12.2022 року.

Послуги надаються за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд спеціалістів Учасника на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та запчастин для здійснення ремонту.

Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 6 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.

В складі тендерної пропозиції надати лист-погодження з даними технічними вимогами.