| Адреса встановлення | Полтавська обл., с.Новооржицьке |
| --- | --- |
| Телефон | факс |  | Моб. |  | e mail |  |
| Вихідні дані |
| 1 Вхідний тиск Рвх= надлишковий | Проектний 0,6 МПа | Мінімальний 0,18 | Максимальний 0,3 |
| 2. Вихідний тиск Рвих= | проектний | мінімальний | максимальний |
|  | 0,005 МПа | 0,001 МПа | 0,005МПа |
| 3. Розхід газу Q= | Літо | min | max | Зима | min | max |
|  | нм3/год | 3,48 | 58 | нм3/год | 3,48 | 58 |
| Обладнання |
| 4. Тип обладнання | Шафовий | Контейнерний | Інше |
|  | + |  |  |
| 5. Споживач | Житло | Комунальні потреби | Технологія |
|  |  | + |  |
| 6. Кількість ліній редукування | Одна лінія + байпас | Дві лінії | Інше |
|  |  |  | + |
| 7. Тип фільтра | прямоточний | З відстійникои |
|  | + |  |
| 8. Необхідність манометра Так/ні | На вході | На виході | На фільтрі |
|  | + | + | + |
| 9. Габаритні розміри | довжина | ширина | висота |
|  | Не обмежені | Не обмежені | Не обмежені |
| 10. Марка регулятора, діаметр сідла клапана | Pietro Fiorentini або мадас |
| 11. Відкривання дверей одностороннє чи двостороннє: двостороннє |
| Вузол обліку газу |
| 12. Тип обліку | Комерційний | Технологічний |
|  | + |  |
| 13. Розміщення вузла обліку | До вузла редукування | Після вузла редукування | Окремо |
|  | + |  |  |
| 14. Марка лічильника | Delta |
| 15. Марка коректора | Тандем |
| 16. Обчислювач |  |
| Модем | Тандем |
| Принтер |  |
| Пристрій Переносу Інформації |  |
| 17. Обігрів | треба | ні |
|  | Залежно від вимог лічильника |  |
| Діаметри трубопроводів |
| 18. Вхід | Ду | боковий | нижній |
|  | 57 | + |  |
| 19. Вихід | Ду | боковий | нижній |
|  | 57 | + |  |
| 20. Система газопроводів | лінійна | кільцева | тупікова |
|  |  |  | + |
| Технічні умови |
| Роботи по газифікації виконуються на основі Технічних умов, № проекту |
| № |  | виданих |  |
| Додаткові вимоги |
| (контактна особа ПІБ,посада) тел. 063 39 44 832 Денис |

Опитувальний лист на ШГРПО /з вузлом обліку газу для ПС-ТМ-500