Додаток 1

До тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ

на закупівлю товару:

згідно коду ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» спеціалізована техніка за ДК 021:2015 (34144000-8 Мототранспортні засоби спеціального призначення – автомобільна цистерна на базі двовісного причепу)

І. Вимоги  до предмету закупівлі

  - Найменування предмету закупівлі – автомобільна цистерна на базі двовісного причепу.

  - Кількість – 1 шт.

1.2.Вимоги до умов поставки та вартість техніки:

Поставка техніки на умовах DDP - згідно письмової заявки Замовника.

1.3.Вимоги до строку поставки товару:

Дев’яносто календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Покупця, але не пізніше 31.10.2023 р.

1.4. Інші вимоги:

- Товар має бути таким, що не перебував в експлуатації за своїм функціональним призначенням;

- Товар має бути у зібраному та справному стані;

- Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії.

- Рік випуску: не раніше 2023 року.

-при поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах;

1.5. Технічні та якісні вимоги

| № з/п | ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА | ТЕХНИЧНІ ХАРАКТИРИСТИКИ УЧАСНИКА |
| --- | --- | --- |
|  | Найменування технічних параметрів | Показник | Показник |
|  | Призначення | Для перевезення питної води |  |
|  | Об’єм цистерни, м3 | Не менше 7 |  |
|  | Форма цистерни | Округла |  |
|  | Матеріал цистерни, внутрішня частина | Харчова нержавіюча сталь AISI 304 або еквівалент |  |
|  | Матеріал цистерни, зовнішня частина | Полірована нержавіюча сталь |  |
|  | Товщина термоізоляції, мм | Не менше 40 |  |
|  | Матеріал термоізоляції | Пінополістирол або еквівалент |  |
|  | Діаметр заливної горловини, мм | Не менше 500 |  |
|  | Матеріал горловини, мм | Харчова нержавіюча сталь AISI 304 або еквівалент |  |
|  | Можливість пломбування завантажувального люка | Наявна |  |
|  | Наповнення цистерни | Верхнє |  |
|  | Система роздачі води | Гребінка з кранами |  |
|  | Кількість кранів для роздачі | Не менше 5 |  |
|  | Матеріал системи роздачі | Харчова нержавіюча сталь AISI 304 або еквівалент |  |
|  | Діаметр труб трубопроводу, дюйм | Не менше 2 |  |
|  | Матеріал трубопроводу | Харчова нержавіюча сталь AISI 304 або еквівалент |  |
|  | Обігрів цистерни | Автономний опалювач |  |
|  | Датчик рівня води | Наявний |  |
|  | Наявність рукава | Наявний |  |
|  | Довжина рукава, м | Не менше 30 |  |
|  | Діаметр рукава, мм | Не більше 50 |  |
|  | Насосне обладнання | Бензинова мотопомпа |  |
|  | Глибина всмоктування, м | Не менше 7 |  |
|  | Продуктивність, л/хв | Не менше 500 |  |
|  | Тип палива | Бензин, не нижче АІ92 |  |
|  | Об’єм паливного баку, л | Не менше 3,5 |  |
|  | Потужність, к.с. | Не менше 5 |  |
|  | Вага, кг | Не більше 25 |  |
|  | Причіп | Самоскидний |  |
|  | Розвантаження | Трьохстороннє |  |
|  | Кут підйому кузова, град. | Не менше 50 |  |
|  | Кількість осей причепу | 2 |  |
|  | Вага причепу, кг | Не більше 3 800 |  |
|  | Вантажопідйомність причепу, кг | Не менше 10 000 |  |
|  | Висота платформи, мм | Не більше 1 350 |  |
|  | Габаритна довжина, мм | Не більше 7 300 |  |
|  | Габаритна ширина, мм | Не більше 2 450 |  |
|  | Підвіска | Ресорна |  |
|  | Гальмівна система | Пневматична |  |
|  | Електросистема | 12 В |  |

*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»

3.  Документальне підтвердження Учасником у складі тендерної пропозиції гарантійних зобов’язань:

3.1. Вимоги до гарантії на товар: Гарантія не менше - 12 місяців або 20 тис. км. пробігу, в залежності від того, що настане раніше, з моменту отримання товару Покупцем.

3.2.Гарантійний лист про те, що Учасник забезпечує передпродажну підготовку, пусконалагоджувальні роботи, гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування. Введення ТЗ в експлуатацію та інструктаж обслуговуючого персоналу на місті доставки техніки (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції).

3.3.Гарантійний лист про наявність центрів сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування, на території України, з обов’язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів цілодобової гарячої лінії такого центру.

3.4. Гарантійний лист про те, що гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється фахівцями Учасника або за його дорученням, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

3.5. Гарантійний лист, про те, що у разі визнання його Переможцем при поставці товару надасть  замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

4. Документальне підтвердження Учасником технічних та якісних характеристик, у складі тендерної пропозиції Учасника:

4.1. Учасник повинен надати детальні технічні характеристики та опис техніки;

4.2. Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015 IDT), виданого виробнику товару.

4.3. З метою перевірки відповідності учасника вимогам , замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити для підтвердження вказаної інформації.

4.4. Гарантійний лист про те, що Учасник, якого буде визнано Переможцем, разом з поставкою автомобілю надасть оригінал/копію сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного  колісного транспортного засобу.