Додаток 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

І. Специфікація та технічні вимоги до Мережеве обладнання, код за ДК 021:2015: 32420000-3 Мережеве обладнання:

Орієнтована вартість 132 180,00 грн.

Закупівля проводиться по КЕКВ 3110.

| Характеристики Якщо вказані марки вважати «або еквівалент» | Кількість | Гарантія Не менше |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор мережевий: Cisco ISR 4321/K9L3 або еквівалент Характеристики: Технологія доступу: Ethernet Типи підключення WAN: L2TP, PPPoE, PPTP, Динамічний IP, Статичний IP Кількість LAN портів: 2 Тип LAN портів: 10/100/1000Base-TX (1000 Мбіт/с) Наявність SFP (mini GBIC): в наявності Кількість портів SFP (mini GBIC): 1 шт Максимальна швидкість дротової передачі даних: 1000 Мбіт/с Протоколи Ethernet: IEEE 802. 3, IEEE 802. 3ab, IEEE 802. 3u Wi-Fi: Ні ПідтримкаIPv6: Є Наявність USB портів: Ні Підтримка 3G/4G модемів: Ні Гніздо для SIM-карти: Ні Підтримка IPTV: Ні Підтримка PoE: Ні Підтримка Auto-MDI/MDI-X: Є Апаратна складова: Об'єм оперативної пам'яті 4096 МБ Об'єм Flash пам'яті 4096 МБ Web-інтерфейс: Є Міжмережевий екран (Firewall): Є NАТЕ: Є DHCP-сервер: Є VPN: Є Слоти розширення: Кількість слотів NIM2 шт Кількість слотів ISC1 шт Габарити: 396 x 44. 5 x 294. 6 мм | 1 шт | 36 міс |
| Коммутатор мережевий Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G L2 рівня або аналог Характеристики: Інтерфейси: 24 х 10/100/1000 Gigabit Ethernet 4 x SFP Тип: керований LAN Base (Layer 2+) Монтаж в 19" стійку,1U-фіксований Додаткові Функції: маршрутизація між VLAN підтримка статичних маршрутів Можливість кластеризації FlexStack (єдина консоль управління) Додаткова інформація: Розширення гарантії (SMARTnet): CON-SNT-WSC296XT SMARTnet 8x5xNBD (SNT) Модулі для SFP:0 GLC-LH-SMD=1Gb SFP трансивер для одномодової оптики GLC-SX-MMD=1Gb SFP трансивер для многомодовой оптики | 1 шт. | 36 міс |

ІІ. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1.  При наданні технічних характеристик, Учасник складає порівняльну таблицю запропонованого товару з вимогами Замовника.

2. Товар повинен бути новим.

3. Гарантійні талони повинні бути обов’язково заповненні відповіднім чином. У разі порушення цієї вимоги Постачальником, Замовник може ініціювати розірвання договору, та відмови від прийняття  товару.

4. Для забезпечення безперебійної роботи ГУНП в Херсонській області, Учасник торгів повинен гарантувати безперебійну роботу усього обладнання протягом гарантійного терміну. У разі поломки, будь якого  обладнання (яке буде постачати Переможець торгів)  раніше встановленого гарантійного терміну, що сталось не з вини Замовника, Переможець повинен власними силами та за власний кошт здійснити ремонт або заміну комп’ютерної техніки протягом 2 (днів). На період ремонту, Постачальник зобов’язаний надати Замовнику еквівалентний товар з підмінного фонду. (Учасник надає гарантійний лист щодо згоди з даною вимогою, в листі обов’язково повинна бути вказана інформація щодо гарантійного терміну кожного комплектуючого: корпусу, системної плати, модуля пам’яті, жорсткого диску, процесору).

5. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

6. Доставка та розвантаження товару безпосередньо в складське приміщення Замовника виконується постачальником за власний рахунок!!! (надати гарантійний лист – щодо згоди з даною вимогою).

Найменування товару, яке пропонується Учасником, вказується зі ступенем деталізації, необхідним для його ідентифікації та перевірки технічних характеристик на офіційному сайті виробника (виробник, модель, артикул).

ІІІ. Інші вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен поставлятися Постачальником за заявкою Замовника на протязі трьох робочих днів після отримання ним від Замовника заявки на поставку обладнання.

2. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником по факту поставки комп’ютерного обладнання з відстрочкою платежу до 60 днів.

Підпис уповноваженої особи.________________________________

М.П.  (за наявності)