Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке шосе,22 в м.Вінниці (заходи з енергозбереження) (коригування 2)

(ДК 021:2015 -45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

Відноситься до об’єкту СС2 класу наслідків (відповідальності).

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування покрівлі (додаткові роботи) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покрівля по осі Ж |  |  |  |
| 1 | Набивання контррейок та каркасу конька з брусів(контер- ка, прогін) | м3 | 0,042 |  |
| 2 | Виготовлення та установлення крокв (кроква,маурлат, лати) | м3 | 0,247 |  |
| 3 | Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами | м2 | 4,8 |  |
| 4 | Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації | м2 | 4,8 |  |
| 5 | Улаштування дрiбних покриттiв [звиси,гребені] iз листової оцинкованої сталi | м2 | 5,75 |  |
| 6 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 5,6 |  |
| 7 | Улаштування карнизiв (лобова доска) | м2 | 3 |  |
| 8 | Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм | м2 | 2,8 |  |
| 9 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів | м2 | 2,8 |  |
| 10 | Улаштування гідроізоляції з руберойду | м2 | 2 |  |
| 11 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 0,25 |  |
| 12 | Улаштування гідробарєру під покриття | м2 | 4,8 |  |
| 13 | Ставлення анкетів М12 | шт | 10 |  |
| 14 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 25,8 |  |
| 15 | Установлення кутиків | м | 0,6 |  |
| 16 | Набивання контррейок та каркасу конька з брусів(контер- ка, прогін) | м3 | 0,042 |  |
| 17 | Виготовлення та установлення крокв (кроква,маурлат, лати) | м3 | 0,247 |  |
| 18 | Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами | м2 | 4,8 |  |
| 19 | Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації | м2 | 4,8 |  |
| 20 | Улаштування дрiбних покриттiв [звиси,гребені] iз листової оцинкованої сталi | м2 | 5 |  |
| 21 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 5,6 |  |
| 22 | Улаштування карнизiв (лобова доска) | м2 | 3 |  |
| 23 | Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм | м2 | 2,8 |  |
| 24 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів | м2 | 2,8 |  |
| 25 | Улаштування гідроізоляції з руберойду | м2 | 2 |  |
| 26 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 0,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Улаштування гідробарєру під покриття | м2 | 4,8 |  |
| 28 | Ставлення анкетів М12 | шт | 10 |  |
| 29 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 25,8 |  |
| 30 | Установлення кутиків | м | 0,6 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля в осях А-Ж та 17-19 |  |  |  |
| 31 | Улаштування покрівель скатних із геотекстилю у два шари | м2 | 83,2 |  |
| 32 | Улаштування покриття з штучної трави | м2 | 83,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на утеплення фасаду (додаткові роботи) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж (арк.29 зм) |  |  |  |
| 33 | Розбирання облицювання стiн з декоративної плитки | м2 | 4048,6 |  |
| 34 | Демонтаж обшивки стін фасадів з утепленням з риштувань | м2 | 102 |  |
| 35 | (Демонтаж) обшивки зовнішніх стін з металевого профнастилу | м2 | 663,4 |  |
| 36 | Розбирання цегляних стін (для влаштування дверного проєму) | м3 | 0,9 |  |
|  | Роздiл 2. Вимощення (арк.30 зм) |  |  |  |
| 37 | Розбирання покриття пiдлоги асфальтобетонної | м2 | 40,61 |  |
| 38 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 12,19 |  |
| 39 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 4,07 |  |
| 40 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 40,61 |  |
| 41 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 40,61 |  |
| 42 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 40,61 |  |
| 43 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 295 |  |
| 44 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 295 |  |
|  | Роздiл 3. Утеплення цоколя (нижче вимощення) арк.30.1 |  |  |  |
| 45 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | м3 | 208,7 |  |
| 46 | Очищення вручну цоколя фасадiв вiд грунту | м2 | 347,83 |  |
| 47 | Грунтування стін цоколя грунтовкою СТ-17 перед штукатуркою | м2 | 347,83 |  |
| 48 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 347,83 |  |
| 49 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 347,83 |  |
| 50 | Грунтування стін цоколя грунтовкою СТ-17 | м2 | 347,83 |  |
| 51 | Теплоiзоляцiя виробами з плит пінополістирольних екструдованих | м3 | 17,3915 |  |
| 52 | Обклеювання склотканиною цоколя в один шар на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 347,83 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Влаштування шитоподібної мембрани по вирівняній поверхні цоколя | м2 | 347,83 |  |
| 54 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 191,3 |  |
|  | Роздiл 4. Утеплення цоколя (вище вимощення) арк.30.1 |  |  |  |
| 55 | Грунтування стін цоколя грунтовкою СТ-17 перед штукатуркою | м2 | 202,2 |  |
| 56 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 202,2 |  |
| 57 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 202,2 |  |
| 58 | Грунтування стін цоколя грунтовкою СТ-17 | м2 | 202,2 |  |
| 59 | Теплоiзоляцiя виробами з плит пінополістирольних екструдованих | м3 | 30,33 |  |
| 60 | Сверління отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 1617,6 |  |
| 61 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | -1617,6 |  |
| 62 | Обклеювання склотканиною цоколя в два шари на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 202,2 |  |
| 63 | Опорядження цоколя декоративною штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 202,2 |  |
|  | Роздiл 5. Влаштування утеплення стін (арк30.1) |  |  |  |
| 64 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | м2 вп | 109,3 |  |
| 65 | Опорядження стін фасадів металопрофілем з утепленням з риштувань | м2 | 306,2 |  |
| 66 | Улаштування гідроізоляційного шару стіни з плiвки полiетиленової (пароізоляція) | м2 | 306,2 |  |
| 67 | Улаштування мембрани (гідроізоляція) | м2 | 306,2 |  |
|  | Роздiл 6. Відкоси |  |  |  |
| 68 | Обклеювання склотканиною відкосів в один шар на клею Ceresit СТ- 190 | м2 | 21,7 |  |
| 69 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 49,4 |  |
| 70 | Шпатлівка відкосів мінеральною шпатлівкою Ceresit СТ- 137 з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-16 | м2 | 21,7 |  |
| 71 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 21,7 |  |
| 72 | Перхлорвiнiлове фарбування відкосів з риштувань по пiдготовленiй поверхнi з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-17 | м2 | 21,7 |  |
|  | Роздiл 7. Відливи |  |  |  |
| 73 | Розбирання відливів | м | 52 |  |
| 74 | Установлення відливів | м | 52 |  |
|  | Роздiл 8. Декоративні елементи |  |  |  |
| 75 | Улаштування декоративного молдингу на фасадах | м | 175,7 |  |
| 76 | Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв на фасадах та парапетах(Декоративні елементи ) | м3 | 2 |  |
| 77 | Сверління отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 240 |  |
| 78 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | -240 |  |
| 79 | Обклеювання склотканиною колон в один шар на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 40 |  |
| 80 | Шпатлівка декоративних елементів мінеральною шпатлівкою Ceresit СТ- 85 | м2 | 40 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 40 |  |
| 82 | Додавати декоративної штукатуркиCeresit СТ-137 на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 40 |  |
| 83 | Перхлорвiнiлове фарбування декоративних елементів з риштувань по пiдготовленiй поверхнi з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-17 | м2 | 40 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на заповнення прорізів (додаткові роботи) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вiкна |  |  |  |
| 84 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок | м2 | 109,1 |  |
| 85 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 129,528 |  |
|  | Роздiл 2. Дверi |  |  |  |
| 86 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 10,76 |  |
| 87 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 12,842 |  |
| 88 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,56 |  |
|  | Роздiл 3. Відкоси після заміни дверей |  |  |  |
| 89 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами | м2 | 55,49 |  |
| 90 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 6,16 |  |
| 91 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 61,65 |  |
| 92 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | м2 | 61,65 |  |
| 93 | Полiпшене фарбування відкосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 61,65 |  |
|  | Роздiл 4. Внутрішнє опорядження у місцях закдання прорізів |  |  |  |
| 94 | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 18,8 |  |
| 95 | Штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементним розчином по каменю | м2 | 36,6 |  |
| 96 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою чорновою | м2 | 36,6 |  |
| 97 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 36,6 |  |
| 98 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою Сатенгіпс | м2 | 36,6 |  |
| 99 | Полiпшене фарбування стін полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 36,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на вхідні групи (додаткові роботи) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вхідна група в осях 3-8 по осі А |  |  |  |
| 100 | Укладання гранітних плит на сходових площадках | м2 | 98,6 |  |
| 101 | Облицювання східців гранітними плитами | м2 | 19,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Козирьок по осі А. |  |  |  |
| 102 | Виготовлення гратчастих конструкцій (обрешітка) | т | 0,06493 |  |
| 103 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,06493 |  |
| 104 | Улаштування покрiвель двосхилих iз скла | м2 | 4,5 |  |
| 105 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 3 |  |
| 106 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,8 |  |
| 107 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 6,8 |  |
|  | Роздiл 3. Ганок в осях 22-26 по осі И |  |  |  |
| 108 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2 |  |
| 109 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 16,2 |  |
| 110 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 6 |  |
| 111 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 1,5 |  |
| 112 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 10,625 |  |
| 113 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 10,55 |  |
| 114 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 26,3 |  |
| 115 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 26,3 |  |
| 116 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 26,3 |  |
| 117 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | 0,12175 |  |
| 118 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рами, стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,1083 |  |
| 119 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi | м2 | 4 |  |
|  | Роздiл 4. Вхідна група по осях 7/Ж |  |  |  |
| 120 | Розбирання облицювання сходів | м2 | 212 |  |
| 121 | Розбирання бетонної основи | м3 | 45,1 |  |
| 122 | (Демонтаж) Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 108 |  |
| 123 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,65 |  |
| 124 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 2,7 |  |
| 125 | Виготовлення сіток | т | 0,0362 |  |
| 126 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,0362 |  |
| 127 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 4,8 |  |
| 128 | Улаштування накладок на сходи на шурупах | м | 24,7 |  |
| 129 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 4 |  |
| 130 | Просте штукатурення штукатурним розчином по стін ганку вручну | м2 | 4,2 |  |
| 131 | Обклеювання склотканиною цоколя в два шари на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 4,2 |  |
| 132 | Опорядження цоколя декоративною штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 4,2 |  |
| 133 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 3,9 |  |
| 134 | Виготовлення огородження | т | 0,08085 |  |
| 135 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,1 |  |
| 136 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 31 |  |
| 137 | Виготовлення гратчастих конструкцій (обрешітка) | т | 0,09636 |  |
| 138 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,09636 |  |
| 139 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 3,85 |  |
| 140 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 2,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,8 |  |
| 142 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 4,8 |  |
| 143 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 4,8 |  |
| 144 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,87 |  |
| 145 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,08 |  |
| 146 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 (стійок) | м3 | 0,58 |  |
| 147 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,289 |  |
| 148 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,289 |  |
| 149 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0,24295 |  |
| 150 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 18,3 |  |
| 151 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 18,3 |  |
| 152 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 0,14 |  |
| 153 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 20,4 |  |
| 154 | Виготовлення огородження | т | 0,39831 |  |
| 155 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16,5 |  |
| 156 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 16,5 |  |
|  | Роздiл 5. Вхідна група по осі 19/Ж |  |  |  |
| 157 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,65 |  |
| 158 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 2,7 |  |
| 159 | Виготовлення сіток | т | 0,0362 |  |
| 160 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,0362 |  |
| 161 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 4,8 |  |
| 162 | Улаштування накладок на сходи на шурупах | м | 24,7 |  |
| 163 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 4 |  |
| 164 | Просте штукатурення штукатурним розчином по стін ганку вручну | м2 | 4,2 |  |
| 165 | Обклеювання склотканиною цоколя в два шари на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 4,2 |  |
| 166 | Опорядження цоколя декоративною штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 4,2 |  |
| 167 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 3,9 |  |
| 168 | Виготовлення огородження | т | 0,08085 |  |
| 169 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,1 |  |
| 170 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 31 |  |
| 171 | Виготовлення гратчастих конструкцій (обрешітка) | т | 0,09636 |  |
| 172 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,09636 |  |
| 173 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 3,85 |  |
| 174 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 2,2 |  |
| 175 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 4,8 |  |
| 177 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 4,8 |  |
| 178 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,87 |  |
| 179 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,08 |  |
| 180 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 (стійок) | м3 | 0,58 |  |
| 181 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,289 |  |
| 182 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,289 |  |
| 183 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0,24295 |  |
| 184 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 18,3 |  |
| 185 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 18,3 |  |
| 186 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 0,14 |  |
| 187 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 20,4 |  |
| 188 | Виготовлення огородження | т | 0,39831 |  |
| 189 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16,5 |  |
| 190 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 16,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на монтаж системи захисту будинків і споруд від розрядів блискавки (додаткові роботи) |  |  |  |
| 191 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 4 | м3 | 15,6 |  |
| 192 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3 | м3 | 15,6 |  |
| 193 | Заземлювач вертикальний з кутової сталi по 4,5м | шт | 23 |  |
| 194 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової | м | 130 |  |
| 195 | Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т | т | 1 |  |
| 196 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[ [при роботi на висотi понад 8 до 15 м]] [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 1351 |  |
| 197 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 52 |  |
| 198 | Установка затискачів та тримачів | шт | 1495 |  |
| 199 | Монтаж коробки фасадного з'єднання | шт | 26 |  |
| 200 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 26 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на загально-будівельні роботи (додаткові роботи) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Приміщення 1-1; 2-5; в осях "23-25" "А1-Ж" по улаштуванню фасадної системи та приміщення 1-33, 2- 35 в осях "2-4" "А1-Ж" |  |  |  |
| 201 | Демонтаж системи опалення | м | 180 |  |
| 202 | Розбирання покриття підлоги дощатої | м2 | 3,27 |  |
| 203 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 1,55 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,56 |  |
| 205 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 7,93 |  |
| 206 | Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм | м2 | 3,27 |  |
| 207 | Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами | м | 21,5 |  |
| 208 | Укладання лаг на цегляні стовпчики | м2 | 3,27 |  |
| 209 | Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих | м2 | 3,27 |  |
| 210 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 3,5 |  |
| 211 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 1,64 |  |
| 212 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 8,18 |  |
| 213 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 68,6 |  |
| 214 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 44 |  |
| 215 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 112,6 |  |
| 216 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 112,6 |  |
| 217 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 112,6 |  |
| 218 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 20 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 53 |  |
| 219 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 25 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 60 |  |
| 220 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 32 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 54 |  |
| 221 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 40 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 13 |  |
| 222 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 50 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 46 |  |
| 223 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 46 |  |
| 224 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 25 |  |
|  | Роздiл 2. Приміщення 1-33; 2-35; в осях "2-4" "А1-Ж" по улаштуванню фасадної системи ФС-1 |  |  |  |
| 225 | Демонтаж системи опалення | м | 176 |  |
| 226 | Розбирання монолітніх бетонних фундаментів | м3 | 3,6 |  |
| 227 | Розбирання підвісних стель з плиток "армстронг" | м2 | 34,2 |  |
| 228 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,58 |  |
| 229 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 7,9 |  |
| 230 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 1,64 |  |
| 231 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 7,9 |  |
| 232 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 68,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 44 |  |
| 234 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 112,6 |  |
| 235 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 112,6 |  |
| 236 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 112,6 |  |
| 237 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 34,2 |  |
| 238 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 34,2 |  |
| 239 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 20 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 55 |  |
| 240 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 25 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 59 |  |
| 241 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 32 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 56 |  |
| 242 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску з зовнішнім діаметром 40 мм з з"єднанням контактним зварюванням | м | 12 |  |
| 243 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 44 |  |
| 244 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 24 |  |
|  | Роздiл 3. Приміщення 3-3 (актова зала) в осях "6-20" "А- Ж" |  |  |  |
| 245 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 72,5 |  |
| 246 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 56 |  |
| 247 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 30,87 |  |
| 248 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 172 |  |
| 249 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 41,14 |  |
| 250 | Обшивання стін ламінатом з влаштуванням каркасу | м2 | 37,3 |  |
| 251 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 50 |  |
|  | Роздiл 4. Влаштування "еркерів" ВК-14 по осі "4" "Ж" |  |  |  |
| 252 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 17,26 |  |
| 253 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 17,26 |  |
| 254 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" Сатенгіпс | м2 | 17,26 |  |
| 255 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 ( Cerezit Сатенгіпс) | м2 | 17,26 |  |
| 256 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель з попереднім грунтуванням "Cerezit"СТ - 17 | м2 | 17,26 |  |
| 257 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 41 |  |
| 258 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi | м2 | 10,6 |  |
| 259 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 3,9 |  |
| 261 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 5. Обшивка вентилятора на покрівлі в осях "20- 25" "А-Ж" |  |  |  |
| 262 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами по металевому каркасу | м2 | 9,6 |  |
|  | Роздiл 6. Облицювання укосів плиткою у роздягальних 1- го поверху приміщення 1-28, 1-30. Приміщення 1-18 (виставкова зала) Декоративний кутик на укоси по всій будівлі |  |  |  |
| 263 | Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стін із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону у громадських будівлях | м2 | 3,28 |  |
| 264 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 6 |  |
| 265 | Улаштування кутиків декоративних ПВХ | м | 9,26 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на заходи з інклюзивності (додаткові роботи) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. 1-го поверху |  |  |  |
| 266 | Розбирання цегляних стін (для влаштування дверей ліфта) | м3 | 0,75 |  |
| 267 | Розбирання металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками (ВК -7 розміром 2,4*2, 96- 2 шт.) | м2 | 14,208 |  |
| 268 | Мурування стін в будівлях з газобетонних блоків (закладання вікон) | м3 | 2,8 |  |
| 269 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,004 |  |
| 270 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 4 |  |
| 271 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 4 |  |
| 272 | Грунтування стін грунтовкою СТ-17 | м2 | 5,5 |  |
| 273 | Штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементним розчином по каменю | м2 | 5,5 |  |
| 274 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою Ізогіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 5,5 |  |
| 275 | Додавати на 1 мм змiни товщини чорнової шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 5,5 |  |
| 276 | Додавати на 1 мм змiни товщини чистової шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 5,5 |  |
| 277 | Полiпшене фарбування стін полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 5,5 |  |
| 278 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами | м2 | 2,7 |  |
| 279 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 2,7 |  |
| 280 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | м2 | 2,7 |  |
| 281 | Полiпшене фарбування відкосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 2,7 |  |
|  | Роздiл 2. 2-го поверху |  |  |  |
| 282 | Розбирання цегляних стін (для влаштування дверей ліфта) | м3 | 0,75 |  |
| 283 | (Демонтаж) Демонтаж металопластикових скляних перегородок | м2 | 17,46 |  |
| 284 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 27,33 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | Мурування стін в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 2,8 |  |
| 286 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,012 |  |
| 287 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 12 |  |
| 288 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 12 |  |
| 289 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,04 |  |
| 290 | Грунтування стін грунтовкою СТ-17 | м2 | 64,71 |  |
| 291 | Штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементним розчином по каменю | м2 | 64,71 |  |
| 292 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою Ізогіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 64,71 |  |
| 293 | Додавати на 1 мм змiни товщини чорнової шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 64,71 |  |
| 294 | Додавати на 1 мм змiни товщини чистової шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 64,71 |  |
| 295 | Полiпшене фарбування стін полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 64,71 |  |
| 296 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами | м2 | 2,7 |  |
| 297 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 2,7 |  |
| 298 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | м2 | 2,7 |  |
| 299 | Полiпшене фарбування відкосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 2,7 |  |
|  | Роздiл 3. 3-го поверху |  |  |  |
| 300 | Розбирання цегляних стін (для влаштування дверей ліфта) | м3 | 0,75 |  |
| 301 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 28,5 |  |
| 302 | Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 6,23 |  |
| 303 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,012 |  |
| 304 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 12 |  |
| 305 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 12 |  |
| 306 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,04 |  |
| 307 | Грунтування стін грунтовкою СТ-17 | м2 | 80,82 |  |
| 308 | Штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементним розчином по каменю | м2 | 80,82 |  |
| 309 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою Ізогіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 80,82 |  |
| 310 | Додавати на 1 мм змiни товщини чорнової шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 80,82 |  |
| 311 | Додавати на 1 мм змiни товщини чистової шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 80,82 |  |
| 312 | Полiпшене фарбування стін полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 80,82 |  |
| 313 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами | м2 | 2,7 |  |
| 314 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою Сатенгіпс з попереднім грунтуванням | м2 | 2,7 |  |
| 315 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | м2 | 2,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | Полiпшене фарбування відкосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 2,7 |  |
| 317 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із дошок | м2 | 5,52 |  |
| 318 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 4 |  |
| 319 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. | м2 | 4 |  |
| 320 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" Сатенгіпс | м2 | 4 |  |
| 321 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 ( Cerezit Сатенгіпс) | м2 | 4 |  |
| 322 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель з попереднім грунтуванням "Cerezit"СТ - 17 | м2 | 4 |  |
|  | Роздiл 4. Сходи по осі 10 |  |  |  |
| 323 | Розбирання облицювання сходів з граніту | м2 | 2,7 |  |
| 324 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 26,7 |  |
| 325 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 26,7 |  |
| 326 | Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 2,3 |  |
| 327 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,02301 |  |
| 328 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,02301 |  |
| 329 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 13,4 |  |
| 330 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток ГРЕС на розчині із сухої клеючої суміші СМ 117 | м2 | 1,4 |  |
| 331 | Грунтування стін цоколя грунтовкою СТ-17 перед штукатуркою | м2 | 1,2 |  |
| 332 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 1,2 |  |
| 333 | Обклеювання склотканиною цоколя в два шари на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 1,2 |  |
| 334 | Опорядження цоколя декоративною штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 1,2 |  |
| 335 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 4,5 |  |
| 336 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 8,2 |  |
| 337 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,5 |  |
| 338 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 5. Сходи по осі 15 |  |  |  |
| 339 | Розбирання облицювання сходів з граніту | м2 | 2 |  |
| 340 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 25 |  |
| 341 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 25 |  |
| 342 | Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 1,2 |  |
| 343 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,04492 |  |
| 344 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,04492 |  |
| 345 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 10,5 |  |
| 346 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток ГРЕС на розчині із сухої клеючої суміші СМ 117 | м2 | 4,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | Грунтування стін цоколя грунтовкою СТ-17 перед штукатуркою | м2 | 0,85 |  |
| 348 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 0,85 |  |
| 349 | Обклеювання склотканиною цоколя в два шари на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 0,85 |  |
| 350 | Опорядження цоколя декоративною штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 0,85 |  |
| 351 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 10,2 |  |
| 352 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 8,2 |  |
| 353 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,5 |  |
| 354 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 6. Фундаменти шахти по осі Ж |  |  |  |
| 355 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 21,6 |  |
| 356 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 39,96 |  |
| 357 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 2,16 |  |
| 358 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 11,1 |  |
| 359 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 11,1 |  |
| 360 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів (фрак 40-70) | м3 | 1,5 |  |
| 361 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,08 |  |
| 362 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 8,3 |  |
| 363 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 24,5 |  |
| 364 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 0,06 |  |
| 365 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,17673 |  |
| 366 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рами, стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,17673 |  |
| 367 | Улаштування покрiвель двосхилих iз панелей | м2 | 7,8 |  |
| 368 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух) | м | 3 |  |
| 369 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,9 |  |
| 370 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 8,9 |  |
| 371 | Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 19,76 |  |
| 372 | Виготовлення сіток | т | 0,036 |  |
| 373 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | м2 вп | 99 |  |
| 374 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 98,8 |  |
| 375 | Обклеювання склотканиною фасаду в один шар на клею Ceresit СТ- 190 (додатковий) | м2 | 10,1 |  |
| 376 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 28 |  |
| 377 | Улаштування деформаційних вертикальних швів | м | 28 |  |
|  | Роздiл 7. Тамбур |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,8 |  |
| 379 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,6 |  |
| 380 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 1,24 |  |
| 381 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 7,6 |  |
| 382 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 0,02 |  |
| 383 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на клею СМ117 | м2 | 4,8 |  |
| 384 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,11833 |  |
| 385 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рами, стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,11833 |  |
| 386 | Улаштування покрiвель двосхилих iз панелей | м2 | 5,5 |  |
| 387 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух) | м | 2,6 |  |
| 388 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,9 |  |
| 389 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 4,9 |  |
| 390 | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням | м2 | 15,9 |  |
|  | Роздiл 8. Електромонтажні роботи для ліфта |  |  |  |
| 391 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні(на 6 модулів) | шт | 1 |  |
| 392 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 393 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 394 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 20 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на улаштування ліфта (додаткові роботи) |  |  |  |
| 395 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 1 |  |
| 396 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | зупинка | -8 |  |
| 397 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м | -24 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на пусконалагоджувальні роботи (додаткові роботи) |  |  |  |
| 398 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок | Ліфт | 1 |  |
| 399 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | Ліфт | -6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на утеплення фасаду |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |
| 400 | Демонтаж обшивки стін фасадів з утепленням з риштувань | м2 | 561,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Демонтаж декоративного карнузу | м | 125,56 |  |
|  | Роздiл 2. Вимощення |  |  |  |
| 402 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 298,64 |  |
| 403 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 89,59 |  |
| 404 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 29,86 |  |
| 405 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 298,64 |  |
| 406 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 298,64 |  |
| 407 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 298,64 |  |
|  | Роздiл 3. Декоративні елементи |  |  |  |
| 408 | Улаштування декоративного молдингу на фасадах | м | 711,98 |  |
| 409 | Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв на бiтумi стiн i колон прямокутних(Декоративні елементи на фасадах) | м3 | 13,57 |  |
| 410 | Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв на клей стiн i колон прямокутних(Декоративні елементи на парапетах) | м3 | 2 |  |
| 411 | Сверління отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 1764 |  |
| 412 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | -1764 |  |
| 413 | Обклеювання склотканиною колон в один шар на клею Ceresit СТ- 85 | м2 | 294 |  |
| 414 | Шпатлівка колон мінеральною шпатлівкою Ceresit СТ- 85 | м2 | 294 |  |
| 415 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 294 |  |
| 416 | Шпатлівка колон фасадів мінеральною шпатлівкою Ceresit СТ-137 з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-16 | м2 | 294 |  |
| 417 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 294 |  |
| 418 | Перхлорвiнiлове фарбування колон з риштувань по пiдготовленiй поверхнi з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-17 | м2 | 294 |  |
|  | Роздiл 4. Стіни |  |  |  |
| 419 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | м2 вп | 3338,2 |  |
| 420 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 2069,5 |  |
| 421 | Обклеювання склотканиною фасаду в один шар на клею Ceresit СТ- 190 (додатковий) | м2 | 367,236 |  |
| 422 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 461,2064 |  |
|  | Роздiл 5. Відкоси |  |  |  |
| 423 | Обклеювання склотканиною відкосів в один шар на клею Ceresit СТ- 190 | м2 | 161,6615 |  |
| 424 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 1146,514 |  |
| 425 | Шпатлівка відкосів мінеральною шпатлівкою Ceresit СТ- 137 з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-16 | м2 | 161,6615 |  |
| 426 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 161,6615 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | Перхлорвiнiлове фарбування відкосів з риштувань по пiдготовленiй поверхнi з попереднім грунтуванням Ceresit СТ-17 | м2 | 161,6615 |  |
| 428 | Прокладання труб ПВХ | м | 190 |  |
|  | Роздiл 6. Вимощення |  |  |  |
| 429 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 29,86 |  |
| 430 | Навантаження сміття вручну | т | 0,151 |  |
| 431 | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,151 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на заповнення прорізів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вiкна |  |  |  |
| 432 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок | м2 | 392,086 |  |
| 433 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 488,43 |  |
| 434 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,87 |  |
|  | Роздiл 2. Жалюзійні решітки |  |  |  |
| 435 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 |  |
| 436 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2 | грати | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Дверi |  |  |  |
| 437 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 32,27 |  |
| 438 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 11,8 |  |
| 439 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 10,084 |  |
|  | Роздiл 4. Внутрішні відкоси |  |  |  |
| 440 | Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою Сатенгіпс | м2 | 130,848 |  |
| 441 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 323,712 |  |
| 442 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс) | м2 | 130,128 |  |
| 443 | Полiпшене фарбування відкосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами з попереднім грунтуванням Cerezit СТ-17 | м2 | 130,848 |  |
|  | Роздiл 5. Відливи |  |  |  |
| 444 | Розбирання відливів | м | 122,808 |  |
| 445 | Установлення відливів | м | 369,36 |  |
|  | Роздiл 6. Стіни |  |  |  |
| 446 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 73,28 |  |
| 447 | Армування мурування стiн сітками діам.4 мм | т | 0,10704 |  |
|  | Роздiл 7. Фасадна система |  |  |  |
| 448 | Улаштування каркасних конструкцiй для фасадних систем | м2 | 250 |  |
| 449 | Облицювання каркасiв стiн скляними фасадними системами | м2 | 250 |  |
|  | Роздiл 8. Підвіконні дошки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок (на всі 177 шт вікон) | м | 168 |  |
| 451 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами | м2 | 25,78 |  |
| 452 | Навантаження сміття вручну | т | 4,181 |  |
| 453 | Перевезення сміття до 20 км | т | 4,181 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на влаштування покрівлі |  |  |  |
| 454 | Улаштування карнизiв (лобова доска, оsb лист, оцинкований лист) | м2 | 20,8 |  |
|  | Роздiл 1. Покрівля в осях А-Ж та 6-20 |  |  |  |
| 455 | Улаштування карнизiв (лобова доска) | м2 | 70 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля в осях А-Ж та 7-10 |  |  |  |
| 456 | Улаштування карнизiв (лобова доска) | м2 | 10 |  |
| 457 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 16,4 |  |
|  | Роздiл 3. Водостічна система(акр 21) |  |  |  |
| 458 | Улаштування жолобів підвісних | м | 204 |  |
| 459 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 213 |  |
|  | Роздiл 4. Огородження |  |  |  |
| 460 | Виготовлення конструкції огородження | т | 2,14669 |  |
| 461 | Обгородження покрівель перилами | м | 156 |  |
| 462 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 162 |  |
| 463 | Фарбування антикоризійною фарбою за два рази | м2 | 162 |  |
|  | Роздiл 5. Покрівля в осях 22-26 та И-Ж |  |  |  |
| 464 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 4 |  |
| 465 | Установлення вентиляційної кришки площею до 1 м2 | грати | 2 |  |
| 466 | Виготовлення конструкції огородження | т | 0,28506 |  |
| 467 | Обгородження покрівель перилами | м | 38,9 |  |
| 468 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 33,1 |  |
| 469 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 33,1 |  |
|  | Роздiл 6. Покрівля в осях А-Ж та 17-19 |  |  |  |
| 470 | Виготовлення сіток | т | 0,04326 |  |
| 471 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг | т | 0,04326 |  |
| 472 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  |
| 473 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 3 |  |
| 474 | Засипка гравієм (мілка фракція), товщ. 50 мм | м3 | 2,575 |  |
| 475 | Улаштування покрівель скатних із геотекстилю у два шари | м2 | 166,4 |  |
|  | Роздiл 7. Кладочний план опорних елементів в осях "А- Ж" та "7-10" |  |  |  |
| 476 | Улаштування слухових вікон | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 8. Покрівля в осях "18" |  |  |  |
| 477 | Розбирання покриття покрiвель з листової сталi (купол) | м2 | 0 |  |
| 478 | Розбирання покриття підлоги дощатої | м2 | 0 |  |
| 479 | Очищення примiщень вiд смiття (перенесення вантажів) | т | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної з руберойду в один шар | м2 | 0 |  |
| 481 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 0 |  |
| 482 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит деревноволокнистих в 2 шари | м2 | 0 |  |
| 483 | Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву | м2 | 22,4 |  |
| 484 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли [керамiчної] при висотi поверху до 4 м (декоративні карнізи) | м3 | 19 |  |
| 485 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,63 |  |
| 486 | Фарбування антикоризійною фарбою за два рази | м2 | 4,63 |  |
| 487 | Пiдшивання з покрівельної сталі звисів | м2 | 4,92 |  |
|  | Роздiл 9. Водостічна система(акр 21) |  |  |  |
| 488 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли [керамiчної] при висотi поверху до 4 м (декоративні карнізи) | м3 | 33 |  |
|  | Роздiл 10. Сходи металеві |  |  |  |
| 489 | Виготовлення сходів металевих Схм3 | т | 0,23892 |  |
| 490 | Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних з огорожею (драбина) | т | 0,23892 |  |
| 491 | Виготовлення сходів металевих (Схм1,Схм2) | т | 0,14698 |  |
| 492 | Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних з огорожею (драбина) | т | 0,14698 |  |
| 493 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 56,2 |  |
| 494 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 56,2 |  |
| 495 | Ставлення анкетів М6 | шт | 44 |  |
|  | Роздiл 11. Покрівля в осях А1-Ж та 20-25 |  |  |  |
| 496 | Пiдшивання з покрівельної сталі звисів | м2 | 8,24 |  |
| 497 | Навантаження сміття вручну | т | 3,818 |  |
| 498 | Перевезення сміття до 20 км | т | 3,818 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-04 на вхідні групи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ганок в осях 1-2 по осі И |  |  |  |
| 499 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,12175 |  |
| 500 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рами, стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,1083 |  |
| 501 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 4 |  |
| 502 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 4,2 |  |
| 503 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 1 |  |
| 504 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 3,2 |  |
| 505 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток ГРЕС на розчині із сухої клеючої суміші СМ 117 | м2 | 5,3 |  |
| 506 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 4,3 |  |
| 507 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,3 |  |
| 508 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 4,3 |  |
|  | Роздiл 2. Вхідна група в осях 3-8 по осі А |  |  |  |
| 509 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,5741 |  |
| 510 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,5741 |  |
| 511 | Розбирання обличкування з тесаного каменю | м2 | 118,3 |  |
| 512 | Очищення поверхонь щітками поверхні ганку | м2 | 118,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 513 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 11,83 |  |
| 514 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 46,85 |  |
| 515 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 51,1 |  |
| 516 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 51,1 |  |
| 517 | Улаштування накладок на сходи на шурупах | м | 268 |  |
| 518 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 54,1 |  |
| 519 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 9,9 |  |
| 520 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 36,3 |  |
| 521 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36,3 |  |
| 522 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 36,3 |  |
| 523 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 16,5 |  |
| 524 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 12,9 |  |
| 525 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 12,9 |  |
| 526 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь антикоризійною фарбою | м2 | 12,9 |  |
| 527 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 50 |  |
| 528 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,5741 |  |
| 529 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,6 |  |
| 530 | Монтаж фахверка | т | 0,321 |  |
| 531 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг (каркас козирка) | т | 0,1085 |  |
| 532 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0025 |  |
| 533 | Улаштування примикань до кам'яних стiн (фартух ) | м | 29 |  |
| 534 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,7355 |  |
| 535 | Розбирання покриттiв пiдлог з бетонних плиток | м2 | 51,1 |  |
| 536 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 51,1 |  |
| 537 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 5,1 |  |
| 538 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 46,85 |  |
| 539 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 51,1 |  |
| 540 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 51,1 |  |
| 541 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 96,8 |  |
| 542 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток ГРЕС на розчині із сухої клеючої суміші СМ 117 | м2 | 19,7 |  |
| 543 | Улаштування накладок на сходи на шурупах | м | 268 |  |
| 544 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 54,1 |  |
| 545 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,7355 |  |
| 546 | Розбирання покриттiв пiдлог з бетонних плиток | м2 | 51,1 |  |
| 547 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 51,1 |  |
| 548 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 5,1 |  |
| 549 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 46,85 |  |
| 550 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 51,1 |  |
| 551 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 51,1 |  |
| 552 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на на клею СМ117 | м2 | 96,8 |  |
| 553 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток ГРЕС на розчині із сухої клеючої суміші СМ 117 | м2 | 19,7 |  |
| 554 | Улаштування накладок на сходи на шурупах | м | 268 |  |
| 555 | Маркування верхньої і нижньої сходинок жовтою фарбою | м | 54,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 556 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,2435 |  |
| 557 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рами, стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,2435 |  |
| 558 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 8 |  |
| 559 | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м | т | 0,12175 |  |
| 560 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рами, стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,12175 |  |
| 561 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 4 |  |
| 562 | Навантаження сміття вручну | т | 5,825 |  |
| 563 | Перевезення сміття до 20 км | т | 5,825 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-05 на систему антиоблединіння |  |  |  |
| 564 | Вимикач автоматичний [автомат] триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 565 | Установлення щитів управління на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 3 |  |
| 566 | Вимикач автоматичний [автомат] триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 567 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт | 3 |  |
| 568 | Монтаж терморегуляторів | шт | 3 |  |
| 569 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 570 | Вимикач автоматичний [автомат] однополюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм 16 А | шт | 3 |  |
| 571 | Коробка вiдгалужувальна | шт | 12 |  |
| 572 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 12 |  |
| 573 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 670 |  |
| 574 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 10 |  |
| 575 | Труба гладка по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 40 мм | м | 650 |  |
| 576 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-06 на освітлення вхідних груп |  |  |  |
| 577 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | шт | 11 |  |
| 578 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 6 |  |
| 579 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 110 |  |
| 580 | Прокладання труб ПВХ | м | 95 |  |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент». Учасником також надається гарантійний лист, яким зазначається, що роботи згідно предмету закупівлі будуть виконані вчасно (з зазначенням строків виконання). Виконання робіт здійснюється з матеріалів Виконавця. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

Підрядник виконує усі види робіт згідно технічних вимог та відповідно до вимог Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При виконанні робіт замовник має право оглянути зразки матеріалів та виробів та у випадку їх невідповідності встановленим вимогам заборонити виконавцеві їх використання.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», про що надає лист-згоду. У роботі використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником. Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Лист-підтвердження щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Крім того, Учасник повинен виконати роботи з використанням матеріалів та обладнання, що передбачені в технічних вимогах до предмету закупівлі або їх аналогів та/або еквівалентів. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ та чинному законодавству, про що у складі пропозиції надати гарантійний лист. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Надати в складі пропозиції лист наступного змісту: «Ми, (назва Учасника), уважно вивчили документацію та провели, згідно зазначених обсягів розрахунок ціни з урахуванням усіх:

- податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені,

- витрат на матеріали та інших витрат.

Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо».

______________________________	_______	______________

(посада керівника або уповноваженої ним особи)  печатка (у разі її використання) (підпис)(власне ім’я та прізвище)

Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

У разі, якщо технічна, якісна та кількісна характеристика предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право, під час надання тендерної пропозиції, надавати «або еквівалент» відповідної торговельної марки чи фірми, патента, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

Учасник надає сформовану з урахуванням вимог положень «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281 кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 /інших сумісних з ним ПК, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з:

‒	Договірної ціни (вид – тверда);

Ціна тендерної пропозиції має бути розрахована у програмному комплексі АВК-5, або у іншому програмному ліцензійному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати скановану копію з оригінала документа в кольоровому вигляді Ліцензії учасника на використання Програмного комплексу АВК-5 (або аналог) у власному виробництві, дійсної на дату подання тендерної пропозиції.

Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, Учаснику в період роз’яснень, зазначеної замовником в оголошенні про проведення тендерної процедури закупівлі, необхідно особисто відвідати та оглянути об’єкт, оцінити можливості виконання робіт, їх види, перелік та обсяги у робочі дні з 10-00 до 15-00 години, про що скласти акт огляду об’єкту (в довільній формі) за підписом Учасника (керівника/директора/фо-п) та Замовника (містити печатку Замовника). Акт огляду надається в складі пропозиції Учасника. Витрати на відвідування території (майданчика) несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження. Надати гарантійний лист, про те, що учасник несе особисту відповідальність за безпечне виконання робіт, за безпеку працюючого персоналу під час проведення робіт на території замовника, за справний стан обладнання та інструменту, який буде використовуватися для робіт.

У разі посилання в тексті технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження, вважати можливим застосувати еквівалент.